CORRECTION

1- ANALYSE FONCTIONNELLE

1-1 Fonction d’usage:

Compléter en utilisant les documents à votre disposition, le document ci-dessous en précisant pour le système concerné :

- la nature de la matière d’ oeuvre en entrée et de la matière d’œuvre, plus la valeur ajoutée en sortie,

- l’activité effectuée par le système sur la matière d’œuvre,

- le support d’activité, les différentes énergies

## - Fonction :

2- ANALYSE  STRUCTURELLE

2.1 Compétez le schéma du système ci-dessous en vous aidant des termes suivants :

Codeur -  Cellule photo - Inter de sécurité porte - Moteur monte/baisse - Vérin de transfert -  Fin de course transfert .

3- ANALYSE MATERIELLE

3.1- Fonctions externes du système

3-1-1 "Fonction dialogue".

Ce sont les fonctions qui assurent la liaison entre le système et le monde extérieur constitué :

de l'opérateur,			 des autres systèmes.

Compléter le tableau ci-dessous en listant tous les éléments participant à la fonction dialogue et indiquer le sens de l'information

| Elément de dialogue | Sens de l'information |
| --- | --- |
| Bouton poussoir "Validation Cycle" |  |
| Sélecteur "Auto/Pas à Pas/Manu" |  |
| Bouton poussoir |  |
| Voyants |  |
| Afficheur digital |  |
| Clavier |  |
| Gyrophare |  |

3-1-2 "Fonction  communication".

Quelles sont les informations que PALETTICC doit donner à EVACUATEUR ?

PALETTICC doit envoyer l'information "attente carton" à EVACUATEUR, interprétée comme "démarrer évacuation", de même,

PALETTICC doit envoyer l'information "palette pleine" à EVACUATEUR, interprétée comme "attente évacuation",

B - Préparation  d’une intervention de travaux pratique de maintenance.

1 - analyse de l’existant et du cahier des charges

Quel est le type de moteur en place sur la fonction élévateur ? (Moteur 2 vitesses

Par quel type de moteur va-t-il être remplacé ? (Moteur 1 vitesse

Le mouvement de l’élévateur est vertical ou horizontal ?(Vertical

Le moteur est à associer à quel type de variateur ?(Variateur de vitesse

- Analyse des schémas

Schéma de puissance

Quelle est sa tension d’alimentation du système ?(400 v triphasé

Compléter Le schéma de puissance en indiquant le rôle des préactionneurs. (v doc)

Quel est l’appareil qui protège le moteur, comment est il repéré (Disjoncteur magnéto GV2 M05, thermique réglable de 1 à 1,6 A. Il est repéré DJ1

Schéma de commande

Quelle est la valeur de la  tension d’alimentation de la commande ?(24 v~

Quelles sont les sorties automate affectées aux mouvements de l’élévateur ?(Q0.4 à QO.7

Quel est le rôle de fc10 ?(Mettre hors tension l’installation si la porte est ouverte

Quel est le rôle de S0 ?(Possibilité d’intervenir sous tension pour des opérations de maintenance.

Quel est le rôle de P ?(Interdire la mise sous tension si la pression est insuffisante.

# Contrôle du dimensionnement du variateur

Justification de la compatibilité du variateur avec le moteur :

Moteur 0,37 kW. Le variateur correspondant est un ATV 58HU09M2. Il est monophasé et doit être alimenté en 230 volts.

Le nouveau moteur mis en place possède la plaque à borne suivante.

Indiquer dans le tableau ci-dessous, en face de chaque fonction, le repère numérique, correspondant.

| Tension bobine frein (V) |  |
| --- | --- |
| Tension moteur (V) |  |
| Type frein |  |
| Tension moteur (V) |  |
| Vitesse de rotation (min-1) |  |
| N° de fabrication |  |
| Moment de freinage (N.m) |  |
| Puissance (kW) |  |

- Vérification des protections

Référence du disjoncteur qui remplace DJ1 : GV2 M10 calibre 6,3 Ampères.

# Alimentation du moteur

Donner le couplage moteur sachant qu’il y a 230v entre phases à la sortie du variateur.

Le moteur 1 vitesse supporte une tension d’alimentation de 230/400v, le couplage est triangle (voir plaque signalétique).

- Réalisation des schémas, repérages.

Vous avez 2 schémas de puissance permettant le fonctionnement du moteur à différentes vitesses.

Le premier schéma utilise le principe d’un moteur à 2 vitesses, le deuxième schéma celui d’une variation de vitesse utilisant un variateur.

Sur le premier, donnez la fonction des appareils  repérés 1 à 5  et le nom de l’appareil 6,

Sur le deuxième, compléter la partie manquante de l’alimentation du variateur, (parie puissance).

# Text boxes

:opérateur vers PALETTICC

: PALETTICC vers opérateur

R

Réglages.

C

Marche automatique.

Présenced'une palette.

Présence d'un carton.

E

Conditions initiales PO.

W

Energie électrique.

Energie pneumatique.

Bruit, chaleur.

Informations d'état.

Paletticc.

Cartons rangés sur palette.

Cartons sur convoyeur.

PALETTISER

A-0

2

4

6

8

5

3

7