PALETTISEUR

CORRECTION

1 – Sur le schéma général du système MULTITEC ci-dessous, repérer, en vous inspirant du système,

ces différents îlots, zones et coffret

2 - Analyse fonctionnelle d’une ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive

La ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive, représentée ci-dessous, comporte un palettiseur.

Retrouvez, sur cette ligne de conditionnement, les différents termes proposés.  ( palettes dépilées  -  Regrouper et déplacer les bouteilles dans un carton  -  Palettes vides empilées  -  Cartons vides  -  Palettiser les cartons  -  Cartons rangés sur palette  -  Bouteilles conditionnées dans les cartons  -  Dépiler les palettes vides )

Inscrivez ces différents termes dans les cases appropriées repérées 1 à 8.

3 - Le système  réel présent à l’atelier comporte 3 sous ensembles fonctionnels :

-  un sous ensemble d’élévation et de stockage des palettes (retrouver la fonction d’usage et compléter

le bloc ci- dessous)

-  un sous ensemble dépose des palettes

- un sous ensemble de transfert des palettes, qui permet de transférer les palettes depuis l’entrée

du système, vers l’élévateur (ou inversement selon le mode choisi).

Ce sous - ensemble est principalement constitué :

- d’un convoyeur à rouleaux,

- d’un moteur électrique asynchrone, triphasé, M1 , permettant d’entraîner les rouleaux

- de 2 cellules photo électriques, B5 et B6, permettant de détecter la présence des palettes,

à l’entrée du convoyeur et sous  l’élévateur

4 -   Retrouver ces éléments sur le dessin ci-dessous.

5 -  Indiquez où se trouvent, sur le dessin ci-dessous, le motoréducteur  M3, les capteurs S9, S10 , S11,

la chaîne, le moteur M1.

6 - Le système à vérin pneumatique permet d’assurer l’élévation de la partie mobile.

D’après vous, comment est assurée la descente ?

Elle est assurée par la gravité, sous le poids de l’ensemble mobile.

Etude matérielle

7 - Sélection du mode de fonctionnement :

- Par quel élément se fait le mode de fonctionnement du bien ?

Par un commutateur à 2 positions : «  Empileur » - « Dépileur »

- Rédigez une notice détaillée, expliquant comment faire pour passer du mode « Empileur » au mode

« Dépileur »

Exemple de notice :

8 - Initialisation de la machine :

Donnez le nom et la fonction  des éléments repérés 1 - 2 - 4 - 5,  du pupitre ci-dessous.

- Par quel élément peut-on visualise la fin du cycle d’initialisation et le retour aux conditions initiales.

Par le voyant « Arrêt » éclairé en fixe

9 - Modes de marche de la machine

La machine peut fonctionner en mode Cycle par cycle « CPC » ou en mode « Automatique »

En vous inspirant des documents mis à votre disposition, rédigez une notice de mise en fonctionnement, expliquant la méthode à suivre, pour que le système fonctionne soit en « CPC » soit en Automatique

# Text boxes

Cartons rangés sur

palette

Nom                                         fonction

1

2

4

5

Arrêt d’urgence         Permet l’arrêt général du système

Voyant Arrêt                        Visualise l’arrêt du bien

d’urgence

BP réarmement                        Initialise  le système

BP initialisation             Lance le cycle Initialisation