PALETTISEUR

Présentation du système Automatisé MULTITEC

C’est un système destiné à l’empilage et au dépilage des palettes vides, sur les chaînes de conditionnement.

Fonction globale du système :

2 types de configuration peuvent être envisagées sur le système :

- en mode DEPILEUR , le système permet de dépiler des palettes vides, afin de les introduire

sur une ligne de palettisation

- en mode EMPILEUR le système permet de d’empiler des palettes vides, issues d’une  ligne de

dépalettisation

Le système  MULTITEC, présent en atelier, comporte :

- une zone verticale de stockage

Les palettes sont dépilées dans cette zone au moyen d’un système de levage motorisé, soit par un vérin hydraulique, soit par un vérin pneumatique ou bien un motoréducteur.

Les palettes sont saisies au moyen de 4 taquets articulés, motorisés par un vérin pneumatique.

- une zone de convoyage des palettes

Un moteur permet d’entraîner les rouleaux du convoyeur pour évacuer (ou ramener) les palettes.

-     un îlot de distributeur pneumatique.

-     un coffret de commande et de puissance

1 – Sur le schéma général du système MULTITEC ci-dessous, repérer, en vous inspirant du système,

ces différents îlots, zones et coffret.

EXEMPLE : Dessin d’implantation d’une ligne de production et de conditionnement

2 - Analyse fonctionnelle d’une ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive

La ligne de conditionnement de bouteilles d’huile d’olive, représentée ci-dessous, comporte un palettiseur.

Retrouvez, sur cette ligne de conditionnement, les différents termes proposés.  (palettes dépilées  -  Regrouper et déplacer les bouteilles dans un

carton  -  Palettes vides empilées  -  Cartons vides  -  Palettiser les cartons  -  Cartons rangés sur palette  -  Bouteilles conditionnées dans  les

cartons  -  Dépiler les palettes vides )

Inscrivez ces différents termes dans les cases appropriées repérées 1 à 8.

3 - Le système  réel présent à l’atelier comporte 3 sous ensembles fonctionnels :

-  un sous ensemble d’élévation et de stockage des palettes (retrouver la fonction d’usage et compléter le bloc ci- dessous)

-  un sous ensemble dépose des palettes (retrouver la fonction d’usage et compléter le bloc ci- dessous)

- un sous ensemble de transfert des palettes, qui permet de transférer les palettes depuis l’entrée

du système, vers l’élévateur (ou inversement selon le mode choisi).

(retrouver la fonction d’usage et compléter le bloc ci- dessous)

Ces derniers sous - ensemble est principalement constitué :

- d’un convoyeur à rouleaux,

- d’un moteur électrique asynchrone, triphasé, M1, permettant d’entraîner les rouleaux

- de 2 cellules photo électriques, B5 et B6, permettant de détecter la présence des palettes,

à l’entrée du convoyeur et sous  l’élévateur

4 -   Retrouver ces éléments sur le dessin ci-dessous.

D’autres sous ensemble existent, tels que :

- Le sous ensemble de saisie, composé de 4 taquets articulés associés à des vérins pneumatiques               (comportant des détecteurs ILS magnétiques de fin de course) et à des biellettes.

- Le sous ensemble d’élévation et de stockage, composé

- d’un magasin de stockage des palettes mobiles, guidé verticalement par des rails et des 		   galets,

- d’un système de motorisation qui peut être suivant les cas, un moto réducteur électrique  		   asynchrone 3(, M3  associé à une chaîne, permettant d’assurer la montée et la descente

de la partie mobile et 3 interrupteurs de position S9, S10, S11 ou

- un  ensemble de 2 vérins pneumatiques montés en tandem et 4 détecteurs ILS 				   magnétiques de fin de course ou

- 1 vérin hydraulique associé à 3 interrupteurs de position  S9, S10, S11

5 -  Indiquez où se trouvent, sur le dessin ci-dessous, le motoréducteur  M3, les capteurs S9, S10 , S11,

la chaîne, le moteur M1.

6 - Le système à vérin pneumatique permet d’assurer l’élévation de la partie mobile.

D’après vous, comment est assurée la descente de cette partie du bien. ?

Etude matérielle

7 - Sélection du mode de fonctionnement :

- Par quel élément se fait le mode de fonctionnement du bien ?

- Rédigez une notice détaillée, expliquant comment faire pour passer du mode « Empileur » au mode

« Dépileur »

8 - Initialisation de la machine :

Donnez le nom et la fonction  des éléments repérés 1 - 2 - 4 - 5,  du pupitre ci-dessous.

- Par quel élément peut-on visualise la fin du cycle d’initialisation et le retour aux conditions initiales.

9 - Modes de marche de la machine

La machine peut fonctionner en mode Cycle par cycle « CPC » ou en mode « Automatique »

En vous inspirant des documents mis à votre disposition, rédigez une notice de mise en fonctionnement, expliquant la méthode à suivre, pour que le système fonctionne soit en « CPC » soit en Automatique

# Text boxes

……………………………………………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

………………………………………………………………

5   …………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

8   …………………….

…………………………..

4   …………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1    …………………..............

………………………………………………………………………………………………………………………………….

2   …………………..

…………………………

6   ……………………..

…………………………

3   ……………………………

………………………………..

7   ……………………

…………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………                   ……………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Nom                                         fonction

1

2

4

5