## Slide 1
Une ruche connectée
Au réseau SigFox, avec carte Arduino UNO
SOMMAIRE
LES CONTRAINTES page 3
L’ASSEMBLAGE DES ELEMENTS page 5
LES CAPTEURS UTILISES page 7
CHOISIR UN RESEAU page 19
PROGRAMMER LES CAPTEURS page 24
RECUPERER LES DONNEES page 41
CHOISIR LES COMPOSANTS page 51
Jean-Paul Bricard et Sébastien Marcilly

## Slide 2
Une ruche connectée
Au réseau SigFox, avec carte Arduino UNO
Ruches en transhumance près d’une culture de sarrasin.
Lorsqu’un apiculteur pose ses ruches près d’une culture située loin de son domicile, celui-ci doit effectuer plusieurs aller-retour pour suivre l’évolution de la récolte ainsi que l’état de santé de ses ruches.
Comment optimiser ce suivi ? Utiliser des capteurs et un réseau pour connecter la ruche et suivre tout cela de chez soi…
Ruche équipée de ses capteurs et d’une carte Arduino UNO

## Slide 3
Une ruche connectée
Les contraintes liées à une ruche
Diagramme des cas d’utilisation
Ruche connectée
Paramétrer/installer
Visualiser les données
Éviter des déplacements inutiles
Préparer des cours
Prendre conscience de l’importance des abeilles dans notre environnement
Élèves
Apiculteur
Enseignants

## Slide 4
Une ruche connectée
Les contraintes liées à une ruche
Diagramme de contexte
Ruche connectée
Doit pouvoir obtenir les données des capteurs et les envoyer sur un réseau sans fil.
Météo
Doit résister aux intempéries et aux variations de température
Énergie
Doit être autonome et économique en énergie
Communication
Doit utiliser un réseau permettant une connexion en pleine nature
Abeilles
Doit respecter les abeilles
Environnement
Doit respecter le développement durable
Apiculteur
Permet à l’apiculteur de connaître les valeurs des capteurs de la ruche et l’état de santé de la colonie

## Slide 5
Une ruche connectée
Assemblage d’une ruche en kit
Vis 4x45
EN EXTERIEUR
Pour une utilisation en condition réelle, en extérieur et avec des abeilles, il est impératif de prendre en compte les contraintes d’humidité et de pluie pour protéger la partie électronique, ainsi que les différents capteurs.

## Slide 6
Une ruche connectée
Assemblage du auvent de la ruche
Perçage des cotés pour la fixation sur la ruche. Vis 4x60
Ø 8, profondeur 20mm pour passer la tête de vis,
Ø 4, traversant pour passer la vis
Fixation du auvent sur les cotés.
Vis 4x30

## Slide 7
Une ruche connectée
Capteur de luminosité
Extérieure
A0
Capteur de température/hygrométrie extérieure
D2
Capteur de masse
HX711 + adaptation
A3/A4
Adapté Grove
Capteur de température intérieure D3
(DS18B20 étanche Grove)
Capteur
de pluie
D7
Câble 50cm
Câble 50cm
Câble 50cm
Câble 50cm
Les capteurs utilisés
Pour simplifier le câblage, les capteurs sont de type Grove, avec carte de connexion pour Arduino Uno. Seule l’option mesure de masse est réalisée avec des capteurs non Grove.
X 4
Bouton de tare balance
(logiciel Arduino)
D6
Câble 20cm
D4 et D5 sont utilisées par le modem Sigfox
UART est utilisée par la carte Arduino

## Slide 8
Une ruche connectée
La carte Arduino UNO et la carte de connexion Grove

## Slide 9
Fixation des capteurs sur la ruche
Le capteur DHT22, fixé sous le auvent de la ruche par 3 vis et 3 entretoises.
Le câble de 50cm est passé par un perçage de 10mm réalisé sur le coté de l’auvent.
Une ruche connectée
Ø 10 mm

## Slide 10
Fixation des capteurs sur la ruche
Le capteur de pluie, fixé sur le auvent de la ruche par 3 vis et 3 entretoises.
Une extrémité du câble de 50cm est passée par un perçage de 13mm réalisé sur le dessus de l’auvent. L’autre extrémité passe par le perçage de 10mm réalisé sur le coté de l’auvent.
Une ruche connectée
Ø 13 mm

## Slide 11
Fixation des capteurs sur la ruche
Le capteur de luminosité, fixé sur le auvent de la ruche par 2 vis et 2 entretoises.
Une extrémité du câble de 50 cm est passée par le perçage de 13mm réalisé sur le dessus de l’auvent. L’autre extrémité passe par le perçage de 10mm réalisé sur le coté de l’auvent.
Une ruche connectée

## Slide 12
Fixation des capteurs sur la ruche
Le capteur de température intérieure, est à insérer dans la ruche.
Un perçage de 8mm est réalisé dans le couvre cadres pour permettre le passage du capteur entre 2 cadres de la ruche sans gêner la pose du toit.
Une ruche connectée
Ø 8 mm
Entre 2 cadres

## Slide 13
Fixation des capteurs sur la ruche
Les capteurs de charge sont reliés entre eux pour faire un pont de Wheatstone.
Chaque capteur est fixé sur un support réalisé en impression 3D.
Une ruche connectée
Fichiers : support jauge contrainte.SKP
ET
support jauge contrainte.STL
Supports pour des capteurs de charge 34mm x 34mm,
Fixation sur un plateau en bois.
Fichiers à modifier suivants les dimensions des capteurs utilisés.
Adapté
Grove
E+
E-
A+
A-
Pont de Wheatstone

## Slide 14
Fixation des capteurs sur la ruche
Adaptation Grove de l’amplificateur HX711
Une ruche connectée
Adapté
Grove
Prendre un câble Grove 50cm et couper un des connecteurs
Dénuder les 4 fils
Souder les fils VCC et GND
Souder le fil DAT
Souder le fil CLK
L’amplificateur est maintenant compatible Grove
Renforcer la fixation des fils par de la colle à chaud
ou du silicone
Même possibilité avec ce modèle d’amplificateur HX711
L’amplificateurHX711 n’est pas un composant de type Grove, il faut donc l’adapter du coté Arduino.

## Slide 15
Fixation des capteurs sur la ruche
Le pont de Wheatstone
Le combinateur pour capteurs de charge
Une ruche connectée
Adapté
Grove
LR
LL
UR
UL
Fil noir = -
Fil blanc = +
Fil rouge = C
Souder les 3 fils du capteur de charge LR
Souder les 3 fils du capteur de charge
LL
Même chose pour les capteurs
UR et UL
Le combinateur permet de réaliser simplement la connexion des 12 fils pour réaliser le pont de Wheatstone.
Coté fils

## Slide 16
Fixation des capteurs sur la ruche
Le pont de Wheatstone
Le combinateur et l’amplificateur
Une ruche connectée
Adapté
Grove
Prendre un câble Grove de 20cm.
Couper les 2 connecteurs et dénuder les fils.
Souder les fils E+ E- A- A+
sur la carte combinateur
Souder les fils E+ E- A- A+
sur la carte amplificateur
Les capteurs de charge sont reliés à l’amplificateur

## Slide 17
Tracé
Fixation des
supports
Fixation des
capteurs de charge
Fixation des capteurs sur la ruche
Une ruche connectée

## Slide 18
Fixe câble
Câble fixé
Pour une utilisation en extérieur, à placer dans une boite étanche
Pour une utilisation en extérieur, protéger les connexions avec du silicone.
Fixation des capteurs sur la ruche
Une ruche connectée
Possibilité de placer les fils des capteurs de charge dans une gaine de câble téléphonique, préalablement fendue sur la longueur.

## Slide 19
Choisir un réseau pour connecter la ruche
Une ruche connectée
Choisir le bon réseau est un point essentiel pour suivre le travail des abeilles à distance. Voici un comparatif de différentes solutions :
Comparatif des réseaux |  | 
Réseau | Avantages | Inconvénient
Sigfox | Consommation réduite, longue portée | Réseau nouveau
GSM | Consommation moyenne Longue portée | Coût élevé
Ethernet | Fiabilité du transfert, Faible coût | Filaire
Zigbee | Consommation réduite, Faible coût | Petite portée
Wifi | Pas d’abonnement | Coût élevé, Petite portée, modem
Bluetooth | Faible coût | Petite portée

## Slide 20
Le réseau SIGFOX
Le choix s’est arrêté sur le réseau Sigfox pour plusieurs critères.
Sigfox est une société française, près de Toulouse.
Sigfox a créé un réseau longue portée et à bas débit qui permet la communication de données de taille réduite entre les appareils connectés sans passer par un téléphone mobile. C’est le tout premier réseau de l’IoT ou IdO (Internet des Objets) à avoir été mis en place.
Cette connexion à bas débit entre les objets connectés est possible grâce à sa technologie radio (UNB). Peu énergivore, elle utilise des bandes de fréquence libre de droit disponible pour le monde entier, comme les bandes ISM (Bande industrielle, scientifique et médicale). En Europe, il s’agit de l’ISL à 868 MHz. L’entreprise revendique une couverture de 92 % de la population française.
Le réseau SigFox affiche des performances similaires dans toutes les villes où il est implanté.
Source : http://www.objetconnecte.com/tout-savoir-sur-sigfox/
Une ruche connectée

## Slide 21
La carte AKERU
ou … Comment utiliser le réseau SigFox … ?
http://www.snootlab.com/shields-snootlab/889-akene-v1-fr.html
L’utilisation du réseau SIGFOX se fait grâce à un abonnement au prix de 15€/an (inclus dans le prix d’achat de la carte modem).
Cet abonnement (à renouveler chaque année) permet d’envoyer au maximum 140 messages par jour pendant 1 an. Ce qui revient à 1 message par 10 min.
Cette carte est basée sur une carte Arduino Uno.
Il faut toujours brancher l'antenne avant d'alimenter la carte (sinon l'énergie normalement dissipée dans l'antenne sera convertie en chaleur dans le modem et peut le détruire).
Les broches D4 et D5 de la carte Arduino lui sont réservées (Rx/Tx)
Une ruche connectée
http://forum.snootlab.com/viewforum.php?f=51
Toutes les explications techniques sont sur le forum officiel :

## Slide 22
Le Shield AKENE pour Arduino Uno
ou … Comment utiliser le réseau SigFox … ?
http://www.snootlab.com/shields-snootlab/889-akene-v1-fr.html
L’utilisation du réseau SIGFOX se fait grâce à un abonnement au prix de 15€/an (inclus dans le prix d’achat de la carte modem).
Cet abonnement (à renouveler chaque année) permet d’envoyer au maximum 140 messages par jour pendant 1 an. Ce qui revient à 1 message par 10 min.
Cette carte se monte sur les connecteurs de la carte Arduino.
Le câblage des Entrées/Sorties se fait de la même manière que sur la carte Arduino seule.
Il faut toujours brancher l'antenne avant d'alimenter la carte (sinon l'énergie normalement dissipée dans l'antenne sera convertie en chaleur dans le modem et peut le détruire).
Les broches D4 et D5 de la carte Arduino lui sont réservées (Rx/Tx)
Transfert des programmes AVEC le shield monté sur la carte Arduino UNO
Une ruche connectée
http://forum.snootlab.com/viewforum.php?f=51
Toutes les explications techniques sont sur le forum officiel :

## Slide 23
.
Le SHIELD ARM-N8-SIGFOX pour Arduino Uno
ou … Comment utiliser le réseau SigFox … ?
https://www.lextronic.fr/P37770-shield-radio-arm-n8-sigfox.html
Cette carte propose les mêmes fonctionnalités que le Shield AKENE
MAIS le modem utilise les Rx/Tx (D0/D1 ) de la carte Arduino Uno pour communiquer.
Pour transférer le programme, il faut impérativement retirer le Shield et le remettre en place après.
Une ruche connectée
Le choix s’est tourné vers le shield AKENE,
Snootlab permet un achat par les établissements scolaires
Le laboratoire est déjà équipé de cartes Arduino Uno,
Pas de dépose/repose du shield lors de la programmation

## Slide 24
Une ruche connectée
Programmation des capteurs avec les logiciels
Logiciel Ardublock éducation 1.3
Sont uniquement programmables avec cette version : le capteur de température HD (DHT22), le capteur de lumière et le capteur de pluie.
Logiciel Mblock 3.4.11 + extension TS GROVE 1.3
Mode connecté
Sont uniquement programmables avec cette extension : le capteur de température HD (DHT22), le capteur de lumière et le capteur de pluie.
Mode téléversé
Pour programmer le capteur de température intérieure (DS18B20), le capteur de masse ainsi que le shield AKENE (modem SigFox), il faut ajouter l’extension Ruche GROVE et les bibliothèques Arduino. Cette extension permet de relever les valeurs des capteurs de la ruche et de les envoyer sur le réseau SigFox.
Visualisation de ces valeurs uniquement sur le tableau de bord Actoboard.
Pour aller plus loin, le logiciel Arduino 1.6.9
L’ensemble des capteurs de la ruche ainsi que le modem sont programmables en lignes de code. Les valeurs sont affichées par le moniteur série et/ou sur le tableau de bord Actoboard. Il faut ajouter les bibliothèques Arduino.

## Slide 25
Programmer avec le logiciel Ardublock éducation
Ecriture des valeurs sur le moniteur série toutes les 10 secondes.
Capteurs : température/humidité extérieure, luminosité et pluie.
Une ruche connectée
Pas de réseau SigFox

## Slide 26
Une ruche connectée
1

## Slide 27
Une ruche connectée
2
En masquant le capteur de luminosité, on observe le changement de la valeur.
Même remarque pour les autres capteurs.
Lecture des valeurs en direct

## Slide 28
Une ruche connectée
Logiciel IDE Arduino 1.6.9 et ajout des bibliothèques
Pour rendre la bibliothèque du shield Akene compatible avec Mblock, Il faut remplacer le dossier Arduino du répertoire mblock par le dossier Arduino contenu dans le dossier « A remplacer dans Mblock ».
Ce remplacement permet de mettre Arduino version 1.6.9, au lieu de la version 1.6.5 installée par Mblock.

## Slide 29
Ouvrir le logiciel Arduino
dans Mblock/Arduino
Cliquer sur Croquis / Inclure une bibliothèque puis sur Ajouter la bibliothèque.ZIP :
Choisir le répertoire dans lequel se trouve les bibliothèques.
Une ruche connectée
Logiciel IDE Arduino 1.6.9 et ajout des bibliothèques
Pour utiliser l’extension Ruche Grove avec Mblock, il faut ajouter les bibliothèques des capteurs.

## Slide 30
Une ruche connectée
Ajout des extensions Mblock
Ajouter l’extension TS GROVE 1.3
Sélectionner l’extension TS (.ZIP)
Cliquer sur : Ajouter
Sélectionner (.ZIP)
Cliquer sur :
Gérer les extensions

## Slide 31
Une ruche connectée
Ajout des extensions Mblock
Ajouter l’extension Ruche Grove
Sélectionner l’extension Ruche GROVE (.ZIP)
Cliquer sur : Ajouter
Sélectionner (.ZIP)
Cliquer sur :
Gérer les extensions

## Slide 32
Une ruche connectée
En masquant le capteur de luminosité, on observe le changement de la valeur.
Même remarque pour les autres capteurs.
Programmer avec le logiciel Mblock + extension TS GROVE 1.3
Capteurs : température/humidité extérieure, luminosité et pluie.
Pas de réseau SigFox
Lecture des valeurs en direct

## Slide 33
Une ruche connectée
L’extension Ruche GROVE pour Mblock
Utilisation du réseau SigFox avec Shield AKENE ou carte AKERU
Génère le code Arduino
Initialise le modem suivant la carte utilisée
Lecture DHT22, sur D2
Lecture DS18B20, sur D3
Lecture capteur luminosité, sur A0
Lecture capteur de pluie, sur D7
Lecture capteur de masse, sur A3

## Slide 34
Une ruche connectée
Envoi capteur DHT22
Envoi capteurs pluie et luminosité et DS18B20 et DHT22 et masse
Le code associé à l’envoi est à recopier dans le format data du tableau de bord Actoboard pour visualiser les valeurs envoyées.
Envoi capteur luminosité
Envoi capteur DS18B20
Envoi capteur pluie
Envoi capteur de masse
Envoi capteurs pluie et luminosité et DS18B20 et DHT22
Envoi capteurs luminosité et DS18B20 et DHT22
Envoi capteurs luminosité et DHT22

## Slide 35
Une ruche connectée
Correspondance entre la commande « Envoyer » Mblock et Data format dans Actoboard

## Slide 36
Une ruche connectée
Programme Mblock + extension Ruche GROVE
Utilisation du réseau SigFox avec le Shield AKENE et abonnement Actoboard activé
Envoi des valeurs du capteur DHT22
Envoi des valeurs du capteur de pluie
La ligne de code Data format est complétée sur Actoboard.
Attente de 15min entre chaque envoi (60 x 15 =900)

## Slide 37
Une ruche connectée
Envoi des valeurs du capteur de luminosité
Envoi des valeurs du capteur DS18B20

## Slide 38
Une ruche connectée
Envoi des valeurs du capteur de luminosité et du capteur DHT22
Envoi des valeurs du capteur de masse
La tare de la balance se fait au début du programme.
Ensuite par reset de la carte.

## Slide 39
Une ruche connectée
Envoi des valeurs du capteur de luminosité, du capteur DS18B20 et du capteur DHT22
Envoi des valeurs du capteur de pluie, du capteur de luminosité, du capteur DS18B20 et du capteur DHT22

## Slide 40
Une ruche connectée
Envoi des valeurs du capteur de pluie, du capteur de luminosité, du capteur DS18B20, du capteur DHT22 et du capteur de masse
La tare de la balance se fait au début du programme.
Ensuite par reset de la carte.

## Slide 41
Le tableau de bord Actoboard https://app.actoboard.com/#/
Aide du site http://www.actoboard.com/docs/
Une ruche connectée
Créer un compte pour avoir accès aux données envoyées sur le réseau Sigfox par votre modem.
Avec le code promo 4K3RU-SN00TL4B

## Slide 42
Nouvelle source de données (première connexion)
Sélectionner AKERU
Paramétrer les données du modem
Data format
Une ruche connectée

## Slide 43
Nouveau tableau de bord
Nouveau widget (valeur)
Une ruche connectée

## Slide 44
Ouvrir le logiciel Arduino
Ajouter les bibliothèques DHT sensors et AKERU
Cliquer sur Croquis / Inclure une bibliothèque puis sur Ajouter la bibliothèque.ZIP :
Choisir le répertoire dans lequel se trouve les bibliothèques.
Une ruche connectée
Pour aller plus loin
Programme avec le logiciel IDE Arduino 1.6.9
Utilisation du réseau SigFox avec le Shield AKENE et abonnement Actoboard activé
Exemple avec le capteur DHT22, température et humidité extérieure.

## Slide 45
#include <DHT.h>
#include <Akeru.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define TX 5
#define RX 4
Akeru Akeru(RX, TX);
void setup()
{
dht.begin();
Akeru.begin();
}
void loop()
{
int humext = dht.readHumidity();
int tempext = dht.readTemperature();
String humidite = Akeru.toHex(humext);
String temperature = Akeru.toHex(tempext);
String message = humidite + temperature;
Akeru.sendPayload(message);
delay(600000);
}
En détails, le programme DHT22_Sigfox_demo.ino
Inclusion des bibliothèques DHT et AKERU
Définition du capteur DHT (Broche et type : D2 et DHT22)
Définition de la liaison Rx,Tx du modem ( broches D4 et D5)
SETUP (s’exécute 1 fois au début du programme)
Démarrage DHT et AKERU
Boucle infinie :
(répétition des mesures et envoi sur le réseau)
Mesures température et humidité
Préparation des données et conversion en hexadécimal
Envoi des données
Attente 10 minutes
Une ruche connectée
Pour aller plus loin

## Slide 46
Connecter la carte Arduino Uno
Sélection de la carte
Sélection du port
Une ruche connectée
Pour aller plus loin

## Slide 47
Téléverser le programme dans la carte Arduino Uno et visualiser les données sur le tableau de bord.
Une ruche connectée
Pour aller plus loin

## Slide 48
Nombre entier
Nombre à virgule
#include <DHT.h>
#include <Akeru.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define TX 5
#define RX 4
Akeru Akeru(RX, TX);
void setup()
{
dht.begin();
Akeru.begin();
}
void loop()
{
int humext = dht.readHumidity();
int tempext = dht.readTemperature();
String humidite = Akeru.toHex(humext);
String temperature = Akeru.toHex(tempext);
String message = humidite + temperature;
Akeru.sendPayload(message);
delay(600000);
}
Lignes à remplacer pour obtenir un relevé à virgule
Dans le programme DHT22_Sigfox_demo.ino Sur le tableau de bord Actoboard
Une ruche connectée
Pour aller plus loin

## Slide 49
Inclure la bibliothèque HX711.
En démarrant le moniteur série (9600 bauds),
on obtient la masse.
Lors de l’appui prolongé sur le bouton D6,
la tare se fait.
Une ruche connectée
Pour aller plus loin
725g avec la balance de cuisine.
La précision est acceptable pour la pesée de la ruche.

## Slide 50
B
Pour rendre le projet autonome en énergie, nous allons remplacer la carte ARDUINO UNO par la carte OLIMEXINO-328. Elle doit être exploitée comme une Arduino Duemilanove.
Elle intègre :
Une alimentation permissive de 9 à 30V, ou via USB 5V,
Un circuit de charge intégré qui permet à la carte de
fonctionner sur batterie en l’absence
d’alimentation.
Un design “industriel”, qui promet une plage de
fonctionnement de -25 à +85°C, et une bonne
immunité aux interférences,
La capacité de fonctionner en 5V ou 3.3V.
Batterie Lipo de 4400 mAh
Carte OLIMEXINO-328
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1195079/Carte-de-developpement-Olimex-OLIMEXINO-328-1-pcs
Panneau solaire 12V/3W
en alimentation
La carte OLIMEXINO-328, UNIQUEMENT AVEC LE LOGICIEL ARDUINO
Une ruche connectée
Pour aller plus loin

## Slide 51
Une ruche connectée
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif
Coût moyen pour une ruche connectée toutes options 350€

## Slide 52
Une ruche connectée
Il existe des ruche Dadant 10 cadres en kit, avec la hausse de récolte et tous les cadres.
Pour une application pédagogique, on peut s’orienter vers des pièces détachées.
Un fond de ruche en bois, un corps de ruche, un couvre cadres, un toit tôle.
Une ruche 60 à 100 €
Certaines enseignes de bricolage proposent un rayon apiculture,
quelques fournisseurs de matériel apicole en ligne,
https://www.ets-leygonie.net
http://www.apiculture.net
https://www.icko-apiculture.com
Il est possible d’utiliser un ruchette 5 ou 6 cadres.
Dans ce cas, la largeur du auvent est à adapter.
Une ruchette 45 €
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif

## Slide 53
Une ruche connectée
Exemples pour une ruche en ligne 60 à 80 €
1
2
3
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif

## Slide 54
Une ruche connectée
L’électronique 65€ + connectivité au réseau Sigfox 80 €
Capteur de lumière Grove 3,85€
Capteur de température DS18B20 étanche Grove 8€
https://www.gotronic.fr/art-capteur-de-temperature-grove-101990019-23842.htm
https://www.gotronic.fr/art-capteur-d-humidite-et-de-t-grove-101020019-18964.htm
Capteur de température/humidité DHT22 Grove 15,50€
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-niveau-d-eau-grove-101020018-19048.htm
Détecteur de niveau d’eau Grove 3,05€
https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-lumiere-grove-v1-1-101020173-25114.htm
https://www.gotronic.fr/art-lot-de-5-cables-grove-50-cm-22297.htm
5 câbles Grove 50cm 4,10€
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif
https://www.lextronic.fr/capteurs-lumiere-couleur/13946-module-grove-capteur-de-lumiere-p.html
https://www.lextronic.fr/temperature-meteo/28936-module-grove-humidite-temperature.html
https://www.lextronic.fr/temperature-meteo/31559-capteur-de-temperature-ds18b20-format-grove.html
https://www.lextronic.fr/temperature-meteo/28928-detecteur-de-niveau-d-eau-grove-101020018.html
https://www.lextronic.fr/cordons-connecteurs/28849-cordons-grove-50-cm.html

## Slide 55
Une ruche connectée
Shield AKENE Sigfox 80 €
https://snootlab.com/lang-fr/shields-snootlab/889-akene-v1-fr.html
https://www.gotronic.fr/art-module-grove-base-shield-103030000-19068.htm
Shield Grove Arduino Uno 9,30€
https://www.gotronic.fr/art-carte-arduino-uno-12420.htm
Carte Arduino Uno 19,50€
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif
https://www.lextronic.fr/cartes-arduino-officielles/2474-carte-arduino-uno-dip-rev3.html
https://www.lextronic.fr/shield-fomat-grove/14174-platine-grove-base-shield-v2-0.html

## Slide 56
Une ruche connectée
http://www.robotshop.com/eu/fr/combinateur-capteur-de-charge-v11.html
http://www.robotshop.com/eu/fr/amplificateur-cellule-force-hx711.html
http://www.robotshop.com/eu/fr/capteur-poids-50-kg-sfe.html
Combinateur de capteur de charge 2€
Amplificateur de capteur de charge 10€
4 capteurs de charge 40€
Option mesure de masse 60 €
Bouton Grove 2€
https://www.gotronic.fr/art-module-bouton-grove-111020000-19010.htm
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif
https://www.lextronic.fr/boutons-claviers/28883-module-bouton-grove-111020000.html

## Slide 57
Une ruche connectée
Carte olimexino 328 21,95€
Option alimentation autonome 50 €
https://www.olimex.com/Products/Duino/AVR/OLIMEXINO-328/open-source-hardware
Batterie LI-PO 4400mAh 8,95€
https://www.olimex.com/Products/Power/BATTERY-LIPO4400mAh/
Chargeur de batterie LI-PO USB 3,95€
https://www.olimex.com/Products/Power/USB-uLiPo/open-source-hardware
Panneau solaire 12V/3,5W 10€
http://www.volumerate.com//product/sunwalk-3-5w-12v-290mah-polycrystalline-silicon-solar-panel-471208
https://www.gotronic.fr/art-fiche-alim-fa215-14956.htm
Fiche alim 5,5x2,1 0,30€
Fournisseurs et prix donnés à titre indicatif