Chargeuse KRAMER 750

Analyse préparatoire à une

intervention

DOSSIER TECHNIQUE

- DOSSIER TECHNIQUE : Identifié DT, numéroté DT 1/16 à DT 16/16

|  | Baccalauréat Professionnel | Exemple de questionnement |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option B : Matériels de travaux publics et de manutention | DT 1/16 |
| E2- Analyse préparatoire à une intervention | Durée : 3 h |  |  |

Sommaire des annexes

Annexe 1 : Maintenance sur site 					Page 2/16

Annexe 2.1 : Caractéristiques					Page 3/16

Annexe 2.2 : Caractéristiques					Page 4/16

Annexe 3.1 : nomenclature schéma électrique	Page 5/16

Annexe 3.2 : schéma électrique partie 1			Page 6/16

Annexe 3.3 : schéma électrique partie 2			Page 7/16

Annexe 3.4 : schéma électrique partie 3			Page 8/16

Annexe 3.5 : schéma électrique partie 4			Page 9/16

Annexe 4 : Implantation des fusibles				Page 10/16

Annexe 5 : schéma cinématique					Page 10/16

Annexe 6 : freins inching						Page 10/16

Annexe 7 : freins remplacement					Page 11/16

Annexe 8 : levage et arrimage					Page 11/16

Annexe 9 : rappel constructeur					Page 12/16

Annexe 10 : planning atelier						Page 13/16

Annexe 11 : fiche suivi machine					Page 13/16

Annexe 12 : schéma hydraulique transmission	Page 14/16

Annexe 13.1 : plan de maintenance				Page 15/16

Annexe 13.2 : plan de maintenance				Page 16/16

Toute la documentation utilisée dans ce dossier est issue du manuel de réparation et d’utilisation Chargeuse KRAMERALLRAD

ANNEXE 1 : Maintenance sur site

Préparation des interventions de maintenance sur chantier

- Informer de votre présence sur le site en vous adressant à l’accueil où vous serez informé des règles de sécurités à respecter sur le site

- Prévoir une aire dégagée pour stationner l’engin et le camion durant l’intervention

- S’assurer de le présence du kit anti-pollution

- Posséder un double gyrophare sur le véhicule

Organisation de la prévention

Les intervention sur site sont à éviter compte tenue des conditions de travail

- Préparation de l’outillage :

Il est nécessaire de consulter les préconisations des constructeurs de matériel avant toute opération de maintenance et d’utiliser les outils spécifiques prévus

- Prévention des collisions et du risque de heurt :

Vous avez été informé des règles de sécurité individuelles et de circulation applicables sur le site ; vous devez respecter :

    - Le plan de circulation

    - Le port des équipements

    - Le balisage

    - Les affichages sur le site

Afin de prévenir les risques de heurt vous devez isoler la circulation du chantier et l’opération de maintenance en :

    - Choisissant une aire dégagée pour effectuer maintenance

    - Balisant votre zone de travail

    - Allumant gyrophares et feux de croisement sur le véhicule de maintenance

Tenue exigée

ANNEXE 2.1 : caractéristiques

ANNEXE 2.2 : caractéristiques

| Référence kit frein (disques + plaquettes) |
| --- |
| Chargeuse modèle | 346-01/342-02 | 347-01/347-02 |
| Marque | BOSCH | LUCAS |
| Type | 523 | 308 |
| N°série | DB1410880 | TY56487 |

ANNEXE 3 : matériel zone maintenance carrière

| Liste du matériel zone maintenance carrière | nombre | capacité |
| --- | --- | --- |
| Tours de levage PL | 8 | 2T |
| Crics de levage | 3 | 1T / 5T / 20T |
| Manilles diamètre 25mm | 2 | 1T |
| Manilles diamètre 30mm | 2 | 2T |
| Manilles diamètre 35mm | 2 | 3T |
| Grue de levage | 1 | 5000N |
| Portique palan | 1 | 700daN |
| Portique palan | 1 | 1500daN |
| Chaînes de levage | 3 | 3000daN |
| Sangles de levage | 2 | 800kg |
| Sangles de levage | 2 | 1000kg |

ANNEXE 3.1 : nomenclature du schéma électrique

ANNEXE 3.2 : schéma électrique

Décomposition du schéma :

Schéma électrique partie 1 :

ANNEXE 3.3 : schéma électrique partie 2

ANNEXE 3.4 : schéma électrique partie 3

ANNEXE 3.5 : schéma électrique partie 4

ANNEXE 4 : implantation des fusibles

ANNEXE 5 : schéma cinématique

Y

X

Z

ANNEXE 6 : freins inching

ANNEXE 7 : freins remplacement

| Couples de serrage |
| --- |
| Vis de fixation de l’étrier | 102 Nm |
| Vis de fixation de l’arbre de transmission | 80 Nm |

ANNEXE 8 : levage et arrimage

Points de levage du chargeur

Diamètre du trou de fixation 40mm

| Liste du matériel zone maintenance carrière | nombre | capacité |
| --- | --- | --- |
| Tours de levage PL | 8 | 2T |
| Crics de levage | 3 | 1T / 5T / 20T |
| Manilles diamètre 25mm | 2 | 1T |
| Manilles diamètre 30mm | 2 | 2T |
| Manilles diamètre 35mm | 2 | 3T |
| Grue de levage | 1 | 5000N |
| Portique palan | 1 | 700daN |
| Portique palan | 1 | 1500daN |
| Chaînes de levage | 3 | 3000daN |
| Sangles de levage | 2 | 800kg |
| Sangles de levage | 2 | 1000kg |

ANNEXE 9 : rappel constructeur

KRAMERALLRAD

Nussdorfer Strasse 50

D-88662 UBERLINGEN

E-mail infokramer.de

à l’intention de 	INTERTP

20 route de Genève

01400 MONTREAL LA CLUSE

le 04 juin 2019

Objet : rappel constructeur chargeuse KRAMER 750

Madame, Monsieur,

A la suite de plusieurs retours clients concernant un éventuel dysfonctionnement d’une partie du circuit électrique de votre chargeuse KRAMER 750 et afin d’améliorer la qualité de nos produits, nous  devons procéder à une modification sur un faisceau électrique.

Nous proposons à nos clients la venue dans votre entreprise d’un de nos techniciens qui procédera à la modification.

Dans le cas d’une indisponibilité, nous joignons à ce document la démarche à effectuer afin de réaliser la modification vous-même dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de ce présent courrier.

Dans ce cas, vous devrez nous retourner le bulletin d’intervention et de décharge signé sans quoi la garantie sur le reste de la machine cessera de fonctionner.

Nous tenons toutefois à rassurer notre clientèle concernant cet éventuel dysfonctionnement, sachez qu’il n’a aucune conséquence sur la sécurité de leur machine.

Bien cordialement

Clauss STRUF responsable SAV

Procédure à suivre pour l’isolement du cicuit électrique avec le chassis

au niveau de la boite à fusibles principale :

Repérage de la boite :

Procédez à l’ouverture de la boite et dégagez le faiseau électique comme sur la vue ci contre

Contrôlez le bon état du faisceau

Renforcez l’isolement comme entouré sur la vue

ANNEXE 10 : planning atelier

| Semaine 27 du 01 au 05 juillet |
| --- |
| Personnel | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | vendredi |
| chauffeur | Dépalcement Roanne |  |
| Régis Transmission freinage | Man 408 freins | Cardan ed750 Freins kangoo 1 | Freins kangoo 2 | Prépa mines iveco 305 | Mines iveco 305 | Remplacement moteur chenille buldozer komatsu | Remplacement moteur chenille buldozer komatsu |
| Paul moteur | Formation DEUTZ |
| Guy entretien | Plaque waker 1 Plaque waker 2 | Man 408 |  |  | Tracto JCB 1 |  |  |  | RTT |
| Arthur entretien | Scie Holtz 1 Scie Holtz 2 | Retour loc t140 |  |  |  |  | RTT |  |  |
| Redoan Mécanique manutention | Repose cabine tracto JCB 1 | Kangoo 2 Prépa CT | Kangoo 1 Prépa CT | Remplacement flèche courte par flèche longue pelle komatsu | Remplacement moteur chenille buldozer komatsu | Formation CACES |
| John Mécanique manutention | Repose cabine tracto JCB 1 |  |  | Remplacement flèche courte par flèche longue pelle komatsu |  |  | Formation CACES |
| apprentis | Ecole |
| Semaine 28 du 08 au 12 juillet |
| Personnel | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | vendredi |
| chauffeur | Livraison JCB1 |  | Retour pelle komatsu |  | Transfert buldozer komatsu |  | Visite médicale | RTT |
| Régis Transmission freinage | Freins av master |  | vacances |
| Paul moteur |  |  | Echange moteur volvo 703 | Distrib master 1 | Distrib master2 | Distrib master 2 |  |
| Guy entretien | Réception moteur volvo |  |  |  | Entretien concasseur carrière | Entretien concasseur carrière |  |  |
| Arthur entretien | vacances |
| Redoan Mécanique manutention | Moteur chenilles |  |  |  | Entretien concasseur carrière | Entretien concasseur carrière |  |  |
| John Mécanique manutention | Bv dumper |  | Bv dumper |  |  |
| apprentis | Bv dumper | Révision scie holtz 3 |  | Révision scie holt 2 | Entretien concasseur carrière | Entretien concasseur carrière | Distrib master 2 |  |

| FICHE SUIVI MACHINE |
| --- |
|  | 20, route de Genève 01460 MONTREAL LA CLUSE |  |
|  | N° machine : 549864 | CHARGEUSE KRAMER 750 |
| Date de l’intervention | Lieu de l’intervention | Nom de l’entreprise et de l’intervenant | Heure machine | intervention |
| 10/06/2016 | Carrière | INTERTP Yoan | 507 | 2ème inspection |
| 02/06/2017 | Carrière | INTERTP Fabrice | 1503 | Révision des 1500h |
| 20/06/2018 | Atelier | INTERTP Fabrice | 3097 | Révision des 3000h Remplacement plaquettes de frein |
| 27/10/2018 | carrière | INTERTP Fabrice | 3512 | Révision des 3500h |
| 13/01/2019 | carrière | INTERTP Stéphane | 3855 | Remplacement bagues et 4 axes chargeur coté godet + tous les axes des vérins Remplacement vérin cavage |
| 12/02/2019 | carrière | INTERTP Stéphane | 3998 | Révision des 4000h Remplacement plaquettes de frein |
| 27/02/2019 | carrière | Pneus + JAILLET JP | 4084 | Remplacement 4 pneus |
| 05/04/2019 | carrière | INTERTP Fabrice | 4195 | Remplacement disque + plaquettes freins |
| 16/05/2019 | carrière | INTERTP Fabrice | 4396 | Remplacement plaquettes de frein |

Annexe 11 : fiche suivi machine

ANNEXE 12 : Schéma hydraulique transmission

ANNEXE 13.1 : plan de maintenance

ANNEXE 13.2 : plan de maintenance

# Text boxes

346

346-01

346010080

2005

3600

3600

5500

44

Marque

Modèle

SPICER

211/89

HURTH AXLE

172

Marque

Modèle

SPICER

211/89

HURTH AXLE

172

G-ITA-501674

Partie 1			Partie 3

Partie 2			Partie 4

5

3

8

10

9

7

6

4

2

1

A la suite de toute intervention sur l’ensemble disque/garnitures, effectuez une purge du circuit de freinage et ajustez le frein de parc en actionnant plusieurs fois le levier de frein à main.