Chargeuse KRAMER 750

Exemple de questionnement

Analyse préparatoire à une

Intervention

DOSSIER SUJET-REPONSE

- DOSSIER SUJET : Identifié DS, numéroté DS 1/8 à DS 8/8

|  | Baccalauréat Professionnel | exemple | U 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAINTENANCE DES MATÉRIELS Option B : Matériels de travaux publics et de manutention | DS 1 / 8 |
| Analyse préparatoire à une intervention | Durée : 3 h |  |  |

MISE EN SITUATION

Vous êtes dépanneur itinérant pour la société INTERTP, agence de location de matériel, dont les ateliers sont situés 20, route de Genève à MONTREAL LA CLUSE.

Vous devez effectuer :

- la révision des 4500 h d’une chargeuse KRAMER 750 affichant 4534h, louée à l’année dans une carrière.

- Effectuer une modification de faisceau électrique suite à un rappel constructeur

Après discussion avec le conducteur, il en ressort :

- Que le graissage quotidien est effectué (y compris ce jour)

- Un freinage bruyant et inefficace

- Un jeu important dans le bras du chargeur

- Un remplacement régulier du fusible F5

PREMIERE PARTIE :

Entretien des 4500h

- Etablir la procédure que vous devez suivre avant d’effectuer l’intervention sur site

- Détailler les Equipements de Protection Individuel obligatoires pour entrer sur le chantier.

- Tenue de travail

- Compléter le tableau d’identification de l’engin

| ENGIN | MOTEUR |
| --- | --- |
| Marque |  | Marque |  |
| Désignation commerciale |  | Modèle |  |
| Modèle |  | N° série |  |
| Type |  | puissance |  |
| N°série |  |  |
| Année de fabrication |  |  |
| PONT | FREINS DE SERVICE |
| Marque |  | Marque |  |
| Modèle |  | Type |  |
| N° série |  | Modèle |  |

- Donner le temps que vous devriez mettre pour effectuer l’entretien afin de permettre au chauffeur de gérer son planning au mieux, (pas de remplacement ni réglage).

|  | maintenance | temps |
| --- | --- | --- |
|  | Vidanges d’huile et remplacement de filtres |  |
|  | Travaux de contrôle et de révision |  |
|  | Contrôle serrage |  |
|  | Graissage |  |
|  | Contrôle fonctionnement |  |
|  | Contrôle étanchéité |  |
|  | total |  |
|  | Le temps de travail est de h 45 min |

- Cocher dans le tableau ci-dessus colonne de gauche, les parties où vous risquez fortement de dépasser le taux horaire, en fonction de ce que vous a dit le chauffeur.

- Enoncer l’anomalie que vous constatez à l’aide des informations dont vous disposez sur le freinage et sa maintenance. Justifier

- Expliquer pourquoi l’intervention sur les freins vous fait ajouter 1.3h.

DEUXIEME PARTIE :

Freinage inefficace

Lors de l’essai, vous avez constaté un très mauvais freinage, votre contrôle visuel vous permet d’identifier une usure très prononcée des freins.

Vous allez dans cette partie analyser l’organisation fonctionnelle et structurelle du système de freinage afin de prendre connaissance des technologies embarquées

- Compléter la légende du schéma ci-dessous.

- Donner le rôle du point entouré sur le schéma ci-dessus.

- Donner le rôle du clapet INCHING

- Compléter le graphe système du frein de service de la chargeuse :

- Expliquer le rôle du servocylindre sur la pompe à deux sens de flux à débit variable.

- Donner le nom de l’élément qui limite la pression dans le circuit de commande de débit de pompe ?

- Donner la valeur de la pression dans le circuit d’alimentation de la commande de pompe?

- Tracer sur le schéma ci-dessous la pression de commande en marche avant.

Vous dessinerez le clapet à voies dans la bonne position

- Tracer sur le schéma ci-dessous la pression de commande en marche arrière.

Vous dessinerez le clapet à voies dans la bonne position

- Justifier l’obligation de remplacement du clapet INCHING en admettant qu’il est la source du problème d’usure prématurée des freins,

Durant l’intervention, vous allez devoir effectuer le remplacement du disque de frein et des garnitures.

- Elaborer la gamme de démontage remontage en remplissant le tableau ci-dessous

| Démontage |  | Remontage |
| --- | --- | --- |
| Déposer l’arbre de transmission |  | Effectuer la purge du circuit de freinage |
| Déposer le disque |  | Actionner plusieurs fois le frein à main |

TROISIEME PARTIE :

Préparer le remplacement régulier du fusible F5

- Donner la relation entre le rappel constructeur et les informations que vous a données le conducteur au sujet du fusible F5 ?

- Compléter l’organigramme ci-dessous :

On admettra par la suite que le fusible F5 grille lorsque l’on branche la borne 6 de la prise X4 et que dans le circuit en cause (préchauffage), les relais K1 et K5 sont utilisés

- Nommer les 2 parties d’un relais ?

- Etablir la procédure de contrôle d’un relais à l’ohmmètre en vous aidant du schéma ci-dessous et/ou d’une explication

QUATRIEME PARTIE :

Jeu anormal dans le chargeur

Lors des essais de fonctionnement du bras chargeur, Le technicien constate un jeu important au niveau des pivots principaux. Pour mieux appréhender et mener les travaux à réaliser (sans doute un changement des bagues de frottement), vous décidez que l’on devra procéder au  démontage de l’ensemble du bras (godet compris) pour limiter le nombre d’opérations.

- Entourer sur le schéma ci-dessous les axes qui ont étés remplacés précédemment

- Indiquer par une flèche sur la vue ci-dessus, l’articulation que vous devrez réparer.

- Remplir le tableau des liaisons ci-dessous

| Liaison entre | Type de liaison | Schéma de la liaison | Degrés de liberté |
| --- | --- | --- | --- |
| Pièce 1 et pièce 2 |  |  | Tx : Rx : Ty : Ry : Tz : Rz : |
| On admettra ici que les pièces sont en position horizontale |
| Pièce 8 et pièce 9 |  |  | Tx : Rx : Ty : Ry : Tz : Rz : |
|  |  |  | Tx : Rx : Ty : Ry : Tz : Rz : |

Le remplacement des bagues et de l’axe nécessite la dépose du chargeur qui pèse 1600Kg

- Elaborer la liste du matériel de levage nécessaire à l’intervention parmi ceux présents dans la zone maintenance de la carrière.

- Elaborer la liste du matériel de levage manquant pour effectuer l’intervention.

- Lister les vérifications à effectuer avant l’utilisation du palan.

- Donner le lieu où vous allez effectuer la réparation. Justifier votre réponse

- Donner les dates d’immobilisation de la machine sachant que :

  - Le rapatriement de la machine s’effectue en une demi-journée

  - Le retour de la machine à la carrière s’effectue en une demi-journée

  - La réparation du chargeur occupe 2 personnes durant 4h

  - Les opérations d’entretien s’effectueront dans le même temps

CINQUIEME PARTIE :

Transport de la machine :

- Cocher ce qui est obligatoire de posséder pour conduite une telle machine (hors route).

|  | oui | non |
| --- | --- | --- |
| Permis B (voiture) |  | X |
| Autorisation orale du chef d’atelier |  | X |
| Permis C (poids lourds) |  | X |
| Autorisation écrite du patron | X |  |
| CACES 10 |  | X |
| Attestation de formation à la conduite d’engins |  | X |

- Entourez le responsable dans le cas où la machine est transportée sur un porte engin, qu’elle se décroche et tombe sur la route.

Vous qui avez chargé la machine			Le conducteur

- Placer précisément les chaines qui attachent l’engin sur le porte-engin

# Text boxes

Pression de pilotage

Batterie G2

Fusible F17

Fusible F5

Borne 18 prise X5

Borne 8 prise X6

Eclairage E14

Borne 17 prise X5

Borne 6 prise X4

Interrupteur feux de détresse S19

Système :

Feux de détresse

S1 commutateur de démarrage

15		19		50a

Ω