BUNGALOW

Aménagement intérieur

L'objectif de ce didacticiel basé sur la maquette réalisée en partie 1 est de réaliser les finitions intérieures à l’aide de familles.

Ouvrir le fichier revit bungalowdebut partie 2

# Revêtement de sol

Vous allez réaliser un revêtement de type parquet bois dans la partie habitation salon et chambre et un revêtement de type carrelage dans la salle d’eau WC

Dans l’onglet architecture choisir sol puis plancher architectural

Cliquer sur modifier puis dupliquer donner le nom parquet au nouveau plancher

Cliquer sur modifier

Cliquer sur insérer

Cliquer sur porteur

Choisir 4 Finition

Cliquer sur épaisseur et donner 10 mm

Cliquer sur par catégorie pour rechercher un plancher bois

Il apparait cette fenêtre

Faites dérouler la barre

Si vous ne trouvez pas ce que vous rechercher

Cliquer sur cet icône pour créer un nouveau matériau

Appelez le plancher bois

Cliquer sur cet icône d’autre textures apparaissent

Rechercher plancher bois type hêtre

Cliquer sur la double flèche

Votre nouveau matériau est crée

Finissez votre plancher

Pour modifier l’ordre utiliser les boutons « monter » ou descendre »

Cliquer sur OK

Sur le plan du RDC réaliser maintenant votre revêtement de sol

Pour la chambre bien prendre à l’intérieur des portes

Passer en 3 D et zoomer prés de la porte intérieure

On voit la délimitation entre parquet, nous allons arranger cela

D’abord sélectionner la porte, nous allons l’ouvrir pour voir si tout est OK

Nous allons relier les deux planchers

Sélectionner un des deux planchers

Puis cliquer sur attacher la géométrie

Cliquez successivement sur les deux planchers, ils sont maintenant reliés

Revêtement de sol partie salle d’eau : Réaliser un revêtement de type 1 cm carrelage + 1 cm mortier

Il vous faudra créer un matériau carrelage et un matériau maçonnerie mortier

Nous allons regarder la liaison entre les deux revêtements

Faites un zoom en 3D

Nous allons donc raccourcir de 2 cm la partie ouvrante de la porte

Cliquer sur la porte puis modifier la famille

Passer en vue 3 D

Sélectionner le panneau ouvrant

Il se met en surbrillance

Puis cliquer sur charger la famille

Faites un zoom en 3 D pour valider les modifications

Réglage des coulissants

Faites passer une coupe sur les coulissants

A priori le coulissant est fixé sur l’isolant

Cliquer sur le coulissant

Passer en coupe et régler le décalage au nu intérieur

Passer sur la copie de la vue 3D et en jouant avec les poignées faites apparaitre un détail de notre coulissant en 3 D

On voit apparaître une tablette bois qui n’a pas lieu d’être pour une porte fenêtre. On va la supprimer. De même la bavette extérieure obligatoire pour les fenêtres ne l’est pas pour une porte

Cliquer sur la fenêtre puis sur modifier la famille

Il apparaît cet écran

Aller à la vue 3D et en jouant avec le cube d’orientation positionner vous coté intérieur

Sélectionner la tablette puis en maintenant la touche ctrl enfoncé la bavette puis supprimer les

Puis cliquer sur charger dans le projet

Répondre oui à la question modifier la famille existante

Nous avons aussi un problème avec la porte d’entrée

Sélectionner la porte puis cliquer sur modifier la famille

Passer en vue 3D et avec le cube d’orientation faites apparaitre la porte de la manière suivante

Pour cet objet le constructeur na pas prévu de décalage comme les portes intérieures

Cliquer sur le panneau vitré, il se met en bleu puis sur modifier la famille

On va modifier la sous famille panneau vitré

Re sélectionner le panneau vitré, puis modifier l’extrusion

Il apparait un contour rose, cliquer sur le trait du bas, une cote apparait modifier la en tapant 370

Puis cliquer sur la flèche verte pour valider l’extrusion

Si un message apparait cliquer sur supprimer les contraintes

Puis cliquer plusieurs fois charger dans le projet

Nous allons maintenant arranger la liaison, en arrêtant le parquet à  la limite intérieure et en créant un seuil de porte

Sélectionner le revêtement de sol, il se met en bleu, puis cliquer sur modifier la limite

Un contour rose apparait, placer vous dans le plan du RDC et modifier la limite

Modifier comme suit

Vous devrez utiliser les commandes

Puis valider en cliquant sur la flèche verte

# Seuil de porte

Nous allons créer un seuil, placer vous sur le RDC dans le menu annoter cliquer sur cotation aligne, nous allons définir la largeur de notre seuil

Faites de même pour la longueur  a priori 930 mm

Nous allons créer une famille

Cliquer sous le R de revit dans fichier  puis créer une famille

Choisir  modèle générique métrique

Rq : Lorsque nous travaillons dans une famille l’unité est le mm

Placer vous en élévation droite

Sur le menu créer puis extrusion

Nous allons dessiner notre seuil en coupe (hauteur 20 mm largeur 300 mm pente de 1%bord arrondi plus goutte d’eau, a l’aide des commandes de dessin

Créer une verticale de 20 mm

Puis tracer un trait incliné

Sortir du dessin en appuyant deux fois sur échap puis cliquer sur la ligne inclinée, modifier la longueur 310 et l angle 88%

Finir le dessin

Cliquer sur la flèche verte

Cliquer sur le seuil est déplacer le vers le haut

Cliquer sur créer puis plan de référence et tracer un plan de référence sous le seuil

Verrouiller le plan en fermant le cadenas

Placer vous dans le menu annoter nous allons créer une cotation

Cliquer sur la cotation nous allons créer un paramètre, cliquer sur cette icône à coté de libellé

Rentrer le nom

Cliquer sur occurence

On pourra modifier la hauteur du seuil dans le dessin revit

On va faire de même pour la largeur

Placer vous sur le plan d’étage plan de référence, créer un plan de référence le long du seuil

Verrouiller le plan en fermant le cadenas

puis créer  une cotation et créer un paramètre

Cliquer sur ok

Enregistrer votre famille

Puis charger la famille dans le projet, mettez vous sur une vue 3 D et poser votre seuil

Remarque si votre seuil disparait, allez dans l’arborescence du projet

Chercher modèle générique

Seuil

Clic droit souris puis créer une occurrence

Visiblement le seuil est à l’envers on va le faire pivoter

Passer sur le plan du RDC

Cliquer sur le menu modifier

Cliquer sur le seuil

Choisir la commande pivoter

Cliquer une fois sur l’écran

Faites un demi tour

Recliquer

Cliquer sur le seuil

Donner la largeur 930 mm

Modifier la hauteur 200 mm

Puis cliquer sur déplacer

Positionner votre seuil

Visualiser le résultat

Copier le seuil et réaliser les seuils pour les portes fenêtres

# Insertion d’une famille fenêtre fabriquant

Sur différents sites internet vous pouvez télécharger soit des familles Extension de fichier RFA soit des dessins Revit Extension de fichier RVT

Vous avez par exemple le site BIM objet le site POLANTIS

Nous allons insérer ici une menuiserie alu du gamiste shuco

Cliquer sous le R de revit

Puis ouvrir un projet

Chercher le fichier nommé shueco aws 65 dans le répertoire BTS EB

Ce fichier s’affiche

Passer en 3D puis sélectionner la fenêtre simple vantail

Tapez Control V, passer sur la maquette du bungalow taper control V

On peut maintenant poser cette fenêtre dans notre mur, passer sur le plan du RDC

On voit bien mieux les détails de la fenêtre

Rq : La fenêtre est disponible dans l’onglet fenêtre du menu architecture

Cliquer sur la fenêtre nous allons régler ses paramètres

Hauteur, largeur, hauteur de l’appui

Visualiser en 3D

Par contre comme la plupart des fabricants il n y a ni bavette ni tapées

# Plinthe

Nous allons réaliser une plinthe en bois pour la chambre puis une plinthe en carrelage pour la salle d’eau

Cliquer sous le R de revit puis ouvrez nouveau puis famille

Choisir  famille profils métrique

Choisir ligne

Dans la nouvelle fenêtre utiliser les commandes lignes et arc pour créer un profil plinthe de 10 mm  d épaisseur hauteur contre mur de 60 hauteur intérieure de 50 et un raccordement en arc de cercle de rayon 10 mm

Rq si les commandes disparaissent clique sur créer  puis ligne

Une fois la plinthe dessinée

Enregistrer  sous le nom plinthe puis cliquer sur charger dans  le projet

Votre  plinthe apparait dans la famille  élément métrique

Dans l’arborescence du projet cliquer sur famille

Nous allons utiliser cette plinthe comme un bord de dalle

Dans le menu architecture choisir l’onglet toit puis bord de dalle

Cliquer sur bord de dalle

Puis modifier le type

Cliquer sur défaut et choisissez votre  plinthe

Cliquer sur matériau par catégorie et choisir le matériau pin

Valider en appuyant sur appliquer  et ok

Cliquer sur les bords de dalle correspondant au parquet de la chambre

Valider en appuyant sur entrée

Si la plinthe est à l’envers cliquer dessus puis clic droit souris faire pivoter autour d’un axe vertical

Visualiser le travail

N oublier pas les retours prés des portes

Nous allons maintenant créer les plinthes dans la salle d’eau

Cliquer sur bord de dalle puis modifier, dupliquer le bord de dalle l’appeler plinthe carrelage, puis changer le matériau

De même réaliser les plinthes de la salle d’eau

Nous allons maintenant créer les plinthes du salon en utilisant une autre technique Le mur en relief.

On peut avec cette technique crée des reliefs sur les murs comme des corniches par exemple

Sous le R de revit fichier

Ouvrez la famille plinthe. Dupliquer la, l’appeler plinthe 1  A l’aide de la commande miroir redessiner la plinthe de l’autre coté du plan de référence puis charger dans le projet

Cliquer sur l’élément à miroiter

Puis cliquer sur l’icone symétrie

Choisir l axe de symétrie

Puis recliquer sur l’écran

Placer vous en 3D

Dans le menu architecture onglet mur cliquer sur mur en relief

Cliquer sur les murs intérieurs du salon

Si vous n’êtes pas à la bonne hauteur on peut déplacer la plinthe manuellement ou avec la valeur de décalage

Pour réaliser les retours si c’était utile, nous allons le faire ici au niveau d’une porte fenêtre coulissante de la chambre

Effacer donc la plinthe issue du bord de dalle

Réaliser une plinthe

Sortir de la commande

Cliquer dessus la plinthe

Cliquez sur modifier les retours

Choisir 90 degré

Cliquer sur la plinthe avec le petit pinceau qui apparait

En Vue 3D éclaté, positionner vous plus bas que le linteau

Passer en vue de dessus à l’aide du tube d’orientation

Faites un zoom

Cliquer sur la plinthe

Placer vous sur le rond bleu

Etirer la plinthe

En gardant le bouton de la souris appuyé

Visualiser

# Corniche

Sur le même principe nous allons réaliser une corniche sur les murs extérieurs

Fichier nouvelle famille gabarit profil métrique

Créer la corniche

Largeur 40 mm

Hauteur totale 120 mm

Enregistrer puis charger dans le projet

Dans le menu mur choisir profil en relief puis modifier le type, puis rechercher votre corniche

choisir maçonnerie enduit comme matériau

Passer en vue 3D

Positionner les corniches à une hauteur de 2.4 m

# Faux plafond

Nous allons créer un faux plafond tous simple, positionner vous sur le plan de plafond

Dans le menu architecture cliquer sur plafond

Choisir plafond avec isolation

Réaliser l’esquisse puis validez avec la flèche verte

Visualiser en 3D

Modifier le décalage(0)

La partie de mur situé au dessus du faux plafond n’a pas besoin d’être isolé nous allons remédier à cela

Cliquer sur le mur puis modifier le type

Puis modifier

Cliquer sur aperçu, passer en coupe puis cliquer sur modifier

Faites un zoom sur la partie supérieure du mur, cliquer sur le haut de l’isolant, un cadenas apparait cliquer dessus pour le déverrouiller

L isolant est maintenant indépendant du mur

Revenir sur votre maquette, et ajuster l’isolant

Puis modifier votre faux plafond, cliquer dessus puis modifier les limites

visualiser votre travail

# Text boxes

Entrer un décalage de 20

A priori l’ouvrant de la porte est inséré dans les deux planchers

Choisir un angle d’ouverture

A l intérieur de l’isolant

Pour valider une fois le plancher fini

Décalage de 2 cm=