SITUATION PROFESSIONNELLE : Vous êtes métreur dans une entreprise de gros œuvre, et vous devez quantifier et chiffrer les ouvrages en béton armé. (voiles, poutres et dalles).

ON DONNE : Un didacticiel td windesc 3d GO (numérique) Une maquette numérique au format IFC (numérique) Le document Etude (papier) Un logiciel de quantification et d'estimation : Windesk ATTC+ (numérique) Une base de prix unitaire fournie avec le logiciel. (numérique)

ON DEMANDE : En suivant le didacticiel, Quantifier puis chiffrer les ouvrages élémentaires suivant : Voiles de façade et intérieur en béton banché Les poutres Les dalles Exporter votre travail sous un tableur, Etablir un DQE des ouvrages élémentaires quantifiés.

ON EXIGE : L'utilisation du logiciel Windesc. Le respect des normes de construction. La quantification exacte des ouvrages élémentaires. L’utilisation et la modification de prix unitaires réalistes. La production Un DQE exploitable.