## Slide 1
Lycée … | Les composants standards
Lors du décodage d’un plan d’ensemble, il est important de rapidement identifier les composants standards. Pourquoi ?

## Slide 2
Lycée … | Les composants standards
Parce qu’un plan d’ensemble est difficile à lire. Il est constitué de repères, de nombreux traits qui n’ont aucun sens pour une personne non initiée.
Les roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles permettent de réaliser des guidages en rotation
Représentation schématique
Aspect réel
Méthodologie :
Nous allons identifier les composants qui permettent de réaliser des guidages en ROTATION ou en TRANSLATION

## Slide 3
Lycée … | Les composants standards
Décodons les roulements sur le plan d’ensemble.
Ces deux roulements 20 et 28 permettent de GUIDER en ROTATION l’arbre de sortie

## Slide 4
Lycée … | Les composants standards
Décodons maintenant les autres roulements
Roulement à billes 29
Guidage en rotation de l’arbre intermédiaire

## Slide 5
Lycée … | Les composants standards
Décodons maintenant les autres roulements
Roulement 30
Guidage en rotation du rotor moteur
Roulement 31 et son flasque 32

## Slide 6
Lycée … | Les composants standards
Nous avons compris globalement comment fonctionne ce moto-réducteur :
Un arbre moteur entraine en rotation un arbre intermédiaire à l’aide de pignon et roue dentées. Ce dernier entraine en rotation l’arbre de sortie par le même procédé.
Arbre moteur
Arbre intermédiaire
Arbre de sortie
: Transmission de puissance

## Slide 7
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui LIENT en ROTATION
Clavette Parallèle 17
Fonction :
LIER en rotation l’arbre 9 à une poulie
Clavette 14
Clavette 15
Clavette 16
Fonction :
LIER en rotation l’arbre moteur 7 au pignon 10
Fonction :
LIER en rotation la roue 11 à l’arbre 8
Fonction :
LIER en rotation la roue 12 à l’arbre 9

## Slide 8
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui ARRETENT en TRANSLATION
Fonction :
Arrêter en TRANSLATION le roulement 28
Anneau élastique pour Alésage
A vous de trouver les autres Anneaux élastiques pour Alésage

## Slide 9
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui ARRETENT en TRANSLATION
Fonction :
Arrêter en TRANSLATION le roulement 28 sur l’arbre 9
Anneau élastique pour Arbre
A vous de trouver les autres Anneaux élastiques pour arbre

## Slide 10
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui réalisent l’ETANCHEITE
Fonction :
Réalise une étanchéité dynamique entre le bâti 2 et l’arbre 9
Joint à deux lèvres

## Slide 11
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui réalisent l’ETANCHEITE
Fonction :
Réalise une étanchéité STATIQUE entre le bâti 2 et le couvercle 3
Joint plat

## Slide 12
Lycée … | Les composants standards
Méthodologie (suite):
Nous allons identifier les composants qui réalisent l’ETANCHEITE
Fonction :
Réalise une étanchéité DYNAMIQUE axiale entre l‘arbre 7 et le corps 4
Joint V-Ring