REDUCTEUR ORTHOBLOC

ACTIVITE 1

CI n°2 :  Préparation des interventions sur des biens mécaniques

Ressources :

# Problématique du TP

La finalité de ce TP est d'appliquer la démarche nécessaire à l'élaboration du schéma cinématique minimal d’un mécanisme. Le schéma cinématique est nécessaire à toute modélisation mathématique d'un mécanisme.

Ouvrir le logiciel SCHEMASOFT

Sélectionner l’exercice : Mécanismes/Difficile/Réducteur ortho

Prendre connaissance de la présentation du mécanisme : Exercices/Présentation

Cet exercice propose 4 activités nécessaires à l’élaboration du schéma cinématique minimal d’un mécanisme.

## Décodage des pièces

Le coloriage des pièces principales du mécanisme permettra une première lecture du dessin d'ensemble.

Sélectionner l’activité Décodage de plan

Colorier les 5 pièces d’une couleur distincte sur les 2 vues

Procéder méthodiquement, le logiciel permet de valider le coloriage pièce par pièce.

Reproduire le coloriage sur le plan suivant :

## Identification des classes d'équivalence cinématique :

Définition :

Deux solides sont dits "cinématiquement équivalents", s'ils n'ont aucun mouvement relatif.

Un sous-ensemble de solides cinématiquement équivalents constitue une classe d'équivalence cinématique.

Sélectionner l’activité Classe d’équivalence

On demande de repérer par une même couleur toutes les pièces qui constituent une même classe d'équivalence cinématique.

Procéder méthodiquement, le logiciel permet de valider le coloriage classe par classe.

Reproduire le coloriage sur le plan suivant :

Lister les différentes classes d’équivalence cinématique composant ce mécanisme.

SE1 = {...................................................

SE2 = {.................................................

SE3 = {..................................................

SE4 = {..................................................

## Recensement des liaisons entre les classes d’équivalence cinématique :

Définition :

Il y a liaison entre 2 sous-ensembles s'ils sont en contact. La nature de la liaison dépend des formes des pièces en contact.

Sélectionner l’activité Graphe des liaisons

Après avoir défini les couleurs, on demande de définir un bâti puis de créer les liaisons(les symboles doivent correspondre à la vue de face coupe A-A)

APPELER LE PROFESSEUR AVANT D'ENREGISTRER VOTRE TRAVAIL

Compléter le tableau des liaisons avec les solutions de l’activité Graphe des liaisons

## Réalisation du schéma cinématique minimal

Cela consiste à dessiner la représentation normalisée des liaisons composant le mécanisme étudié, en respectant leur position relative et leur orientation, puis en reliant ensemble tous les traits qui définissent une même classe d’équivalence cinématique.

A partir de votre travail précédent

Sélectionner et réaliser l’activité Schéma cinématique

Positionner les symboles sur la vue de face coupe A-A.

APPELER LE PROFESSEUR POUR VERIFIER VOTRE TRAVAIL

Sur le schéma cinématique minimal (superposé avec la vue de face coupe A-A), on demande de :

- dessiner les 3 symboles de liaisons

- dessiner la schématisation du bâti

- de relier ensemble tous les traits qui définissent une même classe d’équivalence cinématique

- repasser en couleur l'ensemble du schéma cinématique

FICHE D'EVALUATION

| COMPETENCES EVALUEES |  | Niveau | Notes proposées |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyse des solutions mécaniques du système. |  |  |  |  |  |

| CP2.2 : Analyser les solutions mécaniques réalisant les fonctions opératives | Indicateurs de performance | / |
| --- | --- | --- |
| Décoder toutes formes de représentation des solutions constructives. | Les plans, schémas, documents techniques, éclatés… sont lus et compris sans erreur. |  |  |  |  |  |
| Identifier, pour chaque solution technique (assemblage, guidage, étanchéité, transmission, transformation des mouvements…) : - les composants utilisés, | Les composants constitutifs des solutions et leurs éléments d’assemblage sont identifiés et désignés exhaustivement et sans erreur. |  |  |  |  |  |
| Décrire la cinématique des parties opératives. | La description (schéma cinématique) doit être conforme: - aux solutions mécaniques, - à son environnement, - aux normes de représentation en vigueur. |  |  |  |  |  |
| Établir des schémas et croquis des solutions techniques ; | Les schémas réalisés sont conformes aux solutions et respectent les normes de représentation. Les croquis sont exploitables. |  |  |  |  |  |

# Text boxes

- Ordinateur équipé de SCHEMASOFT

- Dossier technique du réducteur

y

NOM :	PRENOM :	CLASSE :

z

x

-	+