Réalisation du bardage

sur un hangar commercial à structure métallique

Maquette de départ

Calepinage plateau et bavette

Bardage fini

Sommaire

1	Réalisation des plateaux de bardage	4

1.1	Réalisation d’un plateau de type famille génériqe métrique	4

1.2	Création de paramètres	9

1.2.1	Paramètre longueur	9

1.2.2	Paramètre matériau	13

1.3	Insertion dans le projet	17

1.4	Réalisation d’un profil coupé	24

1.5	Réalisation de la nomenclature des plateaux	29

2	Bavettes	42

2.1	Bavette coupe droite	42

2.2	Bavette coupe Biaise à 45 degré coté droit	44

2.3	Insertion dans le dessin	45

2.4	Nomenclature	49

2.5	Bavette paramétrique	50

2.6	Bavette paramétrable angle variable	54

3	Peau extérieure	57

3.1	Peau extérieure de type famille générique métrique	57

3.2	Insertion dans le projet	67

3.3	Peau au niveau de la porte	68

4	Pièces de finitions	72

4.1	Angle	72

4.1.1	Cornière support de plateau	72

4.1.2	Pièces d angle	77

4.2	Tableau d’encadrement de baie	83

# Réalisation des plateaux de bardage

## Réalisation d’un plateau de type famille génériqe métrique

Sur le site arval télécharger un fichier dwg correspondant à un plateau par exemple le 450 70 BH

Ouvrir autocad et épurer le fichier en ne gardant que le profilé en ayant de préférence modifié la couleur en noir et l’ayant positionné dans le bon sens (voir page suivante)

Lancer revit et choisir nouveau famille

Puis modèle générique métrique

Nous allons insérer le fichier dwg du plateau

Menu insérer puis CAO

Choisir millimètres comme unités

Dans un premier temps cliquer sur le plateau pour le déverrouiller

Il faut le dépunaiser

En cliquant ici

Une fois dépunaisé on peut ci besoin le rapprocher des plans de référence

Cliquer sur le plateau puis ensuite le décomposer totalement

A l’aide d’une capture sélectionner tout le plateau puis cliquer sur convertir en lignes

On va donner une épaisseur (REVIT propose au minimum 1 mm)

Cliquer sur créer puis ligne Choisir la flèche

Entrer un décalage de 1 puis cliquer sur le contour du plateau

Quelquefois revit ne peut pas créer de ligne (trop petit à l’écran) ce n’est pas grave utiliser simplement la commande raccord pour fermer le contour ; Penser aussi à bien fermer au départ et a l’origine

A l’aide d’une capture sélectionner le dessin puis créer un groupe, cette opération nous aidera pour sélectionner le profil lors de la création de l’extrusion

Cliquer sur créer une extrusion

Choisir choisir des lignes

Positionner vous près d’une ligne et en maintenant la touche tabulation enfoncée REVIT devrait sélectionner la totalité du dessin

Valider flèche verte

Visualiser en 3 D activer l’option réaliste en bas d’écran)

Il faut pivoter le plateau (en jouant sur les différentes vues et avec la commande rotation) positionner votre plateau horizontalement

## Création de paramètres

### Paramètre longueur

Passer en élévation, créer un plan de référence

Menu créer, commande plan

Nous allons verrouiller le plateau sur le plan crée et sur le plan de référence, Pour ceci nous allons utiliser la commande aligner

Cliquer sur la commande, puis cliquer sur le plan de référence et enfin sur le plateau

Verrouiller

Faire de même pour l’autre coté

Créer une cotation alignée Menu annoter, cotation alignée

Cliquer sur la cote puis sur l’icône  à coté de libellé pour créer un paramètre

Dans la fenêtre qui s’affiche choisir occurrence et donner le nom longueur

Valider

Pour tester le paramètre cliquer sur type de famille puis modifier la longueur

Changer de longueur puis valider

### Paramètre matériau

Cliquer sur le plateau puis sur le petit carré à coté de matériau

Dans la fenêtre qui apparait cliquer sur nouveau paramètre Créer un paramètre nommer le matériau

Cliquer sur OK

Dans la fenêtre association de paramètres le paramètre matériau apparait

Associer le au plateau en écrivant matériau

Valider

Cliquer sur type de famille

Cliquer sur la ligne par catégorie, le navigateur de matériau se lance

Cliquer sur créer un matériau, donner lui le nom « acier galvanisé », puis sur apparence pour attribuer un matériau de la bibliothèque de revit

Chercher acier galvanisé dans la bibliothèque

Vous pouvez visualiser en 3D

Supprimer le croquis nous ayant servi de modèle

Cliquer dessus puis sur supprimer

Enregistrer votre famille

## Insertion dans le projet

Ouvrir le projet « hangar structure porteuse »

Dans le menu insérer cliquer sur charger la famille et charger votre plateau de bardage

Positionner votre plateau au hasard sur le plan dalle

Pas de chance le plateau est à l’envers

Passer sur une vue en plan

Sélectionner le plateau puis la commande rotation et pivoter de 180 degré

Nous allons positionner le plateau, passer sur un plan pour aligner le plateau avec l’angle du poteau. Utiliser la commande déplacer

Passer en coupe pour régler le niveau (en général 5 cm au dessus du sol si celui-ci est en « dur », 15 cm si c’est de la terre)

J ai décalé de 5 cm par rapport à la dalle

Nous allons régler la longueur

Il nous faut une longueur de 7 cm + 600 cm - 1 cm (on laissera un jeu de 2 cm entre plateaux)

Soit 6.06 m

Cliquer sur le plateau

Puis sur modifier le type

Dans la fenêtre qui apparait cliquer sur dupliquer, donner un nom (plateau 6.06 m) valider

Puis changer l’occurrence longueur dans la fenêtre propriété

Déplacer éventuellement le plateau

Pour des raisons de visibilité j’ai modifié la couleur

On va copier le plateau et placer la copie

Penser à laisser 2 cm au niveau de la jonction

Pour préparer la nomenclature on va donner un identifiant à ce plateau. Cliquer sur le plateau puis entrer l’identifiant

On peut maintenant finir le bardage en copiant sur la hauteur (soit copier, soit réseau)

Par exemple réseau

Passer en coupe

Cliquer sur le plateau puis la commande réseau

Cliquer n’importe ou sur l’écran, puis décaler vers le haut de 0.45 m

Taper 9 sur le nombre de répétition

## Réalisation d’un profil coupé

On va maintenant réaliser le dernier plateau qui sera coupé sur chantier

Cliquer sur le plateau éventuellement cliquer sur dissocier (pour dissocier le réseau) puis modifier la famille

Enregistrer sous un autre nom «  Plateau coupé »

Passer en élévation puis créer un plan de référence sur la partie supérieure du plateau, verrouiller

Créer un autre plan dans la partie centrale du plateau

On va maintenant créer un paramètre

Menu annoter, cotation alignée .La cotation étant créée,  créer un paramètre nommer le hauteur de coupe

Choisir occurrence

Nous allons maintenant créer un vide par extrusion, Menu créer formes vides puis vide par extrusion

Réaliser un rectangle recouvrant la partie supérieure et verrouiller sur les axes

Valider flèche verte

Passer en élévation arrière, on va verrouiller le vide sur les deux axes verticaux

Cliquer sur la flèche bleue déplacer légèrement sur la droite puis la ramener au niveau de l’axe et verrouiller

Faites de même de l’autre coté

Passer en droit D et tester la famille

Enregistrer puis charger dans le projet

Régler la hauteur la position et dans propriétés rentrer comme identifiant plateau 70 450 coupé

## Réalisation de la nomenclature des plateaux

Placer vous dans l’arborescence du projet

Nous allons créer une nomenclature

Aller sur nomenclature

Puis clic droit souris puis nouveau relevé de matériaux

Choisir modèle générique

Cliquer sur famille

Matériau identifiant

Identifiant

et déplacer dans la colonne de droite

Remarque il faut cliquer sur la flèche verte pour se déplacer dans la colonne de droite

Cliquer sur oK

Le paramètre longueur n’existant pas nous allons le créer

Cliquer sur modifier à coté de champ, puis sur l’icône nouveau paramètre, donner le nom longueur plateau au nouveau paramètre

Cliquer sur le bardage

Le paramètre longueur de plateau apparait

Rentrer la longueur de 6.05 m

Faites de même avec les autres plateaux

Remarque : lorsque l’on clique sur un élément du réseau les paramètres sont limités il faut dissocier le réseau

Une fois le réseau dissocié, cliquer sur un plateau puis clic droit sur la souris et choisir sélectionner toutes les occurrences dans le projet

Puis rentrer la longueur du plateau

Revenir à votre nomenclature

Refaire l’opération pour créer un matériau

Chercher le type de paramètres matériau

Donner le nom matériau

Revenir au dessin cliquer sur un plateau, il apparait un nouveau paramètre matériau et finitions

Cliquer sur la case blanche, puis sur le petit carré avec 3 points, le navigateur de matériau s’ouvre puis choisir un matériau

Nous allons maintenant calepiner une autre face

Placer vous sur un plan, dans l’arborescence du projet choisir plateau puis déposer sur le plan

Positionner le plateau

Cliquer sur le plateau

(mon plateau fait 6.513m)

Puis modifier le type

Dupliquer, changer de nom et éventuellement changer de matériau (j ai choisi une couleur différente qui facilitera la lecture du plan de calepinage)

Finir le calepinage

Il ne me reste que le plateau central qu’il faudra découper légèrement de 3 cm dans la partie centrale pour bien épouser le chevêtre de la porte

Je vais donc créer un modèle spécial

Cliquer sur un plateau puis modifier la famille

Enregistrer et donner le nom «  plateau dessus de porte »

Dans la famille, régler la longueur à 5200 mm puis créer des plans de référence comme ci dessous

On va maintenant créer un vide par extrusion de hauteur 30 mm et largeur 1640 mm

Passer en élévation de coté

Modifier la profondeur de l’extrusion

Valider

Enregistrer la famille puis charger dans le projet

Positionner correctement

Voila une coupe sur la partie coupée au niveau de la poutre

On va maintenant finaliser le calepinage en réalisant des feuilles

# Bavettes

## Bavette coupe droite

Nous allons créer un modèle générique pour les bavettes

Ouvrir nouvelle famille modèle générique métrique

Placer vous sur une élévation droite par exemple

Menu créer une extrusion, dessiner la bavette comme ci dessous

Epaisseur 1mm, angle 95 degré

Valider

Passer en élévation arrière, nous allons créer deux plans, puis verrouiller l’extrusion sur ces deux plans

Nous allons maintenant créer un paramètre longueur de type occurrence

Passer en 3 D et tester la famille

Affecter un paramètre matériau

Enregistrer la famille «  bavette droite »

## Bavette coupe Biaise à 45 degré coté droit

Enregistrer la famille sous « bavette coupe biaise »

Placer vous sur le plan de référence

Nous allons créer un vide par extrusion verrouiller sur la bavette

Menu créer vide, vide par extrusion

Régler le Début de l’extrusion  à - 250mm et fin de l’extrusion 250 mm

décocher chainer  et réaliser le triangle (base 120 mm, hauteur 12 mm) suivant en verrouillant chaque traits dessinés

Valider

Tester la famille

Enregistrer la

Et créer une autre bavette avec coupe biaise à 45 degré de l’autre coté

## Insertion dans le dessin

Charger vos trois bavettes dans le dessin

On va supposer pour le calepinage que ces bavettes sont vendues en 3 m de longueur

Nous allons commencer par un angle

Positionner la bavette biaise à gauche sur votre dessin

Sur un plan faites la pivoter

Puis placer la sur les lèvres des plateaux à l’angle

Insérer la bavette biaise à droite

Positionner là dans l’angle sur l’autre face

Insérer dans le projet la bavette droite puis positionner là

Insérer à nouveau la bavette droite, cliquer dans la barre de propriétés sur modifier le type dupliquer la bavette et donner un nom, puis créer la partie manquante jusqu’à l’ouverture

Faites de même pour l’autre coté

## Nomenclature

Vous pouvez créer une nomenclature

En affichant en mosaique nomenclature et dessin vous pouvez en cliquant sur « mettre en surbrillance »visualiser vos bavettes les unes après les autres

## Bavette paramétrique

Les bavettes présentent en général la même forme seule la longueur diffère pour s’adapter aux écarteurs et peaux extérieures.

Nous allons donc créer une bavette paramétrique pouvant s’adapter à différents projets

Ouvrir la famille bavette droite

Décaler la bavette un peu comme ci dessous

Nous allons créer un paramètre largeur

Menu créer réaliser deux plans comme ci-dessous verrouiller le sur la bavette

Menu annoter cotation aligné, créer la cote ci dessous

Cliquer sur la cote puis créer un paramètre

Appeler le largeur

Puis tester la famille

On va maintenant paramètre la coupe biaise

Placer vous sur le niveau  de référence

Menu créer des vides, vides par extrusion (fin d’extrusion 250 début d’extrusion -250)

Décocher « chainer)

Créer la première ligne et verrouiller

On va maintenant tracer l’hypoténuse à 45 degré

verrouiller

Menu annoter cotation angulaire

Verrouiller l’angle (ainsi il sera toujours de 45 degré)

Finir le vide en fermant la parti supérieure, valider flèche verte, puis tester la famille

## Bavette paramétrable angle variable

Si vous avez un projet qui ne soit pas rectangulaire, il faudra adapter l’angle de coupe de la bavette

Charge la famille bavette paramétrable et enregistrer sous bavette avec angle paramétrable

Placer vous sur le niveau de référence

Cliquer sur le triangle vide puis supprimer le, cliquer sur vide puis vide par extrusion

Tracer le trait vertical et verrouiller

Tracer l’hypoténuse ne pas verrouiller

Créer une cotation angulaire (ne  pas verrouiller)

Recliquer sur la cotation puis créer un paramètre

On va créer un paramètre de type angle

Finir le triangle en dessinant le trait horizontal ( ne pas verrouiller)

Valider

Tester la famille

# Peau extérieure

## Peau extérieure de type famille générique métrique

Nous allons créer une peau extérieure

Sur internet télécharger le fichier dwg trapéza

Nous pourrions utiliser la même méthode que pour le plateau mais nous allons utiliser une autre méthode en créant un profil métrique

Cliquer sur fichier puis nouveau puis famille puis profil métrique

Sur le niveau de référence nous allons insérer notre fichier dwg trapeza

Cliquer sur le profilé puis décomposer décomposition totale

Il  apparait la fenêtre suivante (je dois donc avoir un trait parasite)

Je sélectionne la totalité du dessin puis j’appui sur filtre

Il apparait une fenêtre, je vais tout désectionner sauf le trait parasite

En appuyant sur ok je reviens au dessin et  ce trait est sélectionné je le supprime donc

Je vais donc maintenant créer un profil fermé

Pour ceci je vais sélectionner la totalité du dessin et créer un groupe

Je vais copier ce groupe et le décaler de 1 mm

Puis avec la commande créer ligne je vais finir le profil en le fermant aux deux extrémités

Enregistrer votre profil métrique sous le nom « trapeza »

Nous allons maintenant créer notre peau extérieure en générant un modèle générique métrique

Cliquer sur fichier puis nouveau puis famille puis modèle générique métrique

Cliquer sur insérer puis charger la famille et vous allez charger votre profil métrique trapéza

Votre profil est chargé et est présent dans l’arborescence du projet

Placer vous sur l’élévation arrière, nous allons d’ abord créer un plan de référence

Cliquer sur le menu créer puis sur l’icône plan de référence

Tracer un plan de référence la hauteur n’a pas d’importance

Nous allons maintenant créer une extrusion par chemin toujours sur l’élévation arrière

Cliquer sur esquisser la trajectoire

Tracer une ligne du point de référence jusqu’à votre plan puis verrouiller la ligne en cliquant sur les cadenas pour les fermer

Si jamais les cadenas disparaissent décocher la case chainer (la ligne de cette option peut suivant les versions de revit apparaitre sous le ruban, chez moi il se situe en bas de page)

La ligne verrouillée cliquer sur la flèche verte

Puis aller à profil et choisir profil métrique trapéza

Cliquer sur la flèche verte puis passer en vue 3d option vue réaliste

Revenir en vue arrière

On va créer un  paramètre hauteur

Cliquer sur le menu annoter puis cotation alignée et créer une côte

Pour créer un paramètre il faut cliquer sur la valeur de la cote, puis sur l’icône à coté de aucun

Une fenêtre apparait créer un paramètre hauteur puis taper sur ok

Pour tester ce paramètre cliquer sur type de famille et modifier la hauteur dans la famille qui apparait

Il ne reste plus qu’enregistrer cette famille et la charger dans le projet

## Insertion dans le projet

Positionner correctement la première peau et adapter la hauteur

Partie haute

Partie basse

Positionner  les autres peaux  correctement (les peaux mesurent 1060 mm la largueur utile recouvrement compris est de 1000)

## Peau au niveau de la porte

Pour la porte nous allons modifier la famille en créant un vide par extrusion au niveau de la porte

Cliquer sur une peau puis sur modifier la famille

Enregistrer sous un autre nom passer en élévation arrière

Créer un plan de référence et verrouiller le

puis créer 2 plans de références comme sur le dessin ci dessous

On va créer deux paramètres

Comme ci dessous

On va maintenant créer un vide par extrusion avec la commande rectangle et verouiller le vide sur les deux axes

Donner un début d’extrusion de -100 et fin d’extrusion de 100

valider

Tester la famille

Enregistrer

Charger dans le projet

Régler les occurrences

Terminer la façade, il faudra une fois de plus modifier la famille pour l’autre coté de la porte

# Pièces de finitions

## Angle

### Cornière support de plateau

Il faut dans l’angle positionner une pièce d’appui présentant une surface de60 mm d’appui

Placer vous sur le plan dalle

Dans le menu structure choisir poteau

Placer

Dans le menu structure choisir poteau puis modifier le type

Cliquer sur charger

Chercher dans les familles revit la famille structure, puis la famille poteau puis poteau acier

Choisir poteau à cornières inégales

Choisir L60 40 6  puis valider

Positionner la cornière (la touche espace permet de faire pivoter la corniére)

Régler la hauteur

Pour la visualiser

Mettez vous sur  vue 3 D puis clic droit souris puis dupliquer

Donner le nom vue 3 D sur cornière

Placer vous sur l’angle, puis clic droit avec la souris

Choisir sélectionner une vue d’orientation, puis niveau 1 par exemple

Cliquer sur le cadre

En jouant avec les flèches bleues et en faisant pivoter montrer la cornière

### Pièces d angle

Pour réaliser la pièce d’angle il nous faut le détail de l’angle

Je vais exporter le plan dalle vers autocad

Menu fichier, exporter CAO puis DWg

Ouvrir le fichier DWG et effacer tout sauf les deux peaux dans les angles

Enregistrer

Nous allons créer une famille modèle générique métrique

Nouveau famille modèle générique métrique

Puis importer CAO et importer les deux peaux

On va créer une extrusion

Menu créer extrusion choisir, choisir des lignes

On va recopier en partie le profil d’angle puis le terminer avec les commandes classiques (voir profil ci-dessous)

Valider

Passer en 3 D

Effacer le reste du fichier autocad importé

Je vais affecter pour visibilité un matériau de couleur blanche, enregistre sous pièces d’angle

Créer un paramètre hauteur de type occurrence

Puis charger dans le projet

Positionner correctement en plan

Passer en élévation ou faites passer une coupe sur la pièce d’angle et régler la hauteur

## Tableau d’encadrement de baie

On va utiliser une autre méthode pour l’encadrement de baie

Placer vous prés de la baie

Dans le menu architecture

Choisir ligne de modèle

Avec la commande choisir des lignes on va créer un profil (voir ci-dessous)

Profil à créer

Quand vous choisissez choisir des lignes celle-ci sont sélectionnées mais ne ce voit pas forcément

Recopier les lignes

Quand vous avez fini, sélectionner le dessin à l’aide d’une capture

Activer filtre, ne garder que les lignes de modèles

Vos lignes sont sélectionnées mais ne se voit pas, avec la commande déplacer décaler ces lignes vers la gauche

Voila mes lignes

Je vais arranger cela

Sélectionner votre dessin puis control C pour le copier

Ouvrir une nouvelle famille de type modèle générique métrique

Puis control V pour copier ce profil sur le plan de référence

Il suffit maintenant de créer une extrusion comme pour la pièce d’angle

Menu créer, extrusion, à l’aide de la commande ligne réaliser le contour suivant valider flèche verte

Créer un paramètre de type occurrence pour la hauteur et un paramètre matériau

Enregistrer puis charger dans le projet

Positionner correctement la pièce et régler la hauteur

Voila la position en coupe

Remarque La vue 3 D va nous permettre de réaliser les coupes sur cette pièce pour une parfaite adaptation au site (on va s’occuper de la partie basse)

Pièce en partie basse coté bavette

Il faut la couper ici au dessus de la bavette

(à 50 mm)

Si on regarde de l’autre coté il faudra faire une découpe au niveau de la longrine

(à 200 mm)

Cliquer sur la pièce d’encadrement de baie puis modifier la famille

Placer vous sur le plan de référence

Nous allons créer un vide par extrusion

extrusion de 200 mm

Valider

Visualiser en 3 D

On va maintenant faire la découpe de 50 mm de l’autre coté

Valider visualiser, puis enregistrer et charger dans le projet

# Text boxes

Fichier dwg épuré importé dans revit

Trait parasite

15

20

20

Rentrer ici le décalage

Dessiner ce rectangle

Il faut un appui ici

Plan à créer

Cliquer ici

120

Entre le nom matériau

Créer ce plan