## Slide 1
IMAGINEZ :
Une baguette:
Elle représente :
le métrage (il ne doit pas faire plus de 2m)
Cette baguette; on coupe des tranches
Elles représentent :
le placement
Aux extrémités, il y a des quignons
Ils représentent :
Les marges de sécurité
Ces tranches sont mises bout à bout
Dans ces tranches, j’ai des bouchées
Elles représentent :
Le nb de vêtement

## Slide 2
Pour faire une baguette, j’ai besoin de la farine
Le sac représente:
La farine représente:
Le rouleau
Le tissu
Le problème est:
Combien de bouchées de pain vais-je avoir avec 1 sac de farine?
C’est exactement le même principe avec le tissu et le nb de vêtement que je peux faire

## Slide 3
2 m
Combien de placement peut on mettre sur la table?
Marge de sécurité: 3 cm = 0,03 m
Marge de sécurité : 3 cm = 0,03 m
= lg de table utile / lg placement
= ( 2m – 0,06 m ) / 0,326 m = 5,95 placements
soit 5 placements
0,326 m

## Slide 4
= lg des placements + marges de sécurité
= (5  0,326) + (2  0,03) = 1,69 m
Lg du pli
Longueur du pli = métrage
1 pli = 1,69 m de long

## Slide 5
1 placement :
8 produits
5 placements :
5  8 = 40 produits

## Slide 6
Combien de plis peut on faire dans 1 rouleau
1 rouleau = 30 m de tissu
1 pli
1 pli
1 pli
Nb de plis dans 1 rouleau=
Lg du rouleau / lg d’1 pli =
30 / 1,69 m = 17,75 plis
Soit 17 plis et il reste 0,75 plis dans le rouleau que l’on transforme en m
Avec 17 plis on coupe:
17  40 produits = 680 produits
1,69 m

## Slide 7
1 pli  1,69 m
0,75 pli  x m
D’où x = 0,75  1,69 = 1,26 m
Transformation de pli en m
Combien de placement peut-on couper dans les chutes?
Nb de placement = Lg des chutes / lg d’1 placement
= 1,26 m / 0,326 m = 3 placements supplémentaire
Soit: 3  8 produits = 24 produits dans les chutes
Dans un rouleau de 30 m, on peut couper:
680 + 24 = 704 produits ( avec le placement 1)