## Slide 1: Pourquoi fait-on une recherche de métrage ?
Calculer la quantité de matière minimum nécessaire par article.
Prévoir les quantités de matière pour les lancements en série.
Définir les longueurs de matelas.
Eviter les gaspillages de matière.
Etablir les coûts de revient matière.
Faire un plan de coupe pour transmettre la méthode de découpage à respecter pour les séries.

## Slide 2: Comment réalise-t-on une recherche de métrage ?
La préparation :
Vérifier la totalité des éléments du patron.
Tracer la laize en indiquant les lisières.
Le tissu peut-être représenté dossé (le tissu est plié lisière sur lisière) ou dédossé (le tissu est représenté à plat).
Délimiter le début du tracé ou le début du matelas par une  aux lisières.
Il est important de bien observer le tissu (uni, rayé, imprimé avec ou sans sens) et le modèle (vêtement symétrique ou asymétrique) avant de commencer la recherche de métrage.

## Slide 3
L’exécution :
Placer les grands éléments en premier.
Juxtaposer les lignes identiques.
Laisser un espace suffisant entre deux éléments pour pouvoir les découper (à définir en fonction de la matière ; de la difficulté de découpage et du matériel de découpage.)
Éviter les vides en emboîtant les morceaux.
Essayer de terminer la recherche de métrage par une ligne droite.
Compter les éléments en vérifiant à l’aide de la nomenclature.
Mesurer le métrage utilisé.
A chaque extrémité prévoir une marge de sécurité pour le matelassage.

## Slide 4
Les principes à respecter : Tenir compte :
Du droit fil.
Du sens du tissu.
Des raccords (pour les tissus à carreaux…)

## Slide 5
Les types de placements :
Unitaire : 1 produit sur le placement
Multiple :
- Placement de plusieurs produits dans une même taille. ( exemple: 2 chemises taille 38 ou 3 pantalons taille 40)
- Placement de plusieurs produits dans différentes tailles. ( exemple: 1 chemise taille 38 + 1 chemise taille 40 ou 1 pantalon taille 40 + 1 pantalon taille 42 + 1 pantalon taille 48)
- Placement de produits différents dans une même taille. ( exemple d’un costume: 1 veste 38 + 1 pantalon taille 38)
Quand le placement est composé de 2 tailles ( quelles soient identiques ou différentes), on parle de placement bitaille

## Slide 6
Placement
 1
 4
 2
 2
 2
 1
 1
 1

## Slide 7
Longueur de placement
Laize
Laize utile
Métrage
Lisière
Marge début et fin de matelas

## Slide 8
EFFICIENCE
% de surface qu’utilise le produit sur le placement :
Surface
La surface
: Les pertes

## Slide 9
Calcul de l’efficience
Unité : %
Dans notre exemple:
Surface patronnages = 21411 cm².
Surface placement =
1,40 m  1,94 m = 2,716 m²
= 27160 cm²
= 78,83%
A partir de 75%, on parle d’une bonne efficience

## Slide 10: LES DIFFÉRENTS TYPES DE MATELASSAGE
Trois méthodes de matelassage
Matelassage en zig – zag ou en accordéon
Matelassage à sens, endroit vers le haut
Matelassage à sens et à paire







## Slide 11
1 couche de tissu = 1 pli
6 couches de tissu = 6 plis
Hauteur de matelas
Si nous plaçons un placement d’une chemise T 38 dessus nous coupons:
6 chemises T 38
Si nous plaçons un placement bitaille de chemise T 38 dessus nous coupons:
6 chemises T 38
Et
6 chemises T 40
Si nous plaçons un placement bitaille de chemise T 38 et T 40 dessus nous coupons:
12 chemises T 38

## Slide 12
1 couche de tissu = 1 pli
6 couches de tissu = 6 plis
Hauteur de matelas
Si nous plaçons un placement multitaille de chemise 2  T 38 + T 40 nous coupons:
6 pantalons T 40
Et
6 vestes T 40
Si nous plaçons un placement d’1 pantalon et d’une veste T 40 dessus nous coupons:
12 chemises T 38
Et
6 chemises T40
Matelas Régulier