## Slide 1: ORGANISATION DE MAINTENANCE AIDES POUR LE CCF E52

## Slide 2: Sommaire
Définitions de la maintenance
Concept FMD
Méthodologie d’étude de la disponibilité
La TPM – Totale Productive Maintenance
Calcul du TRS
Couts en maintenance
Indicateurs en maintenance
Analyse de Pareto
Analyse en N/T
Résumé Pareto – N/T
La Gamme de démontage / Remontage
La gestion des interventions
Fonctionnalités attendues d’une GMAO
Les aides au Diagnostic

## Slide 3: DEFINITIONS DE LA MAINTENANCE

## Slide 4: La fonction maintenance
La maintenance
Ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management, durant le cycle de vie d'un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise.
NF EN 13306
LA FONCTION MAINTENANCE A POUR BUT DE GARANTIR LA DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION

## Slide 6
Maintenance corrective
Maintenance exécutée après défaillance et destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

## Slide 7
1. État normal
2. État défaillant
Défaillance
3. Réparation
Diagnostic
Remède
5. État renforcé
Arrêt programmé
4. Modifications,
Aménagements
Rompre le cycle des défaillances
MAINTENANCE CORRECTIVE CURATIVE
A.M.D.E.C.

## Slide 8
1. État normal
2. État défaillant
Défaillance
3. Dépannage
Diagnostic
Remède
4. Etat provisoire
MAINTENANCE CORRECTIVE PALLIATIVE
Arrêt programmé
5. Réparation

## Slide 9
Maintenance préventive
Maintenance exécutée à des intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et destinée à réduire la probabilité de défaillance ou la dégradation du fonctionnement d'un bien.

## Slide 10
Maintenance systématique
Maintenance préventive exécutée à des intervalles de temps préétablis ou selon un nombre défini d'unités d'usage mais sans contrôle préalable de l'état du bien.

## Slide 11
État normal
Arrêt programmé
Remplacement systématique d’un organe
Analyse des organes remplacés
Optimisation de la périodicité
MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE
Sans contrôle

## Slide 12
MAINTENANCE CONDITIONNELLE
Maintenance préventive basée sur :
une surveillance du fonctionnement du bien,
et/ou des paramètres significatifs de ce fonctionnement,
intégrant les actions qui en découlent.
(La surveillance du fonctionnement et des paramètres peut être exécutée selon un calendrier, ou à la demande, ou de façon continue.)

## Slide 13
État normal
Arrêt programmé
Réparation
Analyse des organes remplacés
Surveillance,
signalisation
Seuil d’alerte
Optimisation
du seuil
MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE

## Slide 14
MAINTENANCE PREVENTIVE CONDITIONNELLE
Seuil d’admissibilité
Seuil d’alerte
Paramètre
corrélé à l’état de dégradation du bien.
t (U.U.)
Date au plus tard de l’intervention
Panne totale ou partielle
Fonctionnement altéré mais le bien accomplit toujours sa fonction requise.
Fonctionnement optimal
Défaillance :
T
Délai pour intervenir

## Slide 15
Maintenance prévisionnelle
Maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien.

## Slide 16
Seuil d’admissibilité
Seuil d’alerte
Paramètre
corrélé à l’état de dégradation du bien.
t (U.U.)
MAINTENANCE PREVENTIVE PREVISIONNELLE
Date au plus tard
Panne totale ou partielle
Fonctionnement altéré mais le bien accomplit toujours sa fonction requise.
Fonctionnement optimal
Extrapolation d’une courbe de tendance
Défaillance :
T
Δt

## Slide 17: Les opérations de maintenance
Dépannage : Actions physiques exécutées pour permettre à un bien en panne d’accomplir sa fonction requise pendant une durée limitée jusqu’à ce que la réparation soit exécutée (EN 13306 : avril 2001).
Réparation : Actions physiques exécutées pour rétablir la fonction requise d’un bien en panne (EN 13306 : avril 2001).
En Maintenance Corrective

## Slide 18
Les inspections : contrôles de conformité réalisés en mesurant, observant, testant ou calibrant les caractéristiques significatives d’un bien. En général, l’inspection peut être réalisée avant, pendant ou après d’autres activités de maintenance (EN 13306 : avril 2001).
Visites : opérations de surveillance qui, dans le cadre de la maintenance préventive systématique, s’opèrent selon une périodicité déterminée. Ces interventions correspondent à une liste d’opérations définies préalablement qui peuvent entraîner des démontages d’organes et une immobilisation du matériel. Une visite peut entraîner une action de maintenance corrective.
Contrôles : vérifications de conformité par rapport à des données préétablies suivies d’un jugement. Le contrôle peut :
  Comporter une activité d’information
  Inclure une décision : acceptation, rejet, ajournement
  Déboucher comme les visites sur des opérations de maintenance corrective
Les opérations de maintenance
En Maintenance Préventive

## Slide 19: Les niveaux de maintenance
Ils caractérisent la complexité de l’intervention

## Slide 20
Niveaux | Définition | Personnel d’intervention | Moyens
1 | Réglages simples prévus par le constructeur au moyen d’organes accessibles sans aucun démontage d’équipement ou échange d’éléments accessibles en toute sécurité. | Exploitant sur place | Outillage léger défini dans les conditions d’utilisation.
2 | Dépannage par échange standard d’éléments prévus à cet effet ou d’opérations mineures de maintenance préventives (rondes) | Technicien habilité, sur place | Idem, plus pièces de rechange trouvées à proximité, sans délai.
3 | Identification et diagnostic de panne, réparation par échange de composants fonctionnels, réparations mécaniques mineures. | Technicien spécialisé, sur place ou en local de maintenance. | Outillage prévu plus appareil de mesure, banc d’essai, contrôle…
4 | Travaux importants de maintenance corrective ou préventive. | Equipe encadrée par un technicien spécialisé, en atelier central. | Outillage général plus spécialisé, matériel d’essai, de contrôle…
5 | Travaux de rénovation, de reconstruction ou réparations importantes confiées à un atelier central. | Equipe complète, polyvalente, en atelier central. | Moyens proches de la fabrication par le constructeur.

## Slide 21: Les échelons de maintenance
On définit généralement 3 échelons qui sont :
la maintenance sur site : l’intervention est directement réalisée sur le matériel en place ;
la maintenance en atelier : le matériel à réparer est transporté dans un endroit, sur site, approprié à l’intervention ;
la maintenance chez le constructeur ou une société spécialisée : le matériel est alors transporté pour que soient effectuées les opérations nécessitant des moyens spécifiques.
Ils caractérisent le lieu de l’intervention

## Slide 22: Maintenance d’amélioration

## Slide 23: LE CONCEPT FMD
FIABILITE
MAINTENABILITE
DISPONIBILITE

## Slide 24: LA FIABILITE
Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné (NF EN 13306) ou
« caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné » (NF X 60–500).

## Slide 25: LA FIABILITE
NOMBRE DE CYCLES
Distance
Tonnage

## Slide 26: LA FIABILITE
SYSTEMES REPARABLES
SYSTEMES NON REPARABLES
La fiabilité peut se caractériser par la MTBF : Mean Time Between Failure.

## Slide 27: LA FIABILITE

## Slide 28: Taux de défaillance λ

t
A
B
C
Zone A : époque de jeunesse
Zone B : époque de maturité, fonctionnement normal, défaillances à caractère aléatoire indépendantes du temps
Zone C : époque d’obsolescence, défaillances d'usure ou pannes de vieillesse

## Slide 29: Formes de maintenance et taux de défaillance

## Slide 33: Domaine mécanique

## Slide 34: Domaine électrique

## Slide 35: Taux de défaillance λ
Le taux de défaillance, noté (t), est un indicateur de la fiabilité. Il représente une proportion de dispositifs survivants à un instant t.
Des matériels présentant le même taux de de défaillance ont des conditions de fonctionnent et de dégradation identiques

## Slide 36: Cas particulier de la période de maturité
le taux de défaillance est sensiblement constant

## Slide 37: EXEMPLE

## Slide 38: LA MAINTENABILITE
« Dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l’aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits. » (NF EN 13306).

## Slide 39: LA MAINTENABILITE
SYSTEMES REPARABLES

## Slide 40: LA MAINTENABILITE
AIDES A L’INTERVENTION
APTITUDE AU DEMONTAGE
INTERCHANGEABILITE
AMELIORATION DE LA MAINTENABILITE

## Slide 41: CALCUL DE LA MAINTENABILITE
La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR : Mean Time To Repair.
TAUX DE REPARATION

## Slide 42: EXEMPLE

## Slide 43: LA DISPONIBILITE
Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.
Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.
Les moyens extérieurs nécessaires autres que la logistique de maintenance n'affectent pas la disponibilité du bien (NF EN 13306).
EQUIPEMENT DISPONIBLE =
LE MOINS POSSIBLE D’ARRETS DE PRODUCTION + REMISE EN BON ETAT RAPIDE EN CAS DE PANNE

## Slide 44: LA DISPONIBILITE

## Slide 45: LA DISPONIBILITE
POUR AUGMENTER LA DISPONIBILITE
ALLONGER LA MTBF
DIMINUER LA MTTR
ACTION SUR LA FIABILITE
ACTION SUR LA MAINTENABILITE

## Slide 46: Quantification de la disponibilité
La disponibilité sur un intervalle de temps donné peut être évaluée par le rapport :
En l’exprimant par rapport à des temps moyens, la disponibilité moyenne s’écrit :

## Slide 47: Disponibilité intrinsèque Di
Elle exprime le point de vue du concepteur.
Ce dernier a conçu et fabriqué le produit en lui donnant un certain nombre de caractéristiques intrinsèques, c’est à dire des caractéristiques qui prennent en compte les conditions d’installation, d’utilisation, de maintenance et d’environnement, supposées idéales

## Slide 48: Paramètres de la Di
Le calcul de la disponibilité intrinsèque Di fait appel à 3 paramètres :
TBF : temps de bon fonctionnement
TTR : temps techniques de réparation
TTE : temps techniques d’exploitation

## Slide 49: Exemples
Un constructeur d’onduleurs précise que la moyenne des TBF est de 50000 heures et que la moyenne des TTR est de 10 heures :
Di = 50000 / (50000 + 10) = 0,9998
Un fabricant de machines-outils prévoit en accord avec son client la disponibilité intrinsèque d’une machine en prenant compte des conditions idéales d’exploitation et de maintenance :
Temps d’ouverture mensuel = 400 heures
1 changement de fabrication par mois = 6 heures
Maintenance corrective mensuelle : taux de défaillance = 1 pannes / mois ; TTR estimé = 4 heures
Maintenance préventive mensuelle = 3 heures
    TBF = 400 – 6 – 4 – 3 = 387 heures
    TTR = 4 + 3 = 7 heures
    TTE = 6 heures
    Di = 387 / (387 + 7 + 6) = 0,9675

## Slide 50: Disponibilité opérationnelle Do
Il s’agit de prendre en compte les conditions réelles d’exploitation et de maintenance. C’est la disponibilité du point de vue de l’utilisateur.
Le calcul de Do fait appel aux mêmes paramètres sauf que ces 3 paramètres ne sont plus basés sur les conditions idéales de fonctionnement mais sur les conditions réelles (historique d’exploitation).

## Slide 51: Exemple
Sur la machine outil précédente, une étude d’exploitation sur un mois a conduit aux résultats réels suivants :
Temps d’ouverture mensuel = 400 heures
Changement de production = 6 heures
Manque approvisionnement matière = 3 heures
Maintenance préventive = 3 heures
Maintenance corrective = 8 heures (3 heures d’attente maintenance + 5 heures d’intervention)
TBF = 400 – 6 – 3 – 3 – 8 = 380 heures
TTR = 3 + 8 = 11 heures
TTE = 6 + 3 = 9 heures
Do = 380 / (380 + 9 + 11) = 0,95

## Slide 52: Synthèse Di - Do
Constructeur
Fiabilité Intrinsèque
Maintenabilité Intrinsèque
Donne
DISPONIBILITE INTRINSEQUE
Utilisateur
Exploite sa machine
Dans des conditions réelles
Basées sur des conditions idéales d’exploitation et de maintenance
Disponibilité (idéale) vers laquelle on doit tendre
Effectue la maintenance
DISPONIBILITE OPERATIONNELLE
Vérifie
Disponibilité réelle (qui intéresse les responsables) et qui doit tendre vers la disponibilité intrinsèque

## Slide 53: NOTIONS TEMPORELLES RELATIVES AUX ETATS D’UNE ENTITE

## Slide 54: Etats d’une entité

## Slide 55: Temps d’une entité

## Slide 56: Décomposition temporelle de la disponibilité

## Slide 57
DI > Dm > Do

## Slide 58: Indicateurs opérationnels
MTTF
MDT
MTTR
MUT
MTBF
MTTF (mean time to [first] failure) : moyenne des temps avant la 1ère défaillance
MTBF (mean time between failures) : moyenne des temps entre 2 défaillances consécutives
MDT (mean down time) : appelé encore MTI, c’est le temps moyen d’indisponibilité ou temps moyen d’arrêt propre
MUT (mean up time) : temps moyen de disponibilité
MTTR (mean time to repair) : temps moyen de réparation

## Slide 61: MTBF – MTTR – Taux de défaillance
MTBF = Somme des temps de bon fonctionnement / nombre de pannes
MTTR = Somme des temps de réparation / nombre de pannes
Taux de défaillance = λ = 1 / MTBF

## Slide 62: LA TPM
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
Obtenir le rendement maximal des équipements.
Améliorer la productivité des systèmes automatisés en impliquant l’exploitation et la maintenance.
Mettre en place cette maintenance productive pour la durée de vie total des équipements.
Impliquer la participation de toute la hiérarchie
Afin de réduire les coûts en augmentant la productivité sans réduire la qualité du produit.
Cette démarche globale améliore les performances de l’ensemble de l’outil de production.

## Slide 63: Les 6 pertes
Arrêts propres sur pannes
Changements et arrêts induits
Micro arrêts
Ralentissements et marches dégradées
Défauts de qualité
Pertes au démarrage

## Slide 64: D’où vient l’écart de TRS ? Exemple
16 heures x 10 000 produits productibles = 160 000 produits
ENTRETIEN
PLANIFIE
70 000
à 96 000
produits
MICRO ARRETS
RALENTIS.
ABSENCE
DE
DEMANDE
Perte éfficacité
Perte éfficience
TRS : Bons produits / Potentiel
OK
CHANGEMENT
DE
SERIE
PANNES
PRODUITS
HORS SPECIF.

## Slide 66: Mesure des pertes : le TRS

## Slide 67
TRS =
Nombre de pièces bonnes produites
--------------------------------Nombre de pièces bonnes que l’on aurait du produire

## Slide 68: Calcul du TRS

## Slide 69: Calcul du TRS

## Slide 70
Recettes des ventes de produits manufacturés, de services
Recettes des valeurs boursières, immobilières
CHIFFRE D’AFFAIRES
Coûts de production
Charges indirectes
Bénéfice
Coûts de fabrication
Coûts de maintenance
Matières premières
Main d’œuvre
Logistique
Pièces de rechanges
Sous-traitance
ASPECTS ECONOMIQUES DE LA MAINTENANCE

## Slide 71: Problématique des coûts de maintenance
Problème majeur
Justifier une politique de maintenance préventive
Comment ?
Connaître le coût des conséquences d’une défaillance
Justifier des économies par la mise en place d’une maintenance préventive

## Slide 72: Coûts en maintenance corrective
LES COÛTS DIRECTS INDUITS PAR LA DEFAILLANCE
Main d’oeuvre
Frais généraux du service
Frais de stockage et de magasinage
Pièces détachées
Sous-traitance

## Slide 73: Coûts en maintenance corrective
Coût de la main d’œuvre
=
Nb d’agents de maintenance
X
Taux horaire de la main d’œuvre de maintenance
X
Temps passé sur l’intervention

## Slide 74: Coûts en maintenance corrective
LES COÛTS INDIRECTS CONSEQUENCES DE LA DEFAILLANCE
Main d’œuvre de production inoccupée
Amortissement non réalisé
Coûts issus de la Non qualité
Accidents

## Slide 75: Coûts en maintenance corrective
Coût d’indisponibilité
=
Taux horaire d’indisponibilité
X
Temps d’arrêt de la machine

## Slide 76: Coûts en maintenance corrective
Coût de la défaillance
=
COÛTS DIRECTS ou de MAINTENANCE
+
COÛTS INDIRECTS ou d’INDISPONIBILITE

## Slide 77: COÛTS EN MAINTENANCE PREVENTIVE SYSTEMATIQUE
Coût de l’intervention préventive
=
COÛTS DIRECTS (comme en correctif)
+
COÛTS du CORRECTIF RESIDUEL

## Slide 78: Le Life Cycle Cost ou LCC

## Slide 79: Le Life Cycle Cost ou LCC
Tangente au coût global

## Slide 80: Rentabilité d’un investissement
Maintenance d’amélioration
INVESTISSEMENT

## Slide 81: Problème à résoudre
INVESTISSEMENT RENTABLE ?
Cout actuel de maintenance
Cout actuel = Cout Maint. corrective = C1
Cout de maintenance envisagé après amélioration
C2 (C2 < C1)
Gain obtenu grâce à la modification
G = C1 – C2
Investissement envisagé pour réaliser la modification
I
Seuil de rentabilité
R = I / G
R < 2 ans  RENTABLE
R > 2 ans  NON RENTABLE

## Slide 82: INDICATEURS ET TABLEAUX DE BORD EN MAINTENANCE

## Slide 83: Définitions
Indicateur : chiffre significatif d’une situation économique pour une période donnée.
Tableau de bord : ensemble d’informations traitées et mises en forme de façon à caractériser l’état et l’évolution d’une situation donnée. Les tableaux de bord sont en général constitués de tableaux, de graphiques permettant de suivre l’évolution d’une ou plusieurs variables au cours du temps.

## Slide 84: Indicateurs particuliers : RATIOS
Ratios : rapport conventionnel de 2 grandeurs sans lien direct, mais ayant une force d’évocation facilitant la réflexion et les comparaisons.
Ex : nombre de litres de carburant consommé sur 100 km ;
le nombre de pannes par tonne d’acier produit ;
le coût de la maintenance par litre de de liquide produit, etc.

## Slide 85: Ratios Normalisés (NF-X-60 020)

## Slide 86: UTILISATION DES DONNEES RECUEILLIES
ANALYSE DE PARETO
ANALYSE EN N./T

## Slide 87: Méthode ABC ou Analyse de Pareto
Sociologue et économiste italien (1848-1923).
Détermination de la loi des 20-80
Ex : 20% des machines cumulent 80% des pannes

## Slide 88: METHODE
DEFINIR LES PARAMETRES DE L’ETUDE
CHOISIR LE CRITERE DE CLASSEMENT
CONSTRUIRE LE GRAPHIQUE
DETERMINER LES ZONES ABC
INTERPRETER LA COURBE

## Slide 89: ALLURE DE LA COURBE
Paramètre étudié
Critère
M
N
P
O
C
A
B

## Slide 90: EXEMPLE

## Slide 91: CAS PARTICULIERS
Il n'y a pas de priorité à dégager, tous les éléments ont la même valeur.
Il n’y a pas de zones séparées. Les objectifs seront fixés à partir d’un pourcentage déterminé.
C'est une courbe impossible, il y a une erreur de classement.

## Slide 92: APPLICATION
Sur une machine à souder, grâce à la mise en place d’indicateurs, le service maintenance a dressé le tableau ci-dessous :

## Slide 93: APPLICATION
Il a été décidé d’analyser le critère « durée annuelle d’intervention ». En effet, ce critère représente un indicateur de non disponibilité de l’équipement.
PARAMETRE DE L’ETUDE
CRITERE ETUDIE
Trier par ordre décroissant le paramètre en fonction du critère choisi
Cumuler le critère
En déduire les % cumulés

## Slide 94: APPLICATION
TRACER LA COURBE
Analyser la forme de la courbe et définir les différents %
Il n’y a pas de zones séparées
On se fixe un objectif de 80%
Objectif retenu

## Slide 95: APPLICATION
Les défaillances de type E1 et E2 cumulent 80% des durées annuelles d’intervention.
L’historique montre que ces types de pannes sont d’origine électrique. Les défaillances des composants sont liées à l’humidité et la poussière.
Il faut donc envisager des axes d’amélioration (solutions techniques) afin de protéger ces composants contre les 2 causes citées.
ANALYSE DE LA COURBE

## Slide 96: Solution possible

## Slide 97: Analyse en N./T (N T Barre)
Graphes dédiés à l’analyse FMD (Fiabilité – Maintenabilité – Disponibilité) des équipements
Chart: 
| E | A | B | C | D
Non disponibilité | 27.7 | 23.1 | 19.4 | 11.5 | 7.8
Non fiabilité | 8 | 9 | 6 | 4 | 3
Non maintenabilité | 3.4625 | 2.5667 | 3.2333 | 2.875 | 2.6

## Slide 98: Analyse en N./T : construction

## Slide 99: Analyse en N./T : construction

## Slide 100: Analyse en N./T : construction

## Slide 101: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en N./T :
Il estime la perte de disponibilité (INDISPONIBILITE) due à chaque famille
Il permet de sélectionner l’ordre de prise en compte des types de défaillance en fonction de leur criticité (= importance)
Il a pour objectif l’amélioration de la disponibilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui pénalisent la performance globale de la machine
Ce graphe permet de déterminer objectivement les problèmes à analyser afin de les réduire et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 102: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en N./T :
Il estime la perte de disponibilité (INDISPONIBILITE) due à chaque famille
Il permet de sélectionner l’ordre de prise en compte des types de défaillance en fonction de leur criticité (= importance)
Il a pour objectif l’amélioration de la disponibilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui pénalisent la performance globale de la machine
Ce graphe permet de déterminer objectivement les problèmes à analyser afin de les réduire et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 103: Analyse en N./T : Interprétation
Constat  Familles C et F posent problèmes
C et F pénalisent le plus la disponibilité
Problème de disponibilité
Fiabilité ?
Graphe en N
Maintenabilité ?
Graphe en /T
Graphe
en N./T
Origine du problème
Graphe à analyser
Ou les 2 ?

## Slide 104: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en N :
Il estime la perte de fiabilité due à chaque famille
Il a pour objectif l’amélioration de la fiabilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui tombent le plus souvent en panne
Ce graphe permet de déterminer objectivement les pannes à analyser afin de les réduire et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 105: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en N :
Il estime la perte fiabilité due à chaque famille
Il a pour objectif l’amélioration de la fiabilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui tombent le plus souvent en panne
Ce graphe permet de déterminer objectivement les pannes à analyser afin de les réduire et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 106: Analyse en N./T : Interprétation
Constat  Famille C a le plus de pannes
C pénalise le plus la fiabilité
Problème de fiabilité
Maintenance améliorative
Graphe
en N
Pistes de solutions
Consignes de conduite
Etc,
Exemples
Modifications techniques
Composants plus fiables
Maintenance préventive
Plan de maintenance
Maintenance conditionnelle

## Slide 107: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en /T :
Il estime la non maintenabilité due à chaque famille
Il a pour objectif l’amélioration de la maintenabilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui ont une MTTR élevée
Ce graphe permet de déterminer objectivement sous-ensembles à analyser afin de réduire leur MTTR et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 108: Analyse en N./T : Interprétation
Graphe en /T :
Il estime la non maintenabilité due à chaque famille
Il a pour objectif l’amélioration de la maintenabilité d’un équipement par action sur les sous-ensembles qui ont une MTTR élevée
Ce graphe permet de déterminer objectivement sous-ensembles à analyser afin de réduire leur MTTR et de voir leur impact sur la disponibilité

## Slide 109: Analyse en N./T : Interprétation
Constat  Famille F a la plus grande MTTR
F pénalise le plus la maintenabilité
Problème de maintenabilité
Logistique de maintenance
Graphe
en /T
Pistes de solutions
Etc,
Exemples
Pièces de rechange
Aides au diagnostic
Organisation
Gammes de travail
Analyse des temps

## Slide 110: Démarches d’analyse
Analyse de tableaux de bord

## Slide 111
Analyse d’indicateurs à partir d’historiques
Analyse de défaillances (FMD)
Recherche d’éléments pénalisants en fonction d’un critère donné
Analyse en N./T
Analyse par PARETO
Déterminer le paramètre d’étude
Déterminer le critère à analyser
Trier les données par ordre décroissant du critère
Cumuler le critère
Calculer les % cumulés
Tracer la courbe
Analyser la courbe
Conclure en proposant des solutions
Déterminer les temps d’arrêt T (ou TTR ou TA) par sous-ensemble
Déterminer le nombre de pannes (N) par sous ensemble
Calculer /T = T/N
Trier l’ensemble des données par ordre décroissant de T
Tracer sur le même graphe T, N et /T
Déterminer les sous-ensembles qui pénalisent T (non disponibilité)
Déterminer ceux qui posent des problèmes de fiabilité (graphe en N)
Déterminer ceux qui posent des problèmes de maintenabilité (graphe en /T)
Proposer des pistes de solutions

## Slide 112: Les processus opératoires de démontage / remontage

## Slide 113: La Gamme de Démontage FILOGRAMME
FILOGRAMME DE DEMONTAGE
TREUIL
46
13
14
9
5.6.8.12
Soulever la languette
de la rondelle frein 32
7
27.28.39.
23.44.6
27
39
28
7.6.23.44
Sous-ensemble - Pièce
" - - - - - - - -"
1
2
4
5
9
9.1
9.2
9.3
On ajoutera
2 colonnes
à droite du filogramme:
*
Outillage:
liste des outils nécessaires à chaque action de démontage.
Si aucun outil, on note "action manuelle"
*
Observations:
Renseignements complémentaires utiles au démontage.
Désignation de la pièce ou du sous-ensemble à démonter
Repère d’ordre
Action de démontage
Action n’entraînant pas de démontage de pièce
Dépose de plusieurs pièces. Le démontage de la pièce 13 entraîne la dépose de la pièce 14. Les pièces sont séparées (vis et rondelle)
Dépose d’un sous-ensemble. L’action sur la pièce 9 entraîne la dépose des autres pièces. Les pièces (5.6.8.12) restent assemblées
Divergence d’obtention de sous-ensemble(s) distinct(s) 7 permet le démontage mais reste sur le Sous-ensemble (27. 28 . . . .6)
Dépose de la pièce 46

## Slide 114: La Gamme de Démontage Photos et nomenclature
Ordre chronologique des opérations
Opération à réaliser
Mode opératoire particulier, outillage, etc,
Photo détaillant l’opération

## Slide 115: GESTION DES INTERVENTIONS

## Slide 116
Description du système de communication relatif à une intervention corrective, entre le moment de l’apparition d’une défaillance et la remise à niveau de l’équipement défaillant.
SERVICE PRODUCTION
SERVICE MAINTENANCE
MACHINE
ORDONNANCEMENT
Bureau des
METHODES
MAGASIN
défaillance
Programmation
Enregistrement
Lancement
Equipe
d’intervention
REALISATION
Emission D.I.
D.I. transmise
B.T.
Ordre.Travail.
Demande.Approvi-sionnement.
Dossier de préparation
Bon.Sortie.Matériel.
Intervention
Rapport
d’intervention
Concertation
Date ?
Compte-rendu Intervention

## Slide 117
Description du système de communication relatif à une intervention préventive systématique, entre le moment où la périodicité est atteinte et la remise à disposition de l’équipement.
SERVICE PRODUCTION
SERVICE MAINTENANCE
MACHINE
ORDONNANCEMENT
Bureau des
METHODES
MAGASIN
Périodicité atteinte
Programmation
Enregistrement
Lancement
Equipe
d’intervention
REALISATION
D.I. transmise
B.T.
O.T.
D.A.
Dossier de préparation
B.S.M.
Intervention
Rapport
d’intervention
Concertation
Date ?
C.R.I.

## Slide 118
Niveau d’urgence 1 :
Dépannage urgent, alerte téléphonique à l’agent des méthodes qui répercute sur l’équipe d’intervention ; Pas d’ordonnancement.
Niveau d’urgence 2 :
Délai de quelques jours ; Préparation si rentable ; Intervention dès disponibilité de l’équipe concernée.
Les niveaux d’urgence :
  Plusieurs circuits existent en fonction de l’urgence donnée à l’intervention.

## Slide 119
Niveau d’urgence 3 :
Interventions à regrouper entre elles à une date déterminée : révisions limitées (actions curatives et préventives).
Niveau d’urgence 4 :
Interventions à faire lors de l’arrêt général, ou lorsque la disponibilité de l’équipe le permet.

## Slide 120
Fonctionnalités attendues d’une GMAO

## Slide 121
OBJECTIFS :
- Améliorer la maintenance préventive en connaissant les causes de défaillance (AMDEC),
- Améliorer la maintenance corrective en liant rapidement les effets constatés aux causes de défaillance.
OUTILS D’ANALYSE DES DEFAILLANCES

## Slide 122: DEFAILLANCE
Définitions (extraits normes NF EN 13306) :
Défaillance : altération ou cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise.
Il existe 2 formes de défaillance :
  Défaillance partielle : altération de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise.
  Défaillance complète : cessation de l’aptitude d’un bien à accomplir la fonction requise.

## Slide 123
1. État normal
2. État défaillant ou Panne
Défaillance
3. Réparation
Localisation
Diagnostic
DEFAILLANCE
Après défaillance, un système est en état de panne.
La défaillance est donc le passage d’un état à un autre, par opposition à une panne qui est un état.

## Slide 124
VOCABULAIRE
Cause de défaillance : circonstances liées à la conception, à la fabrication, à l’installation, à l’utilisation et à la maintenance qui ont conduit à la défaillance.
Mécanisme de défaillance : processus physiques, chimiques ou autres qui conduisent ou ont conduit à une défaillance.
Mode de défaillance : effet par lequel une défaillance se manifeste.
Panne : état d’un bien inapte à accomplir une fonction requise.
Dégradation : évolution irréversible des caractéristiques d’un bien liée au temps ou à la durée d’utilisation.

## Slide 125: DEFAILLANCES ET CYCLE DE VIE
Période de jeunesse : le taux de défaillance diminue. Les défaillances sont dues à la mise en route du système. Seule la maintenance corrective est applicable.
Période de maturité :
Le taux est constant pour les matériels électroniques dont les défaillances sont de type catalectique : seule la maintenance corrective est possible.
Pour les matériels mécaniques, le taux est légèrement croissant : une maintenance préventive systématique ou conditionnelle est applicable.
Période de vieillesse : Le taux redevient fortement croissant. Importants phénomènes de dégradation correspondant à de la fatigue et de l’usure des composants liés à leur vieillissement : une maintenance préventive conditionnelle peut être mise en place.

## Slide 126: Défaillance Progressive
TBF
Niveau de performance
Niveau
initial
Dégradation
Seuil de
perte de
fonction
Défaillance
Tlim = TTF
Modèle caractéristique de dégradation des pièces mécaniques liée à l’usure des composants

## Slide 127: Défaillance catalectique
TBF
Niveau de performance
Niveau
initial
Seuil de
perte de
fonction
TTF
Modèle caractéristique des composants électriques. La défaillance est soudaine et brutale.

## Slide 128: Mécanisme d’usure
Le rodage : Correspond à un arasage des aspérités (pics) jusqu’à ce que la surface portante soit suffisante.
L’usure normale : l’usure devient une fonction linéaire du temps
Le vieillissement rapide : il apparaît une dégradation rapide des 2 surfaces (grippage).
L’usure est une conséquence du phénomène de « frottement » entraînant une émission de débris avec perte de cotes, de formes et de poids.

## Slide 129: LOI D’USURE
C’est la fonction « paramètres d’usure » = f(temps).
Des relevés, observations et mesurent permettent de tracer une représentation graphique de l’évolution de l’usure.
La connaissance de la loi d’usure, pour un matériel donné, permet par anticipation d’intervenir avant un seuil prédéterminé afin d’éviter une défaillance.
Ce seuil, dit d’alerte et correspondant à « ta », est antérieur au seuil limite d’un temps équivalent au délai nécessaire avant intervention en « ti ». Ces niveau sont fixés par des critères technologiques ou de sécurité (ex : plaquettes de freins).

## Slide 130: Caractéristiques d’une défaillance

## Slide 131: OUTILS D’ANALYSE DES DEFAILLANCES

## Slide 132: LE DIAGRAMME CAUSES – EFFET ou ISHIKAWA

## Slide 133: LE DIAGRAMME CAUSES – EFFET ou ISHIKAWA
C’est un outil permettant de visualiser et d’identifier de façon ordonnée les causes possibles d’un effet constaté que l’on cherche à analyser, et donc de déterminer les moyens pour y remédier.
Le diagramme « causes / effet » est aussi appelé diagramme en arête de poisson, arbre des causes ou diagramme d’Ishikawa (du nom de son inventeur : le japonais Kaoru Ishikawa).
Il est utilisé pour les études concernant la maintenance, la fiabilité et la sécurité (méthode AMDEC).

## Slide 134: METHODE
Définir clairement l’effet sur lequel on souhaite directement agir
IDENTIFIER LES CAUSES (BRAINSTORMING)
TROUVER LES MOTS CLES
DETERMINER LES PRINCIPALES FAMILLES DE CAUSES
TRACER LE DIAGRAMME

## Slide 135: Construction du diagramme
Effet
Placer une flèche horizontalement pointée vers le problème identifié : EFFET.

## Slide 136: Construction du diagramme
Regrouper les causes potentielles en familles de causes : Causes C1, C2, C3, etc.
Tracer les flèches secondaires correspondant au nombre de familles de causes potentielles identifiées, et les raccorder à la flèche principale.

## Slide 137: Construction du diagramme
Chaque flèche secondaire identifie une des familles de
causes potentielles.
Inscrire sur des mini flèches, les causes rattachées à chacune des familles. Il faut veiller à ce que toutes les causes potentielles apparaissent.

## Slide 138: Exemple : défaut d’injection dans un moteur thermique

## Slide 139: LE TABLEAU CAUSES/EFFETS
Le rôle d’un tableau « causes-effets » est d’apporter une aide lors d’un diagnostic en vue de permettre un diagnostic rapide d’un système.

## Slide 140
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Température aspiration | Trop élevée | E1 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E2 |  |  |  |  |  | 
Température refoulement | Trop élevée | E3 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E4 |  |  |  |  |  | 
C1 | Clapet d’aspiration non étanche
C2 | Tuyauterie d’aspiration mal isolée
C3 | Débit de détente trop important
C4 | Cloison de séparation défectueuse
C5 | Clapet de bipasse défectueux
C6 | Débit de détente insuffisant
EFFETS
de défaillance constatés sur une machine
CAUSES possibles
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
LE TABLEAU CAUSES / EFFETS

## Slide 141
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Température aspiration | Trop élevée | E1 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E2 |  |  |  |  |  | 
Température refoulement | Trop élevée | E3 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E4 |  |  |  |  |  | 
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Si l’on constate, par exemple une température d’aspiration trop basse, c’est sûrement dû à un débit de détente trop important.
C1 | Clapet d’aspiration non étanche
C2 | Tuyauterie d’aspiration mal isolée
C3 | Débit de détente trop important
C4 | Cloison de séparation défectueuse
C5 | Clapet de bipasse défectueux
C6 | Débit de détente insuffisant

## Slide 142
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Température aspiration | Trop élevée | E1 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E2 |  |  |  |  |  | 
Température refoulement | Trop élevée | E3 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E4 |  |  |  |  |  | 
C1 | Clapet d’aspiration non étanche
C2 | Tuyauterie d’aspiration mal isolée
C3 | Débit de détente trop important
C4 | Cloison de séparation défectueuse
C5 | Clapet de bipasse défectueux
C6 | Débit de détente insuffisant
2
1
2
3
4
2
7
1
9
4
Si l’on indique les fréquences d’apparition.
On peut dire que si l’effet E1 se manifeste, la cause C5 est la plus probable.
On peut aussi constater que la cause C5 est celle qui provoque le plus de défaillances.

## Slide 143
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6
Température aspiration | Trop élevée | E1 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E2 |  |  |  |  |  | 
Température refoulement | Trop élevée | E3 |  |  |  |  |  | 
 | Trop basse | E4 |  |  |  |  |  | 
Si l’on veut diminuer les temps de réparation, on peut ajouter une colonne « remèdes »…
remède
Où l’on note ce qu’il convient de faire pour éliminer la cause de la défaillance
2
1
2
3
4
2
7
1
9
4
C1 | Clapet d’aspiration non étanche
C2 | Tuyauterie d’aspiration mal isolée
C3 | Débit de détente trop important
C4 | Cloison de séparation défectueuse
C5 | Clapet de bipasse défectueux
C6 | Débit de détente insuffisant