0 Présentation du TP :

Pré-requis :	( Aucun

Durée estimée ( 4 heures

Objectif :	( Prendre en main le logiciel  ALTIUM PCB

( Dessiner un schéma structurel, dessiner la carte électronique.

( Vous devrez dessiner une carte au format Europe classe 3 et générer les

fichiers de fabrication associés.

Vocabulaire spécifique utilisé durant ce TP :

(  Mode opératoire du dessin d’une carte électronique sous ALTIUM.

Cahier des charges :

( Vous dessinerez un schéma construit autour d’un PIC18F2550

( Cette carte comprendra : le connecteur de programmation IDE, une cellule RESET, un quartz associé au microcontrôleur, un connecteur d’alimentation, un fusible.

( Seront joints une diode de visualisation commandée par le microcontrôleur et un switch permettant d’imposer un niveau logique au microcontrôleur.

( Vous devez dessiner et router cette carte au format Europe (100x160 mm) en classe 3.

( Hormis les connecteurs et les switchs tous les composants seront en CMS.

( Voir schéma le structurel complet page 7.

Resources ALTIUM :

( ADOH-Tutorial-GettingStartedwithPCBDesign-130513-0947-65012

( ADOH-DesignRules-130513-0950-65020.pdf

( ADOH-PreparingtheBoardforDesignTransfer-130513-0950-65024.pdf

( ADOH-SchematicEditingEssentials-130513-0946-65010.pdf

( ADOH-Tutorial-GettingStartedwithPCBDesign-130513-0947-65012.pdf

Ressources EDA Expert :  http://www.eda-expert.com/

Hypothèse : toutes les bibliothèques de composants et d’empreintes sont installées.

1 : Création d’un nouveau  projet PCB

1.1 Repartir d’un environnement vide :

1.2 Ouvrir les fenêtres projet et message :

Paramétrer l’environnement de travail d’Altium Designer :

( Commande ( System ( en bas à droite ) (  Messages et Projects.

  - Créer et renommer le projet :

Créer un nouveau projet en utilisant la commande :

(  File ( New ( PCB Projet.

( Depuis Explorer créer un nouveau répertoire dédié au projet.

( Cliquer droit sur le nom du nouveau projet.

( Choisir la commande Save Projet as   «Carte_Micro_PIC18F»   pour sauvegarder le projet dans le répertoire de travail.

2 : Dessin du schéma structurel

2.1 Placer dans le répertoire de travail le fichier Sheet1_A_COMPLETER.Sch et ajouter le au projet :

Vous devez obtenir le schéma à compléter ci-dessous :

2.2 Placement des composants.

( Si les bibliothèques nécessaires ne sont pas installées voir annexe 2 « Mise en place des librairies sous ALTIUM. »

( Vous devrez placer sur le schéma les composants R1 et U2 :

| Nom du composant | Nom du symbole | Bibliothèque ou trouver le symbole |
| --- | --- | --- |
| C1, C2, C3, C4 | Cap | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D1, D2 | Diode | Miscellaneous Devices.IntLib |
| F1 | Fuse 1 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| P1 | Header 6 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| P2 | Header 2 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| R1, R2, R3 | Res2 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| S1, S2 | SW-PB | Miscellaneous Devices.IntLib |
| U1 | PIC18F25J50-I/ML | Microchip Microcontroller 8-Bit PIC18.IntLib |
| U2 | MC78L05ACP | Motorola Power Mgt Voltage Regulator.IntLib |
| Y1 | XTAL | Miscellaneous Devices.IntLib |

2.2.1 Vérifier la présence des librairies et les charger si nécessaire :

( Depuis le menu System en bas à droite de l’écran sélectionner System

( Librairies

2.2.2 Exemple 1 placement du composant R1 :  Res2, issu de la bibliothèque Miscellaneous Devices.IntLib.

2.2.3  Exemple 2 : placement du composant U2 :  MC78L05ACP issu de la bibliothèque Motorola Power Mgt Voltage Regulator.IntLib

2.3 Editer le schéma structurel complet comme ci-dessous :

Pour dessiner : utiliser les outils de la barre de dessin :

( Pour placer un label  cliquer sur l’icône label, placer le label sur le fil, renommer le label :

(

3 Association de l’empreinte physique à la représentation schématique du composant :

( Exemple : changement de l’empreinte du microcontrôleur :

( Double cliquer sur le corps du composant U1 pour ouvrir la fenêtre propriété.

Vous devrez pareillement associer les empreintes physiques de l'ensemble des composants listés ci-dessous :

(ou repartir du corrigé partiel Carte_MicroPIC18F_partiel.PrjPCB avec les empreintes associées aux composants)

| Nom du composant | Empreinte | Bibliothèque ou trouver l’empreinte |
| --- | --- | --- |
| C1 | 6-0805_M | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C2 | 6-0805_M | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C3 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C4 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| C5 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D1 | 3.2X1.6X1.1 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| D2 | DIODE_SMC | Miscellaneous Devices.IntLib |
| F1 | 1812 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| P1 | HDR1X6 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| P2 | HDR1X2 | Miscellaneous Connectors.IntLib |
| R1 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R2 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| R3 | C1206 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| S1 | SW/PB-V4/H7.1 | Miscellaneous.PcbLib |
| S2 | SW/PB-V4/H7.1 | Miscellaneous.PcbLib |
| U1 | SOIC-SO28_M | Microchip Microcontroller 8-Bit PIC18.IntLib |
| U2 | TO-220-AB | Miscellaneous Devices.IntLib |
| Y1 | 2SMX-3SMXB | Crystal Oscillator.PcbLib |

4 Sauvegarde du schéma sous la forme d'un SNIPSET

( Sélectionner l’ensemble des composants. ( Touche CONTRÔLE + « A »)

( Menu TOOLS ( CONVERT ( Create Snippet from selected objects

5 Définition des paramètres du routage depuis l'éditeur de schéma sheet1

( Vous devez dessiner une carte au format Europe classe 3.

( Cette classe de dessin est normalisée. Cela vous impose donc les caractéristiques mécaniques de votre typon ( largeur des pistes, écart entre les pistes, diamètre des via ...)

( Voir annexe 1 : Les classes de circuits imprimés.

( Afin de paramétrer le logiciel en conséquence :  Lancez le PCB WIZARD : faites apparaître la fenêtre FILES depuis le menu SYSTEM ( en bas à droite ).

( Choix des unités :

Conversion des unités Impériales en unités métriques.

| Pas | Pouce (inch ) | Mil ( millième d’inch ) | mm (millimètres) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1 | 100 | 2.54 |
| 10 | 1 | 1000 | 25.4 |

Rem : on peut utiliser aussi 1 mil = 1 Thousandth.

( Définition des dimensions et de la forme de la carte  au format Europe :

Le PCB est dessiné en deux couches :

( Imposer des via traversant :

( Pour notre réalisation les composants sont majoritairement des CMS et d’un seul coté :

( Définition des largeurs et écarts des pistes et via  :

( Fin du paramétrage :

6 Dessin de la carte électronique (dessin du PCB )

6.1 Ouverture du fichier PCB, Lier le fichier PCB au projet.

( Le « WIZARD » d’Altium ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre PCB :

6.2 Paramétrage de l’espace de travail PCB.

( VIEW ( TOGGLE UNITS ( en bas du menu déroulant )

( Paramétrage de la grille de placement depuis le raccourci  GRIDS :

( Suppression du cadre de dessin en arrière plan ( Menu DESIGN ( Board Option :

( A ce stade enregistrez votre dessin PCB sous votre répertoire de travail.

( Vous êtes prêts à dessiner votre carte.

( Pour voir la zone de dessin dans son intégralité  	( View ( Touche V )

( Fit Board ( Touche F )

6.3 Transfert du schéma vers le PCB :

( Depuis la fenêtre du  schéma structurel Sheet1.SchDoc

( Menu « Design » ( « Update PCB Document »

( Revenez dans la zone de dessin du PCB :

A coté de la fenêtre PCB apparaît la représentation 2D des composants vus de dessus :

( En 2D le logiciel PCB est un empilement de couches vue du dessus.

( Les couches qui nous intéressent plus particulièrement sont :

| Nom de la couche | Couleur | Rôle |
| --- | --- | --- |
| TOP LAYER |  | Couche cuivre du dessus |
| BOTTOM LAYER |  | Couche cuivre du dessous |
| KEEP OUT LAYER |  | Bord de la carte et réservation |
| TOP OVERLAY |  | Sérigraphie |
| BOTTOM OVERLAY |  | Sérigraphie |
| Mechanical 1, 13, 15 |  |  |  | Représentation mécanique des composants |

6.4 Dessin du bord de la carte et des réservations

( Le bord de la carte a été généré sur la couche KEEP OUT LAYER lors de l’étape 5.

( Vous devrez rajouter à ce bord une réservation de 1cm² dans chacun des angles.

( L’outil de sélection des couches est la barre d’outils, sous le PCB

( A l’aide des flèches faites défiler les couches et cliquez sur KEEP OUT LAYER

( Menu PLACE ( Polygon Pour

( Fill Mode : None

6.5 Placement des composants

( Cliquez sur le composant et faites le glisser dans la zone PCB

( Pour verrouiller la position d’un composants ( Inutile dans un premier temps )

( Sélectionnez le composant ( bouton de droite :

( Les fonctions de base pour manipuler les composants sont toujours efficientes :

( Pour faire pivoter un composant ( Barre espace

( Pour ZOOMER la carte à router :

6.6 Routage automatique

( Menu Autoroute ( ALL ( Route ALL

( Lorsque le routage est fini vous obtenez le message :

( Et le PCB :

6.7 Effacement des pistes :

( Pour effacer toutes les pistes routées

( TOOLS

( Un-route

( All

( Pour effacer une piste ou un segment de piste

( Sélectionner la piste

( Touche Suppression ( ou DEL )

6.8 Routage manuel

( Routage manuel d’une piste : 		( Pointer le curseur sur la pastille de départ

( Touche « P » puis touche « T »

( Touche « CTRL »

( Cliquer gauche sur la souris

( Dessiner la piste

( Clic droit pour sortir de la fonction

( Pour changer de piste ( coté cuivre, coté composant touche ) « touche + »  ou « touche - » du clavier numérique.

6.9 Placement des plans de masse et d’alimentation

( Menu PLACE ( Polygon Pour  		( Dessiner le contour sur le PCB.

Exemple : un plan de masse  	( Relié à la masse

( Sur la couche TOP

( Hachuré

6.10 visualiser votre PCB en trois dimensions

( Menu VIEW ( Switch to 3 D (

( Pour faire pivoter la carte

( Touche  « SHIFT » + « bouton droit de la souris »

( Retour en 2D ( Menu VIEW ( Switch to 2 D !

Schéma PCB en deux D :				Schéma PCB en trois D :

7 Génération des fichiers de fabrications :

7.1 Informations relatives au dessin de la carte, Impression de la nomenclature

7.2 Génération des fichiers de fabrication

Depuis la fenêtre PCB1

( Menu files ( « Smart PDF » lance l’aide à la génération de documents.

( Tous les schémas et typons désirés seront concaténés dans un seul fichier PDF.

( Le fichier PDF est constitué des éléments du PCB :

( Demande d’une nomenclature associée :

( Valider la solution proposée :

( Sortie des documents en noir et blanc :

( Supprimez le fichier PDF existant

( Puis faites glisser le fichier PCBprints dans la zone OUTPUT CONTAINERS

( Double cliquez sur le « PCB print » correspondant à votre schéma

( A l’aide des items « Insert Layer » et « Delete » construisez un tableau des couches à imprimer comme ci-dessus.

( Vous retrouverez dans le fichier PDF les couches TOP LAYER, BOTOM LAYER TOP SILKSCREEN et DRILL DRAWING prêtes à être imprimées.

/*****************************************   Fin du TP   *************************************/

Annexe 1 : Les classes de circuits imprimés.

| Caractéristiques (unité :mm) | Classe1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Con | Cl | C-U | Con | Cl | C-U | Con | Cl | C-U | Con | Cl | C-U | Con | Cl | C-U |
| Largeur minimale des pistes | 0.8 | 0.7 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.25 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.10 |
| Espace minimal entre pistes et/ou pastilles | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.15 |
| Largeur radiale minimale des trous : ( Non métallisés ( métallisés |  |  | 0.2 0.05 |  |  | 0.2 0.05 |  |  | 0.2 0.05 |  |  | 0.2 0.05 |  |  | 0.2 0.05 |
| Tolérance de superposition entre deux couches |  | 0.15 |  |  | 0.10 |  |  | 0.07 |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  |
| Tolérance de la position des pastilles par rapport à la grille |  | 0.2 |  |  | 0.1 |  |  | 0.05 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  |

Annexe 2 : Mise en place des librairies sous ALTIUM.

A2.1 Chargement dune banque de librairies de composants  ALTIUM sur votre PC

Par défaut le logiciel ALTIUM est installé avec peu de bibliothèques.

En fonctions des projets menés sur le poste de travail vous serez amenés à compléter le poste.

ALTIUM vous permet de télécharger tout un ensemble de bibliothèques de composants depuis leur site :

( Sous un environnement WINDOWS_7 il est conseillé d'installer les librairies sous le répertoire "Library" dans les documents:

Bibliothèques ( Documents ( Altium ( AD10 ( Library

Pour charger ensuite des bibliothèques mises à jour complémentaires:

A2.2 Chargement des bibliothèques utiles à votre projet.

# Text boxes

La carte à dessiner ne se suffit pas à elle-même : elle ne comprend qu’un microcontrôleur 18F2550. son quartz, son connecteur de programmation, une alimentation. ( Pas de signaux entrants, pas de signaux sortants )

Toutefois cette structure peut être vue comme le cœur matériel de projets à venir. Dans cet objectif nous ferons une sauvegarde de ce travail de base sous la forme d’un « snippset » qui pourra être ré-exploité ultérieurement dans le cadre  d’un projet plus complet.

Durant de ce TP  vous allez créer un projet PCB à partir duquel

vous dessinerez le schéma structurel de la carte à réaliser.

Vous associerez les empreintes mécaniques aux composants.

Puis vous dessinerez le PCB de la carte électronique.

Pour finir vous devrez générer les fichiers de fabrication de la carte.

( Fichiers GERBER et BOM )

PCB : Printed Component Board ( Se traduit par Circuit Imprimé.

Le terme PCB peut désigner aussi bien la carte électronique en époxy sans les composants que le dessin CAO de cette carte.

### BOM : Bill Of Materials ( Nomenclature de la carte électronique sous la forme d’un fichier texte.

ECOs : Engineering Change Order ( Passerelle logicielle entre l’éditeur de schéma et le PCB.

Cette passerelle est bi-directionnelle : une modification sous le schéma est répercutée sur le PCB, une modification PCB peut être mise à jour dans le schéma.

Les fichiers GERBER (  Format de fichier de fabrication

( Ce sont des fichiers textes décrivant les paramètres physiques du PCB nécessaires à l’usinage de la carte : dimensions physiques, dessin des pistes, position et diamètres des perçages…

Ces fichiers sont générés à l’issu du dessin

#### Snippets ( (Petits bouts en anglais) est une portion de schéma ou de PCB que l’on mémorise en vue d’une utilisation ultérieure.

DRC ( Design Rules Chek ( règles mécaniques paramétrées qui sont vérifiées lors du dessin du PCB.

1 : Création du projet

2 : dessin du schéma structurel

3 : association des empreintes physiques au structurel

4 : Sauvegarde du schéma sous la forme d’un SNIPSET

5 : Définition des paramètres physiques du routage

6 : Dessin de la carte électronique (dessin du PCB)

7 : génération des fichiers de fabrication

( Les différents fichiers utilisés sous ALTIUM doivent porter des noms différents. ( risque d’erreur de récursion ).

( Organisation des fichiers et répertoires :

Ne pas créer de chemins profonds

Ne pas utiliser le caractères espace « »  et/ou le caractère  moins «-» dans les noms.

( Ne pas déplacer les fichiers de travail en cours de projet.

Cliquez avec le bouton de droite sur carte_Micro_PIC18F.PrjPc

( Renommer et sauver le fichier :

( Save As:  Sheet1.Sch

Cliquez avec le bouton de droite sur carte_Micro_PIC18F.PrjPc

3 Placer le composant sur le schéma.

1 Sélectionner la bibliothèque

2 Sélectionner le composant

L’empreinte associée ne correspond pas à votre cahier des charges :

Elle sera modifiée ultérieurement.

3 Placer le composant sur le schéma.

2 Sélectionner le composant

1 Sélectionner la bibliothèque

NE PAS CONFONDRE LES BUS ET LES FILS !

Touche ESC pour sortir de la fonction

Dessin VCC

Dessin GND

Dessin des labels

Dessin des fils

Pour changer d’empreinte physique cliquer sur « Add »

( Entrer le nom de la nouvelle empreinte

( voir tableau page  suivante )

( Valider

Vous pouvez vérifier que les empreintes sont bien associés aux composants

Format Europe :

100 x 160 mm soit 6.299 x 3.937 Inch soit 6299mil x 3937 mil

Les paramètres à entrer dépendent directement de vos contraintes de réalisation et de la classe qui vous est imposée.

Voir annexe 1 : les classes de circuits imprimés.

Pour sauvegarder cliquer droit sur le fichier PCB1.PcbDoc et … Save

25 mil = ¼ de pas.

DECOCHEZ DISPLAY SHEET

2 Cliquez sur Execute Changes pour transmettre les changements au PCB si toutes les lignes sont validées par une coche verte.

Dans le cas contraire corrigez le schéma structurel.

1 Cliquez sur

Validate Changes

3  Fermez la fenêtre.

Le PCB physique

( Touches de raccourcis Pour Zoomer :

( V + D (intégralité du document)

( ou V + F( seulement la carte à router)

( V + A entourer la zone à zoomer.

Intérêt du routage automatique :

( Un dessin de qualité respectant toutes les règles CEM ne peut être obtenu par un routage complet.

( Nous n’utiliserons donc pas le routage automatique pour router notre carte.

( Toutefois cette fonction peut nous permettre de valider le placement de nos composants.

( Pour une carte complexe, il est conseillé de dessiner plusieurs placements de composants.

( En lançant le routeur automatique pour chaque placement vous pouvez comparer  les résultats et retenir le placement optimal. ( voir 8.1 Informations relatives au dessin de la carte )

( Vous reprendrez ensuite le routage en manuel.

Manage Set Layer cliquez sur LS

( ou cliquer sur « L » raccourci depuis le PCB

Informations carte

Paramétrage de la nomenclature : permet d’organiser le fichier BOM

Edition de la nomenclature

Cliquer bouton droit sur les zones grisées

Définie par la norme française NF C93-713

Morsure latérale : Pendant la gravure du cuivre il se produit une attaque des pistes par leur flan, ce qui a pour résultat de réduire la largeur de la piste. Cette morsure doit être prise en considération lors du dessin du PCB.

Pour cela nous considérons les caractéristiques physiques du PCB à la conception logicielle, lors de l’impression du cliché, lors de l’usinage.

( Con : Conception ( dimension à définir sous le logiciel PCB )

( Cl : cliché  ( dimensions relevées sur le calque )

( C-U Dimensions mesurées sur la carte usinée.

http://wiki.altium.com/display/ADOH/Download+Libraries

http://designcontent.live.altium.com/#UnifiedComponents

Depuis la fenêtres Libraries cliquer sur libraries… puis sur Install ( à vous de chercher le composant dans la bibliothèque adhoc !