Didacticiel mur rideau

Sommaire

Partie 1 : Réalisation d’un mur rideau dans revit	2

Partie 2 : Modification des épines et traverses sur un mur rideau existant	13

Partie 3 : Représentation en 3D d’une épine	24

# Partie 1 : Réalisation d’un mur rideau dans revit

Ouvrir un nouveau projet de type gabarit architectural

Sur le plan niveau 0, créer un mur reliant les niveaux 0 à 1

Cliquer sur mur,  puis mur architectural et chercher mur rideau simple panneau

On va réaliser un mur rideau de 8 m de longueur et de 2 m de hauteur

Se mettre sur hauteur

Régler contrainte inf : niveau 0

Contrainte sup : sans contrainte

Hauteur 2 m

Puis dessiner un mur de 8 m de longueur

Se placer en élévation sud  puis cliquer sur quadrillage du mur rideau

En s’approchant du mur rideau, un trait d’axe  apparait

Positionner le trait d’axe au hasard

Cliquer sur la cote et rentrer 2 m

Réaliser 2 autres lignes espacées de 2 m

En se plaçant proche d’une arête, un trait d’axe horizontal apparait

Tracer une ligne à 1 m de hauteur

On va maintenant placer des traverses et des épines

Dans le menu architecture, cliquer sur meneau

Puis cliquer sur les lignes de votre quadrillage

Visualiser en 3D

Revenir sur une élévation

La traverse basse et la traverse haute sont continues, hors en réalité elles se fixent sur les épines

Cliquer sur une épine puis sur rendre continu

Finaliser

On va intégrer une porte

D’abord on va supprimer une traverse (cliquer dessus puis supprim)

Le quadrillage est toujours présent

Il faut supprimer cette partie

Cliquer sur le quadrillage puis sur ajouter/supprimer des segments

Puis recliquer sur la partie à effacer

Se placer maintenant proche de la traverse supérieure

Elle apparait en bleu

Cliquer sur TAB 2 fois, le panneau vitré apparait en bleu

Cliquer pour sélectionner le panneau

Dépunaiser le panneau vitré

Cliquer sur panneau vitré

Puis chercher porte

Puis cliquer

La porte apparait dans notre mur rideau

Au cas où vous vouliez changer de porte, sélectionner celle-ci puis sur modifier le type

Enfin cliquer sur charger

Dans le répertoire porte

Choisir mur rideaux

Puis choisir votre porte

Passer sur le plan niveau 0

Notre mur rideau est représenté mais très schématiquement

# Partie 2 : Modification des épines et traverses sur un mur rideau existant

Etape préliminaire

Réaliser sur autocad un dessin de détail sur une épine de mur rideau sans le vitrage

Dans revit, ouvrir une nouvelle famille de type profil de meneau métrique

Insérer votre dessin autocad

Menu insérer,  Importer CAO

Bien indiquer l’unité (pour moi des millimètres)

Cliquer sur le dessin, il passe en bleu, dépunaiser pour le déplacer

Positionner correctement l’épine (ou meneau) : pour moi je vais devoir faire une rotation de 180 °

Dans le menu créer  choisir ligne

Tracer un rectangle autour de l’épine

Enregistrer votre famille, lui donner

un nom, par exemple épine centrale

Cliquer sur charger dans le projet

Revit revient sur votre projet

Cliquer sur une épine centrale

Puis sur modifier le type

Dans la fenêtre qui apparait, cliquer sur dupliquer

Puis rentrer le nom épine centrale

Valider Ok

Cliquer sur profil

Choisir votre épine

Valider OK

Votre épine est maintenant dans votre projet

Epine latérale

Créer un dessin de détail autocad comme celui-ci dessous

Créer une nouvelle famille de profil de meneau métrique

Insérer votre dessin autocad

Le déplacer

Créer un rectangle autour de l’épine comme ci-dessous

Enregistrer sous le nom épine gauche et charger dans le projet

Dans le projet cliquer sur l’épine latérale gauche

Puis sur modifier le type

Dupliquer

Renommer en épine gauche

Chercher votre épine gauche

Puis valider

Voila le résultat

Vous pouvez faire de même pour l’épine droite et pour les traverses

Exemple en coupe

On va maintenant modifier le vitrage pour l’adapter à nos épines et traverses

Sur une élévation, sélectionner un vitrage

Cliquer sur modifier le type

Entrer une épaisseur de 0.02

Puis OK

On va maintenant décaler les épines et traverses pour aligner avec le bord extérieur du mur

Cliquer sur une épine latérale

Puis sur modifier

On va jouer sur le décalage

Prendre 0.1

Faire la même chose pour les épines centrales et traverses

Il reste maintenant à adapter le vitrage

Sélectionner un vitrage

Puis modifier le type

Entrer un décalage de 0.07

Voila le résultat

# Partie 3 : Représentation en 3D d’une épine

Travail préliminaire

Ouvrir le dessin de votre épine sur autocad

Pour pouvoir plus facilement extruder les éléments par la suite, on va dissocier les éléments et les simplifier en forme

Enregistrer votre dessin

Dans revit

Ouvrir une nouvelle famille modèle générique métrique

Se mettre sur le niveau ne référence et importer le dessin autocad de l’épine

A l’aide d’une capture sélectionner l’épine

Puis cliquer sur convertir les lignes

Revit « rale » un peu (voir coin bas droit de l’écran)

En fait, pour lui, on n’a pas assez simplifié notre épine

Cliquer sur supprimer les éléments

Faites un Zoom sur l’épine

REVIT a effacé tous les segments qu’il juge trop petit

Avec la commande raccord on va arranger cela

Après avoir raccordé au maximum

On va créer des lignes

Pour fermer la boucle

Menu créer, ligne de modèle

On va maintenant créer une extrusion

Menu créer, extrusion

On va choisir début extrusion 0, fin 250

Choisir la commande choisir des lignes

Se placer près d’une arête de l’épine

Elle apparait en bleu

Appuyer sur la touche TAB, revit sélectionne plusieurs lignes (pour moi tout le contour)

Cliquer, les lignes apparaissent en rose, elles ont été sélectionnées

Quand toute l’épine a été sélectionnée, valider flèche verte

Normalement si le contour est bien fermé, sans lignes qui se chevauchent, revit créera l’extrusion

Passer en 3d pour visualiser

On va affecter un paramètre matériau à cette épine

Cliquer sur l’épine

Puis sur le rectangle à coté de matériau par catégorie

Cliquer sur l’icône pour créer un matériau

Dans la fenêtre qui apparait le nommer : aluminium

Cliquer sur l’icône types de famille

Dans la fenêtre qui apparait cliquer

sur par catégorie

Le navigateur de ressources apparait

Cliquer sur l’icône créer un matériau

On va créer un matériau aluminium

Cliquer sur identité et rentrer le nom

Cliquer sur cette icône pour lancer le navigateur de matériau

Chercher le matériau aluminium                      Cliquer sur les 2 flèches pour attribuer

Cliquer sur graphique

Choisir une couleur pour ombrage et premier plan

Cliquer sur appliquer

Pour visualiser

Choisir ombré ou réaliste

On va maintenant extruder la rupture thermique de la même façon

Faites une capture

Convertir en ligne

Arranger le dessin

Créer une extrusion et créer un matériau rupture thermique

Se placer vous sur le niveau de référence et assembler épine et rupture

Utiliser la commande déplacer

Terminer votre épine en extrudant tous les constituants