## Slide 1
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Une définition possible de l’Internet des Objets :
L’Internet des Objets est un dispositif pour lequel les Objets -conçus par l’Homme- mais aussi
les animaux et les personnes se voient attribués d’identifiants uniques leur permettant de
transmettre des données sur le réseau Internet sans nécessiter aucune action humain à humain
ni humain à machine.
Did@LoRaWAN

## Slide 2
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Le problème de la collecte des
récipients en verre en milieu urbain :
un spectacle pas si inhabituel …
La solution : assurer la collecte des
des récipients en verre AVANT que la
poubelle ne soit pleine.
Les moyens : équiper la poubelle
d’un capteur de niveau de remplissage
qui alerte automatiquement le centre
de collecte de ce qu’elle est presque
pleine, et que donc, il faut la vider.
 Internet des Objets
Did@LoRaWAN

## Slide 3
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Optimisation de la collecte des récipients en verre
Tous les jours, avant que ne débute la collecte,
les poubelles (1) transmettent leur taux de
remplissage (de 0 à 100%) à une passerelle (2).
Les informations collectées sont ensuite
transmises à un serveur et mises à
disposition sur le « cloud » (3).
L’opérateur chargé de la collecte des poubelles
récupère les informations (4) et optimise sa tournée
(5) de façon à ne collecter que les poubelles jugées
suffisamment pleines.
Did@LoRaWAN

## Slide 4
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Les principales caractéristiques de l’IoT
Une couverture radio la plus large possible
Une interopérabilité avec les réseaux câblés,
sans fil et cellulaires existants
Une transmission radio essentiellement
unidirectionnelle (de l’objet vers la passerelle)
Une technologie radio faible
consommation
Une transmission de données de faible
volume, à bas débit et discontinue
Réseau de type LPWAN
(Low Power Wide Area Network)
Did@LoRaWAN

## Slide 5
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Panorama des différents protocoles de transmission radio (2019)
Did@LoRaWAN

## Slide 6
L’Internet des Objets IdO (ou IoT : Internet of Things)
Positionnement de l’IoT en fonction du débit de transmission et de la portée
Did@LoRaWAN

## Slide 7
A l’origine de la technologie LoRaWAN
La technologie de transmission radio LoRa (Long Range) à l’origine de la technologie LoRaWAN
(Long Range Wide Area Network) a été développée et mise au point par la start-up grenobloise
CYCLEO.
En 2012, la start-up est rachetée pour 5 millions de dollars par la société américaine SEMTECH qui
propose les premiers modules radio LoRa à la base de la technologie LoRaWAN.
Did@LoRaWAN

## Slide 8
Le réseau IoT de technologie LoRaWAN
Architecture d’un réseau IoT LoRaWAN
Il faut distinguer :
l’interface radio LoRa (Long
Range) désignant la liaison
physique et la couche physique
du modèle OSI
le protocole LoRaWAN (Long
Range Wide Area Network)
désignant le protocole de trans-
mission dans sa globalité
Les objets à connecter à l’Internet sont désignés par les termes End Devices ou End Nodes.
A l’aide de 3 passerelles (Gateways), on peut, par triangulation, géolocaliser chacun des objets.
Did@LoRaWAN

## Slide 9
Le réseau IoT de technologie LoRaWAN
Les protocoles Half Duplex d’échanges de données entre les objets et la passerelle
Classe A : le serveur dispose
de deux fenêtres temporelles
(RX1 et RX2) pour transmettre
une donnée aux objets
Classe B : le serveur peut trans-
mettre des données aux objets
à intervalles de temps réguliers
Classe C : le serveur transmet
en continu des données aux
objets
Did@LoRaWAN

## Slide 10
Le réseau IoT de technologie LoRaWAN
Les ressources disponibles : https://lora-alliance.org
+ Demodulation
Matin
Après-midi
Did@LoRaWAN

## Slide 11
La transmission d’informations numériques par voie radio
m(t) : message binaire (numérique) à transmettre par voie radio
Acos(2pfc.t) : onde porteuse sinusoïdale de fréquence fc
s(t) : signal modulé
Did@LoRaWAN

## Slide 12
Les 3 procédés de modulation numérique de base
ASK : Amplitude Shift Keying
(modulation à déplacement d’amplitude)
FSK : Frequency Shift Keying
(modulation à déplacement de fréquence)
PSK : Phase Shift Keying
(modulation à déplacement de phase)
Did@LoRaWAN

## Slide 13
La réception d’informations numériques par voie radio
m(t) : message binaire (numérique) issu de la démodulation
Acos(2pfc.t) : onde porteuse sinusoïdale de fréquence fc
s(t) : signal modulé
Signal radio : ondes électromagnétiques réceptionnées par l’antenne
Did@LoRaWAN

## Slide 14
La transmission / réception d’informations numériques par voie radio
Architecture d’un modem radio
Did@LoRaWAN

## Slide 15
La modulation LoRa : principe
m(t) : message binaire à transmettre par voie radio
fc : onde sinusoïdale de fréquence fc (Carrier : porteuse)
su(t) : signal sinusoïdal modulé constitué d’Upchirps
Elaboration de 3 Upchirps successifs
CHIRP : Compressed High Intensity Radar Pulse
Upchirp : la fréquence croit linéairement au cours du temps
Downchirp : la fréquence décroit linéairement au cours du temps
Did@LoRaWAN

## Slide 16
La modulation LoRa : principe
Did@LoRaWAN

## Slide 17
La modulation LoRa : une modulation en fréquence
Transmission de 8 symboles non signés et codés sur 8 bits : 0, 0, 64, 128, 192, 128, 0 et 192
Vitesse ou rapidité de modulation : 1 kBds
Fréquence de la porteuse : 868 MHz
Largeur de bande (fmax – fmin) : BW (BandWidth)
Did@LoRaWAN

## Slide 18
La modulation LoRa : une modulation en fréquence
Chart: Elaboration de 2 symboles n = 0 consécutifs
Chart: n = 0
Did@LoRaWAN

## Slide 19
La modulation LoRa : une modulation en fréquence
Chart: Elaboration de 2 symboles n = 0 consécutifs
Chart: n = 64
Did@LoRaWAN

## Slide 20
La modulation LoRa : une modulation en fréquence
Chart: Elaboration de 2 symboles n = 0 consécutifs
Chart: n = 128
Did@LoRaWAN

## Slide 21
La modulation LoRa : une modulation en fréquence
Chart: Elaboration de 2 symboles n = 0 consécutifs
Chart: n = 192
Did@LoRaWAN

## Slide 22
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 23
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 24
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 25
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 26
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 27
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 28
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 29
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 30
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 31
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 32
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 33
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 34
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 35
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 36
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 37
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 38
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 39
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 40
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 41
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 42
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 43
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 44
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 45
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 46
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 47
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 48
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 49
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 50
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 51
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 52
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 53
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 54
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 55
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 56
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 57
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 58
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 59
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 60
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 61
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 62
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 63
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 64
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 65
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 66
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 67
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 68
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 69
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 70
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 71
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 72
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 73
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 74
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 75
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 76
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 77
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 78
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 79
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 80
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 81
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 82
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 83
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 84
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 85
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 86
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 87
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 88
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 89
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 90
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 91
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 92
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 93
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 94
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 95
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 96
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 97
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 98
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 99
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 100
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 101
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 102
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 103
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 104
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 105
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 106
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 107
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 108
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 109
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 110
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 111
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 112
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 113
La modulation LoRa : encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 114
La modulation LoRa : spécifications de l’interface radio
Les bandes de fréquences
En Europe, l’interface radio utilise la bande radio ISM (Industriel Scientifique et Médical) dite
Sub-GHz des 868 MHz, comprise entre 863 MHz et 870 MHz.
La largeur de bande BW du signal modulé su
3 largeurs de bande BW (fmax – fmin) possibles : 125 kHz, 250 kHz et 500 kHz
(en Europe, seules les valeurs 125 kHz et 250 kHz sont utilisées).
Le nombre de canaux possibles
La norme impose 3 canaux minimum, de largeur 200 kHz et centrés autour des fréquences
porteuses 868.1, 868.3 et 868.5 MHz, auxquelles on peut ajouter 5 canaux supplémentaires de
même largeur de bande et centrés autour des fréquences porteuses 867.1, 867.3, 867.5, 867.7
et 867.9 MHz.
Le facteur d’étalement ou Spreading Factor SF
Le constructeur définit la grandeur SF telle que avec Ts la durée de transmission d’un
symbole. La norme prévoit 6 valeurs entières de SF, allant de 7 à 12.
SF correspond également au nombre de bits de chaque symbole.
Did@LoRaWAN

## Slide 115
Spécifications du protocole LoRaWAN
Le taux de codage CR (Coding Rate) des données
Quatre valeurs de CR sont possibles : 4/5, 4/6, 4/7 et 4/8 (on insère de 1 à 4 bits redondants tous
les 4 bits à transmettre).  Plus la valeur de CR est faible et plus la transmission est robuste.
Le débit binaire de transmission Rb en bits/s
La vitesse (ou rapidité) de modulation Rs en Bauds
Le calcul du débit binaire utile Rb en fonction des
valeurs de CR, pour les 7 combinaisons de SF et
de BW autorisées en Europe.
Did@LoRaWAN

## Slide 116
Spécifications du protocole LoRaWAN
Portée de la transmission
Plus la valeur de SF est élevée, et plus
le débit de transmission Rb diminue,
la portée de la transmission augmente
(Cas particulier où CR = 4/5)
Did@LoRaWAN

## Slide 117
Spécifications du protocole LoRaWAN
Un compromis à trouver entre débit de transmission, portée et consommation.
Did@LoRaWAN

## Slide 118
La démodulation LoRa par multiplication par un upchirp
Did@LoRaWAN

## Slide 119
La démodulation LoRa par multiplication par un upchirp
Détails de calculs accessibles sur https://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/10864/10864-caracterisation-interface-radio-lor-vf.pdf
Did@LoRaWAN

## Slide 120
La démodulation LoRa par multiplication par un upchirp
Did@LoRaWAN

## Slide 121
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 0
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 122
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 0
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 123
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 64
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 124
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 64
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 125
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 128
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 126
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 128
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 127
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 192
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 128
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de symboles 192
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 129
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de la séquence
0/0/64/128/192
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 130
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de la séquence
0/0/64/128/192
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 131
Les résultats expérimentaux (modulation LoRa)
Emission continue de la séquence
0/0/64/128/192/128/0/192
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 132
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 0
- encombrement spectral
fx = (0/256).250k = 0 Hz
Did@LoRaWAN

## Slide 133
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 64
- encombrement spectral
fx = (64/256).250k = 62,5 kHz
fy = [(256–64)/256].250k = 187,5 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 134
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 128
- encombrement spectral
fx = (128/256).250k = 125 kHz
fy = [(256–128)/256].250k = 125 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 135
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 192
- encombrement spectral
fx = (192/256).250k = 187,5 kHz
fy = [(256–192)/256].250k = 62,5 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 136
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de la séquence
0/0/64/128/192
- encombrement spectral
Did@LoRaWAN

## Slide 137
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue du symbole 64
- encombrement spectral
- spectrogramme
fx = (64/256).250k = 62,5 kHz
fy = [(256–64)/256].250k = 187,5 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 138
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue du symbole 128
- encombrement spectral
- spectrogramme
fx = (128/256).250k = 125 kHz
fy = [(256–128)/256].250k = 125 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 139
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue du symbole 192
- encombrement spectral
- spectrogramme
fx = (192/256).250k = 187,5 kHz
fy = [(256–192)/256].250k = 62,5 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 140
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de la séquence
0/0/64/128/192
- encombrement spectral
- spectrogramme
0
0
64
128
192
64
192
Did@LoRaWAN

## Slide 141
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de la séquence
0/0/64/128/192/128/0/192
- encombrement spectral
- spectrogramme
Did@LoRaWAN

## Slide 142
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 100
- encombrement spectral
fx = (100/256).250k = 97,67 kHz
fy = [(256–100)/256].250k = 152,34 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 143
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue de symboles 100
- encombrement spectral
- spectrogramme
fx = (100/256).250k = 97,67 kHz
fy = [(256–100)/256].250k = 152,34 kHz
Did@LoRaWAN

## Slide 144
Les résultats expérimentaux (démodulation par UpChirp)
Réception continue d’une séquence de
10 symboles constituée de 9 symboles
100 suivis du symbole 64
Réception continue d’une séquence de
10 symboles constituée de 9 symboles
100 suivis du symbole 192
Did@LoRaWAN

## Slide 145
Les résultats expérimentaux (modulation + démodulation par UpChirp)
Emission continue de la séquence
0/0/64/128/192/128/0/192
Réception continue de la séquence
0/0/64/128/192/128/0/192
Did@LoRaWAN