|  | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DQR CORRIGE

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Aucun document autorisé ou matériels autorisés.

1. MISE EN SITUATION

Les installations de pompage sont très répandues dans l’industrie et sont notamment utilisées pour deux caractéristiques principales que sont le débit et la pression du fluide pompé.

Le banc de pompes MBP 102 reprend le principe de fonctionnement des différentes familles d’installations industrielles de pompage pour en faire un outil support aux formations des métiers de la maintenance industrielle.

2. PROBLEMATIQUE

Suite à un arrêt prolongé de la machine « banc de pompe » on constate un forçage du moteur de la pompe lors de la mise en service du système. Le service maintenance procédera au changement de certaines pièces d’usure et fera une vérification du corps de la pompe qui semble bloquer le démarrage du moteur.

A noter qu’ une de fluide et constaté sur le banc de pompe

3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé d’effectuer la rénovation de cette pompe.

Cette intervention se déroulera en deux parties:

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : intervention sur un équipement mécanique

    - Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

- TRAVAIL DEMANDE.

Compléter le dossier de préparation de votre intervention ci-dessous, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- du système

- d'un dossier réponses (DQR),

- d’ un  dossier technique ressource «  DTR »

- d'un dossier technique complet du constructeur «  Notice de service/ montage » pompe KSB.

- de la demande d'intervention ci-dessous :

| ORDRE DE TRAVAIL |
| --- |
| Date et heure de la demande |  |
| Parc | Atelier maintenance | Urgence | 2 | Équipement | N° | Banc de pompes |
| Marque | DIDATEC | Numéro du BT : | 20052 |
| Motif de la demande : Étudier la faisabilité de l’opération. Préparer la maintenance corrective sur la pompe centrifuge KSB/ Etanorm. |
| Machine en arrêt | oui | non |  |

5. ANALYSE DE LA PANNE.

5.1. Analyser.

- d’ après le tableau « causes effets » donner les remèdes qu’il faut adopter par rapport au problème constaté ?

| La contre-pression de la pompe est plus faible que celle prévue à la commande | Densité ou viscosité du liquide pompé plus élevée que celle prévue à la commande. | Fouloir de presse-étoupe serré trop fortement ou en biais | Le moteur ne tourne que sur deux phases. | Vitesse de rotation trop élevée. | Le moteur n’ arrive pas à se lancer et provoque le déclenchement du disjoncteur. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Cocher sur le   tableau ci-dessus l’hypothèse la plus probable

l’ hypothèse retenu =  Le moteur n’ arrive pas à se lancer et provoque le déclenchement du disjoncteur

5.3  vérifier  l’hypothèse et conséquence de la panne sur le système.

a) au niveau électrique, quelle conséquence et quel composant électrique réagit ?

Le moteur de la pompe force (surcharge élévation de l’intensité au démarrage)

Ce qui provoque le déclenchement du disjoncteur Q 7 ou Q2

b) donner le nom de cet appareil électrique ?

| donner le nom de cet appareil électrique | décrire sa fonction : |
| --- | --- |
| Disjoncteur magnétothermique Q7 ou Q2 Disjoncteur magnétothermique avec protection différentielle | Q7 Protège contre les surcharge et les courts-circuits, Q2 Protège contre les surcharges, les courts-circuits et fonction différentielle |

c) d’ après vous, au niveau du fonctionnement mécanique, , comment procéder pour tester le moteur seul pour confirmer l’ hypothèse de la  panne?

Consigner le système, desserrer les vis de fixation du moteur, désaccoupler le moteur de la pompe au niveau de l’accouplement élastique, puis manuellement, essayer de faire tourner la pompe en s’assurant qu’il n’y a aucun dur mécanique.

Suite à l’analyse ci-dessus La pompe doit être démontée

- Préparer son intervention.

6.1   Que doit on prendre comme mesure sur le liquide à évacuer (voir p14 du dossier technique) :

Vidanger la pompe, rincer et décontaminer la pompe lorsqu'elle a refoulé des liquides nuisibles.

Elle doit être accompagnée de son certificat de décontamination

6.2 Combien d’étapes sont préconisés

4 étapes (Le rinçage et le nettoyage sont obligatoires avant le transport à l'atelier)

6.3   Indiquer le repère du bouchon de vidange de la pompe suivant DTR :

l'orifice 6B

6.4 Identifier l’orifice  sur la pompe en présence de l’examinateur :

6.5 Quelles sont les précautions à prendre pour évacuer le liquide pompé pour vous et pour l’environnement :

-Si nécessaire, porter un masque et des vêtements de protection

-L'évacuation de liquides nuisibles à la santé doit se faire dans le respect des dispositions légales en vigueur

6.6   Afin de préparer l’intervention, on vous demande de compléter le certificat de non nocivité du liquide sachant qu’ il s’ agit d’ eau  mélangé à de l ‘ huile soluble  ( 5 % ). Cette huile  n‘ est pas dangereuse  pour la santé, Il ne s’agit pas d’ une pompe à étanchéité absolue

Certificat de non-nocivité

N° de commande( N° ordre de  travail)	......... 20052.......................................................................................................................

Nom du systéme ou n° du poste  32)	..........Banc de Pompe atelier MEI....................................

Date	..................date du jour..............................................................................................................

Applications	.......................système automatisé................................................................

Liquide pompé 32)	...........................eau + huile soluble dosé à 5%..................................

Cocher la réponse exacte32)

□	⃞	⃞	⃞

radioactif	explosif	caustique	toxique

□	⃞	⃞	⃞

nuisible à la santé	biodangereux	facilement inflammable	non nuisible

Raison du retour 32)	.....................liquide dégradé et besoin de démonter la pompe pour inspection.......................................

Remarques	.......................................RAS.........................................................................................

La pompe / les accessoires a/ont été vidangée(s) avec soin avant l'expédition / la mise à disposition et nettoyée(s) tant à  l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dans le cas des pompes à étanchéité absolue, le rotor a été enlevé de la pompe avant son nettoyage.

- Par la suite, il n'est pas nécessaire de respecter des mesures de sécurité particulières.

- Il est nécessaire de respecter les mesures de sécurité suivantes relatives aux liquides de rinçage, aux résidus  de liquides et à leur évacuation :

Pas de restriction particulière   Il ne s’agit pas d’ une pompe à étanchéité absolue

Nous assurons que les renseignements ci-dessus sont corrects et complets et que l'expédition se fait suivant les dispositions légales.

32)   Champs obligatoires

Lieu, date et signature	Adresse	Cachet de la société

Le ……. 	Lycée……

6.7 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention.

C1.5.1.5/C1.4.3/C1.7 (C1.7.1+C1.7.2+C1.7.3+C1.7.4)

Cocher les risques identifiés.

| Risques liés à l’électricité |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques de trébuchement, heurt | X |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |

6.8 En fonction des risques identifiés, proposer des mesures de prévention.

- Remplir le tableau ci-dessous.

| Risques identifiés | Mesures de prévention proposées |
| --- | --- |
| Risques liés à la manutention mécanique. | vêtements de travail et chaussure de sécurité |
| Risques liés à l’électricité | Système consigné…. |
| Risques de trébuchement, heurt | Ne pas encombrer les sols |

- Quelle est la tension d’alimentation de cet équipement ?

400VAC triphasé + N

- Cette tension est-elle dangereuse ? Justifier.

Oui car elle est supérieure à 50 VAC

6.9 Préparer la consignation. 		C143

Vous êtes chargé d’exécuter seul l’intervention énoncée dans le bon de travail.

6.9.1 Quelle doit être votre titre d’habilitation électrique pour réaliser cette intervention ?

BR  = Chargé d’ intervention

| Lettre et/ou chiffre | Signification |
| --- | --- |
| B | Basse tension |
| R | Chargé d’ intervention |

6.9.2 Quel est le composant permettant la séparation de l’ouvrage des sources de tension ?

Q1 ou Q2

6.9.3 La VAT s’effectue en aval de Q1, Donner sa désignation.

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| Q1 | Interrupteur/Sectionneur tetra polaire |
| ou |  |
| Q2 | Disjoncteur magnéto thermique et interrupteur différentiel |

6.9.4 Compléter le tableau ci-dessous concernant les différentes étapes de la consignation de l’équipement:

| Etapes | Action | Composant sur lequel vous agissez | Équipements de protection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-identification |  | EPI |
| 2 | Séparer | ……………………… | EPI |
| 3 | Condamner |  | EPI |
| 4 | ……………………… |  | EPI |
| 5 | Effectuer la VAT : |  | EPI + EIS + EPC |
| 5.1 | Tester le VAT |  |  |
| 5.2 | VAT entre phases |  |  |
| 5.3 | VAT entre Ph et N |  |  |
| 5.4 | VAT entre Ph et Terre |  |  |
| 5.5 | Tester le VAT |  |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |

6.9.5 Entre quelles bornes de Q1 allez-vous vérifier l’absence de tension ?

| VAT | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Entre phases | Entre les bornes 3 et 5 | Entre les bornes 3 et 7 | Entre les bornes 5 et 7 |
| Entre phases et neutre | Entre les bornes 3 et N | Entre les bornes 7 et N | Entre les bornes 5 et N |
| Entre phases et terre | Entre le PE et la borne 3 | Entre le PE et la borne 5 | Entre le PE et la borne 7 |

6.9.6 Choisir ses équipements de protection.					C146

Cocher les EPI possibles

| Pantalon de travail | Basket | Maillot de foot | Chaussures de sécurité | survêtement | Sweat de travail | Maillot en coton | Veste de costume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  |  | X |  | X | X |  |

Cocher les EIS possibles

| VAT | Casque de protection avec visière anti UV | Voltmètre | Cadenas de sécurité | Clé à molette | Tabouret isolant | Gants isolants | Tapis isolant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  | X |  |  | X | X |

6.9.7 Compléter la gamme de démontage des garnitures ( voir vue éclatée DTR ) :

Le service maintenance effectuera le changement des garnitures (rep 22) lors de l’intervention en raison de la fuite constatée.

Afin de faciliter l’intervention on vous demande de préparer la gamme de démontage des garnitures (utiliser les repères du DTR)

Pour vous aider à la réaliser si nécessaire vous pouvez utiliser le DT de la pompe page 47/74 et 66/ 74:

| N° d’ opération | Rep de la piéce | Action effectuée | outils |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Desserrer les écrous hexagonaux 920.2 | Clefs 17 |
| 2 |  | Desserrer l’ écrou 9 |  |
| 2 | 3 | desserrer le fouloir de presse-étoupe 452 |  |
| 3 | 17 | Désacoupler le fond de refoulement du support de palier 18 |  |
| 4 | 3 | Enlever le fouloir de presse-étoupe 452 |  |
| 5 | 7 | enlever la garniture de presse-étoupe. | Prendre des précautions |
| 6 | 6 | Enlever la bague de presse-étoupe 454 |  |
| 7 | 22 | Enlever les anneaux de presse-étoupe (461) | Tournevis bout arondi |
| 8 | 13 | Retirer la chemise d'arbre sous garniture 524 |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- Planifier votre intervention.

7.1 En fonction du planning de production et en sachant que l’intervention devrait durer 4h00, positionner votre intervention.

| Client | Lundi 12/10 | Mardi 13/10 | Mercredi 14/10 | Jeudi 15/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADISSEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAYON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVAPEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Participer à l’arrêt.

  - Arrêter le système.				C1511-1512

  - Consigner.

C147

# Text boxes

#### DANS CE CADRE

Note :

#### Ne rien écrire

Aujourd’hui

APPEL PROFESSEUR

APPEL PROFESSEUR