|  | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Banc de pompe

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

1. MISE EN SITUATION

Les installations de pompage sont très répandues dans l’industrie et sont notamment utilisées pour deux caractéristiques principales que sont le débit et la pression du fluide pompé.

Le banc de pompes MBP 102 reprend le principe de fonctionnement des différentes familles d’installations industrielles de pompage pour en faire un outil support aux formations des métiers de la maintenance industrielle.

2. PROBLEMATIQUE

Suite à un arrêt prolongé de la machine « banc de pompe » on constate un forçage du moteur de la pompe lors de la mise en service du système. Le service maintenance procédera au changement de certaines pièces d’usure et fera une vérification du corps de la pompe qui semble bloquer le démarrage du moteur. A noter qu’une fuite de fluide est constatée sur le banc de pompe.

3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé(e) d’effectuer la rénovation de cette pompe.

Cette intervention se déroulera en deux parties :

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : Préparation d’une intervention de maintenance

    - Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

- TRAVAIL DEMANDE

En tant que technicien de maintenance, on vous remet l’ordre de travail ci-dessous. Vous devez alors compléter le dossier de préparation de votre intervention, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- d'un dossier réponses DQR,

- du dossier technique et ressource		DTR 11/16 à DTR 17/16,

- de la modélisation du système avec SolidWorks,

- de la demande d'intervention ci-dessous.

| ORDRE DE TRAVAIL |
| --- |
| Date et heure de la demande |  |
| Parc | Atelier maintenance | Urgence | 2 | Équipement | N° | Banc de pompes |
| Marque | DIDATEC | Numéro du BT : | 15.12 - 2022 |
| Motif de la demande : Étudier la faisabilité de l’opération. Préparer la maintenance corrective sur la pompe centrifuge KSB/ Etanorm. |
| Machine en arrêt | oui | non |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

| Q1 | Analyse fonctionnelle | DTR 14,15 et 16/16 | Temps conseillé : 50 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 Analyse de la chaîne de transmission

Le moteur accouplé à la pompe centrifuge permet d’actionner la pompe.

A l’aide des documents DTR 14/16 ; DTR 15/16 ; DTR 16/16 et du modèle SolidWorks, compléter au moyen des désignations et des repères des pièces, la chaîne de transmission du couple moteur à la turbine 19.

Etude cinématique

Q1.2 Identifier à l’aide des repères les pièces appartenant à la classe d’équivalence de la turbine 19

Sous ensemble turbine : [ 19 ; ……………………………………………….]

Q1.3 Donner le nom de la liaison mécanique du sous ensemble turbine par rapport aux carters fixes de la pompe.

……………………………………………………………………………………………………..

Q1.4 Donner la fonction de la pièce repère 15.

……………………………………………………………………………………………………..

Étude de l’étanchéité du système :

Sur la figure ci-dessous :

Q1.5 Identifier par des flèches l’orifice d’aspiration, l’orifice de refoulement et le sens de circulation du fluide.

Q1.6 Colorier ci-dessous en bleu toutes les zones où la pompe est en contact avec le fluide.

Q1.7 Identifier et consigner dans le tableau les pièces permettant d’assurer l’étanchéité dans la pompe.

| Repère de la pièce | Désignation | Étanchéité statique ou dynamique ? |
| --- | --- | --- |
| ………………….. | …………………………….…………………..…….. | ………………….. |
| ………………….. | …………………………….…………………..…….. | ………………….. |
| ………………….. | …………………………….…………………..…….. | ………………….. |
| ………………….. | …………………………….…………………..…….. | ………………….. |

Q1.8 Quelle est la fonction des joints 11 ?

| Pièce | Fonction |
| --- | --- |
| Joint 11 | ……………………………………………….………..……………………………..….. ……………………………………………….………..……………………………..….. |

| Q2 | Remplacement des garnitures de presse étoupe | DTR 14,15 et 16/16 | Temps conseillé : 30 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 Compléter la gamme de démontage permettant de changer les garnitures d’étoupe.

Opérations						Actions

Q2.2 Lors du remontage, le joint plat rep 25 sera remplacé. Donner ses dimensions pour la commande.(en utilisant Solidworks)

Dimensions joint plat rep 25 : ………………………………………………………………………..

Q2.3 Le remontage de la volute rep 20 avec le fond de refoulement rep 17 fait apparaître des « points durs ». Vérifier cet ajustement.

Q2.4  Donner l’ajustement entre la volute rep 20 et le fond de refoulement rep 17.

Ajustement 20/17 : ………………………………………………………………………..

Q2.5 Calculer les jeux maxi et mini de cet ajustement en utilisant le DTR11/16.

| Jeu maxi | …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Jeu mini | …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… |

Q2.6 Conclure sur le type d’ajustement (cocher la bonne réponse)

( Avec jeu			( Incertain			( Serrage

| Q3 | Vérification du couple de serrage au remontage | DTR 12 et 13/16 | Temps conseillé : 30 min |
| --- | --- | --- | --- |

Cette étude va permettre d’appliquer le couple nécessaire et suffisant avec la clé dynamométrique sur les 6 écrous rep 8 de classe 8.8 en utilisant les DTR12/16 et DTR13/16.

Q3.1 Calculer l’effort admissible Fo par la vis. Exprimer Fo en N.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q3.2 Calculer le couple admissible Cs dans la vis. Exprimer Cs en N.m.

Lors du calcul, prendre le coefficient de frottement moyen : K = 0,15

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q3.3 Donner la valeur préconisée par le constructeur.

…………………………………………………………………………………………………………

Q3.4 Expliquer pourquoi le constructeur préconise une valeur inférieure à celle calculée précédemment.

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Q3.5 Après serrage au couple préconisé, à quelle sollicitation la vis est-elle soumise ? Cocher la bonne réponse.

( Compression		( Torsion		( Traction		( Cisaillement

| Q4 | Caractériser et identifier la chaîne d’énergie | DTR 5 et 6/16 | Temps conseillé : 30 min |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1– Identifier les composants de la chaîne d’énergie « Pompage du fluide »

.

Q4.2– Indiquer la désignation, les caractéristiques et la fonction des composants ci-dessous

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| KM1-KM2 | Contacteur Inverseur |  |
| Q7 |  |  |

<

# Text boxes

#### DANS CE CADRE

#### Ne rien écrire

Note :

Aujourd’hui

Turbine

Rep 19de

………………

………………

………………

………………

………………

………………

Moteur

électrique

1

1 - Déposer la volute rep 20

1.1- Dévisser les 6 écrous H M12 rep 8

1.2- Extraire la volute rep 20

2 - Déposer la turbine rep 19

2

2.1-……………………………+……….……….

……………………………+ rondelle rep 16

2.2-………………………………………………….....

2.3- ……………….……………………………….

3.1- …………………………………………………….

3 - Déposer le fond de refoulement rep 17

3

3.2- …………………………………………………….

3.3- …………………………………………………+..

………………………………………………………….

3.5- …………………………………………………….

3.4- Déposer les 2 garnitures presse étoupe rep22

3.6- Déposer la garniture presse étoupe rep 22

Alimenter

Transmettre

Convertir

Distribuer

Réalisation de l’action

Énergie d’entrée

Ordres

We :

400 V

Tri

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pompage du fluide

Clavette

Arbre

Turbine

Prise P17-16A

3 pôles+Neutre+ Terre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………