|  | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Banc de pompe

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

1. MISE EN SITUATION

Les installations de pompage sont très répandues dans l’industrie et sont notamment utilisées pour deux caractéristiques principales que sont le débit et la pression du fluide pompé.

Le banc de pompes MBP 102 reprend le principe de fonctionnement des différentes familles d’installations industrielles de pompage pour en faire un outil support aux formations des métiers de la maintenance industrielle.

2. PROBLEMATIQUE

Suite à un arrêt prolongé de la machine « banc de pompe » on constate un forçage du moteur de la pompe lors de la mise en service du système. Le service maintenance procédera au changement de certaines pièces d’usure et fera une vérification du corps de la pompe qui semble bloquer le démarrage du moteur.

A noter qu’une perte de fluide est constatée sur le banc de pompe au niveau corps de pompe

3. DEROULEMENT DE L'INTERVENTION

Vous êtes chargé d’effectuer la rénovation de cette pompe.

Cette intervention se déroulera en deux parties:

- 1ère partie (laboratoire de construction) :

  - E2a : Analyse et exploitation de données techniques (début)

    - Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’énergie,

    - Identifier et caractériser la chaîne d’information.

- 2èmepartie (plateau technique) :

  - E2b : Préparation d’une intervention de maintenance

    - Préparer son intervention de maintenance,

    - Participer à l’arrêt, à la remise en service du système dans le respect des procédures,

    - Respecter les règles environnementales,

    - Identifier et maîtriser les risques pour les systèmes et les personnes.

- TRAVAIL DEMANDE.

Compléter le dossier de préparation de votre intervention ci-dessous, après avoir consulté la mise en situation et l’ensemble du dossier technique.

Vous disposez pour cela :

- du système banc de pompe

- d'un dossier réponses (DQR),

- d’un dossier technique ressource «  DTR »

- d'un dossier technique complet du constructeur « DT » , Notice de service/ montage  pompe KSB.

- de la demande d'intervention ci-dessous :

| ORDRE DE TRAVAIL |
| --- |
| Date et heure de la demande |  |
| Parc | Atelier maintenance | Urgence | 2 | Équipement | N° | Banc de pompes |
| Marque | DIDATEC | Numéro du BT : | 20052 |
| Motif de la demande : Étudier la faisabilité de l’opération. Préparer la maintenance corrective sur la pompe centrifuge KSB/ Etanorm. |
| Machine en arrêt | oui | non |  |

Urgence :	0 : très urgent				1 : à réaliser dans la journée

2 : à réaliser dans la semaine		3 : à planifier

5. ANALYSE DE LA PANNE.	   DTR 8/16 et 9/16                temps conseillé : 30 minutes

5.1. Analyser.

- compléter le tableau ci-dessous d’après le DTR « tableau causes effets », en notant les causes possibles par rapport au problème constaté (voir problématique 2) ?

| La contre-pression de la pompe est plus faible que celle prévue à la commande | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… | ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2 Cocher sur le   tableau ci-dessus l’hypothèse la plus probable

APPEL PROFESSEUR

« Orienter l’élève sur l’ hypothèse retenue »

5.3 vérifier l’hypothèse et conséquence de la panne sur le système.

a) au niveau électrique, quelle conséquence et quel composant électrique réagit ?

………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..

b) Compléter le tableau ci-dessous

| donner le nom de cet appareil électrique | décrire sa fonction : |
| --- | --- |
| ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… | ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… |

c) Proposer une méthode de vérification mécanique de la pompe pour tester le moteur seul pour confirmer l’hypothèse de la panne?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Suite à l’analyse ci-dessus La pompe doit être démontée

- Préparer son intervention.	 DTR 10/16 ; 15/16   temps conseillé :  1h 30

6.1    lister les actions à réaliser lors de l’évacuation des liquides du banc de pompe:

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

6.2   Combien d’étapes sont préconisés ?

…………………………………………………………………………………………..…………

6.3   Indiquer le repère du bouchon de vidange de la pompe suivant DTR 15/16 :

…………………………………………………………………………………………..…………

6.4    Identifier le sur la pompe en présence de l’examinateur :

…………………………………………………………………………………………..…………

6.5 Quels sont les précautions à prendre pour évacuer le liquide pompé pour vous et pour l’environnement :

…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

6.6   Afin de préparer l’intervention, on vous demande de compléter le certificat de non nocivité ci-dessous du liquide sachant qu’il s’agit d’eau mélangée à de l ‘ huile soluble ( 5 % ) :

      - Cette huile n ‘ est pas dangereuse pour la santé.

      - Il ne s’agit pas d’une pompe à étanchéité absolue

Certificat de non-nocivité

N° de commande ( N° d’ordre de  travail)	................................................................................................................................

Numéro de poste32)	................................................................................................................................

Date	................................................................................................................................

Applications	................................................................................................................................

Liquide pompé 32)	................................................................................................................................

Cocher la réponse exacte32)

□	⃞	⃞	⃞

radioactif	explosif	caustique	toxique

□	⃞	⃞	⃞

nuisible à la santé	biodangereux	facilement inflammable	non nuisible

Raison du retour 32)	................................................................................................................................

Remarques	................................................................................................................................

La pompe / les accessoires a/ont été vidangée(s) avec soin avant l'expédition / la mise à disposition et nettoyée(s) tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Dans le cas des pompes à étanchéité absolue, le rotor a été enlevé de la pompe avant son nettoyage.

- Par la suite, il n'est pas nécessaire de respecter des mesures de sécurité particulières.

- Il est nécessaire de respecter les mesures de sécurité suivantes relatives aux liquides de rinçage, aux résidus de liquides et à leur évacuation :

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Nous assurons que les renseignements ci-dessus sont corrects et complets et que l'expédition se fait suivant les dispositions légales.

32)   Champs obligatoires

Lieu, date et signature	Adresse	Cachet de la société

6.7 Identifier les risques potentiels liés à votre intervention.

Cocher les risques identifiés.

| Risques liés à l’électricité |  | Risques d’incendie |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risques de chute de hauteur |  | Risques de trébuchement, heurt |  |
| Risques liés à la manutention mécanique |  | Risques liés aux agents biologiques |  |

6.8 En fonction des risques identifiés, proposer des mesures de prévention.

- Remplir le tableau ci-dessous.

| Risques identifiés | Mesures de prévention proposées |
| --- | --- |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |

- Quelle est la tension d’alimentation de cet équipement ?

……………………………………………………………………………………………………….

- Cette tension est-elle dangereuse ? Justifier.

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6.9 Préparer la consignation.

Vous êtes chargé d’exécuter seul l’intervention énoncée dans le bon de travail.

6.9.1 Quel doit être votre titre d’habilitation électrique pour réaliser cette intervention et compléter le tableau explicatif de votre titre d’habilitation (page suivante) ?

……………………………………..

| Lettre et/ou chiffre | Signification |
| --- | --- |
| 1ère ……….. | ………………………………………………………….……………… |
| 2ème ………… | ……………………………………………………….……………… |
| ……….. | ……………………………………………………….……………… |

6.9.2 Indiquer le/les composants permettant la séparation de l’ouvrage des sources de tension ?

………………………………………………………………………………………………………..

6.9.3 La VAT s’effectue en aval de Q1, donner la désignation du composant sur lequel vous allez effectuer la VAT.

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
| … | ……………………………………………………….……………… ……………………………………………………….……………… |

6.9.4 Compléter le tableau ci-dessous concernant les différentes étapes de la consignation de l’équipement:

| Etapes | Action | Composant sur lequel vous agissez | Équipements de protection |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pré-identification |  | ……………………… |
| 2 | ……………………… | ……………………… | ……………………… |
| 3 | ……………………… |  | ……………………… |
| 4 | ……………………… |  | ……………………… |
| 5 | Effectuer la VAT : |  | …………………… |
| 5.1 | ……………………… |  |  |
| 5.2 | ……………………… |  |  |
| 5.3 | ……………………… |  |  |
| 5.4 | ……………………… |  |  |
| 5.5 | ……………………… |  |  |
| 6 | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |

6.9.5 Entre quelles bornes de Q1 allez-vous vérifier l’absence de tension ?

| VAT | Test 1 | Test 2 | Test 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………….. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |
| …………………………..… | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |
| …………………………..… | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. | ……………………… ………………………. |

6.9.6 Choisir ses équipements de protection.

Cocher les EPI possibles

| Pantalon de travail | Basket | Maillot de foot | Chaussures de sécurité | survêtement | Sweat de travail | Maillot en coton | Veste de costume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cocher les EIS possibles

| VAT | Casque de protection avec visière anti UV | Voltmètre | Cadenas de sécurité | Clé à molette | Tabouret isolant | Gants isolants | Tapis isolant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6.9.7 compléter la gamme de démontage des garnitures (DTR 16/16 )

Le service maintenance effectuera le changement des garnitures (rep 22) lors de l’intervention en raison de la fuite constatée.

Afin de faciliter l’intervention on vous demande de préparer la gamme de démontage des garnitures (utiliser les repères du DTR)

Pour vous aider à la réaliser si nécessaire vous pouvez utiliser le DT de la pompe page 47/74 et 66/ 74:

| N° d’ opération | Rep de la piéce | Action effectuée | précaution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

- Planifier votre intervention.			 ²temps conseillé : 	30 minutes

7.1 En fonction du planning de production et en sachant que l’intervention devrait durer 4h00, positionner votre intervention.

| Client | Lundi 12/10 | Mardi 13/10 | Mercredi 14/10 | Jeudi 15/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADISSEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRAYON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOVAPEX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Participer à l’arrêt.

  - Arrêter le système.

  - Consigner le système.

# Text boxes

#### DANS CE CADRE

Note :

#### Ne rien écrire

Aujourd’hui

APPEL PROFESSEUR

APPEL PROFESSEUR