###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Ecolbroyeur

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

A. Entreprise PLASAURA Rhône-Alpes

Produits réalisés par PLASAURA Rhône-Alpes.

Le site de Bellegarde sur Valserine a pour domaine d’activité la fabrication d’emballages plastiques par la méthode de l’extrusion soufflage. (Voir DT3/23)

Les marchés du Phytosanitaire et du Jardin sont également des secteurs auxquels PLASAURA accorde une importance stratégique dans son développement : création d’une offre complète avec le lancement en 2007 d’une gamme de bidons barrières faisant appel à une technologie innovante, compétitive, et contribuant à une meilleure préservation de l’environnement.

(Exemple de produits réalisés :

(Le procédé d’extrusion soufflage employé par PLASAURA Rhône-Alpes.

Ce procédé permet de réaliser des corps creux de 50 millilitres à 30 litres avec un parc de plus de 30 souffleuses. Les matières utilisées sont principalement le polyéthylène, haute ou basse densité, et le polypropylène. PLASAURA Rhône-Alpes utilise également des matières telles que l’EVA (copolymère éthylène acétate de vinyle), le polystyrène ou des matières ignifugées pour des applications nécessitant des caractéristiques spéciales.

B. Chaine de fabrication des flacons

b-1 Chaîne de fabrication :

b-2 Analyse descendante de la chaîne de production :

b-3 Analyse fonctionnelle du système Ecobroyeur A6:

Diagramme FAST de la fonction principale du système ECOLBROYEUR

b-3 Système de la chaîne de production des flacons :

(EXTRUDEUSE – SOUFFLEUSE : A1

Le but de l’extrusion soufflage est de fabriquer un corps creux sans utiliser de noyaux pour faire la forme intérieure. Seul un moule est utilisé pour obtenir la forme extérieure du produit.

Un système extrude un tube chaud appelé : paraison. Le cycle de fonctionnement débute au moment où le moule s’avance vers la tête d’extrusion et prend la paraison. Le moule se dirige vers la station de soufflage.

Un dispositif de soufflage, appelé canne de soufflage, injecte de l’air dans la paraison pour qu’elle épouse la forme du moule.

A l’ouverture du moule, le flacon soufflé reste pendu à la canne de soufflage et sera saisi par le masque d’évacuation au moment de la prochaine fermeture du moule. Au cours du déplacement suivant du moule, le masque de reprise conduit le flacon au dispositif de débardage.

La séparation des déchets s’effectue à l’extérieur du moule, mais à l’intérieur de la machine. Les chutes tombent directement sur le tapis roulant les amenant dans un broyeur.

Après cette étape, le flacon est transmis sur un convoyeur où il sera testé (pour les micros fuites) et acheminé vers la remplisseuse.

(TAPIS D’EVACUATION : A5

Le tapis d’évacuation permet d’acheminer les déchets vers le broyeur.

(BROYEUR : A6

Le broyeur permet de broyer les déchets ainsi que les flacons mal formés en fines particules afin de les réutiliser et de les recycler.

(LE POSTE DE CONTÔLE : A3

( LE POSTE DE REMPLISSEUSE : A4

Le poste de remplisseuse est constitué :

(D’un poste comptage.

(D’une conditionneuse.

a) Le poste de comptage :

Le poste de comptage est constitué de deux éléments.

(Le capteur permet :

- De compter le nombre de flacons.

- De détecter la présence des flacons.

(Le vérin de maintien permet :

- De séparer les flacons entre eux pour éviter une saturation de produits à l’arrivée de la remplisseuse.

b) la remplisseuse :

La remplisseuse permet de conditionner 121 flacons sur plusieurs étages.

Ressource Références :

ZBRT1

ZBRV1

ZB5RTA3

ZB5RTC2

Embase de fixation ZB5AZ009 (plastique) ou ZB4BZ009 (métallique) à commander séparément.

- Cette capsule est montée en usine et ne peut pas être démontée (risque de dommage).

- Cet émetteur est uniquement compatible avec le récepteur ZBRRp version u 2.0, l’antenne-relais ZBRA1 version u 2.0 et le

point d’accès ZBRNp version > 1.2

(3) Ce produit est uniquement compatible avec le récepteur ZBRRp version ≥ 2.2, l’antenne-relais ZBRA1 version ≥ 3.3 et le point d’accès ZBRNp version ≥ 3.32.

- Actionneurs du catalogue pour Harmony XB4 et XB5.

- Ne convient pas aux applications de sécurité.

Extrait document référence récepteur

3

TUTORIEL :  Configurer un bouton sans fil et sans pile de référence

XB5R et XB4R

La configuration s’effectue à partir des deux   boutons OK et >I du récepteur programmable   et en deux étapes bien distinctes

- PROGRAMMER LE MODULE RECEPTEUR

| Etape 1 : Mode programmation Cette opération doit être effectuée comme suit : Appui de 3 secondes sur les 2 boutons OK et >I, |  |
| --- | --- |
| Etape 2 : choix de la sortie Q1 ou Q2 Cette opération doit être effectuée comme suit : choix de la sortie : Q1 Appui sur le bouton >I la diode situées à côté de Q1 clignote Pour la modification la sortie par appui successif sur le bouton >I : les diodes situées à côté de Q1 et Q2 sont successivement activées et indiquent quelle sortie sera active, Validation par le bouton OK. |  |
| Etape 3 : choix de la fonction Cette opération doit être effectuée comme suit : Choix de la fonction : Marche / Arrêt Appui sur le bouton >I Déplacer la diode à coté : la diode clignote Pour la modification de la fonction par appui successif sur le bouton >I : les diodes situées à côté des fonctions sont successivement activées et indiquent quelle fonction sera active, Validation par le bouton OK. RECEPTEUR PROGRAMME |  |

- PROGRAMMER L’APPAIRAGE DE L’EMETTEUR BOUTON    POUSSOIR SANS FIL

| Etape 1 : Lancer la CONFIGURATION Cette opération doit être effectuée comme suit : appui de 3 secondes sur le bouton >I, diode active fixe. |  |
| --- | --- |
| Etape 2 : Choisir la sortie : Q1 appui bouton >I , diode sur Q1 active clignote validation par le bouton OK, diode active fixe |  |
| Etape 3 : Mode jumelage bouton poussoir la diode active clignote de 2 fois mode configuration Bp prêt validation par le bouton OK , diode Q1 active clignote, bp prêt à être jumelé |  |
| Etape 3 : Jumelage le bouton poussoir 3 appuis successifs sont à opérer sur le bouton à programmer (temps max 3s ) pour effectuer l’appareillage. Validation par diode active fixe |  |
| Etape 4 : Validation du programme Appuyer 1 fois sur l’émetteur bouton poussoir sans fil pour valider la programmation |  |

Source : www.schneider.fr

Vidéo mode marche-arrêt

Vidéo mode monostable

# Text boxes

Durée : 2 heures

TAPIS D’EVACUATION

EXTRUDEUSE

POSTE DE COMPTAGE ET D’ATTENTE

REMPLISSEUSE

BROYEUR

A1

A6

EXTRUDEUSE

-

SOUFFLEUSE

A5

A3

A2

A4

Evacuer vers

L’extérieur

CONVOYEUR

POSTE DE CONTRÔLE

W : contrainte énergétique.

Les contraintes (Contrôles, Réglages, Exploitations, ne sont pas représentées afin de ne pas surcharger l’analyse descendante.

W : contrainte énergétique.

Les contraintes (Contrôles, Réglages, Exploitations, ne sont pas représentées afin de ne pas surcharger l’analyse descendante.

A-6

W

R

C

E

Matière d’œuvre entrante

Matière d’œuvre Sortante

Support

Energie électrique 400 V triphasé

Rebuts de pièces en thermoplastique

Pièces concassées

Ecolbroyeur

opérateur

manuel

Broyer des pièces en thermoplastique

Arbre cannelé

Stocker les déchets

Trémie

Unité de broyage des déchets

Stocker les copeaux obtenus

Moteur électrique

Limiteur de couple

Déchiqueter les déchets plastiques et les réduire en copeaux

Double-lame verticales

Réduire les déchets plastique en copeaux

Transmettre le mouvement de l’arbre moteur à l’arbre intermédiaire

Broyer les déchets

Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Transformer le mouvement

Emietter les déchets plastiques

Entraîner les disques en rotation

Contenir les copeaux

Réservoir

Le poste de contrôle permet de vérifier les micros fuites en injectant de l’air sous pression. Un détecteur de pression indique si on a une fuite d’air ou pas.

Ce test est très important, il permet de vérifier l’étanchéité du flacon.

Capteur de comptage

Vérin de maintien

A6 SOUS SYSTEME BROYEUR POUR LA PARTIE 2b

D : SOUS-SYSTEME Bâtit

A : SOUS-SYSTEME Couteau

F : SOUS-SYSTEME Goulotte d’alimentation

E : SOUS-SYSTEME Pignons chaine

C : SOUS-SYTEME Armoire électrique

B : SOUS-SYSTEME Motoréducteur

A- Montage avec chaîne

B- Montage avec limiteur de couple

B2

AU

Q2

G1

Q0

02

KM20

KM21

KM20

KM21

03

Unités de commande et de signalisation Ø 22

Harmony XB5R plastique et XB4R métallique

Boutons-poussoirs sans fil et sans pile

2

1

| Composants émetteurs pour boutons sans fil et sans pile |
| --- |
| Description | Type de poussoir | Couleur | Référence | Poids kg/lb |
| Émetteur pour bouton-poussoir sans fil et sans pile (1) | 1 trame radio envoyée sur pression du bouton | – | ZBRT1 (5) (6) | 0,025/0,055 |
|  | 1 trame radio envoyée sur pression du bouton 1 trame radio envoyée sur relâchement du bouton | – | ZBRT2 (3) (5) (6) | 0,025/0,055 |
| Boutons sans fil et sans pile incluant : un émetteur avec embase de fixation montée une tête de bouton “coup de poing” à impulsion | "Coup de poing” 40 mm/1,58 in. (plastique) | Noir | ZB5RTC2 | 0,055/0,121 |
| Retour visuel |  |  | ZBRV1 (4) |  |
| Boutons sans fil et sans pile incluant : un émetteur avec embase de fixation montée une tête de bouton-poussoir à impulsion avec capsule encliquetée (2) | Affleurant (plastique ) | Blanc | ZB5RTA1 | 0,045/0,099 |
|  |  | Noir | ZB5RTA2 | 0,045/0,099 |
|  |  | Vert | ZB5RTA3 | 0,045/0,099 |
|  |  | I blanc sur fond vert | ZB5RTA331 | 0,045/0,099 |
|  |  | Rouge | ZB5RTA4 | 0,045/0,099 |
|  |  | O blanc sur fond rouge | ZB5RTA432 | 0,045/0,099 |
|  |  | Jaune | ZB5RTA5 | 0,045/0,099 |
|  |  | Bleu | ZB5RTA6 | 0,045/0,099 |
|  | Affleurant (métallique) | Blanc | ZB4RTA1 | 0,085/0,187 |
|  |  | Noir | ZB4RTA2 | 0,085/0,187 |
|  |  | Vert | ZB4RTA3 | 0,085/0,187 |
|  |  | I blanc sur fond vert | ZB4RTA331 | 0,085/0,187 |
|  |  | Rouge | ZB4RTA4 | 0,085/0,187 |
|  |  | Jaune | ZB4RTA5 | 0,085/0,187 |
|  |  | Bleu | ZB4RTA6 | 0,085/0,187 |

| Composants émetteurs pour interrupteur à tirette sans fil et sans pile |
| --- |
| Description | Application | Référence | Poids kg/lb |
| Interrupteur à tirette avec émetteur sans fil et sans pile | Pour les portes automatiques: L’interrupteur à tirette envoie un message radio au récepteur dans l’armoire de commande pour l’ouverture et la fermeture de la porte. | ZBRP1 | 0,150/0,331 |
| Interrupteur à tirette avec émetteur sans fil et sans pile et un accessoire de support universel ZBRAUS2 | Pour les portes automatiques: L’interrupteur à tirette envoie un message radio au récepteur dans l’armoire de commande pour l’ouverture et la fermeture de la porte | XB5RP1US2 | 0,259/0,571 |

2

2

| Récepteurs configurables |
| --- |
| Description | Fonction de sortie | Type de sortie | Tension récepteur V | Référence | Poids kg/lb |
| Récepteurs configurables (6) équipés de: 2 boutons (apprentissage et paramétrage) 6 voyants à DEL (tension, modes fonction, état des sorties, force de signal) | Monostable | 4 sorties PNP, 200 mA /24 V | c 24 | ZBRRC | 0,130/0,287 |
|  | Monostable, bistable | - 2 sorties relais type RT 3A (7) | z 24...240 | ZBRRD | 0,130/0,287 |
|  | Monostable, bistable, Marche/Arrêt | - 2 sorties relais type RT 3A (7) | z 24...240 | ZBRRA | 0,130/0,287 |
| Embase de fixation ZB5AZ009 (plastique) ou ZB4BZ009 (métallique) à commander séparément. Capsule à commander séparément Se reporter au tableau “Accessoires” à la page 2/8. Cette capsule est montée en usine et ne peut pas être démontée (risque de dommage). Cet émetteur est uniquement compatible avec le récepteur ZBRRp version u 2.0, l’antenne-relais ZBRA1 version u 2.0 et le point d’accès ZBRRp version > 1.2 Chaque récepteur peut être activé par 32 émetteurs maximum. Les Récepteurs sont livrés configurés en fonction de sortie monostable. Configuration possible en fonction de sortie bistable et Marche/Arrêt. |