Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

Temps d’arrêt de production et / ou de non production en mode automatique par jour par sous ensemble pendant une semaine

| Jour | Positionner la palette | Positionner le panneau | Palettiser un panneau | Evacuer la palette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi | 30 min | 0 min | 10 min | 0 min |
| Mardi | 40 min | 5 min | 20 min | 0 min |
| Mercredi | 20 min | 10 min | 40 min | 5 min |
| Jeudi | 25 min | 5 min | 20 min | 5 min |
| Vendredi | 35 min | 10 min | 20 min | 0 min |

Nombre d’arrêt de production en mode automatique par jour par sous ensemble pendant une semaine

| Jour | Positionner la palette | Positionner les panneaux | Palettiser les panneaux | Evacuer la palette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lundi | 7 | 0 | 3 | 0 |
| Mardi | 10 | 1 | 4 | 0 |
| Mercredi | 8 | 2 | 14 | 1 |
| Jeudi | 12 | 1 | 5 | 1 |
| Vendredi | 11 | 2 | 4 | 0 |

Formule : Calcul du TRS (Taux de Rendement Synthétique) en %

TRS = (Temps Utile / Temps Disponible) x100

TU : Temps Utile de fonctionnement : Temps pendant lequel le système à réellement produit en mode automatique

TD : Temps disponible pour la production