###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

MR150 FC

Mélangeur à rubans

Épreuve E2b - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

MR150 FC

Mélangeur à rubans

1	Le mélangeur dans son contexte industriel	3

1.1	L’alimentation animale	3

2	Les fonctions du mélangeur MR-150	4

2.1	La Fonction « Charger »	4

2.2	La Fonction « Mélanger »	4

2.3	La Fonction « Vidanger »	4

3	Description générale	5

3.1	Les principales caractéristiques du mélangeur MR-150FC	6

3.2	Le mécanisme de trappe de vidange	7

3.2.1	Les constituants du mécanisme	7

3.2.2	Les constituants de l’actionneur CP101	8

3.2.3	Le principe de fonctionnement	9

4	Contrôles et étanchéité trappe	11

5	Extrait documentation techniques : Liasses électrique et pneumatique	12

6	Extrait Dossier Technique :	14

Remplacement des joints de la trappe de vidange	14

7	Extrait Dossier Technique : Réglage de la butée de fermeture de la trappe de vidange	15

8	Extrait Dossier Technique :	16

Mise en service du mélangeur	16

9	Extrait catalogue : corde gomme souple	19

10	Découpe de la « corde gomme souple » :	19

11	Tri des déchets	20

# Le mélangeur dans son contexte industriel

| Le mélangeur étudié est utilisé dans une usine de production d'aliments pour animaux L’alimentation animale Les compléments alimentaires utilisés par les éleveurs sont des mélanges (photo 1) élaborés avec des mélangeurs dans leur process de fabrication. L'usine réceptionne et stocke dans des silos (photo 2) différentes matières premières comme le maïs, le blé, les tourteaux de colza et de tournesol, de la betterave, des pois, des fèves, des pulpes d’agrumes, etc. Ensuite, selon l’aliment à fabriquer c’est à dire l’animal à qui il est destiné, on mélange des doses exactes de plusieurs de ces matières premières. Elles sont alors broyées en farine, humidifiées puis compactées et sortent en granulés plus ou moins gros. Les mélanges sont élaborés en fonction de l’animal, bien entendu, mais aussi en fonction de son état de santé, de ses besoins. Il arrive que l’usine élabore avec des vétérinaires un mélange spécial pour un troupeau en particulier. L’alimentation diffère donc selon le type d’élevage : une vache qui vient d’avoir un veau et qui doit produire du lait n’aura pas les mêmes besoins qu’une vache élevée pour sa viande. La nourriture de base, et donc la plus grande part de leur ration, sera constituée de fourrage mais les compléments granulés seront différents (photo 3). Cette adaptation de la nourriture a permis aux éleveurs d’effectuer de considérables progrès de rentabilité et d’amélioration de la qualité de leur production, qui termine tout de même dans nos assiettes. |  |
| --- | --- |
|  | Photo 1 : Mélange obtenu |
|  | Photo 2 : Stockage composants en silos |
|  | Photo 3 : Distribution aux animaux |

| Dans ce type d’application, le choix se porte en règle générale sur un mélangeur discontinu à rubans identique au MR-150 (photo 4). Ce type de mélangeurs est généralement préconisé pour les matériaux pulvérulents secs et pour les liquides et les produits pâteux à faible viscosité. Il permet de mélanger dans un délai relativement court un lot de produit (batch) établi selon une recette bien précise. | Photo 4 : Le mélangeur du type MR-150 |
| --- | --- |

Les fonctions du mélangeur MR-150

Le mélangeur à rubans MR-150 possède trois fonctions principales qui sont réalisées de façon séquentielle pour obtenir un cycle de mélange complet.

## La Fonction « Charger »

| Cette fonction fait intervenir les événements suivants : Déverrouillage des 2 dispositifs (grenouillères) de fermeture de la trappe de chargement ; Ouverture de la trappe de chargement ; Remplissage de la cuve de mélange avec les produits à mélanger ; Fermeture de la trappe de chargement ; Verrouillage de la trappe à l'aide des 2 dispositifs de fermeture. |  |
| --- | --- |

## La Fonction « Mélanger »

| Cette fonction fait intervenir les événements suivants : Verrouillage électrique et mécanique de la trappe de chargement ; Mise en rotation du rotor ; Soufflage d'air comprimé dans les chambres pneumatiques des deux paliers d'extrémité. |  |
| --- | --- |

## La Fonction « Vidanger »

| Cette fonction fait intervenir les événements suivants : Ouverture de la trappe vidange jusqu'en butée ; Evacuation du produit fini par gravité et action combinée du rotor ; Fermeture de la trappe de vidange ; Verrouillage de la trappe à l'aide des deux dispositifs de fermeture. |  |
| --- | --- |

# Description générale

| Repère | Intitulé | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trappe de chargement | La trappe de chargement permet d'ouvrir la partie haute du mélangeur pour l'alimenter en produit à mélanger. |
| 2 | Gâche électrique de verrouillage | Ce composant fait partie de la chaîne d'arrêt d'urgence de la machine. Il rend impossible l'ouverture de la porte de chargement pendant le fonctionnement de la machine. |
| 3 | Grenouillères | Dispositif mécanique de verrouillage de la trappe de chargement. |
| 4 | Motoréducteur | Ensemble Motoréducteur : - Moteur asynchrone 400V Tri, 2.2 kw, 1500 tr/mn ; - réducteur à axes orthogonaux 1:26. |
| 5 | Palier d’extrémité coté motorisation | Le palier d'extrémité coté motorisation est composé de deux sous-ensembles : - La partie "Palier"; - Le groupe d'étanchéité. Le palier est équipé d’un roulement à rotule sur billes à alésage conique avec manchon de serrage. |
| 6 | Dispositif d’étayage de la cuve | Ce dispositif permet de maintenir la cuve en position lors de certaines opérations de maintenance. |
| 7 et 7b | Bac de récupération (MR150FC) | Il permet de récupérer le produit vidangé. Le bac se manutentionne à l’aide d’un dispositif de type « Transpalette ». Un détecteur magnétique de sécurité (7b) situé à l’arrière du bac et intégré à la chaîne d’arrêt d’urgence rend impossible le fonctionnement de la machine en l’absence du bac |
| 8 | Rotor à rubans | Le rotor à rubans est composé de deux spires à rubans concentriques et opposés. La spire extérieure transporte le matériau à partir des flasques d’extrémité vers le centre, tandis que la spire intérieure transfère le matériau vers les extrémités en créant ainsi une sorte de mélange par convection. |
| 9 | Armoire de commande | Cette armoire électrique contient les équipements de contrôle et de commande du mélangeur. |
| 10 | Equipements pneumatiques | Le circuit pneumatique du MR-150 permet le pilotage de l’actionneur pneumatique de vidange et le soufflage d’air dans les chambres pneumatiques des paliers. |
| 11 | Palier d’extrémité coté opposé à la motorisation | Même conception que le palier coté motorisation mais équipé d’un roulement à rotule sur billes à alésage cylindrique. |
| 12 | Actionneur pneumatique rotatif | Cet actionneur permet d’ouvrir et de fermer la trappe de vidange. Il est équipé de capteurs qui délivrent l’information « Trappe fermée » ou « Trappe ouverte ». |
| 13 | Mécanisme trappe de vidange | Ce mécanisme permet de vidanger la cuve du mélangeur. |

## Les principales caractéristiques du mélangeur MR-150FC

Electrique :

Tension d’alimentation :		400V triphasé +T+N

Puissance du motoréducteur :	2,2 kw

Moteur :				4 pôles 1500tr/mn

Protection des personnes :		Disjoncteur différentiel 30mA

Capteur de sécurité cuve :		Gâche électrique XCS E55

Détecteur « Absence BAC » :	Détecteur de sécurité XCS DMP7002

Pneumatique :

Pression générale de service :	6 bars

Diamètre des flexibles :		6 mm

Mécanique :

Cuve de mélange :			capacité de 150 litres

Rotor :					Double rubans concentriques et opposés

Etanchéité rotor :	Garniture à tresses et chambre pneumatique de soufflage

Motoréducteur :	Orthogonal 1:26

Vidange :	Gravitaire par trappe équipée de joints avec bac équipé d’un dispositif de sécurité « Absence BAC).

Commande vidange :	Par actionneur pneumatique CP101

Poids de l’ensemble :	550 kg

## Le mécanisme de trappe de vidange

### Les constituants du mécanisme

| Illustr. | Constituant | Description |
| --- | --- | --- |
| 0 | cuve |  |
| 1 | Anneau élastique 25x1,2 | Anneau élastique ou "Circlips" permettant d'arrêter en translation le demi-arbre de manœuvre de la trappe de vidange. |
| 2 | Rondelle 45 x 25 x 4 | Rondelle intercalée entre l'anneau élastique et la bague de guidage pour l'arrêt en translation de l'arbre. |
| 3 | Joint torique | Ces joints toriques situés dans les manchons de guidage assurent l'étanchéité du graissage de l'articulation. |
| 4 | Bague de guidage 25 x 32 x 32 | Bague de guidage en bronze assurant le guidage en rotation de l'arbre de maneuvre de la trappe de vidange. |
| 5 | Moyeu arbre trappe de vidange | Ces Moyeux permettent d'entretoiser la trappe de vidange entre les guidages en rotation montés sur la bouche de vidange. |
| 6 | Clavette parallèle A 8x7x10 | Les deux clavettes assurent la liaison entre le demi-arbre de manœuvre et la trappe de vidange tout en conservant la possibilité de démontage. |
| 7 | Demi-arbre de manœuvre trappe de vidange | Arbre de manœuvre de la trappe de vidange. Il possède deux rainures de clavettes afin de le solidariser avec la trappe de vidange et également un embout de section carré qui permet de le raccorder via l'accouplement à l'actionneur pneumatique. |
| 8 | Brides d’accouplement | Accouplement constitué de 2 pièces symétriques permettant de relier l'arbre de manœuvre de l'actionneur à l'arbre de manœuvre de la trappe de vidange. |
| 9 | Vis CHC M10x30 | Vis de fixation des brides d’accouplement |
| 10 | Support actionneur CP101 | Pièce en tôle pliée supportant l’actionneur pneumatique |
| 11 | Actionneur CP101 | Actionneur pneumatique rotatif (course de 50mm maxi) réalisé par un vérin avec crémaillère et pignon. Il permet d'ouvrir et de fermer la trappe de vidange.La course est réglable à l'aide d'une butée mécanique et un capteur à came permet de la détecter. |
| 12 | Trappe de vidange | Cet ensemble mécanosoudé constitue la trappe de vidange. Sa forme reprend la courbure de la cuve pour éviter les zones mortes de mélange. |
| 13 | Vis CHC M5x16 | Vis de fixation des brides qui maintiennent le joint. |
| 14 | Rondelle M5 |  |
| 15 | Brides latérales | Brides courbées qui maintiennent le joint en place |
| 16 | Brides droites | Brides droites qui maintiennent le joint en place |
| 17 | Joint latéral | Bande de joint assurant l’étanchéité de la trappe de vidange |
| 18 | Joint droit | Bande de joint assurant l’étanchéité de la trappe de vidange |
| 19 | Vis H M8x30 | Vis de fixation de l’actionneur CP101 sur la pièce rep.10 |
| 20 | Rondelle M8 |  |
| 21 | Ecrou M8 |  |
| 22 | Vis HC M8x12 | Permet de bloquer les moyeux de l’arbre (rep.5) en rotation |
| 23 | Arbre cannelé | Permet d'accoupler le CP101 |

### Les constituants de l’actionneur CP101

| Rep. | Constituant | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tête avant vérin | Pièce dans laquelle translate la tige dentée et tourne la couronne dentée. |
| 2 | Tête arrière vérin | Pièce permettant de refermer le corps du vérin sur sa partie arrière. |
| 3 | Bride | Pièce permettant de fixer l’actionneur sur la flasque du mélangeur par l’intermédiaire du support actionneur. |
| 4 | Corps vérin | Tube en aluminium faisant office de corps dans lequel circule le piston de l’actionneur. (Ø100) |
| 5 | Rondelle W8 | Rondelles fendues de type « Grower ». |
| 6 | Ecrou H M8 | Ecrous de serrage de la tête arrière. |
| 7 | Rondelle W6 | Rondelles fendues de type « Grower ». |
| 8 | Vis CHC M6x30 | Vis de fixation de la bride de l’actionneur |
| 9 | Joint torique OR 25,15x1,78 | Joint empêchant les poussières de venir au contact de l’engrenage. |
| 10 | Ecrou H MFR M12 | Ecrou de type « Nylstop » permettant d’ajuster le serrage de la rondelle élastique qui donnant de la compliance au piston. |
| 11 | Ecrou borgne M8 | Ecrous de serrage montés sur les tirants. |
| 12 | Vis HC M20x50 | Vis faisant office de butée de la tige dentée en position sortie. |
| 13 | Ecrou HM20 | Cet écrou permet de bloquer la butée de la tige dentée. |
| 14 | Tirants vérin | Ces quatre tirants permettent les têtes du vérin sur son corps. |
| 15 | Rondelle élastique 20 | Rondelle permettant de laisser une marge de compliance au piston par rapport à la tige dentée. |
| 16 | Joint torique OR 100x2 | Joints permettant d’assurer l’étanchéité du vérin entre le corps et les têtes. |
| 17 | Embout kit piston | Pièce interfacée entre le piston et la tige dentée possédant un léger jeu pour laisser une marge de compliance entre les deux éléments. |
| 18 | Joint à lèvre 22x12x5 | Joint d’étanchéité de la tige dentée. |
| 19 | Kit piston | Joint de piston normalisé de type PDEP. |
| 20 | Bague d’arrêt joint à lèvre | Pièce sertie dans la tête avant et permettant de maintenir le joint à lèvre dans son logement. |
| 21 | Soufflet de protection | Soufflet empêchant les poussières de venir au contact de l’engrenage. |
| 22 | Bouchon | Bouchons plastiques faisant office d’insert lors du montage de l’option capteurs. |
| 25 | Tige dentée | Tige du vérin usinée en crémaillère. |
| 26 | Couronne dentée | Engrenage muni de cannelures et entraînant la trappe de vidange du mélangeur. (couronne: m=1.5 Z=41 dents) |
| 27 | Joint torique OR 10x1,2 | Joint d’étanchéité empêchant l’air de passer d’un coté à l’autre du piston. |

### Le principe de fonctionnement

| La vue ci-dessus schématise le principe de fonctionnement de la trappe de vidange. L’actionneur CP101 est un vérin pneumatique double effet dont la tige est une crémaillère (tige dentée). La position « crémaillère sortie » est réglable par une butée (position trappe fermée) ; La crémaillère entraine un pignon (couronne dentée) à arbre creux et cannelé ; L’arbre cannelé est emmanché dans le pignon et manœuvre la trappe de vidange. L’index matérialise la position de la trappe (OPEN ou CLOSED) |  |
| --- | --- |
|  | L’actionneur CP101 |

# Contrôles et étanchéité trappe

# Extrait documentation techniques : Liasses électrique et pneumatique

# Extrait Dossier Technique :

# Remplacement des joints de la trappe de vidange

# Extrait Dossier Technique : Réglage de la butée de fermeture de la trappe de vidange

# Extrait Dossier Technique :

# Mise en service du mélangeur

# Extrait catalogue : corde gomme souple

# Découpe de la « corde gomme souple » :

Pour découper la « corde gomme souple », marquer la longueur de la pièce à découper.

Sur un plan dégagé, à l’aide du cutter ou d’une lame que vous aurez pris soin au préalable de lubrifier à l’aide d’huile minéral ou végétal, effectuer plusieurs passages successifs avec la lame en appuyant légèrement sur celle-ci jusqu’à découpe complète de la pièce.

# Tri des déchets

Les déchets inertes sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brulent pas et ne produisent aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à l’environnement.

Béton, brique, tuiles et céramique, terre et cailloux, boue de dragage.

Les vieux papiers et cartons ou FCR (Fibres Cellulosiques de Récupération) sont constitués de papiers cartons ordinaires (caisses cartons, etc.), de journaux, de revues, de magazines et de papiers supérieurs (papier blanc).

Le papier est réalisé à partir de fibres de cellulose issues de sous-produits de la forêt (petits bois d’éclaircies, copeaux, délignification de feuillus ou de résineux), transformés sous forme de pâte, ou de produits recyclés.

À noter que les papiers/cartons souillés par des huiles (usinage, meulage, etc.) ou des solvants sont des déchets dangereux.

Les déchets destinés à la benne "tout venant" ne possèdent pas de filière de recyclage ou de traitement spécifique.

Déchets acceptés : mobilier en plastique, mobilier (hors bois, plaque, isolant, moquette, verre (fenêtre, vitre), plastique, polystyrène, tissus, caoutchouc, cartons souillés....

Déchets refusés : ordures ménagères, plâtre,...

La valorisation : Les déchets de la benne tout venant sont incinérés avec valorisation énergétique.

Particulièrement polluante pour les sols et l’eau, « l’huile noire » fait partie des déchets dangereux. Après leur cycle d’utilisation par des moteurs de véhicules individuels ou industriels, les huiles de vidange usagées doivent donc être retraitées. En France, leur volume représente plus de 220 000 tonnes par an. Elles sont composées de métaux lourds, d’acides organiques ou encore d’hydrocarbures. Des éléments toxiques qui imposent un retraitement spécifique par des entreprises agréées.

Les huiles industrielles doivent obligatoirement être stockées dans des fûts étanches et correctement répertoriées. Ensuite, elles sont acheminées vers des centres de collecte pour être analysées.

Les aérosols peuvent entrer dans 2 catégories :

- Déchets Industriels Dangereux (D.I.D.) ;

- Déchets Industriels Non Dangereux (D.I.N.D.).

Le produit actif contenu dans l’aérosol détermine à quelle catégorie de déchet il appartient. Le gaz propulseur présente aussi un danger car il peut être facilement inflammable. Pour ne pas polluer l’environnement, il est donc interdit de jeter les aérosols dans la nature. Et pour recycler les aérosols, quelques règles doivent être respectées.

Il faut d’abord s’assurer que la bombe est réellement vide et ne contient plus de gaz propulseur résiduel avant de traiter l’aérosol en tant que déchet métallique. Les aérosols qui présentent un symbole indiquant un danger subissent un traitement spécifique pour être décontaminés. Mais globalement, tous ces récipients sont retraités à l’exception de ceux affichant une tête de mort. Ces derniers doivent suivre un traitement spécifique en étant confiés à une entreprise spécialisée qui gère les DTQD (Déchets Toxiques en Quantités Dispersées). Majoritairement employés par les professionnels, ces déchets disposent du plan d’élimination des déchets industriels spéciaux, prévu dans le cadre des déchets dangereux.

Déposez dans les bornes textiles, mis dans des petits sacs, des vêtements, du linge de maison, des chaussures, de la petite maroquinerie (sacs à main, ceintures).

Utilisez des sacs de 50 litres maximum (afin qu’ils puissent entrer dans les conteneurs) bien fermés (pour ne pas qu’ils se salissent). Ne déposez pas les vêtements en vrac ou dans des cartons.

Donnez des textiles propres et secs. Les vêtements souillés (peinture, graisse…), mouillés et moisis ne sont pas recyclables.

Séparez le textile des chaussures et de la maroquinerie et attachez les chaussures par paires.

Il existe 3 différentes catégories de bois à connaître :

Le bois de classe A (bois non traités), ils proviennent des sous-produits de la modification des bois brut, des bois secs non-traité et non peints, de palettes, de caisses, de cagettes, bourriches, tambours pour câbles, planches et poutres sans peinture…

Le bois de classe B ou AB (bois traités non-dangereux), ils proviennent de produits comme des portes, armoires, des bois de coffrage utilisé, des bois de démolition, des panneaux, des bois d’œuvre, vieux meubles, fenêtres…

Le bois de classe C (bois traité dangereux), ils proviennent de produits traités à la créosote (traverses de chemin de fer, des poteaux téléphoniques…) ou autoclavés et imprégnés de sels métalliques (écrans acoustiques, piquet de vigne et d’arboriculture…).

Déchets divers de maintenance non réactifs

- Chiffons souillés, matériels et petits emballages vides souillés

- Gants, chiffons, papiers souillés, masques souillés

- Emballages vides souillés d’huile, de peinture…

- Cartouches de résidus de graisse

- Filtres à gaz après ventilation

- Joints et élastomères souillés

- Cartouches d’impression périmées

# Text boxes

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

Durée : 2 heures

Plan à consulter :

DQR 13 Mécanisme trappe de vidange »

23

Arbre

Cannelé en bout

Butée

Couronne dentée

Index

Tige dentée du vérin

Trappe

Course du vérin :

50mm maxi