|  | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une Intervention de maintenance

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

CONDITIONNEUSE DE COMPRIMES

RAVOUX

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

| Demande d’Intervention DI N°424 |
| --- |
| Service demandeur Service PRODUCTION | Demandeur M. DUPOND Responsable service production | Date et heure de la demande …./… /….. 8 h00 min |
|  | Lieu géographique : ATELIER MSPC Equipement : Conditionneuse de comprimés pharmaceutique Marque : RAVOUX N° de Série : 326-100-078 Sous-ensemble : Entraînement de la chaîne transporteuse |
| Motif de la demande : À la suite d’une reprise et d’une croissance d’activité post COVID l’entreprise se retrouve à ne pas honorer l’ensemble de ses commandes. La cadence actuelle de production est insuffisante. L’entreprise décide d’augmenter la vitesse de déplacement des palettes sur le convoyeur. Pour se faire, vous devez remplacer le pignon rep 5 du sous-ensemble d’entraînement de la chaîne transporteuse en effectuant les différents réglages mécaniques. De plus, on vous demande de vérifier grâce à un appareil de mesure la vitesse de déplacement du convoyeur et de procéder à la mise en service du système en effectuant plusieurs vérifications. |
| Consignes de sécurité | - Consigner le système (toutes les énergies) - Prévoir un balisage tout au long de l’intervention car il y a un risque de passage de personne dans la zone d’activité. |

| Q1 | Prise en compte de la Demande d’Intervention |  | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de s’approprier correctement la demande d’intervention et travailler en toute connaissance, on vous demande d’identifier plusieurs critères

Q1-1 Préciser la Problématique industrielle

Q1-2 Préciser la Cause du problème

Q1-3 Préciser la Solution retenue au problème

| Q2 | Identification des risques |  | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de travailler en toute sécurité, on vous demande d’identifier l’ensemble des risques et identifier l’ensemble des mesures de protections liées à votre intervention

# Q2-1 Identifier les énergies présentes sur l’Equipement Industriel

# Q2-2 Identifier les risques liés à l’opération de maintenance décrite dans la demande d’intervention que vous pouvez rencontrer machine en fonctionnement.

# Q2-3 Identifier les mesures de prévention à prendre en considération pour limiter ou éliminer les phénomènes dangereux cochés dans la question Q2-2.

| Q3 | Consigner les énergies | DTR 17-18/18 | Temps conseillé : 50 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de travailler en toute sécurité, on vous demande d’identifier au préalable les différents appareils de séparation permettant une consignation de la machine

Q3-1  Localiser en entourant précisément sur une des vues proposée, en respectant le code couleur, les appareils permettant une séparation totale de l’énergie par rapport à leur source d’énergie.

- entourer en vert (  l’appareil de séparation électrique par rapport à sa source d’alimentation.

- entourer en bleu (  l’appareil de séparation pneumatique par rapport à sa source d’alimentation.

Q3-2 Par l’intermédiaire des schémas présents dans la documentation technique DT, indiquer le repère graphique des appareils permettant une séparation totale des énergies par rapport à leur source d’alimentation.

- Repère graphique de l’appareil de séparation électrique

- La désignation de l’appareil de séparation électrique

- La désignation de l’appareil de séparation pneumatique

Q3-3 En fonction de votre analyse des risques Q2-2 et des mesures de prévention Q2-3, procéder à :

a) la mise à l’arrêt de la machine en respectant la procédure.

b) la consignation de l’énergie électrique et pneumatique

c) au balisage de vôtre zone d’intervention.

d) la mise en place des équipements et appareils de protections nécessaires à l’intervention

| Q4 | Prévention des risques liées à la situation de travail | DTR 13/18 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin d’exécuter votre démontage en respectant l’ergonomie de votre poste de travail, on vous demande en phase préparatoire de localiser et d’identifier l’ensemble des difficultés d’accès au composant et les moyens préconisés afin d’effectuer votre l’intervention en limitant les effets néfastes à votre santé

²²

Q4-1 Grâce aux photos ci-dessous, entourez distinctement le sous-ensemble d’entraînement de la chaîne transporteuse sur lequel vous allez intervenir.

Q4-2 Évaluer les difficultés d’accès au composant repère 5 à remplacer.

Cocher la case correspond à votre situation :

- Très accessible (intervention accessible en position debout)

- Accessible (intervention nécessitant une position accroupie ou penchée)

- Peu accessible (intervention nécessitant une posture allongée)

- Très peu accessible (intervention obligeant une ou des postures tordues)

Q4-3 Proposer des solutions permettant de réduire les postures inconfortables afin de préserver votre santé.

| Q5 | Préparation du matériel | DTR 4-8/18 et 11-12/18 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5-1 Indiquer la désignation des composants

- Moto réducteur      - Pignon     - Vis sans tête téton court       - Clavette parallèle

- Arbre sortie réducteur       - Chaine de transmission

Q5-2 Indiquer les outils nécessaires au démontage du pignon.

Gamme de démontage concernant le pignon rep 5

Retrait du carter de protection rep 6

Retrait du boulon vis/rondelle/écrou rep 9/10/11-------------- 2  x clé                      taille

Desserrage 2 vis rep 8	 -------------------------------------------------1 x clé                     taille

Retrait de la chaine rep 12

Retrait de l’attache rapide ------------------------------------------- 	1 x Tournevis plat

Retrait du pignon rep 5

Desserrage de la vis de pression rep 4- (sans tête téton court)  -----------1 x clé                      taille

Q5-3 En fonction de la vue d’ensemble et de la nomenclature du dossier technique indiquer les informations concernant l’élément repère 5 à remplacer

Q5-4 Rassembler le matériel et le consommable nécessaires à l’intervention.

Pour information : on profite de cette intervention pour nettoyer et graisser en plus la chaine de transmission

En plus des outils nécessaires au démontage, il vous faut les consommables suivants en supplément

| Q6 | Remise en service | DTR 14-16/18 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Après chaque opération de maintenance effectuée sur un système, on vous demande d’effectuer un ensemble de contrôles et de surveillance afin de rendre le système conforme et opérationnel

Q6-1 Indiquer l’état des composants en fonction du mode de fonctionnement

Test de la machine en ( Marche de vérification dans le désordre

Nous souhaitons vérifier le fonctionnement du convoyeur seul

- Indiquer le nom du bouton poussoir lumineux de mise en service ( …………………………………….

- Indiquer la position du commutateur à clé trois positions    Position ( …………………………………...

- Indiquer la position du commutateur rotatif :      Position ( ……………………………………………

- Indiquer le numéro de la roue codeuse correspondant :      Au convoyeur Position ( ……………….

- Indiquer le nom des boutons poussoir permettant la mise en route ou l’arrêt de l’actionneur concerné

- Pour la mise en fonctionnement (………………………………………………………………….

- Pour la mise à l’arrêt (……………………………………………………………………………….

Test de la machine en ( Marche automatique

Nous souhaitons vérifier le fonctionnement de la machine en mode auto production normale

- Indiquer le nom du bouton poussoir lumineux de mise en service ( …………………………………….

- Indiquer la position du commutateur à clé trois positions    Position ( ………………………………….

- Indiquer le nom du bouton poussoir permettant le lancement du cycle de fonctionnement

- Pour la mise en fonctionnement (………………………………………………………………….

- Pour la mise à l’arrêt « marche de clôture » (…………………………………………………….

Q6-2 Effectuer les opérations de surveillance et compléter la valeur des relevés demandés.

| Q7 | Respect des règles environnementales | DTR 10/18 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Afin de respecter les obligations environnementales liés au tri et à la valorisation des déchets, on vous demande d’étudier et d’appliquer la charte environnementale de l’entreprise

Q7-1 Indiquer la couleur du bac en fonction du déchet

Q7-2  Tout au long de votre intervention, maintenir la zone de travail opérationnelle

Q7-3 A la fin de votre intervention trier et évacuer, comme indiquer sur la charte environnementale, l’ensemble des déchets.

# Text boxes

#### DANS CE CADRE

Note :

#### Ne rien Écrire

# cochez la ou les bonne(s) réponse(s)

Hydraulique

Pneumatique

Électrique

Risque de pincements

Risque d’électrisation, voire d’électrocution

Risque d’écrasement

Risque détachement de flexibles sous pression

Risque de chute de hauteur d’objets

Risque de passage de personnes

Risque de bruyances sonores

Autre préciser (………………………….

Etre désigné pour cette intervention

Porter les EPI contre la protection d’origine mécanique

Porter les EPI contre la protection d’origine électrique

Paire de gants isolants

Consignation de ou des l’énergie(s)

Electrique

Hydraulique

Pneumatique

Casque + écran facial

Combinaison de travail

Paire de chaussure de travail

Baliser la zone de travail

Gants de protection mécanique

Utiliser des appareils de levage non motorisés

Combinaison de travail

Porter des protections auditives (casque anti-bruit)

Paire de chaussure de travail

Mettre en place des protections anti-chutes

Autre préciser (……………………….

Face arrière du système

Face avant du système

Côté droit du système

Côté gauche du système

Face avant du système

Côté gauche du système

Côté droit du système

Moto réducteur

Outillage

Désignation complète  (……………………………………………………………………………….

Matière  ( ……………………………………………………………………………………………….

Fabricant   ( …………………………………………………………………………………………….

Référence Fabricant   ( ……………………………………………………………………………….

Liste des consommables pour nettoyage et graissage de la chaine de transmission

Chiffonnettes

Une cartouche de graisse multiusage

Un pinceau

Un spray aérosol dégraissant

Opérations de surveillance système RAVOUX

Contrôles à effectuer

Désignation

Cochez la bonne réponse

Chaîne de sécurité

Vérification du bon fonctionnement de l’arrêt d’urgence situé sur le pupitre de commande

Vérification du bon fonctionnement du capteur de sécurité ouverture porte module 1 rep capteur SC1

Vérification du bon fonctionnement du capteur de sécurité ouverture porte module 2 rep capteur SC2

Non correct

Correct

Vérification du bon fonctionnement du sectionneur purgeur

Vérification de la pression d’utilisation du système.

Valeur attendue (6 bars  valeur relevée (......bars

Bloc de conditionnement de l’air FRL et sectionneur purgeur

Palette et flacon

Vérification du bon capsulage du flacon à la sortie du module 2

Vérification du nombre correct de comprimés conditionnés dans le flacon Nombre attendu (  12comprimés     Nombre relevé (……  comprimés

Objet ou détritus à trier

Chiffonnettes

Spray aérosol dégraissant vide

Spray aérosol dégraissant sous pression

Cartouche plastique de graisse multiusage vide

Cartouche plastique de graisse multiusage non vide

Couleur du bac de tri ou lieu de récupération

Ecrous ou vis détérioré(e)s

Emballage papier

Gants de travail soulés et non réutilisable

Emballage plastique