|  | Académie : | Session : |
| --- | --- | --- |
|  | Examen : | Série : |
|  | Spécialité/option : | Repère de l’épreuve : |
|  | Épreuve/sous épreuve : |
|  | NOM : |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |
|  | Né(e) le : |  |
|  | Appréciation du correcteur |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Ecolpap

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble vérin de compactage on vous demande d’analyser le fonctionnement du système :

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle | DTR4 à DTR9 | Temps conseillé : 30 minutes | ..…/ 23 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1- Donner la fonction globale du système :

=> ………………………………………………………………………………………..

Q1.2- Donner les matières d’œuvres entrantes :

=>………………………………………………

=>………………………………………………

Q1.3- Donner les matières d’œuvres sortantes :

=>………………………………………………

=>………………………………………………

Q1.4- Donner les énergies utilisées (cocher la case) :

| Energie électrique |  | Energie mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie pneumatique |  | Energie hydraulique |  |

Q1.5- Compléter le nœud A332 correspondant au compactage des briquettes.

Q1.6- : Identifier les composants de la chaine d’énergie relative à la phase de compactage.

Q1.7- : Identifier les composants de la chaine d’information relative à la phase de remontée du

vérin compacteur.

| Q2 | Validation des hypothèses émises | DTR9 – DTR14 | Temps conseillé : 20 minutes | .… / 11 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A partir de la simulation numérique du dysfonctionnement du vérin compacteur, le schéma ci-dessous représente le système sous énergie dans l’état décrit par le pilote de ligne à travers la demande d’intervention.

Rappel sur le fonctionnement normal: Quand le vérin compacteur est en fin de course (compactage de l’amas de bandelettes), la pression atteint la valeur de tarage du pressostat, l’information est envoyée à l’automate, ce dernier donne l’ordre au distributeur de faire remonter le vérin compacteur.

SCHEMA HYDRAULIQUE DE FONCTIONNEMENT DU VERIN COMPACTEUR

Q2.1- Cocher dans le tableau les pressions en tenant compte du schéma (Fig1).

| Pression à l’entrée du limiteur de pression 7R | 100 bars |  |  | 67 bars |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression à l’entrée du pressostat 7SP | 80 bars |  |  | 67 bars |  |
| Pression d’ouverture du limiteur de pression 7R | 100 bars |  |  | 67 bars |  |
| Pression de déclenchement du pressostat 7SP | 80 bars |  |  | 67 bars |  |

Q2.2- Cocher dans le tableau les résultats des vérifications des différentes hypothèses

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| La pression en 7G est inférieure à 80 bars ? |  |  |
| La pompe hydraulique fonctionne ? |  |  |
| Le limiteur de pression fonctionne ? |  |  |
| Le distributeur 7D est piloté ? |  |  |
| Y a-t-il une fuite sur le nez du vérin au niveau de la tige ? |  |  |

Q2.3- A partir de l’Organigramme de recherche de panne sur le compacteur (DTR 14), donner l’intervention à réaliser pour réparer le système.

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Vérifier le fonctionnement du pressostat |  |  |
| Vérifier l’alimentation des solénoïdes de 7D |  |  |
| Vérifier l’étanchéité des joints du piston du vérin |  |  |
| Vérifier l’étanchéité du nez du joint du vérin |  |  |

| Q3 | Etude des liaisons mécaniques | DTR3 - DTR10 – DTR11 | Temps conseillé : 30 minutes | ...../ 22 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble tige de vérin de compactage on vous demande d’analyser les différents sous-ensembles composant le vérin:

Q3.1- Colorier le sous-ensemble SE1 constitué de toutes

les pièces fixes par rapport au châssis d’ECOLPAP

de couleur ROUGE.

Q3.2- Colorier le sous-ensemble SE2 constitué de toutes

les pièces mobiles par rapport au sous ensemble SE1

de couleur BLEUE.

Q3.3- Repérer ces sous ensembles

Q3.4- Colorier le sous-ensemble SE1.1 constitué de toutes les pièces appartenant au sous ensemble SE1 de la question précédente de couleur ROUGE.

Q3.5- Colorier le sous-ensemble SE2.1 constitué de toutes les pièces appartenant au sous ensemble SE2 de la question précédente de couleur BLEUE.

Q3.6- Donner le repère des pièces constituant le vérin compacteur sur la vue éclatée ci-dessus.

Q3.7- Donner la désignation de la pièce 3: ………………………………………………

Q3.8- Caractériser la liaison fixe entre la pièce 3 et le cylindre 1 du vérin ?

(Cocher la bonne case)

| Filetage - taraudage |  | Soudage |  | Encastrement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.9- Cocher le type de clé peut-on manipuler la pièce 3?

| Clé à œil |  | Clé 6 pans |  | Clé à ergot |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q4 | Etude des étanchéités | DTR11 | Temps conseillé : 40 minutes | …. / 44 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble tige de vérin de compactage on vous demande d’analyser les différentes étanchéités du vérin :

Q4.1- Colorier en bleue la zone de basse pression et en rouge la zone de haute pression lorsque le vérin compacteur est en phase de rentrée de tige

Q4.2- Donner la désignation et le repère des différents éléments d’étanchéité existant entre les pièces repérées ci-dessous appartenant au piston du vérin.

| Entre les pièces | JOINTS D’ETANCHEITE |
| --- | --- |
|  | Désignation | Rep. | Représentation |
| 1 et 8 |  |  |  |
| 2 et 4 2 et 8 |  |  |  |

Q4.3- Identifier les différents types d’étanchéités existant au niveau du piston du vérin.

(Cocher la bonne case)

| Entre les pièces | Type d’étanchéité |
| --- | --- |
|  | Statique | Dynamique | Directe | Indirecte |
| 1 et 8 |  |  |  |  |
| 2 et 4 2 et 8 |  |  |  |  |

Q4.4- : Le joint défectueux est celui qui a un fonctionnement dynamique au niveau du piston de vérin.  Donner le nombre, le nom et le repère de ce joint.

| Nbr. | Nom | Repère |
| --- | --- | --- |

Q4.5- Donner la relation de contacts axiaux existant entre le joint 14 et la tige de vérin 2.

Q4.6- Donner le repère des pièces constituantes le joint d’étanchéité dynamique du piston de vérin compacteur.

Q4.7- Donner le nombre de pièces constituant le piston ce joint :  ……………….

Q4.8- Sur le dessin d’ensemble DTR11 est noté un ajustement entre les pièces 8 et 2 du

piston de vérin.

Donner cet ajustement : …………………………………………

Q4.9- : A l’aide du tableau du DTR12 donner les caractéristiques de jeu fonctionnel d’un tel

ajustement.

Les pièces sont mobiles l’une par rapport à l’autre ?

- VRAI

- FAUX

Q4.9.2- : Quelles sont les conditions de montage de ces deux pièces?

………………………..……………………………………………………………………………	…………………………………………………………………………………………………

Q4.10- : Lorsque l’écrou 9 est démonté, déduire ?  (Cocher la bonne réponse)

| J’ai besoin d’outils pour démonter l’ensemble des pièces constituant le piston de la tige du vérin ? |  |
| --- | --- |
| Je n’ai pas besoin d’outils pour démonter l’ensemble des pièces constituant le piston de la tige du vérin ? |  |

Q4.11- : A l’aide du dessin d’ensemble (DTR11), mesurer et reporter sur l’extrait ci-contre les côtes relatives aux pièces constituant le joint de piston.

Q4.12- :   À l’aide de l’extrait du catalogue « SKF » DTR13, Donner la désignation correspondant au joint de remplacement à commander pour le piston de vérin.

Désignation : ……………………………………………

# Text boxes

#### DANS CE CADRE

Note :

#### Ne rien écrire

----------------------------------------------

-----------------------

Energies électrique /

Pneumatique

Energies électrique / pneumatique

Hauteur briquette

Pression de fonctionnement

Consignes API

Consignes API

Consignes API

Informations de contrôle

MÊLER et VEHICULER

les bandelettes

Bandelettes

Bandelettes mêlées et véhiculées

A331

Souffleuse

----------------------------------------------

-----------------------

----------------------------------------------

A332

Compacteur

EVACUER

la briquette

Briquettes évacuées

A333

Vérin d’évacuation

A33

Bandelettes

Transmettre

Convertir

Distribuer

Alimenter

Embout de vérin

Bride embout de vérin

……………………

…………

……………………

…………

……………………..

…………..

Briquettes

Compactage

Paramétrage pressostat       ≥ 80bars

Ordre chaine d’informations

Effectuer

400V

Effort de compactage

Acquérir

Traiter

API

Communiquer

………………………………………….

……………………………………..

Paramétrage pressostat      ≥ 80bars

Ordre au distributeur 7D

Fig. 1