###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Système de Production Connectés

Épreuve E2: PREPARATION D’UNE INTERVENTION

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES

CONVOYEUR ERM C050

SCHEMA GENERAL DU SYSTEME

Caractéristiques du Convoyeur chaîne à palettes CE50 :

Encombrement du convoyeur

2210 x 500 x 1020 mm  (L x P x H)

Masse du convoyeur

73 Kg

Structure du convoyeur

Flancs en tôles inox, rives en ronds inox, chaîne à palettes en acétal.

Source d’énergie

Alimentation du coffret de démarrage électrique : réseau triphasé 400 V alternatif (3 phases + PE), 50 Hz avec un régime de neutre TT. Le raccordement au réseau électrique est effectué avec un câble souple d’alimentation HO7 RNF 5G2,5 qui rentre dans le coffret sur le disjoncteur-moteur. Il est muni d’une fiche mobile industrielle 16 A (400 V 3P+N+T). L’alimentation de ce câble doit être protégée par un disjoncteur 16 A muni d’un déclencheur différentiel 30 mA de type SI (hors fourniture).

Puissance absorbée : 250 W.

Niveau sonore

< 60 dB

Sécurité

Conforme aux normes CE

Extrait du schéma électrique du convoyeur – départ direct

Extrait du schéma électrique du convoyeur – Alimentation générale

Présentation du motoréducteur combiné à roue et vis et engrenages parallèle

Extrait Dossier constructeur : REDUCTEUR LEROY SOMER – Vue éclatée

Nomenclature REDUCTEUR LEROY SOMER

*clavette parallèle (82), forme C, longueur 20mm

*arbre (33), diamètre 15mm

Désignation d’une clavette

| d | a | b | s | j | k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| de 6 à 8 inclus | 2 | 2 | 0,16 | d – 1,2 | d + 1 |
| 8 à 10 | 3 | 3 | 0,16 | d – 1,8 | d + 1,4 |
| 10 à 12 | 4 | 4 | 0,16 | d – 2,5 | d + 1,8 |
| 12 à 17 | 5 | 5 | 0,25 | d – 3 | d + 2,3 |
| 17 à 22 | 6 | 6 | 0,25 | d – 3,5 | d + 2,8 |
| 22 à 30 | 8 | 7 | 0,25 | d – 4 | d + 3,3 |

Exemple de désignation : Clavette parallèle, forme____ , a x b x l, NFE22-177

Extrait Dossier constructeur : MOTEUR ELECTRIQUE LEROY SOMER

Nomenclature Moteur électrique LS :

Extrait Dossier constructeur : MOTEUR ELECTRIQUE LEROY SOMER

## 7– Documentation-ressources

Le démontage est une opération souvent nécessaire pour le diagnostic, le dépannage ou la réparation. Une phase de démontage doit être organisée afin que l’agent de maintenance procède à un démontage minimal par rapport à la nécessité de ce dernier, ce qui évite:

- Des pertes de temps

- Des risques de détérioration des constituants

Le plan de démontage est la succession logique, méthodique, des opérations à accomplir pour séparer les organes et les pièces du système.

Il faut : - Utiliser et suivre le plan de démontage ( lorsqu'il existe ).

- Etablir, lorsqu’il n'est pas évident, le plan de démontage par écrit après consultation des dessins et / ou en observant le mécanisme.

Le râteau (ou diagramme en râteau) tient compte de la possibilité de démontage d’un bloc de pièces et de leurs antériorités réciproques

La gamme de démontage doit comporter les opérations a effectuer dans l’ordre, les pièces et sous- ensembles concernées avec leur repère s’il on fait référence à un plan, l’outillage nécessaire, les précautions et observations éventuelles.

Le remontage est une phase qui peut se préparer suivant le même principe que le démontage, par une recherche d’antériorités. Il faut en particulier apporter beaucoup de soins à ces travaux :

- en s’assurant de la qualité des surfaces fonctionnelles

- en utilisant un outillage adapté

- en respectant les jeux fonctionnels spécifiés dans le dossier technique.

ANNEXE

| DEMANDE D’INTERVENTION | BON DE TRAVAIL N° 4 |
| --- | --- |
| DATE : | DEMANDEUR : BPMSPC SCT |
| PARC : ATELIER MSPC | DEFAUT(S) CONTATE(S) TRAVAUX A REALISER Problématique 1 : Lors d'une utilisation du convoyeur, il est apparu un défaut du mouvement saccadé du tapis convoyeur. Après analyse du défaut, il a été diagnostiqué le changement des roulements du moteur électrique du tapis. Pour cela, on demande (machine à l'arrêt): Répondre aux questionnaires pour l’analyse de l’intervention Préparer l’intervention Identifier le composant concerné Consigner le système (fiche consignation) Passer à l’intervention ; Démontage du moteur électrique Démontage des roulements Remontage des roulements neuf Remontage du moteur Déconsignation Mise en marche et test du moteur (validation du professeur) Faire un compte rendu d’intervention |
| MACHINE : CONVOYEUR CE50 C E 5 0 MARQUE : ERM |  |
| CHEF DES TRAVAUX OU PROFESSEUR Date: Signature |  |
| URGENCE : (Date souhaitée pour la fin des travaux). |

Rappel calcul d’ajustement :

Ajustement avec Jeu :

Jeu Maxi = Alésage Maxi – arbre mini

Jeu mini = Alésage mini – arbre maxi

IT jeu = Jeu Maxi – Jeu mini

Pour vérification :

IT jeu = IT Alésage + IT arbre

Ajsutement Incertain :

Jeu Maxi = Alésage Maxi – arbre mini

Serrage maxi = Alésage mini – arbre maxi

Ajustement avec serrage :

Serrage Maxi = Alésage mini – arbre maxi

Serrage mini = Alésage maxi – arbre mini

IT jeu = Serrage mini – Serrage Maxi

Pour vérification :

IT jeu = IT Alésage + IT arbre

# Text boxes

Durée : 2 heures

Vue éclatée du moteur asynchrone triphasé

| N° | Désignation | N° | Désignation | N° | Désignation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rotor Complet | 35 | Capot de ventilateur | 115 | Plaque à bornes |
| 2 | Circlips | 36 | Ventilateur | 116 | Cosse de mise à la terre |
| 3 | Clavette | 37 | Joint V | 117 | Vis H |
| 7 | Flasque – bride | 41 | Rondelle d’égalisation | 118 | Anneau – ressort |
| 9 | Bouchon | 42 | Flasque B | 119 | Vis à tête cylindrique |
| 10 | Circlips | 44 | Roulement rainuré à billes | 123 | Vis H |
| 11 | Roulement rainuré à billes | 100 | Ecrou H | 129 | Bouchon |
| 12 | Circlips | 101 | Rondelle Grower | 130 | Bague d’étanchéité |
| 13 | Vis H (tirant) | 103 | Goujon | 131 | Joint |
| 16 | Statort complet | 106 | Bague d’étanchéité | 132 | Couvercle boîte à bornes |
| 20 | Bague Nilos | 107 | Déflecteur | 134 | Bouchon |
| 22 | Vis H (x4) | 111 | Joint | 135 | Bague d’étanchéité |
| 31 | Clavette | 112 | Dessous boîte à bornes |  |
| 32 | Circlips | 113 | Vis à tête cylindrique |  |

ELABORER UNE GAMME DE DEMONTAGE

Fiche de synthèse

( µ )