## Slide 1: Étude Statique
Cette étude doit permettre de vérifier si la force F à exercer sur la poignée du volant est acceptable du point de vue ergonomique, F  3 daN
Hypothèses de travail :
-les liaisons sont parfaites et sans frottement ( seul le frottement entre la vis et la noix est pris en compte )
-seul le poids du moteur (200 N) est pris en compte, les autres poids sont négligés
Action de l’utilisateur sur le volant
Couple moteur = C (N.m)
200 N
O
x2
x1
y1
z1
R2
y2
R1
E sur l’axe Ox2 de la vis
G sur l’axe du moteur

## Slide 2
S1 Ecrire les torseurs d’action mécanique pour obtenir la montée de la scie
La figure ci-contre, copie d’une fenêtre du logiciel Méca3D, montre les différents types d’actions mécaniques pouvant être saisies
Effort constant et fixe
constant en valeur algébrique au cours du mouvement, de direction fixe dans le repère général et de point de réduction lié à une pièce (action de la pesanteur par exemple).
Effort inconnu et liée à la pièce
valeur algébrique à déterminer par MECA3D de façon à maintenir l'équilibre du mécanisme dans chaque position étudiée, de direction fixe par rapport à une pièce.
(action d'un fluide à pression constante sur le piston d'un vérin oscillant, par exemple )

## Slide 3
S2 - Modifier dans l’arbre de modélisation du mécanisme « Méca 3D »
l’action due à la pesanteur en fonction des données ci-dessus puis relancer
le calcul.
S4 - Vérifier par une autre méthode ( graphique ou par calcul ) le résultat obtenu par le logiciel « Méca 3D »
La diapositive suivante précise les hypothèses et considérations nécessaires à cette vérification…
5
S3 - Déterminer à l’aide du logiciel Méca 3D l’évolution de la Norme de
la force B dans la liaison pivot glissant entre le basculeur et la noix.
Imprimer le rapport Sortie 5. En déduire l’effort maxi.

## Slide 4
On isole le sous-ensemble ci-contre
On considère que le système est plan et qu’il est soumis à 3 actions mécaniques en G, en B et en K.
Il est représenté ci-dessous dans la position la
plus défavorable
Direction de la force noix/basculeur
K
B
G
P

## Slide 5
S5 – Calculer le couple C maxi obtenu sur le volant avec un effort maxi acceptable de l’opérateur.
Recherche du couple à exercer sur le volant de sortie de lame
x2
Couple C sur le volant
F ≤ 3 daN
Ø 120

## Slide 6
Surface de contact vis/palier
pour frottement axial seul pris en compte
Prise en compte du frottement dans la vis
On s’intéresse au frottement dans la liaison palier/vis (pivot) ainsi que dans la liaison noix/vis (hélicoïdale).

## Slide 7
Ø d
Ø D
r=7
Fa
Données du problème
Fa = 400 N charge axiale sur la vis
- Facteur de frottement entre la vis et la noix : μ = tan φ = 0,14
- Facteur de frottement entre la vis et le palier : μ = tan φ = 0,14
Vis : diamètre nominal 16mm ; filet trapézoïdal : pas de 4mm
Angle d’inclinaison de filet de la vis : α = 4,55°
r, rayon moyen de la vis
r’ rayon moyen de la couronne contact vis/palier
Le couple résistant sur la vis, du aux frottements est donné par la relation
Cr = Fa .[ r. tan (φ + α) + r’. tan φ]

## Slide 8
Fin de l’étude STATIQUE…
… retourner au sommaire pour la suite du sujet
S6 – à l’aide du modèle volumique, mesurer les diamètres d et D de la vis.
Calculer alors le rayon moyen r’ de la couronne, surface de contact entre la vis et le palier.
S7 – Calculer le couple résistant Cr du au frottement.
S8 –Cr, est le couple minimum à exercer sur le volant pour vaincre les frottements.
Comparer Cr au couple maxi acceptable que peut fournir l’opérateur et conclure d’un point de vue ergonomique.