## Slide 1: Étude cinématique
Pour des raisons de précision le projet prévoit l'utilisation d'un volant gradué.
Un volant gradué nécessite une relation linéaire entre le mouvement d'entrée ( rotation du volant ) et le mouvement de sortie de la lame.
La figure ci-contre précise les éléments et points utiles pour cette étude.
Volant
Axe de la lame
Point A1
B2
B1
Y
X
Cette étude doit permettre de vérifier cette relation de linéarité et donc de valider le choix d’un volant de manœuvre.

## Slide 2
C1 – visualiser l’arbre de construction Méca 3D et faire l’inventaire des différents groupes cinématiques; compléter le tableau donné.
Remarque : la lame de scie est considérée comme appartenant au basculeur.
C2 – faire l’inventaire des liaisons entre groupes cinématiques; compléter le tableau donné en précisant le nom et le numéro de la liaison.
C3 – Pour la liaison Hélicoïdale, modifier dans l’arbre de création du mécanisme les valeurs du filetage : pas 4 mm sens : à gauche

## Slide 3
C4 – visualiser le graphe de structure du mécanisme, le ré organiser et l’imprimer (impression couleur). Ce document est à rendre en fin d’épreuve.
C5 – Lancer l’analyse du système et prendre connaissance de son degré de mobilité ainsi que de son degré d’hyperstatisme.
C6 – Calculer la durée totale t ( en s ) du mouvement pour passer de B1 à B2.
Détermination des paramètres d’étude
Sachant que L’opérateur tourne le volant de manœuvre à une fréquence de rotation régulière de 1 tour par seconde, la noix se déplace de B1 à B2 ( Course B1,B2 = 96 mm ) , le point de départ B1 est donné par la maquette.
C7 – Compléter, sur votre document réponse, la boîte de dialogue « choix des paramètres d’étude » en fonction des consignes données et des calculs effectués. (voir illustration diapositive suivante)
1

## Slide 4
Le logiciel effectuera un calcul pour chaque position. Faire correspondre une position à chaque tour de volant
Durée totale calculée en fonction :
  de la fréquence de rotation du volant
  du pas de la vis
  de la course de la noix
Indiquer le nom et le numéro de la liaison d’entrée du mécanisme .
Mouvement pilote.
Vitesse du mouvement d’entrée :
En tours/minutes pour les rotations
Sens positif pour les rotations : sens des aiguilles d’une montre.
Mouvement d'entrée imposé
La figure ci-dessous précise les paramètres d’étude

## Slide 5
C8 – Saisir les données de la boîte de dialogue dans le logiciel Méca 3D, relancer le calcul, puis fin pour sortir.
C9 – Faire une simulation du mouvement obtenu en déduire le mouvement du « palier » par rapport au « bâti » ( le repère R1 est lié au bâti )
C10 – Créer la trajectoire du point A ( point sur l’axe de la lame) appartenant au basculeur .
Créer la spline SW correspondante ( elle apparaît dans Solidworks) et faire une sortie imprimante ( Sortie 2 ) de cette trajectoire
C11 – Afin de déterminer le déplacement en hauteur H de la lame,consulter la courbe de déplacement du point A appartenant au basculeur suivant l’axe Oy dans le repère R1 lié au Bâti .
Imprimer la courbe ( Sortie 3 ) , créer un rapport puis l’imprimer ( Sortie 4 )
Calculer la hauteur H ( au 1/100e de mm près ) pour la durée totale du mouvement.
2
3
4

## Slide 6
C14 – La relation entre le mouvement de rotation du volant et le mouvement de translation verticale de la lame est elle linéaire ? Justifier votre réponse.
Ce mécanisme peut-il convenir pour une machine à bois ?
C12 – Le déplacement en hauteur H est obtenu pour 24 tours de volant.
Calculer le déplacement moyen pour un tour de volant.
C13 – Calculer la variation de hauteur entre :
la position 10 et la position 11 la position 23 et la position 24
Fin de l’étude CINEMATIQUE…
… retourner au sommaire pour la suite du sujet