## Slide 1: Étude de Résistance
Le palier de vis en liaison pivot avec le bâti est soumis dans des condition exceptionnelles à un effort de 4000 N.
Une étude réalisée à l’aide du logiciel « Cosmos » donne l’emplacement et la valeur de la contrainte maximum
R1 - Repérer l’emplacement de la contrainte maximum dans le palier et donner une valeur approximative de cette contrainte en MPa

## Slide 2
Le matériau utilisé pour la réalisation du palier de vis est de l’acier C22 dont les caractéristiques sont données dans la bibliothèque COSMOS ( voir tableau ci-dessous)
R2 - Donner la valeur de la limite élastique Re en MPa
Calculer alors la valeur de la résistance pratique à l’extension Rpe en MPa si le coefficient de sécurité s est fixé à 3.

## Slide 3
On souhaite vérifier la valeur de cette contrainte à l’aide du module de flexion
du logiciel « RDM Le Mans »
Hypothèses simplificatrices :
On assimilera le palier de vis à une poutre de section circulaire de diamètre 25 mm,
encastrée dans le bâti.
80
H
40
D
Emplacement du Mfmaxi
et de  maxi
Bâti
L’effort axial D se situe à 40 mm de l’encastrement H
R3 – modéliser la poutre sous « RDM Le Mans » pour déterminer le moment fléchissant maxi
Faire une sortie imprimante 6 du diagramme des moments fléchissants et y repérer la valeur du moment fléchissant maxi.
6

## Slide 4
R4 - Déterminer la contrainte maxi (  maxi ) due à la flexion.
Faire une sortie imprimante 7 du diagramme des contraintes normales et y identifier la contrainte maxi.
7
R5 - La condition de résistance est-elle respectée ? justifier votre réponse.
R6 - Conclure quant au dimensionnement de l’arbre et au choix du matériau
Fin de l’étude de RDM…
… retourner au sommaire pour la suite du sujet