## Slide 1: AUTO VERINS CHABAS
Exercices d’application
3 cas différents

## Slide 2
CAS N°1
Poulies de renvoie (fixes)
Recherche de la solution
Effort à fournir ?
Vitesse ?
Choix vérin ?
Effort dispo ?
Vitesse dispo ?
Course possible ?
Le vérin doit soulever une charge de 350 kg sur une course de 1 mètre.
Vitesse = la plus rapide possible

## Slide 3
Puissance du moteur en kW en fonction de la cylindrée de la pompe à 1500 tr/mn |  |  |  |  |  | 
course | Effort daN | 2 cm3/t | 3 cm3/t | 4 cm3/t | 5 cm3/t | 6 cm3/t
Maximum En poussant 800 mm | Poussant 250 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37
 | Tirant 190 |  |  |  |  | 
 | Poussant 500 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55
 | Tirant 375 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1000 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1
 | Tirant 750 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1500 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5
 | Tirant 1125 |  |  |  |  | 
Maximum En poussant 500 mm | Poussant 2000 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 
 | Tirant 1500 |  |  |  |  | 
 | Poussant 2500 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |  | 
 | Tirant 1875 |  |  |  |  | 
Vitesse max | Poussant | 24 | 36 | 48 | 59 | 71
Obtenue en mm/s | Tirant | 32 | 49 | 64 | 78 | 98
-
+

## Slide 4
CAS N°1
Poulies de renvoie (fixes)
Recherche de la solution | 
Effort à fournir ? | 350 Kg = 350 daN en tirant
Vitesse ? | La plus rapide possible
Choix vérin ? | 0,55 kW –Cyl : 6 cm3/t
Effort dispo ? | 375 daN
Vitesse dispo ? | 98 mm/s
Course possible ? | Pas de limite
Le vérin doit soulever une charge de 350 kg sur une course de 1 mètre.
Vitesse = la plus rapide possible

## Slide 5
Commande de casque de trémie : Le vérin doit fournir un effort à la fermeture de 800 daN.
Vitesse = la plus rapide possible - Course = 750 mm
CAS N°2
Recherche de la solution
Effort à fournir ?
Vitesse ?
Choix vérin ?
Effort dispo ?
Vitesse dispo ?
Course possible ?

## Slide 6
Puissance du moteur en kW en fonction de la cylindrée de la pompe à 1500 tr/mn |  |  |  |  |  | 
course | Effort daN | 2 cm3/t | 3 cm3/t | 4 cm3/t | 5 cm3/t | 6 cm3/t
Maximum En poussant 800 mm | Poussant 250 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37
 | Tirant 190 |  |  |  |  | 
 | Poussant 500 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55
 | Tirant 375 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1000 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1
 | Tirant 750 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1500 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5
 | Tirant 1125 |  |  |  |  | 
Maximum En poussant 500 mm | Poussant 2000 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 
 | Tirant 1500 |  |  |  |  | 
 | Poussant 2500 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |  | 
 | Tirant 1875 |  |  |  |  | 
Vitesse max | Poussant | 24 | 36 | 48 | 59 | 71
Obtenue en mm/s | Tirant | 32 | 49 | 64 | 78 | 98
-
+

## Slide 7
Commande de casque de trémie : Le vérin doit fournir un effort à la fermeture de 800 daN.
Vitesse = la plus rapide possible - Course = 750 mm
CAS N°2
Recherche de la solution | 
Effort à fournir ? | 800 daN en poussant
Vitesse ? | La plus rapide possible
Choix vérin ? | 1,1 kW –Cyl : 6 cm3/t
Effort dispo ? | 1000 daN
Vitesse dispo ? | 71 mm/s
Course possible ? | 800 mm
750 / 71 = 10,5 secondes
Vitesse de fermeture ?

## Slide 8
CAS N°3
Recherche de la solution
Effort à fournir (au niveau de l’auto vérin) ?
Vitesse (au niveau de l’auto vérin) ?
Choix vérin ?
Effort dispo ?
Vitesse dispo ?
Course possible ?
Poulies de renvoie (fixes)
A
Le câble doit fournir (en A) un effort de 500 daN en se déplaçant vers la gauche.
Course = 300 mm - Vitesse = 60 mm/s

## Slide 9
Puissance du moteur en kW en fonction de la cylindrée de la pompe à 1500 tr/mn |  |  |  |  |  | 
course | Effort daN | 2 cm3/t | 3 cm3/t | 4 cm3/t | 5 cm3/t | 6 cm3/t
Maximum En poussant 800 mm | Poussant 250 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37
 | Tirant 190 |  |  |  |  | 
 | Poussant 500 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55
 | Tirant 375 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1000 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,1
 | Tirant 750 |  |  |  |  | 
 | Poussant 1500 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5
 | Tirant 1125 |  |  |  |  | 
Maximum En poussant 500 mm | Poussant 2000 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 
 | Tirant 1500 |  |  |  |  | 
 | Poussant 2500 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |  | 
 | Tirant 1875 |  |  |  |  | 
Vitesse max | Poussant | 24 | 36 | 48 | 59 | 71
Obtenue en mm/s | Tirant | 32 | 49 | 64 | 78 | 98
-
+

## Slide 10
CAS N°3
Poulies de renvoie (fixes)
A
Le câble doit fournir (en A) un effort de 500 daN en se déplaçant vers la gauche.
Course = 300 mm - Vitesse = 60 mm/s
Recherche de la solution | 
Effort à fournir (au niveau de l’auto vérin) ? | 1000 daN en tirant
Vitesse (au niveau de l’auto vérin) ? | 30 mm/s
Choix vérin ? | 0,55 kW –Cyl : 2 cm3/t
Effort dispo ? | 1125/2 = 562,5 daN
Vitesse dispo ? | 32 mm/s
Course possible ? | 800 mm/s