## Slide 1
Essuie- glace
de Twingo

## Slide 2
Étude d’une solution constructive d’une liaison pivot
Centre d’intérêt
Terminale BEP MVA
Durée de l’activité: 2h
0 1 an 2 ans
Période de formation

## Slide 3
Compétences visées
Identifier une condition de jeu ou de serrage relatif au fonctionnement
Décrire une solution constructive à partir d’un représentation volumique et d’un produit réel.
Identifier une solution constructive associée à une fonction technique.
Inventorier les pièces constitutives d’un sous-ensemble.

## Slide 4
Connaissances
nouvelles
associées
Liaison pivot par glissement: jeux fonctionnels, ...
Caractères des liaisons: permanent, démontable, ...
Solutions constructives associées: anneaux élastiques , épaulements, ...

## Slide 5
Description
des activités
Objectif
technique
Analyser la constitution et le comportement d’une solution constructive associée à une liaison pivot afin de repérer les conditions de fonctionnement et de montage.

## Slide 6
Description
des activités
Données
Sous-ensemble réel monté
Sous-ensemble réel démonté
Outillage pour le mesurage
Outillage pour le démontage et le remontage
Fichiers 3D
        Sous-ensemble
        Sous-ensemble éclatée
        Liaison 2-3
        Liaison 2-3 éclatée
        Pièces du système en 3D

## Slide 7
Scénario 1
Repérer les pièces constitutives du sous-ensemble
Description
des activités
  Observer le système
  Reconnaître les composants
  Repérer des pièces du sous-ensembles

## Slide 8
Procédure
Barre d ’outils
Observer le système
Utiliser les fonctions zoom et déplacement du modeleur 3D.
Fonctions
zoom
Fonctions déplacement
Associer les différents points de vue virtuels au système réel.

## Slide 9
Reconnaître les
composants
Visualiser les différentes pièces qui composent le système à l’aide du modeleur 3D
Associer les représentations virtuelles aux pièces réelles.

## Slide 10
Visualiser les
composants
1) sur le dessin ou sur l ’arbre de construction cliquer sur le composant à visualiser
2) appeler le menu à l’aide du bouton droit de la souris
3) sélectionner « Ouvrir fichier.sldprt) »
Procédure

## Slide 11
Visualiser les
composants
1) sur le dessin ou sur l ’arbre de construction cliquer sur le composant à visualiser
2) appeler le menu à l’aide du bouton droit de la souris
3) sélectionner « Ouvrir fichier.sldprt) »
Procédure

## Slide 12
Repérer des pièces du sous ensemble
3
2
4
à ceux représentés dans la perspective éclatée .
Associer les éléments repérés dans la vue 3D,

## Slide 13
Scénario 2
Inventorier les pièces constitutives de la liaison2-3
Description
des activités
  Isoler la liaison pivot étudiée par effacement des composants
  Repérer les pièces constitutives de la liaison

## Slide 14
A partir du modèle 3D représentant la liaison 3-2
Isoler la liaison pivot étudiée
on demande de « cacher tous les composants » qui ne participent pas à la réalisation de cette liaison.

## Slide 15
1) sur le dessin ou sur l ’arbre de construction cliquer sur le composant à cacher
2) appeler le menu à l’aide du bouton droit de la souris
3) sélectionner « cacher le(s) composant(s) »
Procédure
Cacher les composants

## Slide 16
1) sur le dessin ou sur l ’arbre de construction cliquer sur le composant à cacher
2) appeler le menu à l’aide du bouton droit de la souris
3) sélectionner « cacher le(s) composant(s) »
Procédure
Cacher les composants

## Slide 17
Inventorier les pièces
Appeler le fichier « liaison 2-3 éclatée »
9
8
3
5
2
Écrire sur document de travail les repères des pièces qui participent à la liaison.

## Slide 18
Cyl./Cyl.
Cyl./Cyl.
Plan/Plan
Plan/Plan
Identifier les formes
géométriques
Sur document de travail « liaison 2-3 éclatée »,
Identifier les surfaces complémentaires ou associées en les reliant entre-elles
Désigner les formes géométriques de ces surfaces

## Slide 19
Scénario 3
Analyser la solution constructive de cette liaison
Description
des activités
  Repérer les mobilités résiduelles
  Démonter la liaison étudiée
  Découvrir les caractères de la liaison étudiée

## Slide 20
2) Cliquer l’icône
« Mettre une pièce en mouvement »
3) Pointer le curseur de la souris sur la pièce à bouger
Procédure
1) Cliquer sur la pièce
à étudier
Repérer les mobilités résiduelles
Mettre le sous-ensemble dans la position désirée
Vérifier les mouvements possibles du levier 2
Exprimer le mouvement de 2 par rapport à 3

## Slide 21
Prendre liaison 2-3 à démonter
Proposer un ordre de démontage
Réaliser le démontage de cette liaison
Démonter la liaison
étudiée

## Slide 22
Appeler le fichier « liaison 2-3 à démonter »
Proposer un ordre de démontage
Réaliser le démontage virtuel de cette liaison
Réaliser le démontage
virtuel

## Slide 23
1) Cliquer sur le composant à démonter
2) Cliquer sur l ’icône
« déplacer le composant »
3) Saisir la pièce à l’aide de la souris
4) Déplacer le composant sur l’écran
Procédure
Réaliser un démontage virtuel

## Slide 24
Reconnaître les caractères des liaisons entre les pièces.
Décrire une solution
constructive
liaison 2-3 éclatée
liaison 2-3 démontée
Comparer les deux représentations « liaison 2-3 démontée » et « liaison 2-3 éclatée »
Complément avec le professeur

## Slide 25
Scénario 4
Identifier les conditions de jeu ou de serrage nécessaires au bon fonctionnement de cette liaison
Description
des activités
  Identifier la condition de jeu radial
  Identifier la condition de jeu axial.

## Slide 26
Identifier la condition de jeu radial
A l’aide des instruments, mesurer:
Exploiter les résultats sur le document de travail
le diamètre de l’axe 4
le diamètre de l’alésage de 2

## Slide 27
  la rondelle épaisseur 1
Identifier la condition de jeu axial
A partir des pièces fournies, reconstruire la liaison 2-3 avec
  la rondelle épaisseur 2
  Conclure sur document de travail

## Slide 28
A partir de situation rencontrées donner des exemples de liaison pivot mettant en œuvre des solutions constructives différentes.
Reconnaître une liaison pivot