## Slide 1
SUPPORT : AR DRONE PARROT
A.BOSSON Y.LONGER - <number> - 1STI2D
Décrire le comportement séquentiel d’un système
TP2 APPLICATION:
Notes: <number>

## Slide 2
SUPPORT : AR DRONE PARROT
On envisage d’ouvrir le champ d’utilisation de notre AR Drone (prise de vues) a des contrôles d’inspection (maintenance préventive) au niveau de l’état des pales (visualiser la corrosion…).
MISE EN SITUATION :
A.BOSSON Y.LONGER - <number> - 1STI2D
Ce champs d’utilisation se limitera aux éoliennes ne dépassant pas 50 m en hauteur de moyeu du fait que nous sommes limités par la portée de la connexion Wifi (50m).
Notes: <number>
Mise en situation :
L'installation de nouveaux parcs éoliens est soumise à des réglementations de plus en plus restrictives en terme d’environnement Les opérateurs éoliens doivent réaliser des études d'impacts sur l'environnement d'un parc avant son implantation.
Dans le cas de l'installation d'un nouveau parc, il est souvent nécessaire de prendre un ensemble de prises de vues depuis le futur parc représentant un panoramique à 360° à l'altitude des futures éoliennes afin de détecter d'éventuel risque de perturbations (radars, activités économiques locales, co-visibilité avec les monuments ou sites protégés et/ou remarquables, paysages, etc.).
Il est aussi nécessaire prendre des panoramiques en différents points à proximité du futur parc afin de mesurer le risque de saturation visuelle que représente cette nouvelle installation

## Slide 3
SUPPORT : AR DRONE PARROT
MISE EN SITUATION :
A.BOSSON Y.LONGER - <number> - 1STI2D
Afin de pouvoir obtenir une prise de vue satisfaisante et définir un programme de prise de vue relativement simple, il faudra d’ores et déjà orienter préalablement la pale à contrôler en position horizontale.
Ensuite pour éviter tout crash au décollage contre le mat en cas de vent potentiel, on prendra soin de positionner l’AR Drone dans l’axe du mat à une distance suffisante.
L’approche pour la prise de vue (photos et ou vidéo de la pale) se fera après avoir atteint l’axe du rotor. On se dégagera pour les mêmes raisons pendant la phase d’atterrissage.
D sécurité
Notes: <number>
Mise en situation :
L'installation de nouveaux parcs éoliens est soumise à des réglementations de plus en plus restrictives en terme d’environnement Les opérateurs éoliens doivent réaliser des études d'impacts sur l'environnement d'un parc avant son implantation.
Dans le cas de l'installation d'un nouveau parc, il est souvent nécessaire de prendre un ensemble de prises de vues depuis le futur parc représentant un panoramique à 360° à l'altitude des futures éoliennes afin de détecter d'éventuel risque de perturbations (radars, activités économiques locales, co-visibilité avec les monuments ou sites protégés et/ou remarquables, paysages, etc.).
Il est aussi nécessaire prendre des panoramiques en différents points à proximité du futur parc afin de mesurer le risque de saturation visuelle que représente cette nouvelle installation

## Slide 4
SUPPORT : AR DRONE PARROT
MISE EN SITUATION :
A.BOSSON Y.LONGER - <number> - 1STI2D
Ci contre un récapitulatif des différents mouvements que l’AR Drone aura à effectuer:
A vous maintenant de faire le programme correspondant…
NB: les longueurs des flèches ne sont pas à l’échelle!
Notes: <number>
Mise en situation :
L'installation de nouveaux parcs éoliens est soumise à des réglementations de plus en plus restrictives en terme d’environnement Les opérateurs éoliens doivent réaliser des études d'impacts sur l'environnement d'un parc avant son implantation.
Dans le cas de l'installation d'un nouveau parc, il est souvent nécessaire de prendre un ensemble de prises de vues depuis le futur parc représentant un panoramique à 360° à l'altitude des futures éoliennes afin de détecter d'éventuel risque de perturbations (radars, activités économiques locales, co-visibilité avec les monuments ou sites protégés et/ou remarquables, paysages, etc.).
Il est aussi nécessaire prendre des panoramiques en différents points à proximité du futur parc afin de mesurer le risque de saturation visuelle que représente cette nouvelle installation