/********************************************************/

/*            PROJET SPY BIRD ROBOT INSPECTEUR DE CABLES             */

/*        Tle SI Lycée François Mauriac Andrézieux Bouthéon                */

/*                                   Mai 2013                                                  */

/*   A utiliser avec un shield ardumoto et un module Bluetooth            */

/*          connecté sur la liaison série Rx 0 Tx 1                                 */

/********************************************************/

#include <Servo.h>

//Affectation des entrées sorties

int sensorPin1 = A5;

int sensorPin2 = A2;

int batterie=A1;

int pwm_a =3;

int pwm_b =11;

int dir_a = 12;

int dir_b = 13;

Servo myservo1;

Servo myservo2;

Servo myservo3;

//Déclaration et initialisation des variables

int valeurcapteur1;

int valeurcapteur2;

float vbat;

int conv;

unsigned long temps;

int vmot=127;

int angle1=90;

int angle2=60;

int angle3=90;

void setupBlueToothConnection(){

Serial.begin(115200); //vitesse de transmission Bluetooth à 115200 bauds

delay(2000);

Serial.flush();

}

//Paramétrage des entrées sorties

void setup(){

Serial.begin(115200);

setupBlueToothConnection();

pinMode(dir_a,OUTPUT);

pinMode(dir_b,OUTPUT);

digitalWrite(dir_a, HIGH);

digitalWrite(dir_b, HIGH);

pinMode(pwm_a,OUTPUT);

pinMode(pwm_b,OUTPUT);

myservo1.attach(4);

myservo2.attach(5);

myservo3.attach(6);

analogWrite(pwm_a,0);

analogWrite(pwm_b,0);

temps=millis();

}

//Programme principal

void loop() {

lecture_capt();

lecture_BT();

commande_mot();

commande_servos();

envoi_bat();

}

//Foncion commande servos

void commande_servos()

{

myservo1.write(angle1);

myservo2.write(angle2);

myservo3.write(angle3);

}

//Foncion lecture des capteurs

void lecture_capt()

{

valeurcapteur1 = analogRead(A2);

valeurcapteur2 = analogRead(A5);

}

//foncion lecture_BT

void lecture_BT()

{

if ( Serial.available() > 3){

if ( Serial.available() == 4){  //véifie qu'on a reçu 3 octets

vmot=Serial.read();

angle1=Serial.read();

angle2=Serial.read();

angle3=Serial.read();

Serial.flush();

}

}

}

//fin lecture_BT

//fonction commande des moteurs

void commande_mot()

{

if ((vmot>102)&&(vmot<154))

{

analogWrite(pwm_a,0);

analogWrite(pwm_b,0);

}

if (vmot>=154) {

int v=(vmot-140)*(255/115);

analogWrite(pwm_a,v);

analogWrite(pwm_b,v);

digitalWrite(dir_a,LOW);

digitalWrite(dir_b,LOW);

if (valeurcapteur2<20)

{

analogWrite(pwm_a,0);

analogWrite(pwm_b,0);

}

}

if (vmot<=102) {

int v=(116-vmot)*(255/116);

analogWrite(pwm_a,v);

analogWrite(pwm_b,v);

digitalWrite(dir_a,HIGH);

digitalWrite(dir_b,HIGH);

if (valeurcapteur1<20)

{

analogWrite(pwm_a,0);

analogWrite(pwm_b,0);

}

}

}//fin fonction commande_mot

//foncion qui envoie à la tablette la tension batterie

void envoi_bat()

{

if((millis()-temps)>60000)//on envoie la tension batterie à la tablette une fois par minute

{

temps=millis();

conv=analogRead(batterie);

vbat=float(conv)*(5*13.3)/(4.56*1024);

Serial.print(vbat);

Serial.print(" V");

}

}