## Slide 1
Réglage de la position de l’essieu par rapport au châssis
La position de l’essieu doit former un angle droit par rapport au châssis du char à voile radio commandé.

## Slide 2
Réglage de la position du palonnier de direction
Quand les biellettes de direction sont réalisées, il faut régler la position du palonnier de direction avant sa mise en place définitive sur le servomoteur de direction.
La télécommande doit être en service et le servomoteur relié sur une voie du récepteur
La commande de direction permet de faire tourner le servomoteur par rapport à une position initiale
Un réglage fin de cette position peut s’effectuer à l’aide du curseur situé en dessous.

## Slide 3
Réglage de la position du palonnier de direction (suite)
Démonter le palonnier du servomoteur.
Démonter l’étoile du servomoteur et la repositionner de sorte que ses branches opposées soient perpendiculaires au châssis.
Au besoin, ajuster cette position à l’aide du réglage fin de la télécommande.
Positionner le palonnier de direction sur l’étoile et remonter les deux vis.
Tester la commande de direction à l’aide de la télécommande.

## Slide 4
Réglage de la position de la commande de voile
Le servomoteur de commande de voile doit être relié sur l’autre voie du récepteur.
En allumant la télécommande, on peut constater que le palonnier de voile n’est pas dans la bonne position.
Démonter les deux vis de fixation du palonnier sur l’étoile du servomoteur.
Démonter et repositionner l’étoile du servomoteur de sorte que ses deux branches soient perpendiculaires au châssis.
Remonter le palonnier sur l’étoile.
Tester la commande de voile à l’aide de la télécommande.
Au besoin, finir le réglage à l’aide du curseur permettant l’ajustement de la deuxième voie de commande.