SOMMAIRE

BAIE DE BRASSAGE VDI.	1

PARTIE TELEPHONIE.	2

RACCORDEMENT DES PRISES RJ45.	3

PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES CAMERAS IP.	4

SCHÉMA ARCHITECTURAL.	2

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TGBT.	2

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU BUREAU.	2

DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.	2

# BAIE DE BRASSAGE VDI.

# PARTIE TELEPHONIE.

Lignes téléphoniques :	( : Cordon RJ11-RJ45

( : Cordon RJ11-RJ45

( : Marron	- Marron	Blanc

( : Vert	- Vert	Blanc

( : Orange	- Orange	Blanc

( : Bleu	- Bleu	Blanc

( : Cordon RJ11-RJ45

( : Cordon RJ11-RJ45

# RACCORDEMENT DES PRISES RJ45.

1 Préparation de l’extrémité du câble (extraits documents Legrand)

Pour dénuder le câble utiliser un outil dénudeur VDI.

UTP                                   FTP                                             SFTP

Brochage des prises RJ45

Différence de câblage : Seules les paires verte et orange sont à câbler différemment.Les paires bleue et marron conservent un câblage identiqued’une norme à l’autre.

| Utilisé aux USA Utilisé en Europe | 1 | Vert/blanc | Orange/blanc |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Vert | Orange |
|  | 3 | Orange/blanc | Vert/blanc |
|  | 4 | Bleu | Bleu |
|  | 5 | Bleu/blanc | Bleu/blanc |
|  | 6 | Orange | Vert |
|  | 7 | Marron/blanc | Marron/blanc |
|  | 8 | Marron | Marron |

Pour réaliser un câblage de qualité, il est impératif d'effectuer un détorsadage inférieur à 13 mm.

Il est aussi nécessaire de repèrer les câbles et les prises.

2 Câblage d’une prise Legrand :  câble UTP, FTP, STP

Raccordement du drain pour les câbles FTP

# PROCEDURE DE PARAMETRAGE DES CAMERAS IP.

Sur le poste informatique du local accueil, utiliser le logiciel internet explorer.

| ETAPE 1. Pour voir la nouvelle caméra, taper son IP dans la barre d’adresse. |  |
| --- | --- |
| ETAPE 2. Sélectionner le choix « SETTINGS » (« PARAMETRES »). |  |
| ETAPE 3. Choisir la langue française. Choix : General setting ( Language |  |
| ETAPE 4. Changer le nom de la caméra par le nom de la zone à surveiller. Choix : Configuration générale ( Identification de la caméra |  |
| ETAPE 5. Mettre à jour si besoin la date et l’heure. Choix : Configuration générale ( Date et heure |  |
| ETAPE 6. Saisir la nouvelle adresse de la caméra ainsi que le masque de sous-réseau. Choix : Paramètre d’administration ( Réseau |  |
| ETAPE 7. Redémarrer la caméra. |  |
| ETAPE 8. Vérifier son fonctionnement sur le poste du local accueil. |  |

# DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.

# Text boxes

# SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU BUREAU.

Q201

16A

# SCHÉMA UNIFILAIRE DU TGBT.

F20

Départ vers commande de motorisation secourue

RESERVE

BUREAU

ATELIER

BUREAU

ATELIER

RESERVE

F1                      F10

Départ vers

commande de

motorisation

normale

Inverseur de source

Télécommande

5x16 mm²

4x16 mm²

4x16 mm²

Jeu de barres Alimentation Secours

ALIMENTATION SECOURS

2x1 mm²

2x1 mm²

4x1,5 mm²

Q11

4x10A

4x16 mm²

Q12

4x80A

4x16 mm²

Q13

4x63A

Q2

4x63A

Vistop

4x16 mm²

Q20

4x63A

4x16 mm²

Q10

4x63A

2x1 mm²

Q1

4x100A

3P+N

DPX250

4x1,5 mm²

Q21

4x10A

4x10 mm²

Q22

4x40A

4x10 mm²

Q23

4x40A

Jeu de barres Alimentation Normale

Jeu de barres souples

ALIMENTATION NORMALE

Coffret d'alimentation

Normal / Secours

# SCHÉMA ARCHITECTURAL.

192.168.000.0260

192.168.000.0250

192.168.000.0220

192.168.000.0240

192.168.000.0230

192.168.000.0210

192.168.000.0150

192.168.000.0140

192.168.000.0130

192.168.000.0120

192.168.000.0110

192.168.000.130	192.168.000.131

192.168.000.132	192.168.000.133

192.168.000.134	192.168.000.135

192.168.000.136	192.168.000.137

192.168.000.138	192.168.000.139

CAP2

CAP1

ASC2

ASC1

TAP1

TAP2

P1

P2

S13

PR2

PR1

ACC2

ACC1

TGBT2

TGBT1

C4 (Pont roulant)

C3 (Salle 13)

C2 (Couloir)

C5 (Palettiseurs)

C1 (Ascenseur)

Point informatique (prise RJ45 – 1 prise 2P+T sécurisé)

Point téléphone (prise RJ45)

Point caméra (prise RJ45 – 1 prise 2P+T sécurisée)

Autocom

Baie de brassage VDI

5

4

3

2

1

B

A

B

A

A

B

A

13 mm

13 mm

6

T

CA

5e

T

CA

EIA 568 B

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 A

50 mm

SFTP

10 mm

50 mm

50 mm

FTP

50 mm

50 mm

UTP

50 mm

Protection VDI

Prises de courant 2P+T rouges

Chauffage - Délesteur

Q200

63A

30mA

Eclairage de sécurité – Alim 039 01 et03902

Eclairage de sécurité - BAES + éclairage

Protection alarmes incendie et intrusion

Alarme incendie

Alarme intrusion

Eclairage (Télérupteur centralisé)

Prises de courant 2P+T

Q212

16A

Q211

16A

Q210

40A

30mA

Q208

32A

Q207

10A

Q206

16A

Q205

20A

Q204

3A

Q203

2A

Q202

10A

ALIMENTATION SECOURS

ALIMENTATION NORMALE

# DINION IP : INSTALLATION RAPIDE.