- Mise en situation

- Le frein à  disque

- Constitution frein à disque

Identifiez  les éléments suivants :

- Les étriers (Indiquez le type d’étrier)

Etrier -------------------				Etrier ----------

c) Constitution étriers (Complétez le tableau en fonction du schéma ci-dessus)

d) Fonctionnement étriers (Coloriez le liquide de frein)

Indiquez les phases de fonctionnement

Etrier phase ------------					Etrier phase ----------

- C’est le montage le plus répandu, la pression hydraulique agit d’une part sur le piston qui pousse la plaquette contre le disque et d’autre part sur le fond de l’alésage du cylindre.

- L’étrier coulisse dans la chape et vient appliquer l’autre plaquette sur le disque.

- Ce montage permet d’actionner deux plaquettes avec un seul piston.

Indiquez les phases de fonctionnement

Etrier phase -------------					Etrier phase --------

- Le conducteur agit sur la pédale.

- La pression en provenance du maître cylindre agit sur les deux pistons qui poussent les plaquettes contre le disque.

- Le déplacement du piston déforme le joint d’étanchéité

- Les deux plaquettes étant contre le disque, elles ne peuvent plus bouger. La pression du

maître cylindre augmente selon la force du conducteur et donc la force de freinage

également.

Quels sont les éléments qui participent au retour des plaquettes en position repos ?

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

- -------------------------------------------------------------------------------------------------

e) Les disques de freins

Ils doivent résister à des températures de 600 à 800°C

Disque --------				Disque -------------------------------

f) Les plaquettes de freins

- Le frein à  tambour

- Constitution

Colorier en vert les éléments fixes

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 4 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |

Compléter la nomenclature

- Fonctionnement Freins à tambours

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le flux d’huile (liquide de frein)   arrive au cylindre de roue.

Les pistons se déplacent  et viennent appliquer les garnitures sur le tambour.

En tournant le tambour à  tendance à entraîner les segments.

Un segment va s’arc-bouter sur son appui, ce qui augmente le freinage : c’est le segment primaire  ou comprimée (P).

L’autre segment a tendance à  prendre moins d’appui sur le tambour : c’est le segment secondaire ou  tendue (S).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Le frein de stationnement

Fonction : maintenir à l’arrêt le véhicule.

| ---------------------- ---------------------- ---------------------- -------------------------------------------- ---------------------- |  |
| --- | --- |

| ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- |  |
| --- | --- |

------------------------------------------------

Récemment, un nouveau système supprime les câbles en plaçant un moteur électrique dans chaque étrier de frein.

Le frein de parking électrique est encore peu répandu en raison de son coût élevé (estimé entre 200 et 500 €). Il est employé par les voitures plutôt haut de gamme, ainsi que par des monospaces en raison du plus grand besoin de rangement dans l'habitacle.

# Text boxes

# Les récepteurs de freinage

C'est le concept le plus répandu.

Ce concept est en général utilisé sur des voitures performantes car sa fabrication est coûteuse, notamment à cause de l'étanchéité à réaliser entre les deux chambres hydrauliques qui alimentent les pistons de part et d'autre du disque.

ETRIER FLOTTANT

Liquide de frein

sous pression

Liquide de frein sans pression

ETRIER FIXE

Liquide de frein

sous pression

Liquide de frein sans pression

Elles doivent résister à des températures de 800°C

Attention : toutes les plaquettes de frein ne sont pas équipées de témoins d’usure !

Les garnitures primaires et secondaires s’usent-elles de manière identique (justifiez votre réponse) ?

Quel est le rôle du dispositif de rattrapage d’usure ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------

A tambour

A disque