- Mise en situation

- Le frein à  disque

- Constitution frein à disque

Identifiez  les éléments suivants :

- Les étriers (Indiquez le type d’étrier)

Etrier Flottant ou coulissant				Etrier Fixe

c) Constitution étriers (Complétez le tableau)

d) Fonctionnement étriers (Coloriez le liquide de frein)

Indiquez les phases de fonctionnement

Etrier phase freinage						Etrier phase repos

- C’est le montage le plus répandu, la pression hydraulique agit d’une part sur le piston qui pousse la plaquette contre le disque et d’autre part sur le fond de l’alésage du cylindre.

- L’étrier coulisse dans la chape et vient appliquer l’autre plaquette sur le disque.

- Ce montage permet d’actionner deux plaquettes avec un seul piston.

Indiquez les phases de fonctionnement

Etrier phase repos						Etrier phase freinage

- Le conducteur agit sur la pédale.

- La pression en provenance du maître cylindre agit sur les deux pistons qui poussent les plaquettes contre le disque.

- Le déplacement du piston déforme le joint d’étanchéité

- Les deux plaquettes étant contre le disque, elles ne peuvent plus bouger. La pression du

maître cylindre augmente selon la force du conducteur et donc la force de freinage

également.

Quels sont les éléments qui participent au retour des plaquettes en position repos ?

- La déformation du joint d’étanchéité.

- Le voile du disque.

e) Les disques de freins

Ils doivent résister à des températures de 600 à 800°C

Disque plein				   Disque ventilé pour un meilleur refroidissement

f) Les plaquettes de freins

- Le frein à  tambour

- Constitution

Colorier en vert les éléments fixes

| 1 | Tambour |
| --- | --- |
| 2 | Flasque de protection et de fixation |
| 4 | Ressort d’ancrage |
| 9 | Biellette de rattrapage de jeu automatique |
| 10 | Cylindre de roue |
| 12 | Segment ou mâchoire primaire |
| 13 | Segment ou mâchoire secondaire |

Compléter la nomenclature

- Fonctionnement Freins à tambours

Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le flux d’huile (liquide de frein)   arrive au cylindre de roue.

Les pistons se déplacent  et viennent appliquer les garnitures sur le tambour.

En tournant le tambour à  tendance à entraîner les segments.

Un segment va s’arc-bouter sur son appui, ce qui augmente le freinage : c’est le segment primaire  ou comprimée (P).

L’autre segment a tendance à  prendre moins d’appui sur le tambour : c’est le segment secondaire ou  tendue (S).

Au moment du freinage, le segment primaire vient s’arc-bouter sur son appui, ce qui augmente le frottement et donc le freinage.

Au contraire, le segment secondaire a tendance a être repoussé et donc à prendre moins d’appui sur le tambour.  Le frottement est moins important et donc le freinage plus faible.

Conclusion ; une usure plus prononcée de la garniture sur le segment comprimé sera tout à fait normal.

- Le frein de stationnement

Fonction : maintenir à l’arrêt le véhicule.

| Système mécanique avec câbles de frein agissant sur les organes de frein. |  |
| --- | --- |

| Système électromécanique avec câbles de frein agissant sur les organes de frein. |  |
| --- | --- |

Système électrique

Récemment, un nouveau système supprime les câbles en plaçant un moteur électrique dans chaque étrier de frein.

Le frein de parking électrique est encore peu répandu en raison de son coût élevé (estimé entre 200 et 500 €). Il est employé sur les voitures plutôt haut de gamme, ainsi que par des monospaces en raison du plus grand besoin de rangement dans l'habitacle.

# Text boxes

# Les récepteurs de freinage

Plaquettes de frein

Vis de purge

Flexible de frein

Etrier

Disque de frein

C'est le concept le plus répandu.

Ce concept est en général utilisé sur des voitures performantes car sa fabrication est coûteuse, notamment à cause de l'étanchéité à réaliser entre les deux chambres hydrauliques qui alimentent les pistons de part et d'autre du disque.

Vis de purge

Piston

Soufflet de colonnette

Etrier

Plaquettes

Joint d’étanchéité

Support d’étrier

Joint cache poussière

Colonnette

Agrafe ou ressort anti-bruit

ETRIER FLOTTANT

Liquide de frein

sous pression

Liquide de frein sans pression

ETRIER FIXE

Liquide de frein

sous pression

Liquide de frein sans pression

Elles doivent résister à des températures de 800°C

Attention : toutes les plaquettes de frein ne sont pas équipées de témoins d’usure !

Plot du témoin d’usure

Garniture

Les garnitures primaires et secondaires s’usent-elles de manière identique (justifiez votre réponse) ?

Quel est le rôle du dispositif de rattrapage d’usure ?

Il permet de maintenir constante la course entre les garnitures et le tambour.

A tambour

A disque