## Slide 1
Constatations Atelier :
Un client est arrivé à votre atelier indiquant que son témoin concernant les freins de son véhicule s’allume au moment du freinage.
Après vérification sur le véhicule, votre chef d’atelier vous demande de procéder au remplacement des disques / plaquettes à l’avant et de contrôler l’état des freins à tambours à l’arrière du véhicule.
Objectif Principal :
Être capable de CONTRÔLER et d’EFFECTUER le remplacement des récepteurs de freinage (Freins à disques et à tambours) et du frein de stationnement.
Objectifs intermédiaires :
SYSTÈME DE FREINAGE
- de localiser les récepteurs de freinage (Freins à disque/tambour).
- d’identifier les différents éléments des freins à disques.
- d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
- d’identifier les différents types de disque de frein.
- d’identifier les différents éléments des freins à tambours.
- d’analyser le fonctionnement d’un frein à tambour.
Etre capable de :
-d’identifier les différents systèmes de frein de stationnement.

## Slide 2
PRESENTATION SYSTÈME DE FREINAGE
Repère | Désignation | Repère | Désignation
1 |  | 6 et 7 | 
2 |  |  | 
3 |  | 8 | Correcteur
4 et 5 |  | 9 et 10 | 
Pédale de frein
Servofrein
Maître-cylindre
Freins à disque
Freins à tambour
Commande et câbles frein de stationnement

## Slide 3
RAPPEL
Quelles sont les conditions auxquelles doit satisfaire le système de freinage ?
→ Efficacité
→ Stabilité
→ Progressivité
→ Confort
Durée et distance de freinage réduite
Conservation de la trajectoire du véhicule
Freinage proportionnel à l’effort du conducteur
Effort réduit pour le conducteur

## Slide 4
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
OU SE TROUVENT LES RECEPTEURS DE FREINAGE SUR LE VEHICULE ?
Etre capable de localiser les récepteurs de freinage (Freins à disque/tambour)
Freins à disque
Freins à tambour
?
?

## Slide 5
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
OU SE TROUVENT LES RECEPTEURS DE FREINAGE SUR LE VEHICULE ?
Etre capable de déterminer les entrées et sorties du système
Energie Hydraulique
Energie Mécanique
Energie Calorifique
Maître cylindre

## Slide 6
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
Quels sont les éléments constituant les freins à disques ?
Recherchez dans la documentation technique mis à votre disposition (chapitre ; FREIN – Méthode de réparation), le nom des éléments constituants le frein à disque. Puis complétez « le frein à disque, a) Constitution » page 1.

## Slide 7
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
Numéro | Désignation
1 | 
2 | 
3 | 
4 | 
5 | 
Disque de frein
Etrier
Flexible de frein
Vis de purge
Plaquettes de frein

## Slide 8
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
Quels sont les différents types d’étrier existants ?
Recherchez dans la documentation technique mis à votre disposition (chapitre ; FREIN – Caractéristiques), le type d’étrier monté sur votre véhicule (freins avant et/ou arrière), puis après identification de votre étrier (chapitre ; FREIN – Méthode de réparation), complétez votre cours « le frein à disque, b) les étriers» page 2.

## Slide 9
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
Etrier
Etrier
?
?
Fixe
Flottant ou coulissant
Ce concept est en général utilisé sur des voitures performantes car sa fabrication est coûteuse, notamment à cause de l'étanchéité à réaliser entre les deux chambres hydrauliques qui alimentent les pistons de part et d'autre du disque.
C'est le concept le plus répandu.

## Slide 10
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
Quels sont les éléments constituant les étriers fixe et flottant ?
Recherchez dans la documentation technique mis à votre disposition (chapitre ; FREIN – Méthode de réparation), les éléments constituants les différents types d’étrier (freins avant et/ou arrière), puis complétez votre cours « le frein à disque, c) constitution étrier » page 2.

## Slide 11
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à disques.
1 |  | 6 | 
2 |  | 7 | 
3 |  | 8 | 
4 |  | 9 | 
5 |  | 10 | 
Vis de purge
Piston
Joint d’étanchéité
Joint cache poussière
Agrafe ou ressort anti-bruit
Soufflet de colonnette
Etrier
Plaquettes
Support d’étrier
Colonnette
Etrier Flottant
Etrier fixe

## Slide 12
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
Comment fonctionnent
les étriers?
Après avoir pris connaissance du fonctionnement des étriers « le frein à disque, d) fonctionnement étriers »page 3, coloriez en rouge le liquide de frein sous pression et en bleu le liquide de frein en phase repos.
Puis indiquez sous chaque photo d’étrier s’il s’agit de la position « Repos » ou « Freinage ».

## Slide 13
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
ETRIER FLOTTANT
Etrier phase
Etrier phase
Repos
Freinage
Liquide de frein
sous pression
Liquide de frein sans pression

## Slide 14
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
C’est le montage le plus répandu, la pression hydraulique agit d’une part sur le piston qui pousse la plaquette contre le disque et d’autre part sur le fond de l’alésage du cylindre.
L’étrier coulisse dans la chape et vient appliquer l’autre plaquette sur le disque.
Ce montage permet d’actionner deux plaquettes avec un seul piston.

## Slide 15
Piston
Etrier
Joint de piston
Plaquette
Soufflet de protection
Alésage de
canalisation
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
Etrier phase
Etrier phase
Repos
Freinage
ETRIER FIXE
Liquide de frein
sous pression
Liquide de frein sans pression

## Slide 16
Le conducteur agit sur la pédale.
La pression en provenance du maître cylindre agit sur les deux pistons qui poussent les plaquettes contre le disque.
Le déplacement du piston déforme le joint d’étanchéité
Les deux plaquettes étant contre le disque, elles ne peuvent plus bouger.
La pression du maître cylindre augmente selon la force du conducteur et donc la force de freinage également.
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les phases de fonctionnement d’un frein à disque.
Position repos
Freinage

## Slide 17
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Le conducteur n’agit pas sur la pédale de
frein, la pression dans le circuit est égale à
la pression atmosphérique
Fontaine Picard

## Slide 18
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Le conducteur agit sur la pédale.
La pression en provenance du maître cylindre
agit sur le piston qui pousse la première
plaquette contre le disque
Le déplacement du piston déforme le joint
d’étanchéité
Fontaine Picard

## Slide 19
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 20
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 21
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 22
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 23
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
La première plaquette est contre le disque. La
pression agit également sur le cylindre
récepteur qui entraîne le coulissement de
l’étrier qui vient appliquer la seconde
plaquette contre le disque
Les deux plaquettes étant contre le disque, elle
ne peuvent plus bouger. La pression du maître
cylindre augmente selon la force du
conducteur et donc la force de freinage
également
Fontaine Picard

## Slide 24
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
La première plaquette est contre le disque. La
pression agit également sur le cylindre
récepteur qui entraîne le coulissement de
l’étrier qui vient appliquer la seconde
plaquette contre le disque
Les deux plaquettes étant contre le disque, elle
ne peuvent plus bouger. La pression du maître
cylindre augmente selon la force du
conducteur et donc la force de freinage
également
Fontaine Picard

## Slide 25
Pression maître cylindre
Phase freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
La première plaquette est contre le disque. La
pression agit également sur le cylindre
récepteur qui entraîne le coulissement de
l’étrier qui vient appliquer la seconde
plaquette contre le disque.
Les deux plaquettes étant contre le disque, elles ne peuvent plus bouger. La pression du maître cylindre augmente selon la force du
conducteur et donc la force de freinage
également.
Fontaine Picard

## Slide 26
Phase dé freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur cesse son action sur la
pédale, la pression chute.
Le joint reprend sa forme initiale, ce qui
entraîne le retour du piston et donc de la
première plaquette.
La seconde est repoussée par le voile du disque de frein.
Fontaine Picard

## Slide 27
Phase dé freinage étrier flottant
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur cesse son action sur la
pédale, la pression chute.
Le joint reprend sa forme initiale, ce qui
entraîne le retour du piston et donc de la
première plaquette.
La seconde est repoussée par le voile du disque de frein.
Fontaine Picard

## Slide 28
Phase défreinage
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur cesse son action sur la
pédale, la pression chute.
Le joint reprend sa forme initiale, ce qui
entraîne le retour du piston et donc de la
première plaquette.
La seconde est repoussée par le voile du disque de frein.
Fontaine Picard

## Slide 29
Phase défreinage
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur cesse son action sur la
pédale, la pression chute.
Le joint reprend sa forme initiale, ce qui
entraîne le retour du piston et donc de la
première plaquette.
La seconde est repoussée par le voile du disque de frein.
Fontaine Picard

## Slide 30
Phase défreinage
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur cesse son action sur la
pédale, la pression chute.
Le joint reprend sa forme initiale, ce qui
entraîne le retour du piston et donc de la
première plaquette.
La seconde est repoussée par le voile du disque de frein.
Fontaine Picard

## Slide 31
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Quels sont les éléments qui participent au retour des plaquettes en position repos ?
La déformation du joint d’étanchéité
Le voile du disque

## Slide 32
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents types de disque de frein.
A l’aide de vos connaissances atelier et de votre documentation technique, indiquez le nom des disques présentez ci-dessous (page 4).
Disque plein
Disque ventilé pour un meilleur refroidissement
Ils doivent résister à des températures de 600 à 800°C

## Slide 33
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents types de disque de frein.
Il existe d’autres types de disques de frein mais beaucoup moins fréquents
Disque percé et ventilé, il est utilisé sur les véhicules de sport et en compétition
Le disque en carbone, il est utilisé en formule 1 et pour des véhicules de prestige

## Slide 34
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Les plaquettes de frein
1 | Support métallique
2 | 
3 | 
Garniture
Plot du témoin d’usure
Attention : toutes les plaquettes de frein ne sont pas équipées de témoins d’usure !
Elles doivent résister à des températures de 800°C

## Slide 35
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à tambours.
Quels sont les éléments constituant les freins à tambours ?
Recherchez dans la documentation technique mis à votre disposition (chapitre ; FREIN – Méthode de réparation), le nom des éléments constituants le frein à tambour. Puis complétez « le frein à tambour, a) Constitution » page 5. Ensuite coloriez en vert les éléments fixes (pas de rotation)

## Slide 36
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents éléments des freins à tambours.
1 | 
2 | 
4 | 
9 | 
10 | 
12 | 
13 | 
Tambour
Flasque
Ressort d’ancrage
Biellette de rattrapage de jeu automatique
Cylindre de roue
Segment ou mâchoire primaire
Segment ou mâchoire secondaire

## Slide 37
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Comment fonctionnent
les freins à tambours ?
Après avoir pris connaissance du fonctionnement du frein tambour « le frein à tambour, b) Fonctionnement » page 5, répondez aux questions suivantes ;
Les garnitures primaires et secondaires s’usent-elles de manière identique (justifiez votre réponse) ?
Quel est le rôle du dispositif de rattrapage d’usure ?
Etre capable d’analyser le fonctionnement d’un frein à tambour.

## Slide 38
Etre capable d’analyser le fonctionnement d’un frein à tambour.
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Lorsque le conducteur appuie sur la pédale de frein, le flux d’huile (liquide de frein) arrive au cylindre de roue.
Les pistons se déplacent et viennent appliquer les garnitures sur le tambour.
En tournant le tambour à tendance à entraîner les segments.
Un segment va s’arc-bouter sur son appui, ce qui augmente le freinage : c’est le segment primaire ou comprimée (P).
L’autre segment a tendance à prendre moins d’appui sur le tambour : c’est le segment secondaire ou tendue (S).

## Slide 39
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’analyser le fonctionnement d’un frein à tambour.
Les garnitures primaires et secondaires s’usent-elles de manière identique (justifiez votre réponse) ?
Au moment du freinage, le segment primaire vient s’arc-bouter sur son appui, ce qui augmente le frottement et donc le freinage.
Au contraire, le segment secondaire a tendance a être repoussé et donc à prendre moins d’appui sur le tambour. Le frottement est moins important et donc le freinage plus faible.
Conclusion ; une usure plus prononcée de la garniture sur le segment comprimé sera tout a fait normal.

## Slide 40
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Quel est le rôle du dispositif de rattrapage d’usure ?
Etre capable d’analyser le fonctionnement d’un frein à tambour.
Il permet de maintenir constante la course entre les garnitures et le tambour.

## Slide 41
Fonctionnement
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 42
Fonctionnement
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 43
Fonctionnement
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 44
Fonctionnement
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Fontaine Picard

## Slide 45
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents systèmes de frein de stationnement.
Quels sont les différentes technologies pour le frein de stationnement ?
Recherchez dans la documentation technique mis à votre disposition (chapitre ; FREIN – caractéristiques et méthodes), le type de frein de stationnement monté sur votre véhicule.
Après avoir identifié votre frein de stationnement, indiquez sur votre cours « Frein de stationnement, page 6 et 7» le nom de ce système parmi les solutions technologiques proposées.

## Slide 46
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents systèmes de frein de stationnement.
Fonction : maintenir à l’arrêt le véhicule.
Système mécanique avec câbles de frein agissant sur les organes de frein.

## Slide 47
LES RECEPTEURS DE FREINAGE
Etre capable d’identifier les différents systèmes de frein de stationnement.
Système électromécanique avec câbles de frein agissant sur les organes de frein.
Système électrique
Récemment, un nouveau système supprime les câbles en plaçant un moteur électrique dans chaque étrier de frein.
Le frein de parking électrique est encore peu répandu en raison de son coût élevé (estimé entre 200 et 500 €). Il est employé par les voitures plutôt haut de gamme, ainsi que par des monospaces en raison du plus grand besoin de rangement dans l'habitacle.