## Slide 1: La réglementation RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

## Slide 2: Textes réglementaires
Directive 2002/95/CE du parlement européen
et du conseil du 27 janvier 2003
(relative à la limitation de l’utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques)
Décision de la commission du 13 octobre 2005
modifiant la directive précédente
La législation européenne est fondée sur:

## Slide 3: Textes réglementaires
Décret n° 2005-829 de la république française du
20 juillet 2005 dit « DEEE »
Les directives européennes sont transposées en
droit français par
Arrêté du 25 novembre 2005
Arrêté du 6 juillet 2006 modifiant le précédent

## Slide 4: Objectif de la directive
Article 1:
La directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives des Etats membres
relatives à la limitation de l’utilisation de
substances dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques et de contribuer à la protection de la santé humaine, à la valorisation et à l’élimination des déchets
d’équipements électriques et électroniques.

## Slide 5: Substances visées
Article 4 §1 :
Les substances visées par la directive RoHS sont
certains métaux lourds et retardateurs de flamme
bromés; et ce à partir du 1er juillet 2006
Le plomb (Pb)
Le cadmium (Cd)
Le chrome hexavalent (Cr6)
Le mercure (Hg)
Les polybromobiphényles (PBB)
Les polybromodiphényléthers (PBDE)

## Slide 6: Valeurs de concentration maximale
Une concentration maximale de 0,1% en masse des
matériaux homogènes* est autorisée pour:
le plomb (Pb)
le mercure (Hg)
le chrome hexavalent (Cr6)
les polybrombiphényles (PBB)
les polybromodiphényléthers (PBDE)
Une concentration maximale de 0,01% en masse des matériaux homogènes* est autorisée pour:
le cadmium (Cd)
*signifie: « de composition uniforme pour la totalité du matériau »

## Slide 7: Champ d’application
Catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 des EEE
énumérées à l’annexe 1 A de la directive WEEE
ainsi que les ampoules électriques et les luminaires
domestiques (Article 2 §1)
La directive ne s’applique pas aux pièces détachées
destinées à la réparation des EEE mis sur le marché
avant le 1er juillet 2006, ni à la réutilisation de ces
équipements (article 2 §3)

## Slide 8: Exemptions
La directive RoHS prévoit des exemptions pour:
Les équipements des catégories 8 et 9 listées dans
l’annexe 1A de la directive WEEE
Les piles et accumulateurs qui font l’objet de
dispositions spécifiques
L’annexe de la directive RoHS prévoit des exemptions
pour les métaux lourds dans une liste d’applications
en dix points

## Slide 9: FIN