## Slide 1: TRIZ
Théorie de résolution des problèmes d’innovation
Guenrich ALTSHULLER
(1926 – 1998)
Christian Teixido
Avril 2006

## Slide 2
La créativité: quelques clés.
TRIZ et la méthode des contradictions.
L’intégration de la méthode des
contradictions dans une démarche de
conception.

## Slide 3: QUELQUES CLES
Ne pas chercher la bonne solution.
Ne pas raisonner en solutions.
Deux phases indispensables:
-mode de pensée divergente (accumulation du maximum de « matériaux »);
-mode de pensée convergente (structuration et décision).
Il y a peu de principes;
Il y a beaucoup de solutions;
Chaque solution dépend d’un principe;
Il faut donc, tout d’abord, rechercher les principes.
Avant toute créativité, nécessité de bien définir le besoin que devra satisfaire le produit ou le processus, indépendamment des solutions:
- énoncé des fonctions de service (produit), ou de changement d’état (processus);
- caractérisation des fonctions.

## Slide 4: L’ARBRE DE CREATIVITE
La fonction, ou l’objectif, est le tronc.
Les branches concernent les principes.
Les branchettes sont les fonctions techniques, ou les procédés.
Les solutions correspondent aux feuilles.

## Slide 5: F.A.S.T. de créativité ou Arbre des voies technologiques
Procédé ou
F.T. 1221
Procédé ou
F.T. 1222
Procédé ou
F.T. 1223
Fonction
Technique 11
Fonction
Technique 12
Fonction
Technique 32
Fonction
Technique 13
Fonction
Technique 31
Principe
122
Principe
121
Fonction de
service
ou
Fonction de
changement
d’état
Principe 1
Principe 2
Principe 3
Service à rendre
Approche scientifique
Approche technologique
Solutions
J.N.
avec
F
k
(produit)
E.F.(processus
)
Solution
Solution
Solution
Solution
Solution
Dans quel
But
?
Quand
?
(Et Ou)
Comment
?

## Slide 6: Quelques commentaires
En raison de notre « inertie psychologique », l’arborescence de créativité est généralement peu fournie.
Faible nombre de principes
Principes classiques: mécanique, magnétique, par gravité,…
Dans les années 50, 60, des pionniers de la créativité (Gordon, Osborn, Koestler,….) ont recommandé de sortir des mécanismes habituels de pensée:
Principes tels que l’éloignement, l’inversion, le concassage,…..
Mais, manque de méthode pour les faire émerger et les exploiter.
Le génie de Guenrich Altshuller est d’avoir sélectionné et analysé des milliers de brevets
émergence de 40 principes dont ils découlent et susceptibles de s’adapter à tous nos problèmes techniques, comme:
Segmentation Poupée russe
Anticipation de l’action
Inversion Sphéricité……..

## Slide 7: Liste des 40 principes
01 Segmentation
02 Extraction
03 La qualité locale
04 Asymétrie
05 Groupement
06 Universalité
07 Poupée russe
08 Contrepoids
09 Contre-action préalable
10 Anticipation de l’action
11 Prévention
12 Equipotentialité
13 Action « à l’inverse »
14 Sphéricité
15 Dynamisme
16 Action partielle ou excessive
17 Transition vers une autre dimension
18 Vibrations mécaniques
19 Action périodique
20 Continuité de l’action utile
21 Action « flash »
22 Transformation d’un problème en opportunité
23 Rétroaction
24 Intermédiaire
25 Self-service
26 Copie
27 L’éphémère bon marché
28 Remplacement du système mécanique
29 Technologies pneumatique et hydrauliques
30 Membranes flexibles et parois minces
31 Matériaux poreux
32 Changement de couleur
33 Homogénéité
34 Rejet et régénération des parties
35 Changement de paramètres de l’objet
36 Transitions de phases
37 Dilatation thermique
38 Oxydants forts
39 Environnement inerte
40 Matériaux composites

## Slide 9
Notes: uigol

## Slide 11
Pour un problème réel,
nécessité d’une méthode de résolution permettant de:
mettre en évidence le principe à adopter;
déduire, à partir de ce principe, la solution la mieux
adaptée.
Comment faire?
TRIZ
Culture technique
et Brainstorming

## Slide 12: Des exemples simples
Comment augmenter la résistance mécanique d’une pièce en flexion sans que le poids n’augmente?
-01: Segmentation
-26: Copie
-27: L’éphémère
-40: Composite
Réponse de TRIZ
Comment augmenter la pression dans un réservoir sans que sa résistance mécanique ne se dégrade?
Réponse de TRIZ
-10: Contre-action préalable
-14: Sphéricité
-27: L’éphémère
-35: Changement de paramètres physiques et chimiques

## Slide 13: LA CONTRADICTION TECHNIQUE
Afin d’améliorer une fonction technique, il arrive souvent qu’on se heurte à la résistance d’une autre fonction.
Il existe un conflit entre deux paramètres (ou caractéristiques) différents concernant un produit, un processus; l’amélioration d’un paramètre engendre la dégradation d’un autre: c’est la contradiction technique.
A
B
-
+
Si on tire A vers le bas (direction d’amélioration), B se dégrade inévitablement.
A
B
-
+
Pour améliorer A au maximum sans avoir dégradé B, il faut couper le lien entre A et B.

## Slide 14: LA METHODE DES CONTRADICTIONS TECHNIQUES
Domaine abstrait
Réalité industrielle
Matrice des
contradictions
Problème
Modèle du
problème
Modèle de
Solutions
(principes)
Reformulation
Interprétation
Solution(s)

## Slide 15: Une étape fondamentale: LA REFORMULATION
Les solutions ne sont jamais idéales.
Il existe toujours une caractéristique (réponse à un critère) que l’on veut
améliorer. Trouver cette caractéristique, c’est poser le problème.
On veut qu’une pièce résiste à des efforts très élevés.
Dans la majorité des cas, l’amélioration d’une caractéristique entraîne la
détérioration d’une autre.
Formulation initiale
Si la caractéristique A s’améliore,
une autre caractéristique se dégrade.
Si on augmente la résistance de la pièce, celle-ci devient plus encombrante.
A partir de la liste de 39 paramètres (caractéristiques) appliqués à tous les domaines
techniques (travail d’Altshuller).
Reformulation de l’expression de la
contradiction initiale en termes
contenus dans la liste.
01 Poids d’un objet mobile
14 Tenue mécanique
25 Perte de temps
29 Précision de fabrication
35 Adaptabilité
38 Degré d’automatisation
……………….
Paramètre à améliorer: tenue mécanique (14).
Paramètre qui se dégrade: volume d’un objet immobile (08).

## Slide 16: Liste des paramètres (caractéristiques)
01 Poids d’un objet mobile
02 Poids d’un objet immobile
03 Longueur d’un objet mobile
04 Longueur d’un objet immobile
05 Surface d’un objet mobile
06 Surface d’un objet immobile
07 Volume d’un objet mobile
08 Volume d’un objet immobile
09 Vitesse
10 Force
11 Tension, pression
12 Forme
13 Stabilité de la composition de l’objet
14 Tenue mécanique
15 Durée d’action d’un objet mobile
16 Durée d’action d’un objet immobile
17 Température
18 Eclairement
19 Energie dépensée par l’objet mobile
20 Energie dépensée par l’objet immobile
21 Puissance
22 Perte d’énergie
23 Perte de substance
24 Perte d’information
25 Perte de temps
26 Quantité de substance
27 Fiabilité
28 Précision de la mesure
29 Précision de fabrication
30 Facteurs nuisibles agissant sur l’objet
31 Facteurs nuisibles de l’objet lui-même
32 Commodité de fabrication
33 Commodité d’utilisation
34 Commodité de réparation
35 Adaptabilité, polyfonctionalité
36 Complexité de l’appareil
37 Complexité de contrôle
38 Degré d’automatisation
39 Productivité

## Slide 17: Un exemple simple
On veut qu’une pièce résiste à des efforts très élevés.
Pour cela, il faut augmenter ses dimensions, ce qui la rend plus encombrante.
Donc une contradiction technique: si on augmente la résistance de la pièce, celle-ci devient plus encombrante.
Principes (TRIZ)
9: contre-action préalable
14: sphéricité
15: dynamisme
17: transition vers une autre dimension
Paramètre à améliorer: tenue mécanique (14)
Paramètre qui se dégrade: volume d’un objet immobile (8)

## Slide 18: LA MATRICE DE RESOLUTION DES CONTRADICTIONS TECHNIQUES
Matrice carrée de dimension 39 x 39 (39 paramètres).
Les paramètres à améliorer sont disposés en lignes.
Les paramètres qui se dégradent sont disposés en colonnes.
Paramètre qui se dégrade
Paramètre à
améliorer
14-Tenue mécanique
8-Volume d’un objet immobile
9,14,
15,17
9-Contre-action préalable.
14-Sphéricité.
15-Dynamisme.
17-Transition vers une
autre dimension.

## Slide 20: Un exemple simple
On veut un actionneur linéaire de très grande course.
Pour cela, il devient encombrant.
Donc une contradiction technique: si on augmente la course, le volume se dégrade.
Principes (TRIZ)
4: asymétrie
7: poupée russe
17: transition vers une autre dimension
35: changement de paramètre
Paramètre à améliorer: longueur d’un objet mobile (3)
Paramètre qui se dégrade: volume d’un objet mobile (7)

## Slide 21: Un exemple industriel
Une entreprise reçoit une commande de réalisation de grands filtres en verre de forme cylindrique (diamètre: 1m, hauteur: 2m). Chaque filtre doit être percé d’une multitude de petits trous de part en part.
Comment faire les trous?
Paramètre à améliorer: adaptabilité (35), ou complexité (36)
Paramètre qui se dégrade: commodité de fabrication (32)
En fait, on veut qu’une pièce de forme imposée et contraignante (volume important et en verre) possède des fonctions, à priori, non adaptées et difficiles à réaliser : perçage de mille petits trous.
Donc une contradiction technique: si on augmente l’adaptabilité de la pièce, ou sa complexité, celle-ci devient difficile à réaliser.

## Slide 22: Réponses de TRIZ
Segmentation
puis
Action inverse
~
D’abord
1: segmentation
13: action inverse
31: matériau poreux
Adaptabilité 35 / Fabrication 32
1: segmentation
13: action inverse
26: copie
27: éphémère
Complexité 36 / Fabrication 32

## Slide 23: La place de la méthode des contradictions techniques dans une démarche de conception (produit ou processus)
Il s’agit alors, de sélectionner ces principes, et donc les solutions, afin de déduire celle qui respecte tous les critères énoncés lors de la caractérisation de la fonction (CdCF). C’est le contrôle de validité.
Le principe le mieux adapté (donc la solution) peut contenir une contradiction technique. Par exemple: le niveau de performance d’un critère ne peut être atteint qu’au détriment du niveau d’un autre.
Pour une fonction de service (produit), ou une fonction de changement d’état (processus), la construction du F.A.S.T. de créativité met en évidence des principes et des solutions susceptibles de répondre au besoin.

## Slide 24: PROCEDURE DE CHOIX TECHNOLOGIQUES
-
Pourquoi choisir ce principe, cette F.T., ce procédé
?
Avantages da
ns l’absolu
?
Avantages dans le problème étudié
?
-
Y a-t-il une contradiction?
-
Qu’est
-
ce qui peut interdire l’emploi de ce principe,
cette F.T., ce procédé
?
CONTROLE DE VALIDITE
Procédé ou
F.T.
1221
Procédé ou
F.T. 1222
Procédé ou
F.T. 1223
Fonction de
service
ou
Fonction de
changement
d’état
Principe 1
Principe 2
Principe 3
Fonction
Technique 11
Fonction
Technique 12
Fonction
Technique 13
Principe
12
2
Principe
121
Dans quel
But
?
Quand
?
(Et Ou)
Comment
?
Oui
Mais
Non parce que
Non
Parce que
Non
Parce que
Oui…
Mais…
Non
Parce que
TRIZ
TRIZ
Notes: PROCEDURE DE CHOIX TECHNOLOGIQUES

## Slide 25
TRIZ
Problème
Solution
Ce n’est pas
Solution
Problème
ni
Solution
Problème
C’est une « boussole »

## Slide 26: Un exemple de projet en S.T.S. (CPI)
La société André RICHARD réalise des pièces fragiles pour l’aviation, dont les dimensions sont de l’ordre d’une petite boîte d’allumettes. Elle doit les livrer emballées en lots.
Actuellement, l’emballage est assez quelconque et les pièces s’abîment lors de leur transport ; il y a donc insatisfaction du client.
Après une analyse du besoin et à l’issue d’une recherche sur les diverses formes d’emballages, il s’est avéré que le procédé par pelliplaquage (thermoformage sous vide) est le mieux adapté.

## Slide 27: Processus global adopté

## Slide 29
On appelle
ensemble
: les pièces avec le carton micro
-
perforé, le support alvéolé, le papier de soie et le papier kraft.
Remarque:
toutes ces fonctions doivent être réalisées au moyen d’une énergie (pneumatique ou électrique).
FP3
E.I.
Film blister stocké
Film blister
posé
Film blister
chauffé
Ensemble et film
sous vide et soudé
Ensemble et
film blister
plaqués
FP2
FP4
FP5
FP
5
FP1
Ensemble dans
la machine
E.I.
Ensemble en
stock tampon
E.F.
Emballage sorti de
la machine
FP6
Processus de
pe
lliplaquage
FP1
: Mettre l'ensemble dans la machine (de
pelliplaquage) (étape 6).
FP 2
: Mettre en position le film blister (étape 7).
FP 3
: Chauffer le film blister (étape 8).
FP 4
: Plaquer l’ensemble et le film blister chauffé
(étape 9).
FP 5
: Mettre sous vide, et souder le film et le carton
(étapes 10 et11).
FP 6
: Evacuer l’emballage de la machine (étape 12).
Fonctions de changement d’état du processus de pelliplaquage

## Slide 31
Pour chacune des fonctions de changement d’état, un F.A.S.T. de créativité a été élaboré.
Concernant FP1 (mettre l’ensemble dans la machine):
Le F.A.S.T. de créativité a permis de mettre en évidence 7 principes de solutions possibles S1 à S7.
A l’issue d’un contrôle de validité:
le principe par transfert linéaire a été préféré au transfert rotatif;
le groupe a adopté une transmission du mouvement par chaînes, plutôt qu’un convoyeur à rouleaux ou un tapis roulant, n’assurant pas une mise en position précise de l’ensemble sur le plateau.
deux plots (ou doigts) transmettent le mouvement au carton par l’intermédiaire d’une barre de solidarisation.

## Slide 32
Solution S7

## Slide 33
Le principe de cette solution paraît le mieux adapté car il répond aux critères de positionnement de l’ensemble sous la machine de thermoformage, et le pliage du carton n’est pas à craindre lors de son transfert. Mais:
le plateau doit avoir des dimensions supérieures à celles du carton (thermoformage correct);
les plots poussent le carton avant et après thermoformage.
Paramètre à améliorer: Forme (12), ou Surface d’un objet immobile (6).
Paramètre qui se dégrade: Perte de temps (25).
Il faut, donc, que le plateau soit plus large que le carton lors du thermoformage et moins large que le carton pour son arrivée et surtout, son évacuation.
Donc la contradiction technique: il faut faire varier la forme du plateau (ou sa surface), ce qui accroît la durée des opérations.

## Slide 34
Réponses de TRIZ
10: anticipation de l’action
14: sphéricité
17: transition vers une autre dimension
34: rejet et régénération des parties
Forme 12 / Perte de temps 25
10: anticipation de l’action
35: changement de paramètres
4: asymétrie
18: vibrations
Surface 6 / Perte de temps 25
Une solution
Usiner deux rainures longitudinales dans le plateau afin que les plots (accrochés au niveau de leur partie supérieure à une barre de solidarisation liée à la transmission par chaînes) traversent le plateau lors de l’arrivée du carton, et surtout, lors de son évacuation.

## Slide 35
2 rainures
longitudinales

## Slide 36
Un exemple d’intégration de l’industrialisation en conception

## Slide 37
Dans la proposition de conception de la pièce, figure un trou lamé permettant de réaliser une liaison complète avec un bâti. Mais la forme supérieure de cette pièce est telle que l’outil ne peut usiner le lamage.
Donc la contradiction technique: si l’on veut que l’outil effectue le lamage, la forme supérieure de la pièce doit être réduite (ou déplacée) pour son passage.
Paramètre à améliorer: commodité de fabrication (32)
Paramètre qui se dégrade: forme (12), ou longueur d’un objet immobile (4)

## Slide 38
Réponses de TRIZ
1: segmentation
13: action inverse
27: éphémère
28: remplacement du
système mécanique
Fabrication (32)/ Forme (12)
15: dynamisme
17: transition vers une autre
dimension
27: éphémère
Fabrication (32)/ Longueur d’un objet immobile (4)
-Lamage débouchant
-Déplacer le trou
-Bossage ……….

## Slide 39: Outil à lamer en tirant