## Slide 1: TP1 - Modéliser la robe Lana, réaliser un essayage 3D en taille 38 et 44, retoucher et valider le produit
Matériel nécessaire
Poste informatique équipé du logiciel modaris V7R2
Ressources à disposition
Descriptif produit
Patron CAO
Fiche technique matières
Tableaux de mesures normalisés
Fichiers mannequins virtuels

## Slide 2: 1-Contrôler les éléments qui constituent la robe "Lana"
Contrôler
le nombre d’éléments
les assemblages
la présence des repères nécessaires au montage

## Slide 3: 2-Créer les éléments qui serviront à l'essayage virtuel
Les éléments bas jupe devant et dos
Les éléments hauts milieu devant , coté, et haut milieu dos
La bretelle

## Slide 4: 3-Créer la variante 3D

## Slide 5: 41-Créer les différentes phases d'assemblages
Sélectionner le menu 3D prototyping
Sélectionner la fonction assemblage
Puis Phase
Ajouter Phase

## Slide 6: 42-Créer les différentes phases d'assemblages
Sélectionner Affichage, variante
Tabulation au clavier, sélectionner 3D

## Slide 7: 43-Créer les différentes phases d'assemblage
Sélectionner les éléments qui constituent la 1ère phase de montage : shift+T3
Sélectionner, ensuite créer pièce à coudre
Entrée
Résultat

## Slide 8: 44-Créer les différentes phases d'assemblage
Procéder à l’assemblage des coutures côté jupe
Sélectionner couture, ajouter couture
T1 sur le premier point côté dos, T3 sur le deuxième point côté dos
T1 sur le premier point côté devant, T3 sur le deuxième point côté devant
T1 dans les vides, le chas de l’aiguille apparait
Renouveler la même opération pour l’autre assemblage couture côté
Résultat

## Slide 9: 45-Créer les différentes phases d'assemblage
Répéter la même démarche
pour les phases suivantes
Assemblage milieu dos
Assemblage éléments haut devant et dos
Assemblage bretelles sur devant et dos

## Slide 10: 46-Créer les différentes phases d'assemblage
Assemblage haut robe sur jupe

## Slide 11: 51-Définir les points d'enfilage
Définir les points d’enfilage
sélectionner couture, puis définir points d’enfilage, sélectionner le point sur l’élément
tabulation au clavier, sélectionner le point correspondant au cou
Entrée 
Résultat

## Slide 12: 52-Définir les points d'enfilage
Points nécessaires à l’enfilage
cou, emmanchure gauche et droite, bassin

## Slide 13: 6-Procéder à la simulation de la taille 38 dans 3D prototyping
Sélectionner le menu simulation 3D
Tabulation au clavier, sélectionner la variante 3D
Entrée 
Tabulation au clavier sélectionner la taille 38
Entrée 

## Slide 14: 7-Choisir le mannequin taille 38
Sélectionner le menu mannequin
Sélectionner le mannequin lana38
Clic maintenu sur le bureau

## Slide 15: 7-Vérifier les points d'enfilage
Sélectionner menu vêtement
Point d’enfilage

## Slide 16: 7-Vérifier les points d'enfilage
Sélectionner cou
puis les emmanchures et le bassin
Résultat

## Slide 17: 8-Sélectionner le tissu
Sélectionner le menu tissu
Sélectionner le type de tissu
Le vêtement est rose
Sélectionner type tissu à appliquer
Compléter le tableau et appliquer
Enregistrer
Résultat

## Slide 18: 9-Monter la robe sur le mannequin Vérifier le bien aller
On remarque un défaut au niveau de la poitrine les bretelles sont mal positionnées, elles provoquent un excès de matière sur les côtés

## Slide 19: 10-Retoucher le produit
Modifier le montage et décaler les bretelles sur l’élément milieu devant
Simuler 3D à nouveau
Résultat
les excès de matière ont disparu
Le modèle T38 est validé

## Slide 20: 11-Valider la taille de base 38
Sélectionner le menu Stylisme
Sélectionner le tissu retenu pour le modèle
Appliquer sur le mannequin
Ajuster l’effet voulu en utilisant la touche déplacer/redimensionner motif + touche clavier ctrl
enfoncé
Résultat

## Slide 21: 12-Procéder à la simulation de la taille 44
Choisir le mannequin taille 44
Vérifier les points d'enfilage
Sélectionner le tissu
Monter la robe sur le mannequin
Vérifier le bien aller
Retoucher le produit
Résultat
Le modèle taille 44 est également
validé, il sera coupé dans la matière
pour être testé en atelier.