CONCEPTION DETAILLE DE PRODUITS CARROSSEES

DOSSIER ETUDE PRELIMINAIRE

Carrosserie interchangeable avec système interchangeable

1▪ Présentation de l’entreprise

Une société spécialisée dans l'arboriculture dispose de deux véhicules utilitaires identiques (Renault master 3) équipés respectivement d'un plateau + d'une grue et d'une benne amovible + un coffre.

Cette société veut augmenter le nombre de chantiers et par conséquent embaucher 2 nouvelles équipes. Elle aimerait doubler ses possibilités de transport. Cette société dispose de 2 options :

● Option 1 : Acheter 2 nouveaux véhicules équipés chacun de nouvelles carrosseries identiques aux précédentes (grue, benne….).

● Option 2 : Conserver les 2 véhicules existants et prévoir l’adaptation de plusieurs « carrosseries" interchangeables ».

Le carrossier constructeur conserve les éléments des carrosseries existantes des véhicules actuels. Il achète en parallèle les mêmes éléments (grue, benne….). L'alimentation hydraulique des grues et bras de levage ne serait pas possible lorsque la carrosserie serait escamotée. Cela permettra d'avoir plus de charges utiles (économie du poids de la pompe et circuit). Un groupe hydraulique auxiliaire pourrait être envisagé.

La société opte pour la seconde option : carrosseries interchangeables.

Les carrosseries interchangeables nécessitent la conception d’un système dit escamotable.

2▪ Présentation de l’existant

L’utilisation de carrosseries interchangeables est très utilisée avec les véhicules industriels existe. Les exemples qui suivent illustrent la variation de l’utilisation des carrosseries interchangeables.

3▪ Le besoin du client

La société veut acheter 2 nouveaux VUL identiques (Renault master) et pouvoir installer 2 carrosseries en doublette (plateau+grue) et (benne+coffre) afin d'obtenir une flotte de 4 véhicules pouvant être équipée de 2 x 2 carrosseries. Le dimensionnement des éléments de carrosserie (benne + plateau, benne et bras hydrauliques) a été effectué par le bureau d’études du carrossier constructeur.

4▪ Le principe de changement de carrosserie est explicité dans les vignettes suivantes :

● Remarque

La grue et le bras hydraulique ne sont plus alimentés en énergie hydraulique lorsque la carrosserie est démontée. Le cadre de carrosserie n'est pas prévu à cet effet.

5▪ Expression fonctionnelle du besoin

Le besoin du client est exprimé par une analyse fonctionnelle externe qui prend en compte les différentes phases d’utilisation.

Il y a 3 phases : roulage, changement de carrosserie et carrosserie escamotée.

▪ Phase : roulage

Le véhicule équipé d’une carrosserie roule, chargé ou pas, sur les routes ou sur un chantier privé (tout se passe comme si la carrosserie était fixée de façon permanente sur le véhicule).

▪ Phase : changement de carrosserie

Dans cette phase, la carrosserie peut être chargé ou pas. Cette manœuvre doit pourvoir se faire en toute autonomie quelque soit l’endroit (chantier, livraison, etc.).

▪ Phase Carrosserie escamotée

La carrosserie est en phase de stockage ou d’utilisation sur le chantier. Elle n’est plus fixée au véhicule.

▪ Phase : roulage

Phase : changement de carrosserie

Phase : carrosserie escamotée

6▪ Caractérisation des fonctions

Nous donnons la caractérisation de chacune des fonctions de service.

7▪L'analyse fonctionnelle technique (dite interne)

Pour chaque fonction de service, nous donnons le FAST de description.

8▪ Les composants

Les diagrammes FAST de description précédents ont permis d’identifier les principaux composants des carrosseries interchangeables avec le système escamotable. Ces composants répondent à aux solutions techniques sélectionnées par l’équuipe du projet.

▪ Le châssis cabine

La société possède une flotte de 2 VUL Renault master 3 qui sera augmentée de 2 nouveaux Renault master 3. Les carrosseries escamotables s’adapteront à ces 4 véhicules identiques.

▪ L’ensemble plateau + grue

● Le plateau

Le modèle 3D du plateau est donné. Ce plateau est celui déjà utilisé par la société sur ces véhicules existants. Il ne sera pas modifié. Toutefois certaines traverses pourront être modifiées pour l’adaptation sur le cadre de carrosserie.

● La grue

Le modèle 3D simplifié de la grue est donné. C’est une grue Palfinger PK2900 A. C’est cette grue qui est actuellement montée sur les véhicules existants de la société. Le dimensionnement de la grue a été réalisé par le bureau d’études du constructeur.

▪ L’ensemble benne + bras de levage

● Le bras de levage

Le modèle 3D du bras de levage est donné. La société CORNUT a dimensionné le bras hydraulique CSP20 adaptable pour ce véhicule VUL. Le modèle 3D est donné dans le dossier technique.

● La benne

Nous donnons le modèle 3D.

● Le coffre

Le client veut installer un coffre de dos de cabine sur la version carrosserie équipé de la benne amovible. Le candidat choisit les dimensions optimales en fonction de la place restante après installation du bras hydraulique.

▪ Les vérins

La solution technique pour soulever ou abaisser la carrosserie est déterminée : ce sont 4 vérins placés en périphérie des carrosseries escamotables qui réalisent cette opération. L’emplacement exact des 4 vérins n’est pas imposé. Le candidat justifiera son choix uniquement par des critères dimensionnels (interférence, montabilité…). Le choix des vérins proposé ne peut être remis en cause (dimension, marque). Le candidat n’aura pas vérifié l’aptitude du vérin. Le dimensionnement des vérins a été réalisé par le bureau d’études du carrossier.

▪ Les twists lock

La solution technique de verrouillage de la carrosserie escamotable est réalisée par des twist lock (verrou tournant) habituellement utilisé pour le transport des containers. Le bureau d’études a choisi le twist lock non rétractable (référence JOST VA11SK). Le candidat n’aura pas à vérifier la tenue mécanique de ce matériel.

Comme pour les vérins ils sont au nombre de 4, disposés en périphérie de la carrosserie. Le candidat positionne au mieux ces composants en justifiant ses choix uniquement d’un point de vue dimensionnel (interférence, montabilité, facilité d’utilisation).

▪ Les béquilles

Le bureau d’études du carrossier constructeur a réalisé le dimensionnement et la disposition des 4 béquilles. Ces béquilles seront fabriquées dans l’entreprise. Elles sont démontables.

▪ Le faux châssis

- Le faux châssis est réalisé en suivant les préconisations Renault.

- Toutefois le carrossier constructeur travaille habituellement avec un profilé rectangulaire de hauteur variant de 80 à 120 mm.

- Le faux châssis aura 3 traverses (celle du milieu est obligatoire dans le cas d’une forme en S). Les 2 autres traverses seront de même section que celles des longerons du faux châssis.

- Le candidat positionnera ces 2 traverses uniquement à partir de critères dimensionnels.

▪ Le cadre de carrosserie

C’est sur ce cadre que sont fixés les éléments de carrosserie (benne, grue, bras de levage). Par soucis de rentabilité, la forme et le profilé du cadre de carrosserie seront dans la mesure du possible identique à celle du faux châssis (cela permettra de réaliser des pièces identiques pour le faux châssis et le cadre de carrosserie).

9▪ Hauteur minimale du faux châssis et du cadre

La hauteur totale (du faux châssis + du cadre de carrosserie) sera au minimum de 200 mm. Nous donnons ci-dessous les éléments de réflexion de cette étude. Cette valeur minimale prend en compte les 2 situations principales suivantes :

● « Ecrasement des suspensions » lorsque le véhicule est chargé

● Débattement angulaire de l’essieu AR

Le débattement angulaire de l'essieu est limité par les butées hydrauliques (en rouge).

Le constructeur donne pour chaque véhicule la hauteur maximale de débattement possible.

La hauteur minimale du faux châssis et du cadre de carrosserie doit être de 195 mm, nous choisissons 200 mm.

10▪ Détermination de la section minimale des longerons du cadre de carrosserie en fonction du type de grue

La grue est fixée sur le cadre de carrosserie. Nous donnons l’étude qui permet de fixer la section minimale du profilés.

▪ Détermination du couple de levage

▪ Calcul du moment de la flèche par rapport aux béquilles

Le constructeur de la grue donne la position du centre de gravité de la flèche (noté SZA) : 2050 mm ainsi que le poids de celle-ci : 179 kg. Le poids de la partie fixe n'est pas pris en compte. Le poids de la grue complète est de 406 kg.

Le moment correspondant par rapport à l'axe vertical passant par l'axe de rotation de la flèche est : 1790 x 2,05 = 3667 N.m = 3,67 kN.m

▪ Calcul du moment total

Le moment total est la somme des moments du poids de la charge et du poids de la flèche au point O.

Mt = 24,44 + 3,67 = 28,11 kN.m

▪ Calcul de la hauteur du cadre de carrosserie (an niveau de la grue)

Le logiciel Framewin (Trailerwin) permet de vérifier le choix de la section des longerons au droit de la grue.

A partir du logiciel Trailerwin, il faut choisir le véhicule concerné et implanté la grue (ici la grue Palfinger PK2900A). Ces éléments sont dans la base de données de ce logiciel).

A partir de cet atelier, nous lançons Framewin.

Cet atelier prend en compte les éléments entrés dans Trailerwin mais ne connait pas la forme du châssis du véhicule.

11▪ Le parc machine

Le carrossier constructeur dispose du parc machine suivant. Les capacités de chaque machine sont données dans le dossier technique.

12▪ Les logiciels disponibles

Logiciel CATIA V5							Solidworks

RDM 6 								Trailerwin

La veille réglementaire

13▪ Planning de projet

L’organisation du projet par candidat est la suivante :

Nous donnons pour chaque candidat, la répartition des taches individuelles.

# Text boxes

| Phase roulage |  |
| --- | --- |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - Le véhicule est à l’arrêt. - La carrosserie est déverrouillée du porteur. - 4 vérins soulèvent la carrosserie. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - La carrosserie reste en position haute. - L’utilisateur place les 4 béquilles en périphérie. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - L’utilisateur fait descendre les tiges de vérin : la carrosserie descend jusqu’à ce que les béquilles touchent le sol. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - Les béquilles reposent sur le sol. - L’utilisateur peut partir pour aller chercher une autre carrosserie. |  |

Pcharge

(470 kg)

Alimenter électriquement

Le débattement de l’essieu est pris en compte par les carrossiers. C’est pourquoi sur ces 2 véhicules nous constatons la grande distance entre la carrosserie et le dessus de la roue.

Routes

Pflèche (179 kg)

5,2 m

2,05 m

Chauffeur avec le permis

O

179 kg

Installer une carrosserie

Posséder un véhicule

Etre en règle avec le code de la route

Les différentes positions des roues jumelées

Equiper un véhicule

Les béquilles sont réalisées avec un tube de 80 x 80 x 5 mm.

La surface d’appui au sol est une tôle de 200 x 200 x 3.

L’écartement des béquilles est laissé à la disposition du candidat en fonction des possibilités. Cette valeur ne devra en aucun être inférieure à 2300 mm

5,2 m

Suite au calcul, l’entraxe est d’environ 2300 mm.

Utiliser le réseau routier

Les butées hydrauliques (en rouge) limitent le débattement des essieux.

Verrou Twist lock

FP2

Cadre + bras de levage + benne

Faux châssis fixe

Véhicule utilitaire

Renault master 3

Cadre + plateau + grue

Fonctions de service

990 kg

2050 mm

La figure ci contre montre les différentes carrosseries adaptables sur le châssis cabine  Renault master 3 équipé d’un faux châssis fixe.

Déconnecteur hydraulique (Push pull) et électrique

| Taches Candidat 1 | Heures |
| --- | --- |
| Concevoir le faux châssis | 40 |
| Vérifier l'adéquation de la DFN fournie avec la documentation Renault (empattement, fixation, ..) | 2 |
| Proposer une section de profilé en rapport avec les préconisations Renault | 5 |
| Proposer une section de profilé en adéquation avec le débattement des roues arrière et de la section du cadre de carrosserie. | 5 |
| Choisir la section définitive | 2 |
| Concevoir une forme de faux châssis en tenant compte des préconisations Renault mais aussi du cadre des différentes carrosseries | 4 |
| Positionner les traverses à l’avant et à l’arrière du faux châssis. | 2 |
| Fixer le faux châssis sur le châssis en respectant les préconisations Renault | 20 |
| Implanter les twists lock | 12 |
| Vérifier les indications de montage des twists locks | 2 |
| Positionner et fixer 4 twist locks en périphérie du faux châssis en tenant compte des différentes carrosseries (candidat 2 et 3) ainsi que de l'environnement du châssis cabine | 10 |
| Implanter les vérins sur le faux châssis | 45 |
| Positionner les 4 vérins en périphérie du faux châssis en tenant compte de la spécificité du châssis cabine et des différentes carrosseries (candidat 2 et 3) | 10 |
| Concevoir un support entre le faux châssis et le corps du vérin (proposer un squelette fonctionnel de ce support) | 20 |
| Vérifier la tenue mécanique de ce support ainsi que de sa fixation sur le faux châssis | 10 |
| Etudier la faisabilité de ce support | 5 |
| Proposer pour le faux châssis ou le support vérin une gamme de pré industrialisation | 5 |
| Construire le plan d’ensemble du faux châssis ainsi que les dessins de définition des principaux éléments | 18 |

Châssis cabine

Exercer un couple de desserrage sur le verrou Twist lock

Nous donnons le modèle 3D du twist lock.

Fixer un faux châssis sur le porteur

| Presse plieuse | Presse cisaille |
| --- | --- |
| Poste découpe plasma | Poinçonneuse | Encocheuse |
| Cintreuse | Perceuse à colonne | Tronçonneuse | Poste MIG-MAG |
| Poste TIG | Banc d’assemblage modulaire |

Utilisateur

Placer les béquilles

Soulever la carrosserie

Déverrouiller la liaison faux châssis avec le cadre de la carrosserie

Distributeur

Corps de vérin

Etre désolidarisée du porteur sur le site (chantier, siège,…)

Débrancher l'alimentation hydraulique et électrique

Pompe

Cadre

Grue+plateau

Connaître les préconisations du constructeur

Concevoir un faux châssis

Etre adaptable au porteur

CC Renault master

Choisir un châssis cabine

Connaître les dimensions du cadre commun

Faux châssis

BAE

Eclairage

Signalisation

Pare cycliste

Charge utile Mini

Avoir accès à la veille réglementaire et fiches

Avoir accès à ces directives

Etre homologué

Respecter le code de la route

Martin 3D ou FFC

Connaître les 2 types de carrosseries

Connaître les carrosseries

Connaître les directives européennes

Carrosserie avec plateau + grue

Typologie du projet :

- conception d’un nouveau produit (véhicule ou équipement)

- transformation, adaptation ou aménagement de véhicule

Concernant un :

- véhicule industriel (camion, remorques, semi-remorques, bennes …)

- véhicule de transport en commun (bus, cars, minibus, mini cars …)

- véhicule utilitaire (ambulances, véhicules de secours, véhicules de voirie …)

- véhicule particulier (construction automobile, véhicules légers, de loisirs, autocaravane …)

- véhicule ou équipement ferroviaire

Distributeur

CC + faux châssis

Faire rouler en marche AV le véhicule

Mettre en contact les pieds de béquilles avec le sol

Faire rentrer la tige des vérins

Distributeur

Bloquer la tige de vérin en position sortie

Faire sortir la tige de vérin

Tige de vérin

Maintenir la carrosserie en position haute

Alimenter le vérin

Rendre solidaire le corps du vérin avec le véhicule

Exercer un effort vertical sur la carrosserie

Déplacer le véhicule

Placer manuellement les béquilles dans les bras du cadre

Béquilles

FC5

Pied de béquilles

Transformer l'énergie Mécanique en énergie hydraulique

Twist lock

Alimenter hydrauliquement

Renault donne une distance minimale de 195 mm entre le dessus du longeron et le début de la carrosserie.

Déconnecteur électrique

Déconnecteur hydraulique

Concevoir un faux châssis

Posséder un châssis cabine

Nous choisissons une largeur hors tout de 960 mm compte tenu de la présence des douilles de bride.

Comme la liaison entre le cadre de carrosserie et du faux châssis n'est pas rigide (twist lock), nous prenons en compte les résultats (A).

Les contraintes maximales sont inférieures à la limite élastique du matériau (coef de sécurité de 3,5 à 5). Nous validons cette configuration.

Faux châssis

Cadre de carrosserie

Le moment dynamique (qui permet le calcul) est multiplié par 1.3

Nous retrouvons les valeurs des moments de la flèche de la grue et de la charge.

Exemple de calcul pour un profilé de cadre de carrosserie rectangulaire creux de 100 x 40x 5 mm

Les études de RDM de la section au droit de la grue ont montré que les profilés doivent avoir une épaisseur minimale de 4 mm pour des hauteurs variant de 100 à 120 mm.

(Plateau + grue) ou ((benne + coffre)

Fixer les équipements sur un cadre

Fixer la carrosserie sur le faux châssis

Verrouiller la carrosserie sur le faux châssis

Cadre

| Fonction | Désignation |
| --- | --- |
| FC5 | S'adapter au sol (environnement) |
| FC6 | Supporter le poids (charge + poids carrosserie) |

Charge

Chargement

Carrosserie

escamotable

Environnement extérieur

La section du châssis cabine Renault master 3 n'existe pas  dans la base de données de Framewin. Nous prenons une section équivalente de moment quadratique proche de l'existant et un module de flexion proche également de l'existant.

Hauteur des béquilles : environ 1 m (à vérifier suivant la localisation des bras).

Carrosserie avec benne amovible + coffre

| Taches Candidat 2 | Heures |
| --- | --- |
| Concevoir le cadre de carrosserie | 37 |
| Vérifier l'adéquation de la DFN fournie avec la documentation Renault (empattement, fixation, ..) | 2 |
| Proposer une section de profilé en fonction du débattement des roues arrière, de la section du faux châssis ainsi que de l’implantation de la grue palfinger | 10 |
| Concevoir la forme du cadre de carrosserie | 10 |
| Positionner une traverse à l’avant et à l’arrière sur le cadre de carrosserie | 5 |
| Implanter la grue palfinger | 20 |
| Positionner la grue | 2 |
| Fixer la grue sur le cadre de carrosserie | 18 |
| Implanter les gâches de twists lock | 15 |
| Vérifier les indications de montage des twists locks | 5 |
| Positionner et fixer les 4 gâches des twists lock | 10 |
| Implanter le plateau | 5 |
| Implanter les béquilles | 20 |
| Concevoir les bras de béquilles | 5 |
| Concevoir les béquilles |  |
| Proposer pour le cadre de carrosserie une gamme de pré industrialisation | 5 |
| Construire le plan d’ensemble du cadre de carrosserie ainsi que les dessins de définition des principaux éléments | 18 |

| Etape du projet | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remise du dossier préliminaire |  |  |  |  |  |
| Analyse du dossier |  |  |  |  |  |
| Revue de projet 1 |  |  |  |  |  |
| Exploration des solutions techniques |  |  |  |  |  |
| Etude des relations PPM |  |  |  |  |  |
| Evaluation des solutions |  |  |  |  |  |
| Revue de projet 2 |  |  |  |  |  |
| Choix des procédés et des processus |  |  |  |  |  |
| Gestion des interférences |  |  |  |  |  |
| Définition des produits et des composants |  |  |  |  |  |
| Report des spécifications |  |  |  |  |  |
| Revue de projet 3 |  |  |  |  |  |
| Dossier de conception détaillée |  |  |  |  |  |
| Rapport technique |  |  |  |  |  |

Ici le débattement de l'essieu arrière est fortement accentué.

Faux châssis

Etre solidaire du porteur

Châssis cabine

La carrosserie est soulevée par 4 vérins hydrauliques placés aux extrémités du véhicule. Sur cette figure les vérins sont légèrement descendus pour permettre l'appui des béquilles sur le sol.

La benne amovible a été déchargée. Il ne reste plus que le bras hydrauliques installés sur un cadre .Dans la position de la figure, le chauffeur est en train de replacer le cadre équipé du bras hydraulique sur le porteur (les béquilles ont été démontées). Nous pouvons voir les 4 vérins en action.

Les béquilles sont disposées aux extrémités de la carrosserie. Dans cette configuration, les vérins soulèvent la carrosserie en prenant appui sur les bras de béquilles.

La carrosserie est désolidarisée du porteur. Nous pouvons voir le cadre auxiliaire.

La benne est « montée » sur un cadre escamotable.

Dans le secteur du BTP, la solution de la carrosserie interchangeable est souvent utilisée.

Les carrosseries interchangeables nécessitent l'utilisation d'un cadre escamotable avec le faux châssis du véhicule porteur.

Le porteur est équipé d'une grue fixe. Seule la benne et le bras de levage sont escamotables.

Les bennes sont montées sur le porteur lorsque celui-ci est équipé de l'équipement escamotable (bras de levage)

Le bras hydraulique est toujours monté sur un cadre équipé de béquilles démontables ou repliables.

L'utilisation d'énergie hydraulique n'est pas systématique. Ici le plateau est levé en utilisation des béquilles mécaniques

Le faux châssis auxiliaire est visible sur cette image : Le plateau est posé sur ce faux châssis escamotable. Les béquilles sont solidaires de ce cadre.

Cet exemple est similaire à ce que la société demande au carrossier constructeur : Lorsque la carrosserie est escamotée, les grues ne sont plus alimentées en énergie hydraulique.

Ici, le porteur peut recevoir une benne ampli roll ou être transformé en tracteur en installant une sellette. Le système de fixation du cadre escamotable n'est pas visible.

Les vérins de levage sont visibles ici.

| Taches Candidat 3 | Heures |
| --- | --- |
| Concevoir le cadre de carrosserie | 37 |
| Vérifier l'adéquation de la DFN fournie avec la documentation Renault (empattement, fixation, ..) | 2 |
| Proposer une section de profilé en fonction du débattement des roues arrière, de la section du faux châssis ainsi que de l’implantation du bras hydraulique | 10 |
| Concevoir la forme du cadre de carrosserie | 10 |
| Positionner une traverse à l’avant et à l’arrière sur le cadre de carrosserie | 5 |
| Concevoir les supports de maintien de la benne basculante | 10 |
| Implanter le bras hydraulique Cornut | 20 |
| Implanter les gâches de twists lock | 10 |
| Vérifier les indications de montage des twists locks | 2 |
| Positionner et fixer les 4 gâches des twists lock | 8 |
| Implanter le coffre | 8 |
| Implanter la benne basculante | 2 |
| Implanter les béquilles | 20 |
| Concevoir les bras de béquilles | 5 |
| Concevoir les béquilles |  |
| Proposer pour le cadre de carrosserie une gamme de pré industrialisation | 5 |
| Construire le plan d’ensemble du cadre de carrosserie ainsi que les dessins de définition des principaux éléments | 18 |

Composants

Fonctions technique

+

| Phase changement de carrosserie |  |
| --- | --- |
| Le porteur se place devant la nouvelle carrosserie et commence à reculer. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| La carrosserie qui est sur les béquilles est plus haute et le porteur peut glisser dessous. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - Les 4 vérins soulèvent la carrosserie. - Les béquilles ne sont plus en contact avec le sol. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - Les béquilles sont retirées. - Les tiges des vérins sont rentrées, la carrosserie descend. |  |
| Phase changement de carrosserie |  |
| - La carrosserie est placée sur le véhicule. - La carrosserie est verrouillée sur le véhicule. |  |

Carrosserie

escamotable

| Fonction | Désignation | Critères | Niveau | Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FP1 | Transporter des arbustes ou matériels sur un chantier | Charge utile | Charge mini (code de la route) | 0 |
|  |  | PTAC | 3.5T | 0 (existant) |
|  |  | Volume du plateau | 3 m3 |  |
|  |  | Couple de levage de la grue | 24.5 KN.m | 0 (existant) |
|  |  | Zone de fonctionnement grue | 300° sur arrière | 0 (existant) |
| FP2 | Etre désolidarisée du porteur sur le site (chantier, siège,….) | Effort de levage | 15 KN | 0 |
|  |  | Hauteur fond de plateau | 900 mm | 2 |
|  |  | Surface appui des béquilles | 0.01 m² | 1 |
| FC1 | Solidaire du porteur | Force de verrouillage | 200 N | 0 |
|  |  | Manipulation | manuel | 0 |
| FC2 | Respecter le code la route | Code de la route |  | 0 |
| FC3 | Résister à l'environnement | Corrosion |  | 0 |
| FC4 | Adaptable au porteur |  |  |  |

Nous donnons le modèle 3D du vérin sélectionné.

Le vérin sélectionné est un vérin de la marque Norgren, modèle RM/57263/M/200.

Veille réglementaire (FFC ou martin 3D)

Nous donnons le modèle 3D du Renault Master 3.

Plateau + grue

Coffre + ampliroll (benne + bras)

Sur le graphique suivant, nous relevons que la portée hydraulique maximale (flèche complètement sortie) vaut 5,2 m. Dans cette position la charge maximale est de 470 kg.

Le couple de levage est : 470 x 5,2 = 2444 kg.m soit 24,44 kN.m. Ce couple est une constante de la grue.

Pour une charge de levage de 990 kg, la flèche est sortie de 2,47m.

FC6

| Fonction | Désignation |
| --- | --- |
| FP2 | Etre désolidarisée du porteur sur le site (chantier, siège,….) |
| FC4 | Adaptable au porteur |
| FC3 | Résister à l'environnement |

Renault master 3, 145 CCab empattement 3282

Chantier

Carrosserie

escamotable

FP1

| Fonction | Désignation |
| --- | --- |
| FP1 | Transporter des arbustes ou matériels sur un chantier |
| FC1 | Etre solidaire du porteur |
| FC2 | Respecter le code la route |
| FC3 | Résister à l'environnement |

FC3

FC2

FC1

Réglementation (code de la route)

Environnement extérieur

Porteur(VUL)

Chargement

Chantier, déchetterie

Environnement extérieur

Lorsque le véhicule est chargé, la carrosserie s'abaisse et la garde entre la roue et la caisse diminue. La carrosserie ne doit pas interférer avec les roues. Il faut en plus installer le garde boue.

Porteur(VUL)

Transporter des produits vers un chantier

FC3