CLASSE :							         PERIODE :

NOM : 							DATE :

ÉVALUATION FORMATIVE				         Travail Dirigé  RADIO

Thème : Étude de différents moyens de radio communication

LIVRET BPAVIO ATA23 – S6.1.3 COMMUNICATION

Compétences visées :

- C01 : Exploiter une documentation technique relative à une intervention

- C11 : Communiquer des informations dans un contexte aéronautique

Objectif :	l’élève doit être capable d' :

- Expliquer les buts et les principes de base des différents moyens de radio communication, en exploitant un dossier ressource.

Performance : on demande :

- De repérer les éléments constitutifs d’un système de radio communication,

- De citer les buts de différents équipements de radio communication,

- De commencer à maitriser les termes techniques anglo-saxons,

- De citer les mesures de sécurité à prendre lors de l’utilisation des équipements de radio communication,

- De citer les gammes de fréquences de différents postes,

- De calculer le nombre de canaux disponibles sur une VHF moderne,

- De calculer différentes longueurs d’onde afin de justifier la présence d’un coupleur en HF,

- De citer les caractéristiques des émetteurs et récepteurs,

- De citer les caractéristiques de différents équipements (CVR et radio balises)

Conditions ressources : on donne :

- Une fiche contrat,

- une fiche d’activité (au dos de la fiche contrat),

- le cours qui fera office de dossier ressource,

- 110 minutes.

Critères d’évaluation : on exige :

- des réponses claires et concises,

- le respect des consignes écrites et orales

- Sur le schéma d'un téléphone de bord ci-dessous, repérez, en les coloriant, les équipements précisés dans le tableau. Renseignez la colonne légende avec la couleur choisie pour l'équipement (rouge interdit).

| ÉQUIPEMENT | LÉGENDE |
| --- | --- |
| Boîte de jonction |  |
| Boîtes de commande audio |  |
| Boîtiers de branchement |  |

- Écrivez ci-dessous les 3 buts principaux d’un téléphone de bord :

- Lorsque le pilote (ou vous lors des essais) effectuera une liaison radio avec la VHF 1, il faudra avoir respecté plusieurs étapes qui sont :

- Mettre sous tension le poste désiré (ceci est réalisé soit sur la boîte de commande du poste désiré soit sur la boîte de commande audio),

- Mettre la clé d’émission, sur la boite de commande audio, sur VHF 1 (afin de pré-diriger le micro vers le poste VHF désiré),

- Régler la bonne fréquence sur la boîte de commande radio,

- Appuyer sur l’alternat radio (situé sur le manche ou sur la boîte de commande audio, sur la casquette ou encore sur le micro à pédale),

- Sur le schéma ci-dessous, repérez, en les coloriant, les équipements précisés dans le tableau. Renseignez la colonne légende avec la couleur choisie pour l'équipement (rouge interdit) :

| ÉQUIPEMENT | LÉGENDE |
| --- | --- |
| Poste VHF 1 |  |
| Boîtes de commande audio N°2 |  |
| Boîte de commande radio N°1 |  |

- Écrivez ci-dessous par quel équipement intermédiaire l’information « Push To Talk » (alternat), est envoyée au poste VHF : (indice : c’est le cœur du système téléphone de bord)

- Concernant les liaisons avec les moyens de radio navigation, écrivez ci-dessous le rôle de l’AMU :

- Concernant les liaisons avec le CVR, écrivez ci-dessous le rôle de l’AMU :

- Dans le cours, la figure 4 représente l’ACP (page 26/47). Le modèle présenté est moderne et donc très différent des premières versions. Cependant, vous devez, comme le pilote être rapidement apte à l’utiliser car il permet l’accès à tous les moyens radios de bord que vous aurez à tester. Sachez par exemple que la particularité de ce modèle est d’assurer la mise sous tension du poste désiré en tirant sur le potentiomètre volume (ce qui allume la lampe verte).

- En vous aidant du glossaire et d’un dictionnaire anglais/français (même s’il n’est pas technique), traduisez les mots ou ensembles de mots ci-dessous :

- call light :

- microphone switch :

- speaker volume control :

- mic light :

- transmitter select switch :

- Toujours à propos du même schéma, écrivez ci-dessous qui appelle le pilote et à qui le pilote veut-il parler :

- Lorsque vous devez effectuer un essai opérationnel de la HF, vous devez prendre certaines précautions. Écrivez-les ci-dessous :

- Écrivez ci-dessous pourquoi a-t-il fallu développer un système de communication HF :

- Dans le cas d’un poste HF, la puissance développée est variable en fonction du choix effectué par le pilote et commandé depuis la boîte de commande radio. Écrivez ci-dessous sur quel bouton faut-il appuyer pour envoyer le minimum de puissance :

- Écrivez ci-dessous la gamme de fréquences réservée au poste HF :

- Sur les vues d’un analyseur de spectre ci-dessous, nous pouvons voir ce qui est envoyé par un émetteur HF en modulation d’amplitude (vue de gauche). Écrivez ci-dessous ce que représente la vue de droite :

- Sur le synoptique HF page 33/47 du dossier ressource, apparaissent les commandes DISABLE ; Ecrivez ci-dessous, en vous aidant d’un dictionnaire bilingue, à quoi peut servir ce type de commande :

- Écrivez ci-dessous la gamme de fréquence réservée au poste VHF, ainsi que son but :

- La gamme de fréquences du poste VHF BECKER présenté dans le cours page 34/47 a en fait été augmentée de deux façons : ajout de 1 MHz en fin de gamme et passage au pas de 8.33 kHz au lieu de 25 kHz.

Calculez ci-dessous le nombre de canaux de ces nouveaux postes VHF :

- Calculez ci-dessous les longueurs d’onde des postes HF et VHF en début et fin de gamme :

- Au vu des résultats des opérations précédentes, et sachant que la longueur d’une antenne doit être proportionnelle à la longueur d’onde, justifiez ci-dessous la présence d’un coupleur d’antenne dans un système HF et pas dans un système VHF :

- Sur le schéma n°2 page 35/47 du dossier ressource est présentée une boîte de commande radio. Écrivez ci-dessous le rôle du bouton repéré FREQUENCY TRANSFERT SWITCH :

- Dans le cas  d’un récepteur, comme d’un émetteur, l’aptitude à conserver le réglage sur la fréquence sélectée s’appelle :

| La fidélité |  |
| --- | --- |

| La sélectivité |  |
| --- | --- |

| La stabilité |  |
| --- | --- |

- Pour les communications radiophoniques en VHF, le type de modulation est :

| A1 |  |
| --- | --- |

| A2 |  |
| --- | --- |

| A3 |  |
| --- | --- |

- Dans le cas  d’un récepteur, l’aptitude à séparer l'émission désirée des autres signaux s’appelle :

| La stabilité |  |
| --- | --- |

| La sélectivité |  |
| --- | --- |

| La fidélité |  |
| --- | --- |

- Sur le schéma n°3bis page 36/47 du dossier ressource est présenté une radio VHF. Écrivez ci-dessous le rôle du potentiomètre repéré SQUELCH ADJUST :

- Écrivez ci-dessous avantages et inconvénients du système SELCAL :

- Écrivez ci-dessous le rôle des radiobalises de détresse automatiques (précisez les valeurs des fréquences et les destinataires) :

- D’une manière générale, écrivez ci-dessous quel équipement vous devez vérifier périodiquement sur n’importe quel type de balise de détresse :

- Concernant le Cockpit Voice Recorder :

| Le fonctionnement est semi-automatique et à la fin du vol l'équipage peut effacer la totalité de l'enregistrement. |  |
| --- | --- |

| Le fonctionnement est entièrement automatique et à la fin du vol l'équipage peut effacer la totalité de l'enregistrement. |  |
| --- | --- |

| Le fonctionnement est entièrement automatique, mais à la fin du vol l'équipage ne peut pas effacer la totalité de l'enregistrement. |  |
| --- | --- |

- Concernant l’Underwater Acoustic Beacon équipant le Cockpit Voice Recorder :

| Il émet après un crash, en mer comme sur terre. |  |
| --- | --- |

| Il émet à la demande du pilote, en mer uniquement. |  |
| --- | --- |

| Il émet lorsque l’aéronef s’enfonce dans l’eau. |  |
| --- | --- |

- Le CVR (à bande magnétique) enregistre au minimum 4 pistes. Écrivez ci-dessous ce que l’on trouve sur chacune d’elles :

- Écrivez ci-dessous, si oui ou non le SSCVR enregistre plus de choses que l’équipement vu question précédente :