| TRAVAUX PRATIQUES |
| --- |
| Nom : Prénom : | Date : |
|  | durée : 4 h | Découverte soudage M.A.G | Seconde Bac Carrosserie Réparation |

FICHE CONTRAT ATELIER

| Tâche ou activité : T2.1 Analyser les données techniques et réglementaires et organiser le poste de travail |  |
| --- | --- |
| Véhicule ou support : Eprouvettes |  |
| MISE EN SITUATION Pour acquérir une certaine aisance et connaissance face à une installation de soudage MAG, il est nécessaire de pouvoir identifier toutes les anomalies possibles afin d’y remédier. |
| ON DONNE : La méthode de travail et les compétences évaluées. L’abaque et la notice d’utilisation du poste M.A.G. Un atelier équipé et ventilé. Un poste M.A.G (Pré – réglé et en état de fonctionnement). Tous les moyens de protection liés à l’utilisation du poste. | ON DEMANDE De respecter les consignes d’hygiène et de sécurité. De rechercher et noter les renseignements sur les documents. De réaliser les applications (par mode) en suivant les consignes C.2.5.2 : Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements. |

Nommer les différents repères du poste ci-dessous en vous aidant de la fiche  4/8

| A | Coffret électrique mural |
| --- | --- |
| B | Bouteille de GAZ |
| C | Câble d’alimentation poste MAG |
| D | Torche de soudage |
| E | Pince de masse |
| F | Câble de masse |
| G | Bouton ON/OFF |
| H | Voyant ON |
| I | Voyant porte latérale ouverte |
| J | Bouton réglage intensité |
| K | Abaque pour réglage de base (épaisseur tôle -> intensité) |
| L | Bouton réglage avance de fil |
| M | Sélection du mode de soudage |
| N | Bobine |
| O | Sécurité porte ouverte |
| P | Galet entraineur |
| Q | Galet tendeur |
| R | Mano pression bouteille |
| S | Mano débit d’utilisation gaz |
| T | Robinet réglage débit utilisation gaz |
| U | Robinet d’ouverture GAZ |

L’utilisateur de ce type de poste à souder doit se protéger de trois familles de danger auxquelles il est exposé et auquel il expose tout ce qui se trouve dans son environnement ( Les personnes, les véhicules, les produits inflammables, ……).

Question sur les risques professionnels:  Retrouvez puis notez parmi les risques professionnels cités dans la notice d’utilisation, ceux qui vous semblent les plus importants à respecter.

(  A –  ………………………………………………………………………………….

- …………………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

(  B –  ………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

(  C –  …………………………………………………………………………………..

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………………………………….

Tests sur les anomalies possibles lors d’une réalisation.

Mise en situation :  Pour acquérir une certaine aisance et connaissance face à une installation de soudage MAG, il est  nécessaire de pouvoir identifier toutes les anomalies possibles afin d’y remédier.

1°)    Après avoir pris connaissance des 5 tests à effectuer.  Préparer votre poste de travail  (attention à la sécurité !) puis après l’accord du professeur effectuez vos tests sur l’élément aux endroits prévus.

2°) Observer les résultats puis donnez votre avis en quelques mots.

| N° des tests | Si l’on agit sur : | Problèmes Causés : | Que s’est-il passé ? A la suite des tests, Notez vos observations. |
| --- | --- | --- | --- |
| Test N° 1 | Le GAZ | Si le débit du gaz est trop important | ……………………………………………………… ……………………………………………………… |
|  |  | Sans l’utilisation du gaz | …………………………………………..…………. …………………………………………..…………. |
|  |  | Si le débit du gaz est trop faible | …………………………………………………….. |
| Test N°2 | Le FIL | Vitesse trop faible | ……………………………………………………… |
|  |  | Vitesse trop importante | …………………………………………………….. |
| Test N°3 | L’INTENSITE DE SOUDAGE | Intensité trop importante | ……………………………………………………… |
|  |  | Intensité trop faible | ……………………………………………………… |
| Test N°4 | La MASSE | Mauvaise masse (peinture, corrosion) | ……………………………………………………… |
| Test N° 5 | Un élément en Aluminium | « Essayer » de réaliser un cordon de soudure. | ……………………………………………………… ……………………………………………………… |

| FICHE EVALUATION | Nom : ................ | Prénom : ............. | Classe : ........... |
| --- | --- | --- | --- |
| N° : 1 | Découverte MAG |  |
| Seconde Baccalauréat Carrosserie |  |  | DATE : .../.../... |
| EVALUATION FORMATIVE |
| Les assemblages thermiques niveau 1 |
| Conditions de réalisation | Code | Savoir faire | Indicateurs de performance | - + |
|  | C251 | Préparer la maintenance du poste de travail et des équipements. | - Les procédures de maintenance des équipements et outillages sont prises en compte. - Les fournitures nécessaires à la maintenance des matériels et outillages sont disponibles. - Les moyens de nettoyage sont disponibles. |  |  |  |  |
|  | C252 | Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements. | - La maintenance et le nettoyage du poste de travail et des équipements sont conformes. - Les consignes du tri sélectif des déchets sont respectées. - Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C253 | Renseigner les livrets d’entretien et de suivi. | - Les livrets sont renseignés conformément aux règles de l’entreprise. - Les défauts constatés sont signalés par écrit. |  |  |  |  |
|  |  | Observations....................................................................................................................................................................... Autonomie |

# Text boxes

1 an

2 ans

0

3 ans

L’élève doit être capable par des tests d’identifier les différents risques professionnels liés à l’utilisation d’un poste MAG et observer les anomalies possibles par des tests.

(   A  -  Les dangers du courant électrique.

(   B  -  Les radiations lumineuses et calorifiques.

(   C  -  Les émanations des produits utilisés.

(  Vous avez acquis les compétences nécessaires pour continuer ce TP.

Appelez votre professeur afin d’évaluer vos réponses.

2H

3 ans

1an

2 ans

0

Tout ou partie des données suivantes :

-   Le  véhicule.

-   Le document unique.

-   La fiche de suivi.

-   Le dossier de suivi du véhicule.

-  Tous supports de documentation technique d’atelier.

-   Les préconisations de maintenance et de réparation des carrosseries.

-  L’accès aux bases de données constructeur, fournisseurs et équipementiers.

-  Les outils d’aide au diagnostic atelier.