| TRAVAUX PRATIQUES |
| --- |
| Nom : Prénom : | Date : |
|  | durée : 4 h | Soudage M.A.G TP 1 SAF | Seconde Bac Carrosserie Réparation |

FICHE CONTRAT ATELIER

| Tâche ou activité : T2.4 – Effectuer le remplacement partiel ou total d’un élément |  |
| --- | --- |
| Véhicule ou support : Eprouvettes |  |
| Objectifs |
| MISE EN SITUATION À partir des différents appareils de soudage M.A.G existant en carrosserie, l’élève doit être capable de réaliser des cordons de soudure en utilisant la méthode du point de chainette en respectant la méthodologie suivante |
| ON DONNE : Voir page 5 | ON DEMANDE : - C4.1.2 : Restructurer les éléments de carrosserie Remplir le questionnaire sur le travail préliminaire. Effectuer le travail demandé à l’atelier. |

TRAVAIL PRELIMINAIRE

- Compléter le schéma ci-dessous concernant le poste de soudure MAG ou MIG   (par rapport au tableau, mettez les lettres correspondantes dans les bulles) :

| A | Coffret électrique mural |
| --- | --- |
| B | Bouteille de GAZ |
| C | Câble d’alimentation poste MAG |
| D | Torche de soudage |
| E | Pince de masse |
| F | Câble de masse |
| G | Bouton ON/OFF |
| H | Voyant ON |
| I | Voyant porte latérale ouverte |
| J | Bouton réglage intensité |
| K | Abaque pour réglage de base (épaisseur tôle -> intensité) |
| L | Bouton réglage avance de fil |
| M | Sélection du mode de soudage |
| N | Bobine |
| O | Sécurité porte ouverte |
| P | Galet entraineur |
| Q | Galet tendeur |
| R | Mano pression bouteille |
| S | Mano débit d’utilisation gaz |
| T | Robinet réglage débit utilisation gaz |
| U | Robinet d’ouverture GAZ |

- quels sont les types d’acier soudables au soudage MAG :

TRAVAIL PRELIMINAIRE

- Remplir le schéma de torche MAG ci-dessous :

- Donnez le rôle du gaz :

- Citez la pression d’utilisation du gaz :

- Donnez les consignes de sécurité que vous devez impérativement respecter lors de l’utilisation d’un poste de soudure MAG :

TRAVAIL A EFFECTUER A L’ATELIER

- En vous servant du matériel fourni :

- Poste MAG.

- Rallonge électrique.

- Bombe anti adhérent.

- Eprouvettes de soudure.

- Brosse à décaper + brosse métallique.

- Meuleuse avec disque à ébarber.

- Moyens individuels de protection (Casque à souder, gants, lunettes, casque antibruit).

- Vous devez réaliser des cordons de soudure en utilisant la méthode du point de chainette en respectant la méthodologie suivante :

Régler correctement le poste de soudure (faire des essais).

Décaper les tôles à souder en veillant à ne pas les amincir. Utiliser un Rolock à grain fin, du papier à poncer ou bien de la toile émeri.

Appeler le professeur

Pointer les tôles en laissant un espace d’une                     lame de scie à métaux.

Effectuer le pointage en quinconce pour éviter la déformation des éprouvettes et maintenir l’écartement entre celle-ci.

Appeler le professeur.

Meuler les points de pointage.

Veiller à meuler que les points afin de ne pas amincir la tôle à proximité de la zone de soudage.

Appeler le professeur.

Effectuer la soudure en point de chainette.

Décaper la soudure.

Appeler le professeur.

Une fois vos soudures terminées, vous nettoierez votre poste de soudure (buse, tube contact) ainsi que votre poste de travail.

Appeler le professeur.

- Vous n’oublierez surtout pas de respecter les règles de sécurité, autant pour vous (opérateur) que pour l’environnement et le milieu extérieur.

| FICHE EVALUATION | Nom : ................ | Prénom : ............. | Classe : ........... |
| --- | --- | --- | --- |
| N° : 4 | Soudure MAG |  |
| Seconde Baccalauréat Carrosserie |  |  | DATE : .../.../... |
| EVALUATION FORMATIVE |
| LES ASSEMBLAGES THERMIQUES NIVEAU 1 |
| Conditions de réalisation | Code | Savoir-faire | Indicateurs de performance | - + |
|  | C211 | Utiliser les différents supports documentaires | -L’utilisation de tous les supports documentaires est maîtrisée. -Les supports multimédias d’aide méthodologique sont correctement utilisés |  |  |  |  |
|  | C212 | Collecter et analyser les informations techniques liées à l’intervention. | -Les préconisations et schémas utiles du constructeur sont tous sélectionnés. -La procédure retenue peut se mettre en œuvre sans difficulté. -La mise en œuvre des équipements et outillages spécifiques est sélectionnée. -Les aspects techniques spécifiques sont clairement identifiés |  |  |  |  |
|  | C241 | Choisir la procédure d'intervention. | -Le choix de la procédure d’intervention est adapté et cohérent. -Les exigences du constructeur sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C243 | Choisir et agencer une aire de travail adaptée à l'intervention | -Le choix de l’aire de travail est adapté à l’intervention. -L’organisation du poste de travail intègre la prévention des risques professionnels. |  |  |  |  |
|  | C244 | Remettre en conformité le poste de travail. | Le poste de travail et les équipements utilisés sont nettoyés, rangés et remis en état. Toute anomalie est signalée. Les déchets sont identifiés, triés et stockés dans le respect des normes et des prescriptions de l’entreprise. Les consignes sont toutes respectées. Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C251 | Préparer la maintenance du poste de travail et des équipements | -Les procédures de maintenance des équipements et outillages sont prises en compte. -Les fournitures nécessaires à la maintenance des matériels et outillages sont disponibles. -Les moyens de nettoyage sont disponibles. |  |  |  |  |
|  | C252 | Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements | -La maintenance et le nettoyage du poste de travail et des équipements sont conformes. -Les consignes du tri sélectif des déchets sont respectées. -Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C412 | Restructurer les éléments de carrosserie. | -La procédure mise en œuvre respecte les préconisations du constructeur et la qualité. -Les risques liés à l’intervention (hygiène, sécurité, ergonomie, réglementation) sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. -Le temps d’intervention est respecté. |  |  |  |  |
|  |  | Observations...................................................................................................................................................................... Autonomie |

| FICHE EVALUATION | Nom : ................ | Prénom : ............. | Classe : ........... |
| --- | --- | --- | --- |
| N° : 2 | Soudure MAG |  |
| Seconde Baccalauréat Carrosserie |  |  | DATE : .../.../... |
| EVALUATION SOMMATIVE |
| Les assemblages thermiques niveau 1 |
| Conditions de réalisation | Code | Savoir-faire | Indicateurs de performance | - + |
|  | C211 | Utiliser les différents supports documentaires | -L’utilisation de tous les supports documentaires est maîtrisée. -Les supports multimédias d’aide méthodologique sont correctement utilisés | /1 |
|  | C212 | Collecter et analyser les informations techniques liées à l’intervention. | -Les préconisations et schémas utiles du constructeur sont tous sélectionnés. -La procédure retenue peut se mettre en œuvre sans difficulté. -La mise en œuvre des équipements et outillages spécifiques est sélectionnée. -Les aspects techniques spécifiques sont clairement identifiés | /2 |
|  | C241 | Choisir la procédure d'intervention. | -Le choix de la procédure d’intervention est adapté et cohérent. -Les exigences du constructeur sont respectées. | /3 |
|  | C243 | Choisir et agencer une aire de travail adaptée à l'intervention | -Le choix de l’aire de travail est adapté à l’intervention. -L’organisation du poste de travail intègre la prévention des risques professionnels. | /3 |
|  | C244 | Remettre en conformité le poste de travail. | Le poste de travail et les équipements utilisés sont nettoyés, rangés et remis en état. Toute anomalie est signalée. Les déchets sont identifiés, triés et stockés dans le respect des normes et des prescriptions de l’entreprise. Les consignes sont toutes respectées. Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie sont respectées. | /2 |
|  | C251 | Préparer la maintenance du poste de travail et des équipements | -Les procédures de maintenance des équipements et outillages sont prises en compte. -Les fournitures nécessaires à la maintenance des matériels et outillages sont disponibles. -Les moyens de nettoyage sont disponibles. | /2 |
|  | C252 | Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements | -La maintenance et le nettoyage du poste de travail et des équipements sont conformes. -Les consignes du tri sélectif des déchets sont respectées. -Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées. | /2 |
|  | C412 | Restructurer les éléments de carrosserie. | -La procédure mise en œuvre respecte les préconisations du constructeur et la qualité. -Les risques liés à l’intervention (hygiène, sécurité, ergonomie, réglementation) sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. -Le temps d’intervention est respecté. | /5 |
|  |  | Observations...................................................................................................................................................................... Autonomie |

# Text boxes

Tout ou partie des données suivantes :

-   Le client et son véhicule.

-   L’ordre de réparation.

-   Le Procès verbal

contradictoire d’expertise.

-   Les documents

Administratifs de réception.

-   L’environnement matériel d’un poste de réception.

-  Tous supports de documentation technique d’atelier.

-   Un matériel inconnu et sa notice d’utilisation.

-  L’accès aux bases de données constructeur, fournisseurs et équipementiers.

-  Les outils d’aide au diagnostic atelier.

-  La démarche qualité de l’entreprise.

0

2 ans

1an

3 ans

2H

Tout ou partie des données suivantes :

-   Le client et son véhicule.

-   L’ordre de réparation.

-   Le Procès verbal

contradictoire d’expertise.

-   Les documents

Administratifs de réception.

-   L’environnement matériel d’un poste de réception.

-  Tous supports de documentation technique d’atelier.

-   Un matériel inconnu et sa notice d’utilisation.

-  L’accès aux bases de données constructeur, fournisseurs et équipementiers.

-  Les outils d’aide au diagnostic atelier.

-  La démarche qualité de l’entreprise.

0

2 ans

1an

3 ans

2H

7

5

3

1

2

3 ans

0

2 ans

1 an

4

- L’élève doit être capable de réaliser des cordons de soudure en exécutant des points de chainette

- L’élève doit être capable de réaliser la maintenance du poste de soudure

6