FICHE CONTRAT ATELIER

| Tâche ou activité : T2.4 – Effectuer le remplacement partiel ou total d’un élément |  |
| --- | --- |
| Véhicule ou support : Eprouvettes |  |
| Objectifs |
| MISE EN SITUATION À partir des différents appareils de soudage M.A.G existant en carrosserie, l’élève doit être capable de réaliser des cordons de soudure en utilisant la méthode du point de chainette en respectant la méthodologie suivante |
| ON DONNE : Voir page 2/6 | ON DEMANDE : - C4.1.2 : Restructurer les éléments de carrosserie Remplir le questionnaire sur le travail préliminaire. Effectuer le travail demandé à l’atelier. |

TRAVAIL A EFFECTUER A L’ATELIER

- En vous servant du matériel fourni :

- Poste MAG.

- Rallonge électrique.

- Bombe anti adhérent.

- Eprouvettes de soudure.

- Brosse à décaper + brosse métallique.

- Meuleuse avec disque à ébarber.

- Moyens individuels de protection (Casque à souder, gants, lunettes, casque antibruit).

Pour réaliser ce TP vous devez mettre en œuvre différents modes de soudures. Vous devrez réaliser un assemblage en bord à bord par points de chaînettes, un assemblage par bouchonnage. Chaque étape sera évaluée de façon formative et sommative.

1ère ETAPE : assemblage en bord à bord par points de chaînettes

|  | Découpez trois tôles de 200mm x 40mm (suivre indication du professeur). |
| --- | --- |
|  | Réalisez un assemblage en bord à bord par points de chaînettes à l’emplacement des deux premières découpes. (évaluation formative) |
|  | Réalisez un assemblage en bord à bord par points de chaînettes à l’emplacement des deux premières découpes. (évaluation formative) Appeler le professeur. |

|  | Meulez votre soudure Appeler le professeur. |
| --- | --- |

2ème ETAPE : assemblage par bouchonnage

|  | Réalisez 10 perçages sur la troisième tôle (suivre indication du professeur). Réalisez 6 bouchonnages sur les perçages indiqués par le professeur. (évaluation formative) |
| --- | --- |

Appeler le professeur.

|  | Meulez 2 de vos soudures Réalisez des bouchonnages sur les 4 derniers perçages. (évaluation sommative) |
| --- | --- |

Appeler le professeur.

| FICHE EVALUATION | Nom : ................ | Prénom : ............. | Classe : ........... |
| --- | --- | --- | --- |
| N° : 5 | Soudure MAG et bouchonnage |  |
| Seconde Baccalauréat Carrosserie |  |  | DATE : .../.../... |
| EVALUATION FORMATIVE |
| Les assemblages thermiques niveau 1 |
| Conditions de réalisation | Code | Savoir-faire | Indicateurs de performance | - + |
|  | C211 | Utiliser les différents supports documentaires | -L’utilisation de tous les supports documentaires est maîtrisée. -Les supports multimédias d’aide méthodologique sont correctement utilisés |  |  |  |  |
|  | C212 | Collecter et analyser les informations techniques liées à l’intervention. | -Les préconisations et schémas utiles du constructeur sont tous sélectionnés. -La procédure retenue peut se mettre en œuvre sans difficulté. -La mise en œuvre des équipements et outillages spécifiques est sélectionnée. -Les aspects techniques spécifiques sont clairement identifiés |  |  |  |  |
|  | C241 | Choisir la procédure d'intervention. | -Le choix de la procédure d’intervention est adapté et cohérent. -Les exigences du constructeur sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C243 | Choisir et agencer une aire de travail adaptée à l'intervention | -Le choix de l’aire de travail est adapté à l’intervention. -L’organisation du poste de travail intègre la prévention des risques professionnels. |  |  |  |  |
|  | C244 | Remettre en conformité le poste de travail. | Le poste de travail et les équipements utilisés sont nettoyés, rangés et remis en état. Toute anomalie est signalée. Les déchets sont identifiés, triés et stockés dans le respect des normes et des prescriptions de l’entreprise. Les consignes sont toutes respectées. Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C251 | Préparer la maintenance du poste de travail et des équipements | -Les procédures de maintenance des équipements et outillages sont prises en compte. -Les fournitures nécessaires à la maintenance des matériels et outillages sont disponibles. -Les moyens de nettoyage sont disponibles. |  |  |  |  |
|  | C252 | Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements | -La maintenance et le nettoyage du poste de travail et des équipements sont conformes. -Les consignes du tri sélectif des déchets sont respectées. -Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées. |  |  |  |  |
|  | C412 | Restructurer les éléments de carrosserie. | -La procédure mise en œuvre respecte les préconisations du constructeur et la qualité. -Les risques liés à l’intervention (hygiène, sécurité, ergonomie, réglementation) sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. -Le temps d’intervention est respecté. |  |  |  |  |
|  |  | Observations...................................................................................................................................................................... Autonomie |
| FICHE EVALUATION | Nom : ................ | Prénom : ............. | Classe : ........... |
| N° : 3 | Soudure MAG |  |
| Seconde Baccalauréat Carrosserie |  |  | DATE : .../.../... |
| EVALUATION SOMMATIVE |
| Les assemblages thermiques niveau 1 |
| Conditions de réalisation | Code | Savoir-faire | Indicateurs de performance | - + |
|  | C211 | Utiliser les différents supports documentaires | -L’utilisation de tous les supports documentaires est maîtrisée. -Les supports multimédias d’aide méthodologique sont correctement utilisés | /1 |
|  | C212 | Collecter et analyser les informations techniques liées à l’intervention. | -Les préconisations et schémas utiles du constructeur sont tous sélectionnés. -La procédure retenue peut se mettre en œuvre sans difficulté. -La mise en œuvre des équipements et outillages spécifiques est sélectionnée. -Les aspects techniques spécifiques sont clairement identifiés | /2 |
|  | C241 | Choisir la procédure d'intervention. | -Le choix de la procédure d’intervention est adapté et cohérent. -Les exigences du constructeur sont respectées. | /3 |
|  | C243 | Choisir et agencer une aire de travail adaptée à l'intervention | -Le choix de l’aire de travail est adapté à l’intervention. -L’organisation du poste de travail intègre la prévention des risques professionnels. | /3 |
|  | C244 | Remettre en conformité le poste de travail. | Le poste de travail et les équipements utilisés sont nettoyés, rangés et remis en état. Toute anomalie est signalée. Les déchets sont identifiés, triés et stockés dans le respect des normes et des prescriptions de l’entreprise. Les consignes sont toutes respectées. Les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie sont respectées. | /2 |
|  | C251 | Préparer la maintenance du poste de travail et des équipements | -Les procédures de maintenance des équipements et outillages sont prises en compte. -Les fournitures nécessaires à la maintenance des matériels et outillages sont disponibles. -Les moyens de nettoyage sont disponibles. | /2 |
|  | C252 | Réaliser la maintenance du poste de travail et des équipements | -La maintenance et le nettoyage du poste de travail et des équipements sont conformes. -Les consignes du tri sélectif des déchets sont respectées. -Les règles de prévention des risques professionnels sont respectées. | /2 |
|  | C412 | Restructurer les éléments de carrosserie. | -La procédure mise en œuvre respecte les préconisations du constructeur et la qualité. -Les risques liés à l’intervention (hygiène, sécurité, ergonomie, réglementation) sont correctement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. -Le temps d’intervention est respecté. | /5 |
|  |  | Observations...................................................................................................................................................................... Autonomie |

# Text boxes

Tout ou partie des données suivantes :

-   Le client et son véhicule.

-   L’ordre de réparation.

-   Le Procès verbal

contradictoire d’expertise.

-   Les documents

Administratifs de réception.

-   L’environnement matériel d’un poste de réception.

-  Tous supports de documentation technique d’atelier.

-   Un matériel inconnu et sa notice d’utilisation.

-  L’accès aux bases de données constructeur, fournisseurs et équipementiers.

-  Les outils d’aide au diagnostic atelier.

-  La démarche qualité de l’entreprise.

0

2 ans

1an

3 ans

2H

Tout ou partie des données suivantes :

-   Le client et son véhicule.

-   L’ordre de réparation.

-   Le Procès verbal

contradictoire d’expertise.

-   Les documents

Administratifs de réception.

-   L’environnement matériel d’un poste de réception.

-  Tous supports de documentation technique d’atelier.

-   Un matériel inconnu et sa notice d’utilisation.

-  L’accès aux bases de données constructeur, fournisseurs et équipementiers.

-  Les outils d’aide au diagnostic atelier.

-  La démarche qualité de l’entreprise.

0

2 ans

1an

3 ans

2H

- L’élève doit être capable de réaliser des cordons de soudure en exécutant des points de chainette

- L’élève doit être capable de réaliser la maintenance du poste de soudure