|  | Contrôle domotique à distance | T |
| --- | --- | --- |
| SIN | Communication avec l’application domotique |  |

Objectifs de formation :

O9 - Gérer la vie d’un système

Compétence attendue :

CO9.sin2. Installer, configurer et instrumenter un système réel Mettre en œuvre la chaîne d’acquisition puis acquérir, traiter, transmettre et restituer l’information

Programme

3.1 Réalisation d’un prototype

Taxonomie : 3

Problématique de la séquence

On souhaite pouvoir contrôler à distance une application domotique.

Réalisation d’un affichage dynamique

Q1) Créer une page Web permettant l'affichage suivant :

On utilisera le fichier image Lune.gif

Q2) Ajouter un script php avec une variable $temperature. Modifier la page Web pour que la température soit la valeur contenue dans cette variable.

Q3) Ajouter une variable $consigne initialisée à 20. Modifier la page pour :

- afficher une lune et "Chauffage éteint" lorsque la température est supérieure à la consigne ;

- afficher un soleil et "Chauffage allumé" lorsque la température est inférieure à la consigne ;

Le contrôleur programmable dispose du protocole Modbus/TCP. Il sera simulé par le logiciel ConnectIO et le fichier application domotique suivant :

On utilisera le simulation HomeIO suivante à copier dans le répertoire Documents/HomeIO

La librairie phpModbus (à décompresser dans le répertoire www de uWamp) permet à un serveur Web de communiquer avec le contrôleur programmable. On utilisera le logiciel uWamp comme serveur.

Mise à jour de la température

Le fichier test_lecture.php montre une utilisation de cette librairie.

Q1) Modifier les paramètres du constructeur et de la méthode readMultipleRegisters. Tester le bon fonctionnement du programme.

Q2) Avec le logiciel Wireshark, capturer les messages échanger entre le serveur web et le contrôleur programmable. (On utilisera le filtre "modbus").

Q3) Réaliser un diagramme de séquence présentant les échanges entre les deux composants.

Q4) Modifier la page web d'affichage pour afficher dynamiquement la température.

Modification de la consigne

Le fichier test_écriture.php montre une utilisation de cette librairie.

Q1) Modifier les paramètres du constructeur et de la méthode writeMultipleRegister. Tester le bon fonctionnement du programme.

Q2) Avec le logiciel Wireshark, capturer les messages échanger entre le serveur web et le contrôleur programmable. (on utilisera le filtre "mbtcp").

Q3) Réaliser un diagramme de séquence présentant les échanges entre les deux composants.

Q4) Modifier le fichier pour passer la valeur de la consigne en paramètre de la page (URL : page.php?consigne=19)

Restitutions :

Vous proposerez une synthèse sous forme numérique qui sera présenté au reste de la classe, selon la répartition suivante :

Groupe 1 : le principe du langage PHP

Groupe 2 : les composants de l’architecture matérielle

Groupe 3 : les interactions dans l'architecture matérielle

Groupe 4 : la décomposition en fonction technique

Groupe 5 : l’architecture logique

# Comments

Fournir le fichier

Pour que la

Paragraphe à mettre suer la page suivante avce le reste de la question

Fournir le fichier

Fournir le fichier

Founir le fichier

Fournir le fichier

Les paranthèses sont-elles utiles ?

Fournir le fichier