#### Correction

Rappels préliminaires :

Pour effectuer le contrôle de résistance, il faut utiliser un multimètre en mode ohmmètre.

Représentation :

- Continuité :

N.B. : Pour un conducteur en bon état, la valeur doit être inférieure à 1(.

- Isolement / Discontinuité / Résistance :

# N.B. : Si l’isolement entre le conducteur et la masse est correct, la valeur lue doit être R=(

-Les relais-

Définition : Un relais est un interrupteur commandé à distance (le plus souvent électriquement).

C’est un dispositif qui permet la commutation à distance, par un courant de faible intensité et d’une certaine tension, d’un circuit où circule une forte intensité avec une tension qui peut être différente.

Composition d’un relais :

Un relais comporte deux parties distinctes qui sont: - la partie commande;

-la partie puissance.

La partie commande est composée d’un bobinage qui, sous l’action d’un courant électrique émet un champ magnétique, détermine la position de l’interrupteur de la partie puissance.

Représentation :

## OU

### La partie puissance est composée d’un interrupteur qui laisse circuler ou non un courant électrique différent de celui de la partie commande. Au repos, cet interrupteur peut être ouvert ou fermé selon le modèle du relais et un relais peut comporter plusieurs interrupteurs.

Représentation :

### La représentation du relais est donc :

ou

Les deux états possibles d’un relais sont l’état repos et l’état excité. A l’état repos, la partie commande du relais n’est pas alimentée. A l’état excité, la partie commande du relais est alimentée. Le claquage audible lors du passage d’un état à l’autre est dû au déplacement de l’interrupteur de la partie puissance. Par conséquent, ce claquage est une indication de bon fonctionnement de la partie commande mais ne permet pas d’affirmer que le relais est bon.

Normes et affectation des broches :

5  ou  87(DIN)  ( Sortie partie puissance (vers accessoire(s))

3  ou  30 ( Entrée partie puissance (+ batterie)

1  ou   85 ( - signal de commande

- ou  86 ( + signal de commande

Types de relais : Il existe plusieurs modèles de relais pour des applications très diverses. Ci-dessous, une représentation des 4 modèles les plus utilisés sur les motos.

Relais simple (type 87)                                                      Relais inverseur (type 87a)

87   85                 86       30                                             87a  87    85                86       30

Relais double commande (type 86b)                                        Relais double sortie (type 87b)

87   85                  86   86b  30                                           87   87b  85                  86      30

Désignation d’un relais : Trois paramètres définissent un relais :

- Le type du relais (simple, type 87 par exemple) ;

- La tension de service de la partie commande (12 V  par exemple) ;

- L’intensité maxi qui peut circuler dans la partie puissance (30 A  par exemple).

Exemple :      Relais 12V 30A type 87           ou          Relais simple 12V 30A (type 87).

N.B. : L’intensité mentionnée correspond à l’intensité maximale qui peut circuler dans la partie puissance sous la tension de service de la partie commande. Dans le cas ou la tension dans la partie puissance est différente, l’intensité maxi ne correspond plus avec la notation du constructeur.

# Text boxes

(

(