# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

L’objectif de ce TP est de superviser le dialogue dans un système numérique suivant un protocole de communication.

SF83. Consulter les paramètres d’un équipement pour identifier son état de fonctionnement.

SF84. Mettre en œuvre les outils de test et diagnostics, appareils de mesure classiques ou spécialisés, pour identifier un défaut.

SF70. Exécuter les mesures et tests appropriés.

SF71. Vérifier la conformité du fonctionnement.

SF74. Configurer un outil de supervision.

SF75. Choisir les informations à superviser.

SF76. Relever les informations ciblées.

# II. BUT DU TP

Le but de ce TP est de superviser le dialogue entre un concentrateur de segments SR34i et un gestionnaire de portes DC12 ou DC22. Un extrait du protocole SEGLINK est donné en annexe.

L’utilisation d’un oscilloscope muni d’un décodage de trame est indispensable.

Trois cartes RFID sont à disposition pour les essais. L’une d’entre elle n’est pas valide.

# III. RAPPEL SUR LA LIAISON SR34i / DC12 / DC22

Indiquer quels sont les signaux qui relient les différents éléments du système SiPass Entro.

Nommer ces signaux et donner la couleur des fils correspondants sur la maquette du CD22.

Rechercher le n° des conducteurs correspondants sur les prises RJ45 des cordons verts.

Présenter sous forme de tableau.

# IV. OBSERVATION DU DIALOGUE SUR LE BUS RS485

### IV.1. MISE EN ŒUVRE DES APPAREILS DE MESURE

Mettre en œuvre la chaine de mesure du bus RS485 afin d’observer le dialogue qui y transite.

Relever un oscillogramme.

### IV.2. RESOLUTION DU PROBLEME D’OBSERVATION DES TRAMES

Le dialogue entre les différents éléments du système SiPAss Entro est perpétuel. De ce fait il devient très difficile d’observer une trame particulière parmi l’ensemble des trames.

En consultant la documentation du protocole SEGLINK, proposer un protocole de mesure permettant d’observer une trame particulière et ainsi de s’affranchir de ce problème.

# V. DEMANDE D’OUVERTURE DE PORTE PAR BP

Lors de l’appui sur le bouton poussoir de demande d’ouverture de la porte (exit) le gestionnaire de porte DC22 envoie au concentrateur de segments SR34i le message "Status" (voir page 25 la documentation du protocole SEGLINK).

Exécuter la procédure de mesure définie précédemment afin d’observer le dialogue généré par l’appui sur le bouton poussoir d’ouverture sur un temps d’environ 200 ms pour observer la requête et la réponse.

Effectuer une demande d’ouverture de porte par le bouton poussoir d’ouverture de porte (sortie) et observer les messages transitant sur la ligne RS485.

Faire la démonstration au professeur.

Sauvegarder le dialogue sous forme de chronogramme et sous forme de texte (tableau) pour mettre dans le Compte-Rendu du TP.

Noter les réglages de l’oscilloscope (calibre vertical et horizontal, mode complet de déclenchement, niveau du déclenchement, profondeur d’analyse, fréquence d’échantillonnage).

A partir de la documentation du protocole SEGLINK, découper les différents champs des trames observées sur l’oscillogramme. Donner un nom à ces différents champs.

Remarque : le DC22 ajoute 2 nouveaux caractères à la trame SEGLINK (troisième et le quatrième caractère). Leur signification n’est pas documentée, ne pas en tenir compte dans le découpage.

Valider si le dialogue conforme au protocole SEGLINK.

# VI. DEMANDE D’OUVERTURE DE PORTE PAR CARTE RFID

Lors du passage d’une carte RFID devant le lecteur de carte PR500 le gestionnaire de porte DC22 envoie au concentrateur de segments SR34i le message "Card read". Rechercher dans la documentation du protocole SEGLINK la page correspondante ainsi que la classe et le type de message.

Exécuter la procédure de mesure définie précédemment afin d’observer le dialogue généré par le passage d’une carte RFID sur un temps d’environ 200 ms pour observer la requête et la réponse.

Faire la démonstration au professeur.

Sauvegarder le dialogue sous forme de chronogramme et sous forme de texte (tableau) pour mettre dans le Compte-Rendu du TP.

Noter les réglages de l’oscilloscope (calibre vertical et horizontal, mode complet de déclenchement, niveau du déclenchement, profondeur d’analyse, fréquence d’échantillonnage).

A partir de la documentation du protocole SEGLINK, découper les différents champs des trames observées sur l’oscillogramme. Donner un nom à ces différents champs.

Effectuer une demande d’ouverture de porte à l’aide des 12 autres cartes RFID à disposition.

Sauvegarder le dialogue sous forme de chronogramme et sous forme de texte (tableau) pour mettre dans le Compte-Rendu du TP.

Le n° de carte est-il transmis en clair sur le bus RS485 ?

Quelle est la carte non valide ? Comment le déterminez-vous ?

Valider si le dialogue conforme au protocole SEGLINK.

# VI. VALEUR DE LA TENSION D’ALIMENTATION

On désire observer la trame de demande de la valeur de la tension d’alimentation le gestionnaire de porte DC22 ainsi que la réponse. La classe et le type du message sont : 2 et 12.

Rechercher dans la documentation du protocole SEGLINK la page correspondante et son intitulé ainsi que la page, l’intitulé, la classe et le type de la réponse.

Exécuter la procédure de mesure définie précédemment afin d’observer le dialogue généré par l’appui sur le bouton poussoir d’ouverture sur un temps d’environ 200 ms pour observer la requête et la réponse.

Attendre que la trame désirée soit transmise (attendre quelques secondes).

Sauvegarder le dialogue sous forme de chronogramme et sous forme de texte (tableau) pour mettre dans le Compte-Rendu du TP.

A partir de la documentation du protocole SEGLINK, découper les différents champs des trames observées sur l’oscillogramme. Donner un nom à ces différents champs.

Donner la valeur de la tension mesurée par le DC22. Cette information est-elle envoyée souvent ?

Valider si le dialogue conforme au protocole SEGLINK.

# Text boxes

TP

E5

RESEAUX & INFRASTRUCTURES

SUPERVISION SEGLINK

###### SYSTEME SIPASS ENTRO

BTS

SN

opEC