# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

Le but de ce TP de rechercher une panne sur un système SiPass Entro.

Une fiche « Rapport d’intervention » est fournie afin de garder trace des différentes observations, mesures, tests et conclusions. Compléter celle-ci au fur et à mesure de l’avancement du travail.

SF83. Consulter les paramètres d’un équipement pour identifier son état de fonctionnement.

SF84. Mettre en œuvre les outils de test et diagnostics, appareils de mesure classiques ou spécialisés, pour identifier un défaut.

SF85. Interpréter les résultats de test et de mesure pour localiser le ou les constituants défectueux.

SF94. Établir un rapport d’intervention.

SF95. Mettre à jour une base de données des défauts de l’installation ou de la famille d’équipements concernés.

# II. BUT DU TP

Vous êtes amenés à vous rendre chez un client afin de remédier à des disfonctionnements.

En effet, celui-ci vous a indiqué que des portes ne s’ouvraient plus.

A partir du schéma simplifié de l’installation (ci-contre)  et de la documentation constructeur vous devez rechercher les causes des disfonctionnements de manière logique et scientifique.

Les différentes observations, mesures, oscillogrammes, tests devront être consignées ainsi que les conclusions en regard.

# III. SYSTEME SIPASS ENTRO INSTALLE

Vous disposez d’un schéma simplifié de l’installation (voir ci-dessous), de la documentation constructeur sous forme numérique ainsi que d’une carte magnétique qui permet d’ouvrir toutes les portes de 8 h à 18 h tous les jours de la semaine.

# IV. RECHERCHE DES DISFONCTIONNEMENTS

Rechercher méthodologiquement les disfonctionnements en notant toutes vos interventions.

Consigner par écrit toutes vos observations, mesures, investigations. Comparer avec la documentation technique pour vos conclusions.

Mettre à jour la base de données à des fins de statistiques (fichier Excel).

Remarque : Vous avez à votre disposition plusieurs moyens de contrôle et d’investigation comme :

Un multimètre ;

Un oscilloscope avec décodage de trames RS485 ;

Le logiciel Contrôle des événements et de l'accès aux portes (installé sur le PC administrateur).

# Text boxes

TP

E5

RESEAUX & INFRASTRUCTURES

MAINTENANCE

###### SYSTEME SIPASS ENTRO

BTS

SN

opEC